# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂 |
| 法人代表 | 靳文奇（主要负责人） | 联系人 | 张海洋 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市靖边县长庆油田分公司第四采油厂 |
| 联系电话 | 029-86503993 | 传真 | / | 邮政编码 | 718500 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市子洲县水地湾乡管常山村 |
| 立项审批部门 | / | 备案文号 | / |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | B0721陆地天然气开采 |
| 占地面积 | 12800m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 2100 | 其中：环保投资(万元) | 50 | 环保投资占总投资 比例 | 2.38% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 项目内容及规模 一、项目概况 1、项目由来 天然气是优质高效的清洁能源，二氧化碳和氮氧化物的排放仅为煤炭的二分之一一和五分之一左右，二氧化硫的排放几乎为零。但是，我国天然气消耗占一次能源消费的比重仅为5%，不仅远低于美、欧等发达国家，而且远低于24%的国际平均水平。清洁能源比重过低，成为影响我国大气质量，造成雾霾天气多发的原因之一。为了改善人民生活环境，改善环境空气质量，应当大力鼓励发展天然气，增加天然气供应。积极开发利用天然气，对于改善城市能源结构，保护生态环境，保持资源、环境、经济的协调发展，提高人民的生活质量，促进可持续发展具有重要的意义。因此，加大资源开发力度，是增加天然气供应、改善能源结构的重要措施。 钻井是天然气开发的主要工艺过程之一，是确认地下含气构造，进行开采天然气的手段。钻井一般分为勘探井和生产井，勘探井是为了进一步了解地下构造，并不断取岩心进行分析，以确认是否找到储气层，储量多少，有无开采价值等，对于有开采价值的含气井，就需钻生产井进行开采生产。 为满足当前经济发展和人民生活对天然气日益增长的需求，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂拟对“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场”进行勘探，通过完井测试评价气藏情况，若测试具有工业产能，则后期进行站场建设和采气生产。 2、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。因此，长庆油田分公司第四采油厂于2019年3月13日委托太原核清环境工程设计有限公司对《长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目》开展环境影响评价工作，本次评价包括勘探期和运营期。 接到委托后，我单位立即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘，技术人员对项目所处区域自然环境等进行了详细调研考察和资料收集。通过分析项目建设可能给周围环境带来的影响及厂址选择的合理性，提出针对性的防治措施，在此基础上汇总、编制了《长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中“七、石油、天然气：第1条—常规石油、天然气勘探与开采”的范畴，符合国家产业政策要求。 （2）榆林市“多规合一”符合性分析 项目与《榆林市投资项目选址‘一张图’控制线检测报告》（编号：2019（335）号）结果符合性分析见表1，控制线检测报告见附件3。 表1 本项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 备注 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 本项目已取得临时用地批复（子洲县人民会议纪要第3期）。要求建设单位进入运营期前办理相关永久用地手续 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林地，建议 与林业部门对接 要求建设单位尽快办理林业相关手续。 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线 （交通类） 符合 符合 （3）选址合理性分析 长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目选址位于子洲县水地湾乡管常山村，井场周围没有其他工业污染源。本项目建设区不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定，井口位置应满足“距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等密集性、高危性场所不小于500m，在地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离不小于100m”的规定。根据现场勘探，长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目井口选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定。因此，本项目选址合理。 （4）三线一单符合性分析 三线一单符合性分析见表2。 表2 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 “三线一单” 项目位于榆林市子洲县水地湾乡管常山村，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告，本项目不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 本次环境质量现状依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2017年连续一年子洲县城区空气质量，本项目区域SO2、CO、NO2达标，PM2.5、O3、PM10不达标。评价区监测期区域H2S、非甲烷总烃、噪声、地下水环境均满足相应的标准要求，甲烷在监测期间浓度范围为0.19～0.39mg/m3。根据环境影响分析，本项目合理处置各项污染物，项目的建设对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目采用先进的钻探工艺和生产设备，柴油和水等资源能源利用率高，消耗量低，废水经过处理后循环利用，不触及资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于B0721“陆地天然气开采”，属鼓励类，未列入负面清单 符合 4、项目关注的主要环境问题及环境影响 （1）项目勘探期施工扬尘、柴油发电机废气、测试放喷废气、事故放喷废气以及食堂油烟对大气环境的影响；压裂废水、钻井等生产废水及生活污水对水环境的影响；交通噪声、施工机械噪声和钻井机械噪声对声环境的影响；建筑垃圾、废弃钻井泥浆岩屑、废棉纱、废机油和钻井工人生活垃圾等对周围环境的影响； （2）项目运营期对环境影响主要是采气井场废气及风险影响。 5、评价结论 本项目的建设符合国家产业政策。从满足环境质量目标的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、工程概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第四采油厂 （4）建设地点：榆林市子洲县水地湾乡管常山村 （5）项目投资：2100万元 2、项目地理位置及周围环境状况 （1）地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省榆林市子洲县水地湾乡管常山村，中心地理坐标为109°42'58.32"E，37°37'15.40"N。海拔为1038m，项目占地面积12800m2，项目区四周为灌木草地。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 （2）周围人居分布及敏感目标情况 通过现场踏勘及查阅资料，麒105-1井场建设项目附近人居分布情况及敏感目标分布情况见表3。 表3 麒105-1井场建设项目人居分布及外环境关系情况统计表 调查范围 钻前工程及井场布置技术要求（SYT5466-2013） 本项目布置情况 井口周围 井口距高压线及其它永久设施不下于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m，在地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离不小于100m 井场100m范围内无居民居住；200m范围内无高速公路、铁路；75m范围内无高压线及其它永久设施；500m范围内无学校、医院大型油库等人口密集型、高危性场所；地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离大于100m 3、建设内容及规模 项目总占地面积为12800m2，其中井场占地面积为7000m2，临时占地面积约5800m2。建设麒105-1井场采气井7口，设计井深3030m及其配套附属设施建设项目。 本项目勘探期建设内容包括钻前工程（建设内容主要为井场场地的平整、办公生活区的建设等）、钻井工程（建设内容主要为钻井台和压裂台的建设，钻井、固井和压裂等）及相应地面配套设施等。前期主要进行气井勘探，通过完井测试评价气藏情况，若测试具有工业产能，后期进行站场建设和采气生产。工程主要建设内容及组成见表4。 表4 项目组成一览表 项目 类别 工程内容 主体 工程 井场工程 平整场地7000m2，安装钻机基础设施1套（井场1座，采气井7口） 钻井 安装钻井设备，进行钻井活动，设计深约为3030m 完井作业 射孔及压裂完井 循环罐区 占地面积500m2，循环系统设备的安装等 辅助 工程 井口基础 加固井口，方便其他配套设施安装 放喷池 圆形放喷池1座，容积为10.6m3 柴油罐 柴油储罐1座，容积为30m3 生活区 占地面积1000m2，位于井场西南侧35m处，包括宿舍、办公区等 公用工程 供电 发电机房1座，钻机由2台200KW、1台300KW柴油发电机供电 供水 项目区生产、生活用水由罐车拉至井场 供暖 项目冬季采暖采用电加热方式 环保工程 废气治理 测试废气 气井试气段天然气引至放喷器经火炬点燃。 柴油机械废气 钻机、柴油发电机等燃油机械废气采用无组织排放。 废水治理 生活污水 （勘探期） 设置移动式防渗旱厕，定期清掏用作农肥。食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一同进入沉淀池经沉淀后用于场地洒水抑尘。旱厕、隔油池、沉淀池均进行防渗处理。 生产废水（勘探期） 钻井泥浆 析出液 设循环泥浆罐，安装有振动筛、除气器、除砂器、除泥器和离心机，泥浆循环使用，废泥浆委托有资质单位处置 钻井废水 收集至沉淀罐，经处理后用于生产，完井后委托有资质单位处置 压裂返 排液 由专用罐集中收集后综合利用，钻井结束后，运至其它井场循环利用，或委托有资质单位处置 检修废水（运营期） 由罐车运至长庆油田公司污水处理厂处置 固废处置 废棉纱与生活垃圾统一收集至垃圾桶，交当地环卫部门处置 废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣由移动式收集罐统一收集，委托有资质单位进行处置 废机油委托有资质单位进行处置 噪声治理 隔声、减振、消声等措施 生态治理 施工结束后进行生态恢复 项目勘探期钻至目的层后，对天然气进行测试放喷，如果天然气井测试结果表明勘探井有工业开采的价值，勘探井在规模化生产前拆除与采气无关的设备，安装采气树及放喷器。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井，交井后进行后续的征地工作，在取得相关部门的许可后进行井场建设及采气工作。若勘探显示无天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场针对临时占地类型进行生态恢复。 4、总平面布置 工程平面布置按照《钻井工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）进行。本项目布置1个井场，井场占地面积7000m2，项目总占地面积约12800m2，拟钻井7口。井场工作区主要包括钻井区、钻台、机房、发电房、泵房、材料房、柴油罐、循环泥浆罐、废渣和危废贮存箱等。井场办公生活区包括办公室、宿舍、厨房、旱厕等。 放喷器布置应满足《钻井井控规定实施细则》，“放喷管线接出井口100m以上的安全地带，距离各种设施不小于50m，放喷管线出口处具备点火条件”。本项目放喷器距井口大于100m，距其他设施距离大于50m，本项目放喷器布置满足要求。井场总平面布置图见附图3。 5、主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 项目数量 1 推土机 台 1 2 装载机 台 1 3 翻斗车 台 1 4 钻井成套设备 套 1 5 活动板房 套 1 6 200KW柴油发电机 台 2 7 300KW柴油发电机 台 1 8 采气树 口 7 6、原辅材料消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表6。 表6 原辅材料及能源消耗 序号 名称 数量 备注 1 新鲜水 3445m3 罐车运输，清水罐储存；用于生活和生产 2 钻井液（泥浆）添加剂 442.6t 存储于原料库中，主要为膨润土，纯碱（Na2CO3）、增粘剂（聚丙烯酰胺（PAM））、降失水剂（Ca-HPAN）、固态降滤失剂、无机盐（KCl或NaCl），不含放射性和重金属材料；主要用途为：携带岩屑，稳定井壁，减少钻机磨损，平衡（控制）地层压力等 3 压裂液 329.7t 存储于原料库中，主要为氯化钾、瓜胶，不含放射性和重金属材料；用于压裂作业，形成油气高渗透带，改善油气层导流能力 4 柴油 424.2t 储罐区设围堰，围堰底部及四周进行防渗处理 7、公用工程 ⑴给水 ①勘探期 项目用水主要为施工期。施工期生产、生活用水由罐车拉入井场，项目劳动定员32人，班制为3班倒，员工日工作时间8h/d，办公、生活用水量按20L/人·天计，食堂用水按10L/人·天计，勘探期共300天，则项目生活用水总量为288m3；根据长庆油田分公司对钻井工程的统计分析，常规钻井阶段平均每米进尺用水量约0.3m3（新鲜水），项目平均钻井深度为3030m，则本项目单口井需新鲜水909m3。本项目泥浆、压裂液循环使用，钻井过程产生的泥浆析出水、压裂反排液、钻井废水全部作为钻井配液循环利用。经类比分析及业主提供资料，本项目生产共计使用新鲜水为3157m3。项目勘探期新鲜水总用量为3445m3。 ②运营期 项目运营期无人值守，为远程监控系统，因此项目运营期无生活用水；采气树自动采气外输无生产用水。 排水 ①勘探期 项目生产废水主要来源于钻井废水、钻井泥浆析出水和压裂返排液，由专用收集罐贮存后循环利用，钻井结束后运至其它井场循环利用或委托有资质单位处理。项目设置移动式防渗旱厕，定期清掏用作农肥；职工生活污水产生量230m3（排污系数取0.8），经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 ②运营期 项目运营期无人值守，为远程监控系统，因此项目运营期无生活废水产生；采气树自动采气外输无生产废水产生。 （3）供电 项目供电来源主要为柴油发电机组，生产由1台300KW、2台200KW柴油发电机供电，生活区供电由柴油发电机供电。运营期从附近10kV线路接入。 （4）供热 项目勘探期冬季采暖采用电采暖方式。运营期无人值守，不涉及采暖。 8、劳动定员及工作制度 项目采气井场运营期为无人值守井场。项目施工期人数为32人，班制为3班倒，连续运行，工期为300天。 9、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表7。 表7 主要经济技术指标 序号 项目 单位 数值 1 钻井深度 m 3030 2 占地面积 m2 12800 3 工作天数 天 300 4 劳动定员 人 32 5 项目总投资 万元 2100 6 环保投资 万元 50 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 一、地形地貌 子洲县属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深，沟缘线十分明显，长期以来因严重的水土流失，将整个县境切割成塬、梁、坡、峁、沟、台、涧等不同地貌。 二、地质构造 评价区处于阴山～天山、秦岭～昆仑两个巨型纬向构造之间的祁吕～贺兰山字型构造伊陕盾地与新华夏系第三沉降带复合部，属华北地台的鄂尔多斯地台向斜一部分，是陕甘宁盆地的东缘陕北斜坡、志丹～米脂～佳县弧形拗陷带。 区内构造简单，没有较大的褶皱与断裂，仅县域南部见有小范围、短距离、断距不大的断层，断层为东西走向，为一个倾向正西或北西西的单斜翘曲构造，相对稳定。 据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2001），地震烈度为VI度。 三、气候气象 子洲县地跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。年平均气温，9.1℃，年极端最高气温38.0℃，年极端最低气温为-24.8℃。境内降水量不足，年平均降水量428.1mm，最多降水量704.8mm，最少186.1mm。常年主导风向主要是西北、其次是东南，全年均风速为2.2m/s，最大风速24.0m/s。 四、水文 ⑴地表水 子洲县地处无定河流域，区内河流主要为大理河、淮宁河。大理河发源于靖边县白于山脉东侧乔沟湾乡老虎脑山的箭杆梁下屈家圪崂村境，上游红河子沟流至双城乡大台，汇北来的清水河再至青阳岔，与西来的小河、卧牛城沟水汇集后始称大理河。大理河流经靖边、横山、子洲、绥德4县的13个乡镇，近200个村庄，又汇集马尾河、槐树岔沟河、砖庙沟河、小理河、岔巴沟河和驼耳巷沟河等支流，从西至东于绥德县城西北——清水沟村河口入无定河，全长170公里，总流域面积3906平方公里。小理河古有小力河、小里河等名称，它发源于横山县艾好峁乡色草湾，由西向东流经高镇、水地湾、电市等乡镇，至三眼泉乡巡检司村汇入大理河，全长69公里，总流域面积820.8平方公里，是大理河的一条主要支流。 本项目位于子洲县水地湾乡管常山村，距本项目最近的河流为小理河，距离为420m。 ⑵地下水 区域地下水根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。松散岩类潜水是新生界第四系河谷冲积层孔隙潜水和河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水；层状碎屑岩类潜水是中生界基岩风化带裂隙潜水及孔隙裂隙潜水。 ①新生界第四系松散岩类潜水 河谷冲积层潜水：分布在大理河、淮宁河、小理河、岔巴沟等河谷及部分较大冲沟地段的高漫滩及一级阶地。含水层为砾石、卵石层及细、粉砂层，补给条件较好，水位埋藏浅，富水性较弱。 河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水：片状分布在梁峁地区，下部一般系三趾马红土为隔水层，水位埋藏深，一般大于80m，富水性微弱。 ②中生界层状碎屑岩类潜水 基岩风化带裂隙潜水：含水层为侏罗系及上三迭系，分布在河谷部分。大理河河谷的续家湾至三皇峁段，小理河河谷的石垛坪至巡检司段，磨石沟的郭家新庄至电市段，为富水区，其余沟谷为贫水区。这类地下水水位埋藏一般在3～20m，河间区一般在80m以上，分水岭地区水位埋藏在150m以上。 基岩孔隙裂隙水（承压水）：含水层为侏罗系及上三迭系风化带以下的裂隙砂岩，产状受互层分布的泥页岩控制，因泥页岩分布不稳定，所以基岩孔隙水变化大，一般水量极为贫乏，多在近河谷处自流排走。 五、生态环境 ⑴土壤 子洲县共有黑垆土、黄土、红土、淤土、潮土、草甸土和盐土7个土类、9个亚类、12个土属、50个土种，评价区内土壤类型主要为黄土。 ⑵植被 子洲县是暖温带落叶阔叶林带向草原带的过渡地带，植物以草本植物为主，也有部分木本植物和少量半灌丛。评价区地处淮宁河南阶地，主要为人工栽植农作物和灌草植被。 ⑶野生动物 评价区动物主要为人工饲养动物和常见的野兔、田鼠、麻雀等。据了解，区内无国家和省级重点保护的野生动物。 根据现场调查，工程所在地无自然保护区、国家珍稀保护动植物等特殊环境敏感保护目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆林市子洲县水地湾乡管常山村。本项目环境空气质量现状根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》进行评价。区域空气污染物现状、声环境质量现状监测委托陕西中测检测科技有限公司开展现场监测，地下水监测引用“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-10井场建设项目”与“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒13井场建设项目”，两项目位于本项目西侧与北侧，所处环境与本项目相似，符合引用标准。陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日-3月7日对区域声环境、污染物现状、地下水进行现场监测（监测报告见附件5、附件6）。环境质量监测点位布设见附图5。 一、环境空气质量现状 项目运营期井场无人值守，为远程监控系统。运营期基本无污染物产生。本次评价调查项目所在区域环境质量达标情况，并对H2S、甲烷、非甲烷总烃，这几个评价因子进行补充监测。 1、区域环境质量达标情况 ①数据来源 本次评价数据来源于陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》，本次收集了2017年连续一年子洲县城区环境空气质量数据。该环境空气质量城市监测站点位于子洲县城区，距离本项目约30km，监测站点符合HJ664中的规定，并且与本项目地理位置邻近，地形气候条件相近，因此该环境空气质量城市点的统计数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，可以采用。 ②数据统计的有效性分析 本次环境质量现状依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2017年连续一年子洲县城区空气质量。CO为第95百分子浓度、O3为第90百分数浓度、其它基本污染物的年均值。2017年内区域环境空气质量现状评价表见表8。 表8 区域环境空气质量现状评价表 项目 现状浓度 标准值 占标率/% 超标倍数 达标情况 SO2均值（年均值ug/m3） 27 60 45.00 0 达标 NO2（年均值ug/m3） 38 40 95.00 0 达标 PM10（年均值ug/m3） 82 70 — 0.17 超标 PM2.5（年均值ug/m3） 45 35 — 0.29 超标 CO（第95百分数mg/m3） 3.3 4.0 8.25 0 达标 O3（第90百分位浓度ug/m3） 163 160 — 0.02 超标 ③项目所在区达标判断结论 依据GB3095中浓度限值要求，本项目区域SO2、CO、NO2评价达标，PM2.5、O3、PM10评价不达标。 （2）区域污染物现状 ①监测点位 本次评价拟设一个监测点。监测点的方位、距离及监测点布置见表9，监测点具体位置见附图5。 表9 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点位 相对于项目的方位与距离 方位 距离 1# 庙合沟 SE 1.32km ②监测项目 监测项目为H2S、甲烷、非甲烷总烃。 ③监测时段及频率 陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日-2019年3月7对区域污染物现状进行了监测。项目共监测7天，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 ④监测方法 按照《环境空气质量标准》（GB3095―2012）中表3，《空气与废气监测分析方法》（第四版）进行，具体分析方法及来源见表10。 表10 监测方法和仪器 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 环境 空气 H2S 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气检测分析方法》 （第四版增补版） 国家环保总局2003 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.001mg/m3 甲烷 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 GC9790Ⅱ气相色谱仪（YQ06201） 0.06mg/m3 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 GC9790Ⅱ气相色谱仪（YQ06201） 0.07mg/m3 ⑤监测结果分析及评价 H2S、甲烷、非甲烷总烃1h现状监测结果统计见表11。 表11 环境质量现状监测结果表 污染物 评价标准（mg/m3） 监测 点位 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率(%) 超标倍数 达标 情况 甲烷 — 庙合沟 0.19-0.39 / / / 非甲烷总烃 2.0 庙合沟 0.29-0.47 23.5 0 达标 硫化氢 0.01 庙合沟 0.001-0.005 50.0 0 达标 由表11可知，评价区在监测期间，硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》其它污染物空气质量浓度参考限值表D.1要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（详解）要求。 二、地下水环境质量现状 （1）监测点位 地下水监测部位为第4系潜水层，均为饮用水井。具体坐标点位与项目区位置关系及距离见表12，监测点位见附图5。 表12 地下水环境质量现状监测布点一览表 编号 点位名称 井深（m） 方位 坐标 相对距离 1# 刘台村水井 13.0 N 109°42'48.85"E，37°38'40.44"N 2640m 2# 韩坪村水井 70.0 N 109°43'15.04"E，37°38'14.80"N 1880m 3# 杨新庄水井 20.0 NW 109°41'2.56"E，37°37'44.95"N 2900m （2）监测项目 pH、硝酸盐、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、挥发酚、总硬度、六价铬、石油类、硫化物、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共计19项。 （3）监测时段 陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日、3月3日对区域地下水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的监测方法，具体见表13。 表13 地下水监测分析方法 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 地下水 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.025mg/L 氟化物 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987 PXSJ-216 F离子计（YQ00701） 0.05mg/L 耗氧量 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006（1.1） 酸性高锰酸钾滴定法 酸式滴定管 0.05mg/L 挥发酚 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 UV-5500PC紫外/可见分光光度计（YQ00301） 0.0003mg/L 总硬度 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 （7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 酸式滴定管 1.0mg/L 六价铬 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006（10.1） 二苯碳酰二肼分光光度法 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.004mg/L 石油类 《水质 石油类和的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ970-2018 UV-5500PC紫外可见分光光度计(YQ00301) 0.01mg/L 硫化物 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 UV-5500PC紫外可见分光光度（YQ00301） 0.005mg/L 溶解性总固体 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(8.1)称量法 BSA224S电子天平（YQ00601） / （5）监测结果及分析评价 地下水监测结果统计见表14。 表14 地下水水质监测统计结果 项目 单位 刘台村水井 韩坪村水井 杨新庄水井 标准 达标情况 K+ mg/L 0.39 2.41 1.18 — — Na+ mg/L 18.5 32.3 24.5 ≤200 达标 Ca2+ mg/L 36.7 55.8 50.2 — — Mg2+ mg/L 31.2 16.2 36.3 — — CO32- mg/L 未检出 未检出 未检出 — — HCO3- mg/L 228 192 271 — — Cl- mg/L 25.8 42.6 39.4 — — SO42- mg/L 57.2 65.1 63.2 — — pH — 7.79 7.87 7.73 6.5-8.5 达标 硝酸盐 mg/L 3.25 1.65 1.53 ≤20.0 达标 氨氮 mg/L 0.085 0.059 0.089 ≤0.50 达标 氟化物 mg/L 0.31 0.42 0.29 ≤1.0 达标 耗氧量 mg/L 0.9 0.7 1.0 ≤3.0 达标 挥发酚 mg/L ND ND ND ≤0.002 达标 总硬度 mg/L 207 185 262 ≤450 达标 六价铬 mg/L 0.006 ND 0.006 ≤0.05 达标 石油类 mg/L — — ND — — 硫化物 mg/L — — ND ≤0.02 达标 TDS mg/L 384 395 474 ≤1000 达标 由监测结果表明，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 三、声环境质量现状 （1）监测点位 噪声共设4个监测点，具体监测点位见图1。 图1 噪声监测点位图 （2）监测时间及方法 陕西中测检测科技有限公司于2019年3月4日对项目区域进行了噪声监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测当日气象条件较好，天空晴朗，无大风等不利气象因素影响。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表15。 表15 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 编号 点位名称 昼间（Leq） 标准值 夜间（Leq） 标准值 评价结果 1# 厂界东 46.3 60 43.7 50 达标 2# 厂界南 45.2 42.5 达标 3# 厂界西 46.8 44.3 达标 4# 厂界北 47.6 44.9 达标 由上表可以看出，厂界噪声监测昼间声级范围为46.3~47.6dB(A)，夜间声级范围为42.5~44.9dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据评价人员现场调查，本项目以建设项目所在地周围居民的身体健康为主要环境保护目标。经评价对工程排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表16、17。环境空气保护目标图见附图4。 表16 环境保护目标 环境 要素 保护目标 方位 距离（m） 保护目标功能区划分情况 保护要求 地下水 区域具有饮用价值的地下水环境 Ⅲ类区 《地下水质量标准》GB/T14848—2017Ⅲ类标准 地表水 区域地表水环境 Ⅲ类区 GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 声环境 场界外1m范围 2类声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 土壤及植被 项目周边 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相应标准 表17 环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂界方位 相对厂界距离（m） X Y 管常山村 385856 4164068 区域人体健康 区域环境空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级区 S 580 庙合沟 387274 4163722 SE 1210 二层石畔 387460 4164051 SE 1220 魏楼湾村 387931 4163629 SE 1907 杏咀沟村 386931 4165243 NE 850 阿家湾 387997 4165718 NE 2090 韩坪村 386501 4166426 N 1934 李家山 384431 4165939 NW 2309 拓家沟 385607 4165739 NW 1405 瓷窑沟 385453 4164964 W 905 郭家渠 385120 4164939 W 1078 何家沟 384734 4164893 W 1612 李寨村 383966 4164611 W 2198 冯合湾 383915 4164204 SW 2328 庙圪垯 385039 4164035 SW 1243

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表18。硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》表D.1的浓度限值，见表19。非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》（详解）要求，见表20。 表18 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 表19 硫化氢执行标准 单位：ug/m3 序号 项目 硫化氢 1 1h平均 10 表20 《大气污染物综合排放标准》（详解） 序号 污染物名称 浓度限值 1 非甲烷总烃 2.0mg/m3 2、地下水 地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类水质标准，具体见表21。 表21 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017） 项目 单位 标准 K+ mg/L — Na+ mg/L ≤200 Ca2+ mg/L — Mg2+ mg/L — CO32- mg/L — HCO3- mg/L — Cl- mg/L — SO42- mg/L — pH — 6.5-8.5 硝酸盐 mg/L ≤20.0 氨氮 mg/L ≤0.50 氟化物 mg/L ≤1.0 耗氧量 mg/L ≤3.0 挥发酚 mg/L ≤0.002 总硬度 mg/L ≤450 六价铬 mg/L ≤0.05 石油类 mg/L — 硫化物 mg/L ≤0.02 溶解性总固体 mg/L ≤1000 3、地表水环境质量标准 本项目评价区内地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、声环境 该项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，具体见表22。 表22 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 单位：dB(A) 声环境功能类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 5、生态环境 生态环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相应标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准；其它大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的排放限值，具体见表23、24、25。 表23 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 控制项目 无组织排放监控最高允许排放浓度限值（mg/m3） 硫化氢 0.06 表24 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒高度（m） 15 20 30 40 监测点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 3.5 5.9 23 39 周界外浓度最高点 1.0 HC 120 10 17 53 100 4.0 NOx 240 0.77 1.3 4.4 7.5 0.12 SO2 550 2.6 4.3 15 25 0.40 表25 《施工场界扬尘浓度执行标准》 单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 1 施工扬尘 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 水污染物 污废水综合利用，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表26、27。 表26 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工阶段 噪声限值dB（A） 昼间70 夜间55 表27 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001），环境保护部公告（公告2013第[36号文]）及修改单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本工程施工周期为300天，污染只在施工期产生，施工结束后全部消失，因此本工程不涉及总量控制。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节 本项目前期主要进行气井勘探开发，通过完井测试评价气藏情况，完井测试若不具有开采价值，则进行封井处理，只涉及勘探期；若测试具有开采价值，则后期进行井场建设和采气生产。因此本项目建设分为勘探期与运营期。 一、勘探期 项目工程勘探期主要涉及钻前工程（场地平整、井场基础设施建设、设备安装等）、钻井工程（钻井、固井等）、试井工程等。项目勘探期工艺流程及产污环节见图2。 图2 勘探期工艺流程及产污环节图 图3 压裂工艺流程图 1、钻前工程 钻前工程主要包括：场地平整、井场基础设施建设（循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备与放喷池修建以及活动房布置等）。这些设施建成并经验收合格后进入钻井作业工序。 2、钻井及取岩心 本项目在钻井过程中，一开钻井液选择清水+坂土钻井，以利于钻井生产正常。二开钻井开始，用低固相钻井液，密度在1.05-1.08g/cm3，含沙量<1%，pH值8-10。由于地层中的砂岩和泥岩造浆，返排出的钻井液（又称泥浆）含有岩屑，带岩屑泥浆通过泥浆管输入振动筛进行固液分离，将泥浆中粒径大于0.1mm的固相物质留于筛上，振动筛筛下的液相进入循环罐暂存，再依次通过除砂器、除泥器分离出粒径大于0.01mm的固相物质后，用于钻井作业和后续的配浆作业。当循环泥浆中含砂率过高时，在除泥器后续启动离心机，进一步对循环泥浆进行固液分离，以降低循环泥浆中岩屑含量，确保钻井作业的稳定运行。振动筛、除砂器、除泥器、离心机分离出的固相物质即岩屑，暂存于泥浆罐中。但由于钻头切削造成的岩屑在不能被及时携带到地面后造成二次或多次破碎，有些岩屑颗粒极小，使用泥浆循环系统也不能及时清除时，暂存于泥浆罐中。 泥浆循环系统主要包括钻井泥浆振动筛、除砂器、除泥器、离心机、泥浆循环罐等钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 3、下套管及固井 ①下套管 下套管是将套管进入到产气层中，然后用射孔或割裂实现地层进入的一种方式，保持井筒稳定，防止井壁坍塌，以有利于后续的强化作业。下套管前将套管逐一用通径规进行通径，用柴油将套管丝扣清洗干净。下套管时用干抹布擦净后再公扣上涂抹丝扣油，保证丝扣连接紧密。下套管中途要分两次向套管柱内注入钻井液，保证液柱压力。下完套管后要连接主动钻杆，开泵循环，保证循环通畅。 ②固井 固井中先注入前置液洗井，洗井完成后开始注入水泥，要求平均密度在1.80g/cm3，采用开始密度小，中间大，最后小的办法，连续注入。注水泥完成后开始顶替，顶替量就是阻流环以上套管柱的内容积。 由于固井车和钻机现场的泥浆泵泵量很大，洗井、注水泥、顶替过程中，井内都会有大量钻井液排出，要及时排入泥浆净化系统。 固井结束后，固井侯凝48h后开始测固，严格按固井工程设计的时间和取样的实际凝固情况侯凝。 4、压裂工程 钻井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂改造过程中，大量压裂液将进入地层进行储层改造，压裂结束后，需要快速的排液。 压裂后需要关井一段时间，使压裂裂缝闭合，施工造成的压力波在地层中有逐步扩散，液体逐渐水化。压裂放喷一般分为两个阶段。第一阶段：压裂后，由于地层弹性能量较足，加之施工过程中伴注液氮，井筒可实现自喷；第二阶段：关放排液，压裂后第一次放喷连续2~3小时不出液后，即可以关井，等压力恢复起来后再放喷，往复关放直至彻底不出液后关井。 5、测气工程 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放喷池点火燃烧对天然气产量进行测试的过程，放喷前需接一条可测试流量的专用管线。依据测试气量，采用间歇性放喷，每次放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。 6、封井、弃井 试井完成后，若确定该井无开采价值或有开采价值但无法控制风险，则进行弃井、封井作业，首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封防止天然气窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥形成水泥塞面封隔气层；其次，回填并做碉堡（边2m、高2.2m的三角形）和标识，设置醒目的警示标志。弃井后应保证该井眼无遗留风险，另外，钻井期间任一步骤出现不可控事故时，应立即转入弃井作业。若具有开采价值，则进行临时封井，同时办理相关手续，进入运营期天然气开采阶段。 7、完井搬迁 封井、弃井完成，队伍撤离，后续进行相关绿化、土地复垦。搬迁前妥善处理钻后废弃物，做到工完、料净、场地清。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液材料必须全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置。 二、运营期 运营期井场安装采气树，天然气从采气井口采出，通过井场节流阀到井场高低压紧急切断阀，再经旋进旋涡流量计计量后，接入采气干管输往集气站。 主要污染工序 目勘探期结束后对井场平整处理，周围设铁栅栏围墙，进入天然气开采工序。项目运营期井场无人值守，项目对环境的影响主要在勘探期。 一、勘探期 1、废气：主要是施工扬尘、柴油发电机废气以及测试放喷和事故放喷天然气燃烧废气； 2、废水：本项目生产废水主要是钻井工程废水、泥浆析出水、压裂废水及生活污水； 3、噪声：本项目噪声主要为钻井过程中柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声、测试放喷噪声及事故放喷噪声； 4、固废：主要为建筑废料、废弃钻井泥浆、岩屑、废油、机械设备清理保养过程中产生的废棉纱和钻井工人的生活垃圾。 二、运营期 1、废气：本项目天然气集输采用全密闭流程，井口设置安全阀，正常运营期无生产废气产生。废气非正常排放通常为采气树油管、套管或泵等动力设备出现事故，安全阀打开泄压时排放少量天然气； 2、废水：项目建成后井场无人值守，为远程监控系统，因此无生活污水产生。天然气经采气管线汇集后进入集气站气液分离器进行分离，后续进入集气站进行处理。因此，采气井在正常运行情况下无生产废水产生。项目运营期修井作业可能会产生少量井筒循环液、井口返排水、冲洗水； 3、噪声：设备运行期基本无噪声产生； 4、固废：项目建成后为为远程监控系统，无人值守，因此无生活垃圾产生；采气井也无生产固废产生。 三、闭井期 1、废气：闭井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘； 2、固废：闭井期地面设施拆除、场地清理过程会产生废弃管线和建筑垃圾。 污染源强分析 一、勘探期 1、大气污染物 ⑴钻前工程扬尘 钻前施工由于土方开挖和露天堆放，有可能在风速较大时起尘，使空气中悬浮颗粒增加，给周围环境带来一定不利影响。 扬尘产生几率和强度与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s。根据当地条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但春季由于风力相对较大，有可能在小范围内形成扬尘，对周围空气质量造成不利影响。据类比资料调查，在风速为4.0m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表28。 表28 井场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距污染源距离 1m 25m 50m 80m 150m TSP 3.744 1.630 0.785 0.496 0.246 （2）钻井期废气 ①柴油发电机废气 项目钻井期共设三台柴油发电机，柴油发电机排放废气的主要污染物为NOx、CO、CO2、碳氢化物和少量烟尘等，属连续排放。依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的每消耗1t柴油各项污染物产生量为烟尘：0.31kg、SO2：2.24kg、NOx2.92kg，经类比分析，本项目勘探期使用柴油约442.6t，则项目工程勘探期大气污染物排放量为：烟尘0.14t，SO20.99t，NOx1.29t。 ②测试放喷废气 为了准确了解和进一步核定气井的产气量，在完井后，通常需进行测试放喷，项目测试时间约1-2天，依据测试气量间歇放喷，每次持续时间约4～6h，属短时间排放。类比长庆油田分公司分公司洲—3井井口气，天然气中H2S含量20mg/m3，测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧后排放的气体为SO2、NOx和少量烃类。 ③事故放喷废气 钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷时间短，属临时排放。 （3）食堂油烟废气 项目在生活区设灶台一个，燃用煤气，油烟废气通过烟囱直接排放，工程期共300天，对环境影响较小。 2、水污染物 （1）生产废水 本项目钻井期间生产用新鲜水总量为3157m3钻井期生产废水全部集中收集，沉淀后作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，运至其它井场循环利用或交有资质单位委托处置，因此不会对周边地表水体产生影响。根据类比分析，本项目生产废水污染物浓度见表29。 表29 钻井废水污染物浓度 污染物名称 pH COD SS 石油类 挥发酚 水基钻井液钻井废水 8.0-9.0 ≤5000mg/m3 ≤2500mg/m3 ≤70mg/m3 ≤7.0mg/m3 ①压裂反排液 压裂液的主要原料是清水、支撑剂陶粒及一些外加剂如粘土稳定剂等。压裂作业阶段配备压裂液储存在集污罐中（在压裂作业前，将集污罐清空），可满足压裂液临时储存的要求。根据勘探项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约150m3（通过泵注入，每次注入时间约2-3h），共注入2次，注入压裂液总量约300m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排时间约为6-10天，单井每天返排压裂废水量约15-25m3，返排液量总计约100-180m3，本次工程按180m3计。工艺上可通过控制放喷嘴的尺寸控制返排量。压裂返排液经压裂返排液处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂液配液重复使用。因此完井后，压裂返排液产生量约为180m3，全部运往下一井场利用，或委托有资质单位进行处理。 ②钻井泥浆析出水 ②钻井泥浆析出水 井底返排泥浆中含有大量岩屑，经振动筛筛分后，粒径大于70mm的岩屑暂存于泥浆罐中；泥浆与小碎屑经泥浆泵打入泥浆罐中回用于钻井；循环过程中无法再重复利用而废弃的泥浆（损失泥浆）和井筒内贮存的钻井泥浆全部暂存于泥浆罐内，根据钻井泥浆配比，这部分泥浆在泥浆罐内经静止沉淀后，约72m3上清液析出，作为钻井配液回用，项目泥浆析出水循环利用，不外排，因此完井后，项目合计产生泥浆析出水为72m3。 废泥浆沉淀上清液是直接从钻井泥浆中析出的，因此，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等，浓度较高。 ③钻井废水 钻井井筒和平台清洗废水产生量随井深和钻井周期变化，通过对长庆油田分公司勘探井资料调查，每钻进1m平均产生钻井废水0.05m3，本项目进尺为3030m，则单口井钻井废水产生量为151.5m3。钻井废水全部进入井场收集罐，经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用。项目钻井废水循环利用，因此，钻井废水总产生量为151.5m3。钻井废水在井场内不落地、不外排，钻井结束后运往其他井场利用或委托有资质单位处置。 钻井废水主要污染物成分与钻井泥浆成分相似，其性质是钻井泥浆的高倍稀释废水。采用的水基钻井泥浆不含重金属等有毒物质，钻井冲洗废水在自然状态下通常呈褐、黑色，主要污染物为pH、色度、COD、石油类、SS等。 （2）生活污水 项目施工期间钻井队共32人，项目区内设置移动式防渗旱厕，生活用水定额按30L/人·d计，钻井周期按300天计，钻井期间施工队生活用水量为288m3，排污系数取0.8，项目生活污水产生量为230m3。场区设置移动式防渗旱厕1座，定期清掏，用作农肥。生活污水经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 3、固体废物 （1）废弃泥浆 废弃泥浆是指钻井完工后弃置的泥浆。根据设计资料，本项目钻井过程中泥浆用量为0.3m3/m，则本项目单井总用量为909m3。钻井设备采用移动式收集容器对泥浆进行收集，然后全部进入泥浆循环系统，处理后的泥浆80%回用于本井场钻井使用，剩余20%回收于泥浆储罐，约181m3，其中40%为泥浆析出废水，产生量约72m3，作为钻井配液回用；60%为废弃泥浆，约为109m3。项目7口井合计废弃泥浆产量为763m3。定期由专用密闭车辆将废泥浆送至有资质单位进行处置，可实现《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）泥浆不落地要求。本项目泥浆循环利用工艺流程图见图4。 图4 泥浆循环利用工艺流程图 （2）岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的废渣箱中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。根据类比调查，大约单位进尺产生岩屑为0.03m3/m，本项目钻井岩屑单井产生量为90.9m3，7口井合计产生量636.3m3。 根据本地区同类项目工程经验，钻井岩屑中不含重金属和放射性含量物质，属于Ⅱ类一般固废，委托有资质单位进行处置。 （3）压滤渣 压裂返排液处理系统会产生压滤渣，压滤渣存放于废渣箱中。根据类比调查，压滤渣产生量为压裂返排液的3%，本项目单井压裂反排液以180m3计，则本项目单井压滤渣产生量为5.4m3，合计产生量为37.8m3。 (4)废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洁、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。这部分废油属于危险废物，经类比本项目钻探过程产生的废油约2.9t。工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洁后的擦拭，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.07t。 生活垃圾 本项目劳动定员32人，年运行300天，生活垃圾人均按0.5Kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为4.8t/a。产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期处置。 4、噪声 本项目噪声主要为钻井过程中柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声、测试放喷噪声，声级在75-90dB之间。经距离衰减后项目产生的噪声对环境影响较小。 5、生态 工程的生态环境影响主要集中在项目开挖填土方等引发的水土流失、植被破坏等对生态环境的干扰和破坏，但项目勘探期结束后及时组织复垦、恢复植被。因此项目对生态的影响是短期的。 二、运营期 1、大气污染物 天然气井正常运营期无生产废气产生，井口阀和采气管线密闭，天然气几乎无逸散，对周围大气环境影响很小。废气非正常排放通常为采气树油管、套管或泵等动力设备出现事故，安全阀打开泄压时排放少量天然气，但项目通过采取远程控制且设备定期检维修等措施后，气井正常运行，无废气排放。 2、废水 本项目运营期不产生生产废水；井场建成运营后采用远程监控系统，井场无人值守，不设劳动定员，因此无生活废水产生。 根据同行业实际运营情况，运营期修井作业频次很少，平均1次/年，会产生少量井筒循环液、井口返排水、冲洗水，产生的废水收集后运往长庆气田污水处理厂处置。 3、噪声 本项目运营期无噪声产生。 4、固体废物 本项目运营期管道清管作业较少，清管产生的废物，统一回收，交有资质单位处置。不设劳动定员，因此运营期基本无固体废物产生。 三、闭井期 1、废气 闭井期地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘。 2、固废 闭井期地面设施拆除、场地清理过程会产生废弃管线和建筑垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 勘探期 | 钻井 工程 | 废气 | SO2 | 0.99t | 0.99t |
|  |  |  |  | NOX | 1.29t | 1.29t |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.14t | 0.14t |
|  |  | 试气 工程 | 废气 | SO2、CO2 | 产生量较少 | 产生量较少 |
|  |  | 封井 工程 | 施工 扬尘 | TSP | 少量 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | / | / | / | 无废气排放 | 无废气排放 |
| 水污染物 | 勘探期 | 生产 废水 | 钻井废水 | 151.5m3 | 钻井过程中经收集后循环利用，钻井结束后运至其它井场循环利用或委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 压裂返排液 | 180m3 |  |
|  |  |  | 弃置泥浆析出水 | 72m3 |  |
|  |  | 生活 废水 | 废水量 | 230m3 | 食堂废水经隔油处理后与生活污水一起进入沉淀池，经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排 |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.0575t |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00698t |  |
|  | 运营期 | 修井 废水 | 井筒循环液、井口返排水、冲洗水 | 少量 | 作业罐车收集后运往长庆气田污水处理厂处理。 |
| 噪声 | 勘探期 | 钻井工程 | 工作区 | 设备噪声 | 75~90dB(A) | 达到建筑施工场界噪声昼间<70dB(A)，夜间<55dB(A) |
|  |  | 试气工程 | 工作区 | 放喷和设备噪声 | 90dB(A) |  |
|  | 运营期 | / | / | / | 基本无噪声产生 | 基本无噪声产生 |
| 固体废物 | 勘探期 | 钻井工程 | 钻井 固废 | 废弃泥浆 | 763m3 | 定期运至有资质单位处置 |
|  |  |  |  | 岩屑 | 636.3m3 |  |
|  |  |  |  | 压滤渣 | 37.8m3 |  |
|  |  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 4.8t | 4.8t |
|  |  |  | 钻井区 | 废棉纱 | 0.07t | 0.07t |
|  |  |  |  | 废机油 | 2.9t | 委托有资质单位处理 |
|  | 运营期 | / | / | / | 无固废产生 | 无固废产生 |
|  | 封井期 | 封井工程 | 拆除 固废 | 建筑垃圾 | 少量 | 少量 |
| 主要生态影响 1、勘探期 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束并对临时占地进行植被恢复，对周边生态环境影响不明显。 2、运营期 该项目运营后临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，道路两侧及井场周围设植物防护带，以减少水土流失和对生态环境的影响。 3、闭井期 对整个厂区或施工区域覆土并恢复为灌木林地，对生态环境无影响。 |

# 环境影响分析及污染防治措施

一、勘探期环境影响分析与污染防治措施 （一）大气影响环境影响及防治措施 1、钻前工程扬尘 根据工程分析可见，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》，对大气环境可造成不利影响；150m范围外，一般不会有大的影响。项目区年平均风速为2.4m/s，小于含水率0.5%的灰尘的启动风速4.0m/s，因此一般情况下，工程施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但如果堆土风干、春季风速较大的情况下，有可能在一定范围内形成扬尘，对周围空气质量造成不利影响。井场附近最近的敏感保护目标为场址西南侧管常山村，位于本项目南侧580m处，在施工扬尘影响范围外，因此，井场施工扬尘对周边敏感目标基本无影响。 为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，依据《榆林市铁腕治霾(尘)打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》的要求，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施： （1）根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放； （2）装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚或覆盖，以免露天堆放造成的风蚀扬尘； （3）主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作； （4）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；提高场内硬化覆盖率，对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染； （5）施工单位文明施工，不得在附近村庄任意扩大施工路线，并在施工场地四周设置不低于2.5m的围挡； 本项目钻前工程施工期短，产生的扬尘量较少，而且山区场地空旷，加之通过加强对材料运输的管理，合理布置材料堆放临时场地，对材料进行覆盖以及及时清运弃渣等措施，可以有效降低施工扬尘对当地大气环境的影响。随着施工的完成，水土保持和生态恢复工程的实施，这些影响也将消失，不会对周围环境产生较大影响。 2、钻井期废气 ①柴油发电机废气 项目钻井期共设三台柴油发电机，柴油发电机排放废气的主要污染物为NOx、CO、CO2、碳氢化物和少量烟尘等，属连续排放。项目勘探期使用柴油442.6t，大气污染物排放量为：烟尘0.14t，SO20.99t，NOx1.29t。项目勘探期是短暂的，同时该地区扩散条件较好，因此对地区环境空气造成的影响较小。 ②测试放喷废气 为了准确了解和进一步核定气井的产气量，在完井后，通常需进行测试放喷，项目测试时间约1-2天，依据测试气量间歇放喷，每次持续时间约4～6h，属短时间歇排放。类比长庆油田分公司分公司洲—3井井口气，天然气中H2S含量20mg/m3，测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧后排放的气体为SO2、NOx和少量烃类。为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对大气环境影响较小。 ③事故放喷废气 钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷时间短，属临时排放。放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，对环境影响较小。 ④食堂油烟废气 项目在生活区设灶台一个，燃用煤气，油烟废气通过烟筒直接排放，工程期共300天，对环境影响较小。 3、污染防治措施 项目勘探期钻前工程扬尘应严格按照环评要求执行，测试放喷、事故放喷选择在合适时间，在天气晴朗，风较大时进行，以便于废气扩散。柴油废气、食堂油烟废气产量较少，对环境影响较小。 采取以上措施后，项目勘探期对大气环境影响较小。 （二）声环境环境影响分析及污染防治 1、声环境影响分析 本项目钻前工程噪声源主要为施工场地使用的设备产生的噪声，噪声值在75~90dB(A)之间。本项目的钻前工程施工量少，而且施工时间短，所需设备数量有限，根据现场踏勘，项目井场附近无居民聚居区，其余地方也无敏感点，因此本项目产生的钻前施工噪声基本不会对周围居民产生影响。 （1）噪声衰减模式 项目噪声源主要来源于柴油发电机组、各类泵和测试放喷等，针对源强采取相应的降噪措施，采取降噪措施后其噪声值在75~85dB(A)之间，见表30。 表30 各种机械设备的噪声值 序号 噪声源 降噪措施 采取措施后声级dB（A） 1 泥浆泵 加衬弹性垫料 80 2 压裂液泵 加衬弹性垫料 80 3 柴油发电机 隔声屏障、消声器 75 4 振动筛 加衬弹性垫料 80 5 空压机 隔声屏障、加衬弹性垫料 80 6 测试放喷 挡风罩 85 钻井和压裂过程的噪声源为点源，井场所在位置一般较空旷，噪声向外传播的过程中，仅考虑几何发散衰减。因此本次噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减的基本公式： L2=L1-20Lg(r2/r1) 式中：L2-----距离声源为r2处的声级，dB（A）； r1、r2---距离声源的距离，m，计算时，r1=1米。 L1----距离声源r1处的声级，dB（A）； 本项目设备作业时噪声值随距离衰减值见表31。 表31 设备噪声衰减一览表 序号 声源 噪声强度 距声源不同距离处的声级dB（A） 20m 40m 60m 80m 100m 200m 1 泥浆泵 80 57 51 47 45 43 37 2 压裂泵 3 振动筛 4 空压机 5 柴油发电机 75 49 43 39 - - - 6 放喷 85 59 53 49 47 45 39 （2）噪声预测模式 预测点为最近敏感点管常山村，距离本项目南侧580m，由于预测点距声源远远大于声源本身的尺寸，各噪声源设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。因此采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声室外声源预测模式和多声源噪声叠加公式进行预测。 预测点等效声级贡献值计算公式如下： 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，； ——声源在预测点产生的声级，； ——预测计算的时间段，； ——声源在时间段内的运行时间，。 （3）噪声预测结果 ①钻井期声环境影响分析 距离项目最近敏感点管常山村，距离本项目南侧580m，现预测噪声对敏感点的影响。钻井期昼间和夜间均作业，运转设备有泥浆泵、振动筛和柴油发电机，利用噪声衰减模式，噪声贡献值结果见表32。 表32 钻井期噪声贡献值 单位：dB(A) 预测点 项目 泥浆泵 振动筛 空压机 柴油发电机 噪声叠加值 管常山 昼间、夜间 27.3 27.3 27.3 19.7 32.32 因此，勘探期，项目运行不会对最近敏感点管常山村声环境质量产生影响。 ②压裂期声环境影响分析 压裂期仅昼间作业，运转设备有压裂泵和柴油发电机，利用噪声衰减模式，噪声贡献值见表33。 表33 压裂期噪声贡献值 单位：dB(A) 项目 压裂泵 空压机 柴油发电机 噪声叠加值 昼间、夜间 27.3 27.3 19.7 30.68 压裂期，项目运行不会对管常山村声环境质量产生影响。 ③试气期声环境影响分析 试气期昼间和夜间均作业，运转设备有放喷器，利用噪声衰减模式，噪声贡献值见表34。 表34 试气期噪声影响预测 单位：dB(A) 项目 放喷器 昼、夜间 29.73 试气期，项目运行不会对管常山村声环境质量产生影响。 综上所述，本项目对周边声环境影响较小。 2、噪声污染防治措施 （1）钻井噪声 平面布置时将主要噪声源布置于距离工作人员办公生活区较远的方位；项目选用的柴油发电机组配套安装消声装置，运行时排气口朝向避开工作人员办公生活的方位，并设置隔声罩等降噪措施；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。这些措施可以大大降低钻井噪声，根据已有项目经验，通过采取以上措施可有效降低井场产生的噪声值5～15dB(A)。 （2）完井测试噪声 在放喷、测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；建立警戒点并进行24小时警戒，禁止过往村民进入警戒区，防止与钻井作业无关的人员进入井场发生意外事故。该措施为安全措施，同时也有效的避免了测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。 目前钻井噪声的治理难度较大，当前降低钻井噪声的影响，主要采取的噪声治理措施为：a、合理布置柴油机方向，不朝向环境保护目标和办公生活方位；b、尽量使用噪声较低的设备；c、设备设置减振基础、隔声罩等；d、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础；e、发电机房采用特殊的减振基础，并安装吸声材料；f、满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）规定。 此外，建设单位还应严格控制施工时间，尽可能避开夜间和午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象，车辆进入施工现场应减速，禁止鸣笛。通过采取以上措施后，本项目噪声对声环境影响较小。 （三）水环境影响分析及污染防治措施 1、地表水环境影响分析 本项目钻井期生产废水全部经沉淀后作为钻井配液回用。钻井期生产废水不落地收集和不外排，钻井工程结束后，送有资质单位委托处置理，因此不会对周边地表水体产生影响。 （1）压裂废水 本项目压裂废水及其它废水进行统一收集，配备废水收集罐。本项目压裂返排液由专用收集罐收集后临时贮存，压裂返排液经收集处理装置处理后排入储罐中再次作为压裂液配液重复使用。待完井后，处理后的压裂液返排液存入储罐用于下一井场，或全部委托有资质单位进行处理。不外排，因此不会对周边地表水体产生影响。 （2）钻井泥浆析出水 井底返排泥浆中含有大量岩屑，经振动筛筛分后，粒径大于70mm的岩屑暂存于泥浆罐中；泥浆与小碎屑经泥浆泵打入泥浆罐中回用于钻井；循环过程中无法再重复利用而废弃的泥浆（废弃泥浆）暂存于泥浆罐内，这部分泥浆在泥浆罐内经静置沉淀后，析出的上清液，作为钻井配液回用，不外排，因此不会对地表水体产生影响。泥浆析出水循环利用工艺流程见图5。 图5 废弃泥浆析出水循环利用工艺流程图 （3）钻井废水 钻井井筒和平台清洗废水产生量随井深和钻井周期变化，本项目钻井废水全部进入井场收集罐，经沉淀处理后上清液作为钻井配液回用。钻井废水在井场内不落地、不外排，钻井工程结束后，运往其他井场利用或委托有资质单位处置。因此，项目产生的钻井废水不会对地表水产生影响。 （4）生活污水 项目生活污水产生量为230m3。场区设置移动式防渗旱厕1座，定期清掏用作农肥，生活污水经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，对环境影响较小。 （5）废水污染防治措施及处理效果 本项目设置200m3收集罐3个，用于收集项目产生的钻井废水、压裂返排液、钻井泥浆水等生产废水。本项目钻井期间压裂返排液、钻井泥浆析出水、钻井废水全部循环利用。钻井结束后，统一由防渗漏、防溢流的运输车辆运至下一井场使用，或送至有资质单位委托处置。本项目水污染防治设施设置合理，处理措施可行，能够确保生产废水在井场内不落地、不外排。 废水收集罐均为碳钢结构，其本身具有防渗作用，顶部设置防雨棚防止雨水进入，与其他储罐一同置于防渗围堰内，底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，可有效防止污染物入渗土壤。 2、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，本项目为天然气、页岩气开采（含净化），属于Ⅱ类项目，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。故本次评价地下水为三级评价。 （1）钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。本项目整个钻井作业按照规章操作，可避免因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井过程中实时监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。项目钻井时采用膨润土浆钻井（膨润土遇水后发生较大膨胀性，具有良好的胶体性质，可使悬液的粘度增高，在用于钻井泥浆时，可以增加钻具的润滑性，清洗钻井过程中的岩屑，防止孔内事故的发生）。项目固井技术完善，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，对地下水影响较小。 （2）井场污染物入渗对地下水的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏。项目井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆析出水、压裂返排液、钻井废水和柴油渗漏会污染浅层地下水。本项目产生的废水全部收集后进入地上收集罐，对井口作业区、循环罐区、压裂废水专用收集罐及废弃钻井泥浆岩屑收集罐周边地面使用HDPE防渗土工膜进行防渗，项目使用的柴油统一储存于柴油罐中，储存区做防渗处理。施工时及时收集散落在井场的污染物，可有效避免污染物下渗，因此，井场污染物入渗对地下水影响较小。 （3）地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。本项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，可防止地下水串层污染。 （4）地下水污染防治措施 ①表层固井要求：表层固井必须封固含水层； ②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用； ③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片； ④应定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏； ⑤其他要求： 1）钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； 2）钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； 3）井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏； 4）在井下作业过程中，钻井液和压裂液应集中配置，洗井废水、压裂废水应100%回收； 5）钻井、压裂作业和试井过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 ⑥防渗措施 为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，具体如下： ①罐区防渗措施：柴油罐、废弃泥浆罐、钻井废水罐和压裂返排液罐地面底部均铺设防渗材料（复合土工膜，双层），使渗透系数K≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。 ②放喷池防渗措施：池底及四周铺设复合土工膜，双层作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。 ③循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，铺设防渗材料（复合土工膜，双层），使渗透系数≤10-7cm/s，防水卷材搭接长度不小于300mm。本项目防渗要求见表35。 表35 本项目防渗分区一览表 防渗分区 储存设施 防渗措施 一般防渗区 泥浆罐 铺设2mm厚度的HDPE材料，渗透系数K≤10-7cm/s 压裂返排液废液罐 废渣罐 废棉纱收集桶 废油贮存桶 柴油罐（双层） 简单防渗区 垃圾桶 砖混硬化 办公生活区 物料堆存区 （四）固体废弃物影响及污染防治措施 项目钻井过程中产生的固体废物主要有建筑废料、废弃钻井泥浆岩屑、钻井队员工产生的生活垃圾等。 1、建筑废料 项目根据实际地形对场地标高进行调整，可基本实现区内土石方平衡；建筑施工废料主要包括混凝土、砂浆、桩头等，建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后，对环境影响较小。 2、废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣 项目产生的废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣主要为废弃钻井泥浆与岩屑的混合物，由移动式收集罐统一收集，委托有资质单位进行处置。 （1）废弃钻井岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的储罐中中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。根据类比调查，大约单位进尺产生岩屑为0.03m3/m，本项目钻井岩屑单井产生量为90.9m3，合计产量636.3m3。 根据本地区同类项目工程经验，钻井岩屑中不含重金属和放射性含量物质，属于Ⅱ类一般固废，委托有资质单位进行处置。 （2）废弃钻井泥浆产生量 废弃泥浆是指钻井完工后弃置的泥浆。本项目单井泥浆用量为909m3，单井产生废泥浆量约为109m3，合计产生废弃泥浆量为763m3。废泥浆定期由专用密闭车辆将废泥浆送至有资质单位进行处置，可实现《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）泥浆不落地要求。 （3）压滤渣 压裂返排液处理系统会产生压滤渣，压滤渣存放于废渣箱中。本项目压滤渣产生量为37.8m3。 3、废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。本项目钻探过程产生的废油约2.9t，属于危险废物，采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理。此外，工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查分析，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.07t，依据《国家危险废物目录》（2016），废棉纱属于危险废物豁免管理范畴；项目产生的废棉纱与生活垃圾一并收集交由环卫部门处理。 4、生活垃圾 职工生活垃圾以每人每天0.5kg计，项目生活垃圾产生量为4.8t。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期处置。 本项目固体废物产生量及具体处置措施见表36。 表36 项目固体废物产生与处置措施表 固废名称 产生量 类别 收集设施 处理措施 建筑材料 / 一般固废 分类储存 综合利用 弃置泥浆 763m3 一般工业固废 泥浆罐 委托处置 岩屑 636.3m3 一般工业固废 压滤渣 37.8m3 一般工业固废 废机油 2.9t 危险废物 废油贮存桶 委托有资质单位进行处置 废棉纱 0.07t 危险废物（豁免） 废棉纱收集桶 交环卫部门处置 生活垃圾 4.8t 生活垃圾 垃圾桶 综上所述，在加强施工过程固体废物管理的前提下，固体废物环境影响可以得到有效控制和治理，对环境影响较小。 （五）生态环境 钻前工程期间，井场道路修建和井场土建会对所征用土地上的作物、植被进行清除。作物和植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时堆放，防护措施不当也会引起水土流失。 1、土地利用 本项目井场占地为灌木草地，不占用基本农田等保护用地。临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 2、土壤 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。完井后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。 3、植被 本项目占地无基本农田和天然林地，区域内未发现珍稀保护植物。井场占地以灌木草地为主，主要植被为灌草木。本项目对植被的影响主要表现在占地对少量灌草木的破坏。临时占地在完井后应尽快恢复其原有植被。 4、水土流失 钻前工程建设需开挖土石方，将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。本项目开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。本项目土石方最终可做到挖填平衡。土石方临时堆放场设置挡土墙，可有效减少水土流失。同时，应利用土工布或塑料膜遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行复垦。 本项目采取的具体生态保护措施如下： ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响； ②根据植被生态、生理学特征，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑤为防止井场作业加剧水土流失，进场前收集表土进行遮盖围堵以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑥井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑦完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 通过采取相应的生态保护对策，本项目生态环境的影响是可以减缓的，对区域生态系统的完整性、稳定性及生物多样性影响较小，不会对各生态系统造成显著的影响。 二、运营期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 井场正常运营期井口阀和采气管线密闭，天然气几乎无逸散，对周围大气环境影响很小。井场废气非正常排放通常为采气树油管、套管或泵等动力设备出现事故。当天然气排采过程中，动力设备出现事故时，关闭截断阀，开采停止，井筒内遗留天燃气经管道输送至集气站，安全阀释放少量天然气，不会对周边大气环境造成影响。井场采气采用密闭输送，选用可靠性高的设备、密封性能好的阀门，保证各连接部位密封，并加强管理，经常检查各密封部位及阀门阀杆处的泄漏情况，发现问题及时处理。 （二）水环境影响分析 本项目运营期不产生生产废水；井场建成运营后采用远程监控系统，只需在当地集气站进行集中控制，井场无人值守，不设劳动定员，因此无生活废水产生。 项目修井作业可能会产生井筒循环液、井口返排水、冲洗水，由作业罐车收集拉运至当地长庆气田的污水处理站处理，不会对周边地表水体产生影响。 （三）声环境影响分析 本项目运营期无高噪声设备，因此对周围声环境影响极小。 （四）固体废弃物环境影响分析 本项目不涉及管道清管作业，不设劳动定员，因此无固体废物产生。 （五）生态环境影响分析 1、水土流失环境影响分析 项目井场周边及进场道路的开挖会造成部分植被破坏，由于该区天然植被覆盖层对抗拒自然侵蚀极为重要，对维持区域生态结构的稳定起主导作用，因此，必须要采取一定的水土保持措施，如若不然有可能诱发滑塌、滑坡等水土流失现象，会加剧局部水土流失。 本项目拟采取的措施有井场外及周边边坡未及时进行植被恢复的区域，应严格按照《陕北油气开采清洁文明井场验收标准》的要求，对项目造成植被破坏或地表裸露的，必须尽快采取工程措施和生物措施，恢复植被，减少水土流失量。 2、井场绿化 本次环评要求井场内除采气树和道路占地外，其余全部绿化。 三、闭井期环境影响分析及恢复措施 本项目封井分为临时封井和永久封井，当勘探井具有开发价值时对采气井进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井。临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，天然气井口安装采气树。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 永久封井时采用的原材料主要是水泥，为防止废井腐蚀而导通含水层间的水力联系，开采井使用完毕后应在井筒注入水泥封井，通过场外搅拌，由罐车进入场内进行封堵，一般数小时即可完成。按照相关规范，废弃井口应于地面下1~1.5m，同时在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 此外封井期还需对采气井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，且与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响可忽略不计。 地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。 弃井、封井措施主要包括以下工作： 1、若为临时封井，除预留转成生产井所需的面积外，对其余临时占地覆土并恢复为原有植被和生态景观，使区域生态景观和谐一致；若为永久封井，对整个施工区域（12800m2）覆土并恢复为原有植被和生态景观，使区域生态景观和谐一致； 2、气井测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。清除放喷测试留下的废弃物，再用井场建设时的表层土进行覆盖，然后进行植被恢复； 3、井场进场道路，在征求当地群众意见后，可作为当地农业生产使用的，不必恢复；否则要恢复地表植被覆盖； 4、为防止层间窜流干扰邻井开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的气层或注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气及注入液限值在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流； 5、恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使油井与土地使用的矛盾最小化。封井后使用GPS重新定位，建立档案。 四、环境风险影响 天然气勘探作业是多专业工种的野外作业，由于地下情况复杂，钻井作业隐藏着对环境的多种不安全因素，钻井作业可能出现的环境事故主要为罐区泄漏、柴油使用和储运过程中的风险及井喷。依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）风险潜势划分表9-2，本项目涉及的物质天然气主要成分为甲烷，甲烷临界储量为10t，本项目无天然气储存设施，Q＜1，因此，本项目风险潜势为Ι，开展简单分析即可。 （一）风险评价目的 本次环境风险评价的主要目的是分析项目存在的危险、有害因素以及可能发生的突发事件和事故等，提出合理可行的风险防范措施、应急与减缓措施，以使钻井事故率和事故影响程度达到可接受水平。 （二）风险识别 1、物质危险性识别 本项目为生产勘探井，气层情况不确定性因素较多，本项目可能涉及的危险物质主要是天然气、柴油、硫化氢，其性质见下表。 表37 天然气理化性质 标识 中文名：天然气 英文名：naturalgas 分子式：CH4 分子量：16 危规：:21007 UN编号：1971 CAS号：74-82-8 理化性质 外观与形状:无色无臭易燃易爆气体 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 熔点(℃)：182 沸点(℃)：-161.49 相对密度：(水=1)0.45（液化） 相对密度：(空气=1)0.55 饱和蒸汽压(kPa)：53.32（-168.8℃） 禁忌物：强氧化剂、卤素 临界压力(MPa)：4.59 临界温度(℃)：82.3 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 危险特性 危险性类别：第2.1类易燃气体 燃烧性：易燃 引燃温度(℃)：482～632 闪点(℃)：-188 爆炸下限(%)：4.145 爆炸上限(%)：14.555 最小点火能(MJ)：0.28 最大爆炸压力(kPa)：680 燃烧热(MJ/mol)：889.5 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、水 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉 健康危害 侵入途径：吸入 健康危害：当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤。 急性中毒：当空气中浓度达到20～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC300mg/m3 急救 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至空旷地方，或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储运于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 表38 柴油理化性质 物质名称：柴油 UN号：1202 物化特性 沸点(℃) 282-338 比重（水＝1） 0.87-0.9 蒸气密度（空气＝1） 3.5 熔点（℃） -18 临界温度（℃） 无资料 溶解性 无资料 自燃温度（℃） 257 冰点（℃） 无资料 外观与气味 稍有粘性的棕色液体 火灾爆炸危险数据 闪点（℃） ≥55℃ 爆炸极限 无资料 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 反应活性数据 稳定性 不稳定 避免条件 无 稳定 禁忌物 强氧化剂、卤素 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害数据 侵入途径 吸入 √ 皮肤 √ 口 √ 急性毒性 LD50 无资料 LC50 无资料 健康危害： 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。裂解燃料油（柴油调合组分）可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。裂解燃料油（柴油调合组分）废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 泄漏紧急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 急救措施： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 操作注意事项： 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储运注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 防护措施 工程控制 密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼防护 戴化学安全防护眼镜。 手防护 戴橡胶耐油手套。 身体防护 穿一般作业防护服。 其它 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 表39 硫化氢对人的生理影响及危害 在空气中的浓度 暴露于硫化氢的典型特性 %（V） ppm mg/m³ 0.000013 0.13 0.18 通常，在大气中含量为0.0215mg/m3(0.13ppm)时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m³(4.66ppm)时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别。 0.001 10 15 有令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家协会推荐的阈限值（8h加权平均值）。 我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度。 0.0015 15 21.61 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值。 0.002 20 30 在暴露1h或更长时间后，眼睛有灼烧感，呼吸道受刺激，美国职业安全和健康局的可接受上限值。工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度。 0.005 50 72.07 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h可能导致头痛、头晕和（或）摇晃。超过75mg/m³(50ppm)将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害。 0.01 100 150 3min~15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min~20min过后，呼吸就会变缓、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状。我国规定对工作人员和生命健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度。 0.03 300 432.40 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 注：考虑此浓度定为立即危害生命或健康（IDLH)，参见（美国)国家职业安全和健康学会DHHS No85-114《化学危险袖珍指南》。 0.05 500 720.49 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和（或）心肺复苏技术。 0.07 700 1008.55 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和（或）心肺复苏技术。 0.10+ 1000+ 1440.98+ 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和（或）心肺复苏。 2、生产过程危险识别 ①井喷 当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。 ②井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ③柴油使用、储运过程中的风险分析 一般而言，柴油的安全性是比较好的，但其易燃易爆性是不容忽视的。井场上使用柴油罐对柴油进行储存。柴油在使用、储运过程中的风险主要来自于柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。柴油泄漏可能引起火灾、爆炸，造成人员伤亡及财产损失，还可能会污染河流、地表水和地下水，对生态环境和社会影响很大。 （三）源项分析 1、事故资料 案例1： 2003年12月23日21时55分，四川石油管理局川东钻探公司钻12队对罗家16H气井起钻时，突然发生井喷，富含硫化氢的气体从钻具水眼喷涌达30m的高程，硫化氢浓度达100ppm以上，预计无阻流量为400万-1000万m3/d。 事故后果：据统计，井喷事故发生后，离气井较近的开县高桥镇、麻柳乡、正坝镇和天和乡，30个村，9.3万余人受灾，6.5万余人被迫疏散转移，累计门诊治疗27011人，住院治疗2142人，243人遇难。 事故原因分析：罗家16H井现场组负责人，在明知卸下回压阀可发生井喷事故的情况下，却向技术人员提出卸下回压阀的钻具组合方案。2人的行为是事故造成的直接原因。多名现场负责人没有发现事故隐患，造成安全隐患积累，丧失了消除事故的最佳时期。井喷事故发生后，应急指挥中心果断决策失误，放弃了点火制止高浓度硫化氢的天然气扩散的机会，致使井喷事故扩大。 案例2： 2006年12月21日晚7时左右，四川省宣汉县清溪镇天然气钻探1井发生可控制溢流事件，1万多名群众紧急撤离。 案例3： 2011年12月22日，成都市大邑县上安镇中国石油西南油气田公司邛崃1号井发生井喷事故，造成1人死亡4人失踪。 据调查，以上事故的直接原因均为人员操作不当，事故发生后管理指挥错误，制度不完善引起的。 2、事故风险源分析 ①井喷失控 钻井过程中遇到地下气、水层时，气或水窜进井内的泥浆里，加快了泥浆流动和循环的速度，如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动泥浆外溢，即发生溢流。此时如果对地下气压平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成气、水或其混合物沿着环形空间迅速喷到地面，即发生井喷。井喷后大量的天然气逸散到空气中，对周围的空气环境造成一定的影响。 ②井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，污染地下水水质。另外，钻井过程可能破坏含水层结构，影响地下水流场，造成井场周边的农户水井出现水量减少，严重情况下可导致水井完全干涸。 ③柴油运输和存储中的风险 柴油在使用、储运过程中的风险主要来自于柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗因素。柴油泄漏可能污染河流、地表水和地下水，对生态环境和社会影响很大，也可能引起火灾爆炸。造成人员伤亡及财产损失。 ④废水泄漏或外溢 废水箱防渗不当或失效，可能导致废水箱渗漏，废水外渗污染土壤；暴雨造成钻井废水大量外溢造成环境污染。废水的主要危害表现在：可溶性盐含量高，含石油类的钻井污水影响土壤结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD、BOD增高，影响水生生物的生长。 3、最大可信事故类型及事故概率 ①最大可信事故类型 钻井作业是多专业工种的野外作业，且地下情况复杂，钻井作业隐藏着对环境的多种不安全因素。钻井作业可能出现的影响较大的环境事故主要为井喷事故。 本项目钻井工程最大可信事故为井喷失控导致天然气泄漏对环境的影响。井喷失控事故分析图见图6。 图6 天然气泄漏事件后果树形图 ②事故概率 据不完全统计，各油气田在油气勘探开发建设过程中，累计发生井喷失控230多井次，占完井总数的0.24%，其中井喷失控又着火的井78口，占失控井的34%，井喷时喷出的油气流可高达数十米，喷出气体（烃类）几万至几十万立方米，原油数百乃至上千吨，造成严重后果。从事故原因分析表明，多数井喷的发生是由于操作人员直接原因造成。由于起钻抽吸不浇灌泥浆或灌泥浆不认真，不能发现溢流或处理不当，占井喷井的51%；由于井口未按防喷器或防喷器按装不符合要求，以及泥浆密度过低，占井喷失控40.5%；其它原因仅占8.5%。因地层的复杂多变，钻井过程中存在井喷事故发生的可能性，但油气田已发生的井喷事故多发生在油气田勘探开发初期，随着对地层和地质状况的不断深入了解，加之防喷技术的提高，目前油气田勘探开发过程中井喷事故的发生概率在不断降低。本次开发气井属于非均质性极强的致密岩性，呈现出典型的“低渗、低压、低丰度”特征），所以本工程发生井喷的机率很小，即使发生井喷事故，及时采取压井措施，可迅速控制事故发生。故该工程井喷失控的发生概率应小于全国平均水平。 （四）风险评价 类比大牛地气田气井风险预测结果（气藏地层压力范围为22.34MPa～25.03MPa之间，无阻流量31.2×104m3/d估算），发生井喷泄漏10min时，最不利气象条件F稳定度下，下风向CH4窒息浓度范围为距井口28.2m，爆炸下限浓度范围为距井口68.6m，最大影响范围为距离井口782.1m范围内。事故发生15min，下风向不再出现甲烷窒息浓度和爆炸下限浓度，最大影响范围在1094.4m。事故发生20min后，下风向不再出现甲烷窒息浓度、爆炸下限浓度，最大影响范围在1200.8m。 由本项目周边环境关系可知，本项目CH4窒息浓度范围、爆炸下限浓度内（即应急撤离范围窒息浓度范围）无居民居住，即使发生井喷，也不会对井口周围居民生命健康安全受到影响。 （五）风险防范措施 1、井喷防范措施： ⑴施工设计中的防井喷措施 ①选择合理的压井液。新井投产和试油、试气施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染； ②选择合理的射孔方式； ③规定上提钻具速度，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染； ④对防喷装置的配备有明确要求； ⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。 ⑵钻井作业中的井喷防范措施 施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》SY/T6283-1997）及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括： ①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。严格执行井控工作九项管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层。按班组进行防喷演习，并达到规定要求； ②各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常； 进入气层前50～100m对上部裸眼段进行承压试验无井漏后并将钻井液密度逐步调整值设计要求值；每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次，每次起钻完检查活动闸板封井器一次，半月活动检查环型封井器一次，以保证其正常可靠； ③气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）； ④严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认； ⑤认真搞好随钻地层压力的监测工作中，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液。加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行； ⑥钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的 80%地层破裂压力三者中的最小值； ⑦钻进过程中，要注意观察井口返浆情况，振动筛上的岩屑返出、岩屑形状的变化，及时发现地层岩性变化，及早发现泥岩，调整钻井液性能，提高钻井液的抑制性，保证井壁的稳定性和井下安全。严格控制钻井液性能达到设计要求，提高钻井液的抑制防塌、悬浮、携带岩屑能力，确保正常钻进。加强固控设备的使用，钻井过程中使用四级固控设备，及时清除钻井液中的有害固相； ⑧水平段随时调节钻井液流型，保持较高粘切、动塑比大于0.5，增强体系护壁能力及悬浮携带能力。配合工程短起、倒划等措施以有效地清除岩屑，保证井眼畅通，并根据现场情况具体调整钻井液性能； ⑨根据当地地形环境，周围环境保护目标情况，确定逃生路线及撤离方案。 ⑶防井喷装置 ①以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等； ②以节流管汇为主体的井控管汇，包括放喷管线、压井管线等；井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等； ③具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统； 防止井喷失控专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。 2、井漏防范措施： 钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。同时启动地下水紧急监测方案，若发现地下水受到污染，立即告知村民，停止饮用地下水源，并采取临时供水措施（配送桶装水、利用输水管线等）以保障居民的饮水安全。 3、柴油运输、储存及使用风险防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；制定严格的操作规程； ②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施；柴油转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送； ③加强柴油运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑤井场的柴油罐区应设置有围堰，可防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、地表水等。 （六）风险应急预案 本项目应编制应急预案，具体内容见表40。 表40 应急预案主要内容一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：钻井过程中穿过地层和产气层。 环境保护目标：测试放喷时，井口周边0~500m为紧急撤离距离。一般撤离范围为井口周边2000m。 2 应急组织机构、人员 组织机构为长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组，钻井队及其管理单位。关键依靠钻井队、当地政府充分、重点发挥地方镇乡、村级政府的组织能力，纳入应急组织机构中。 3 预案分级相应条件 规定预案的级别及分级响应程序： 把重大环境污染事故定为三级。定性为一般，涉及组织长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组、钻井队和子洲县环保局。 井喷和井控定为一级。涉及组织单位为长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组，钻井队及其管理单位、当地政府。响应程度依次增强。 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等：井场配备硫化氢测试、防毒、医疗、消防、疏散等应急设施；同时钻开气层前通知道管庄乡卫生院、消防队等方面救援保障力量以及钻井队主管部门、长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组应急救援单位。 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制： 协调井队通过广播系统和电话通知。至少在1个小组设立2个电话联络点，小组通知人员应指定4人负责通知本小组内的居民。并电话通知当地交警队负责交通保障、管制，不允许非救援车辆进入井口周边区域。 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 环境应急监测可组织协调当地环境监测中心站监测。 抢险、救援组织协调当地消防队、医院和钻井主管部门及长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组的应急队伍。 控制措施主要由钻井队和其管理部门、长庆油田第四采油厂天然气勘探项目组等部门共同协商控制。 井喷失控的关键控制措：应立即组织撤离井口周边500m的居民。同时保证井喷失控在5min内点火井口燃烧泄漏天然气。将剧毒气体硫化氢燃烧转化为SO2和H2O。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施 应急检测、防护采用井队配备的设备和消防队伍的设备，必要可增加长庆油田分公司盆地东部天然气勘探项目组、钻井队主管部门的检测防护设备。清除泄漏必要时可通过消防车喷雾状水溶解将大气污染物转化为地表水污染物，再对废水收集处理。 8 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划 紧急撤离区：井口外500m范围内居民。撤离路线应根据钻井井场风向标，沿发生事故时的上风向方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话及时通知周边各户居民，保证全部及时通知撤离。 一般撤离区：一般撤离范围为井口周边2000m，当发生井喷失控时，一般撤离范围可根据监测情况决定。在发生事故时应自发和在应急组织机构的带领下及时撤离。撤离路线应根据钻井井场风向标，沿发生事故时的上风向方向进行撤离。由于涉及人员多，应通过应急组织机构负责组织撤离，通过广播系统和电话系统通知。由于远处居民不能看到风向标，在通知撤离时要由专业人员根据风向标说明撤离方向。可通过广播系统和电话系统通知，应通过协调村委会通过电话通知到小组，各组至少设立2个联络点。小组负责人指定4人负责通知小组内的居民。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 （1）井喷失控得到控制，伤亡人员得到全部救援和安置，危险区域的居民全部撤离。区域硫化氢浓度达标后应急救援程序关闭。 （2）恢复措施：对事故伤亡情况进行统计，应做好详细的记录并存档，行政领导组应尽快协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及善后赔偿等；钻井队主管单位配合相关部门人员对受损设备尽快安排修复并投入生产使用。钻井队主管部门、勘探事业部、市政府成立事故调查小组，调查原因并按“四不放过”的原则进行事故处理；做出事故调查报告，同时总结事件教训，实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练： 着重在钻开含气层前的演练，把500m范围内居民纳入培训、演练队伍。井队安全监督要对井队全体员工进行应急救援培训，提高员工的应急救援能力。加强对组织人员向井场附近居民宣传井喷的危害及相关知识。井队队长及安全员负责指定应急培训计划，定期对应急组织机构成员和应急保障系统、应急信息的有关人员进行综合性应急培训并作好培训记录。应急演练应每个月开展1次，进入气层后半个月开展一次，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，二是加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。 11 公众教育 对井场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息： 安全距离内居民进行公众教育，发宣传册。钻井工程前，要向可能危及居民安全范围内（井口周边3000m）进行H2S安全知识和遇紧急情况时的应急预案教育，提出紧急情况下的安全撤离要求。 施工单位应主动联系当地政府，对紧急撤离区500m内的居民通过发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。同时应在进入含硫气层前对500m内的居民进行应急演练一次。对一般撤离区内的居民发放宣传册普及安全知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 12 夜间特别管理机制 井场配备高音喇叭、防爆灯具，以便夜间事故及时通知周边较近距离的居民，防爆灯具应布置在井场内风向标处，以便井场人员和周边较近居民可判断风向，带领其他人员撤离。 井场实行轮班制度，保证夜间各岗位有相应值班人员。对居民进行公众教育、培训中应强调夜间自救内容，要求居民夜间保持通讯设备的畅通，夜间不关手机等教育。强调在钻气层期间夜间保持一定的警惕，提出在夜间事故报警后应立即穿少量衣服，及时保证人员撤离。 1、井喷及井喷失控应急处理预案 井喷时立即启动应急预案，根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作： ①井喷失控后严防着火和爆炸。应立即停钻机、机房柴油机、锅炉，切断井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。 ②发生井喷事故后，立即向当地政府报告，协助当地政府作好附近居民的疏散工作。 ③设置观察点，定时取样，监测空气中有毒有害气体的浓度，划分安全范围。 ④迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制订及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。 ⑤监测污染区有毒有害气体的浓度，根据监测情况决定是否扩大撤离范围。 ⑥在确保人员安全前提下，将氧气瓶、油罐等易燃易爆物品撤离危险区。 ⑦井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。 ⑧在邻近环境敏感区以及交通干线等地区，进行处置井喷事故的同时，充分考虑到事故和次生事故对环境可能造成的威胁，严密制定并采取对环境敏感区和易受损资源的保护措施，防止事态扩大和引发次生灾害。 ⑨在事故处理结束后，确认作业现场及其周边环境安全的情况下，和地方政府商定撤离群众的返回时间。 2、应急疏散预案 当井喷失控时，应立即通知并协助当地政府疏散附近的居民和其他人员，根据监测情况，考虑风向、地形、人口密度、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。为了保障每位员工和井场周围群众的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的员工和群众应按下列程序撤离： ①群众由当地政府组织撤离，井队员工由井队组织撤离。 ②逃生时要轻装撤离，沿逆风方向，并选择地势较高的地方。 ③当所处位置离井场很远时，往偏离风向离井场越来越远的方向逃生。 3、废水外溢应急预案 当井场废水外溢造成环境污染时，现场人员应及时向上级汇报并视情况向当地环保局汇报，同时采取有力措施，防止污染扩大。施工单位须制定出应急救援预案和与当地政府和有关部门建立相衔接的应急救援体系，并按规定程序报批后进行宣传和演练，加强信息交流，建立与相关方面的通讯联系系统。 4、应急环境监测 发生事故后，应由专业环境监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估。监测方案可参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）制定。 5、宣传、培训和演习 ①公众信息交流 各级政府、各陆上石油天然气开采企业要按规定向公众和员工说明陆上石油天然气开采的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和陆上石油天然气开采事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。建设方应对项目区周边的居民宣传，如急救方法、逃生路线及逃生方法等知识。 ②培训和演习 定期对相关工作人员进行系统的健康、安全和环境管理培训，除了一般安全技术基础知识、应急措施、求生技术的教育，环境保护的方针政策、法律法规教育外，还需进行有毒、有害废料、柴油泄漏的安全处理方法教育。工作人员应熟悉应急设备、物资、器材的准备；掌握应急实施程序、紧急情况报告程序、联络人员和联络方法；了解应急抢险防护设备设施布置图、井场逃生路线图和简易区域交通图。建设方定期组织应急演习，保证应急措施有效。 （七）环境风险结论 综上所述，井场作业需严格按照钻井作业操作规程进行，并制定相应的应急预案，做好防范措施。该项工程采取的环境风险措施及制定的预案切实可行。在严格落实风险防范措施、应急预案后，井场环境风险达到可接受水平。 五、环境管理与监测计划 （一）环境管理机构及要求 1、井场应当建立包括泥浆、岩屑、废油等产生量及处置量等内容的明细台帐。 2、井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。 3、钻井作业的防渗漏措施必须经环保部门验收合格后，方可投入使用。 4、按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。 5、井场内罐区、危险废物暂存区等及井场周边应设置警告标示、道路指引标示等。 （二）环境监测计划 钻井期间，公司可委托当地环境监测站定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。项目环境监测计划见表41。 表41 监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界上风向1个背景点，下风向3个监测点点 H2S 1次 噪声 厂界外1m 等效A声级 1次 同时，企业应用便携式测定仪加强对H2S的测定，每天2次。采样方法与监测方法，统一按照国家环保总局颁布的标准方法进行。 六、环境保护投资: 项目总投资为2100万元，环保投资50万元，占项目投资总额的2.38%。。环保投资估算见表42。 表42 环保投资估算表 类别 治理措施 单位 数量 费用（万元） 废气 放空设施 套 1 计入主体工程 圆形放喷池10.6m3 座 1 1 废水 生活污水 隔油池、沉淀池（4m3） 座 各1座 2 移动式防渗旱厕 座 1 0.5 生产废水 泥浆废水 专用收集罐200m3 个 1 计入主体工程 压裂废水 专用收集罐200m3 个 1 计入主体工程 钻井废水 专用收集罐200m3 个 1 计入主体工程 噪声 柴油发电机 室内安装，基础减振处理，安装消声器 / / 计入主体工程 钻井设备 基础减振处理 / / 固废 废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣 废弃钻井泥浆岩屑移动式收集罐600m3 个 5 计入主体工程 废油 专用容器收集，交有资质单位处理 个 1 0.2 生活垃圾、废棉纱 分类集中收集、定期送往生活垃圾填埋场处置 个 2 环境风险 应急预案、风险防范措施 / / 5 生态 植被恢复 m2 12800 25 防渗工程 材料房、综合房地面、循环罐区以及泥浆、岩屑、压裂液、洗井液收集罐地面底部均铺设防渗材料（复合土工膜，双层），渗透系数K≤10-7cm/s，防渗层搭结处粘合严密、均匀，四周用土压实；柴油罐区底部铺设防渗材料（复合土工膜，双层），四周设置围堰；放喷池底采用水泥结构，四周砌防火砖。 16.3 合计 -- -- 50 七、项目竣工环境保护验收清单 项目竣工环境保护验收清单见表43。 表43 竣工环境保护验收清单 类别 治理措施 单位 数量 验收标准 废气 放空设施 套 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 圆形放喷池10.6m3 座 1 废水 生活污水 隔油、沉淀池（4m3) 座 各1座 废水不外排 移动式防渗旱厕 座 1 生产废水 泥浆废水 专用收集罐200m3 个 1 压裂废水 专用收集罐200m3 个 1 钻井废水 专用收集罐200m3 个 1 噪声 柴油发电机 室内安装，基础减振处理，安装消声器 / / 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 钻井设备 基础减振处理 / / 固废 废弃钻井 泥浆、岩屑 废弃钻井泥浆岩屑移动式收集罐600m3 个 5 处置率100% 废油 专用容器收集，交有资质单位处理 个 1 废棉纱 分类集中收集、定期交由环卫部门处置 / / 生活垃圾 分类集中收集、定期送交由环卫部门处置 / / 环境风险 应急预案、风险防范措施 / / / 生态 植被恢复 m2 12800 / 八、污染物排放清单 污染物排放清单见表44。

表44  污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物排放清单 | 总量控制指标（t/a） | 排污口位置 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |  |  |
| 废气（勘探期） | 钻前工程 | 土石方开挖 | 扬尘 | 少量 | 少量 | 无 | 无组织排放不设排污口 | 合理布局，物料棚储、洒水抑尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 钻井工程 | 柴油机 | SO2 | / | 0.99t | 无 | 无组织排放 不设排污口 | 使用环保节能型柴油机和油脂柴油，加强维护等 | / |  |
|  |  |  | NOx | / | 1.29t | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | / | 0.14t | 无 |  |  |  |  |
|  | 试气工程 | 试气 | SO2 | 少量 | 少量 | 无 | 不设排污口 | 选择在天气晴朗，风较大的天气进行 | / |  |
|  |  |  | CO2 | 少量 | 少量 | 无 |  |  |  |  |
| 废水（勘探期） | 生活污水 | 废水量 | / | 230m3 | 无 | 不设排污口 | 食堂废水经隔油池（4m3）处理后与生活污水一起进入沉淀池（4m3），经沉淀处理后回用于绿化，不外排；池底进行防渗处理 | 各1座 | 不外排 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.0575t | 无 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00698t | 无 |  |  |  |  |
|  | 钻井工程 | 钻井 废水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 设置1个收集罐（200m3），沉淀后作为钻井液配水回用；储存区进行防渗处理；完井后委托有资质单位处置 | 1个 | 不外排 |
|  |  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 排入压裂返排液收集罐，经处理系统处理后，暂存于处理收集罐中（200m3），作为压裂液重复使用；储存区进行防渗处理；完井后送至其它井场使用或委托有资质单位处置 | 处理系统1套，收集罐1个 | 不外排 |
|  |  | 弃置泥浆析出水 | SS、COD | / | 0 | 无 | 不设排污口 | 进入循环泥浆罐，作为钻井配液回用；完井后运至其它井场使用或委托有资质单位处置。 | 1个 | 不外排 |
| 废水（运营期） | 修井 | 井筒循环液、井口返排水、冲洗水 | SS、COD | / | 少量 | 无 | 不设排污口 | 由作业罐车收集拉运至当地长庆气田的污水处理站处理 | / | 不外排 |
| 固体废物（勘探期） | 钻井区 | 废弃钻井泥浆、岩屑、压滤渣 | SS、有机物等 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设600m3泥浆罐，集中收集后委托有资质单位处置；储存区进行防渗处理 | 5个 | 《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法知》（榆政环发[2015]170号）规定 |
|  |  | 废油 | 废油 | 0 | 无 | 不设排污口 | 暂存于收集桶中，委托有资质单位进行处理；储存区进行防渗处理 | 1个 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 废棉纱 | 废棉纱 | 0 | 无 | 不设排污口 | 设垃圾收集桶，由环卫部门定期处置 | 2个 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 |  |  |  |
|  | 封井工程 | 建筑 垃圾 | 建筑垃圾 | 0 | 无 | 不设排污口 | 统一收集综合利用 | / | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声（勘探期） | 泥浆泵 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置独立基础，柔性接头，隔声罩，加强管理，定期维护等 | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 压裂泵 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 振动筛 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 空压机 | 噪声 | / | 80dB（A） | 无 | 不设排污口 |  | / |  |
|  | 柴油发电机 | 噪声 | / | 75dB（A） | 无 | 不设排污口 | 选用低噪声设备，设置隔声罩 | / |  |
|  | 放喷 | 噪声 | / | 85dB（A） | 无 | 不设排污口 | 合理安排时间，加强与周边居民的沟通 | / |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 勘探期 | 柴油发电机 | NOX、CO、THC | 选用优质柴油，加强机械保养，降低柴油废气排放量 | 达标排放 |
|  |  | 土石方开挖 | 扬尘 | 合理布局，物料棚储、洒水抑尘 |  |
|  |  | 排采废气 | 甲烷、硫化氢 | 火炬点燃，自然扩散，选择在天气晴朗，风较大的天气进行 |  |
| 水污 染物 | 勘探期 | 钻井废水 | SS、COD | 井场设置1个专用储罐，经处理后循环使用；完井后送至有资质单位委托处置 | 不外排 |
|  |  | 压裂返排液 | SS、氯化物 | 井场设置压裂返排液储罐，压裂返排液全部排入储罐中，经处理后循环使用；完井后送至其它井场或委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 泥浆析出废水 | pH、COD、SS等 | 作为钻井配液回用；完井后运至有资质单位委托处置。 |  |
|  |  | 生活区 | SS、COD、BOD以及植物油 | 井场设置隔油、沉淀池各一个，食堂污水经隔油后与其它生活污水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘 |  |
|  | 运营期 | 修井废水 | SS、COD | 由作业罐车收集拉运至当地长庆气田的污水处理站处理 |  |
| 噪声 | 勘探期 | 施工机械、发电机、泵类 | 噪声 | 低噪设备、采取加强机械保养、减振、消声等措施 | 达标排放 |
| 固体污染物 | 勘探期 | 钻井工程 | 弃置泥浆、岩屑和压滤渣 | 泥浆循环利用，弃置泥浆、钻井岩屑、压滤渣分别由专用容器收集；定期清运委托有资质单位进行处置。 | 合理处置 |
|  |  |  | 废油 | 委托有资质单位进行处理。 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾、废棉纱 | 集中收集后，定期由环卫部门处置 | 合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果 1、勘探期 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目的特征，主要提出以下生态保护措施： （1）应严格按施工设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏施工范围外植被，禁止进入水土保持功能区生态保护红线，尤其是关键物种及遗传资源红线； （2）合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季，尤其是基础开挖应避免在雨天进行； （3）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方作为施工场地平整回填之用； （4）为减少雨季地表径流对施工场地的冲刷，减少项目区域内的水土流失，在施工区外设置排洪沟，将区外地表径流排出； （5）开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； （6）对道路及井场附近树林中、灌木丛中野生动物、鸟类，杜绝捕食或捕杀； （7）工程在井场完井搬迁后，对临时占地的土地进行恢复，可增施肥料，把有机肥和无机肥结合起来用，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力； （8）建设单位应成立生态恢复小组，施工期结束后，从筹资、种植到养护全过程落实好生态恢复工作，保证项目占地区域生态系统恢复原貌。 采取以上措施后，不仅能有效的进行生态破坏防治，减少水土流失，还能通过生态恢复保持当地生态系统的连续性和稳定性。 2、运营期 本项目通过采取相应的生态保护与恢复措施后，项目对生态环境的影响可以得到有效减缓，不会改变当地的生态环境功能区，在生态系统可接受范围内，对生态环境的影响较小。 闭井期 对整个厂区或施工区域覆土并恢复为灌木林地，对生态环境无影响。 |

# 结论

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省榆林市子洲县水地湾乡管常山村，中心地理坐标为109°42'58.32"E，37°37'15.40"N。海拔为1038m，项目占地面积12800m2。工程内容包括建设井场一座，气井7口，钻井深度平均约为3030m及相关辅助工程建设。项目总投资2100万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.38%。 2、环境现状结论 大气环境：依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2017年连续一年子洲县城区空气质量，本项目区域SO2、CO、NO2达标，PM2.5、O3、PM10不达标。监测期间硫化氢未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（详解）标准。 声环境：噪声监测昼间声级范围为45.2~47.6dB(A)，夜间声级范围为42.5~44.9dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 地下水环境：评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 3、环境影响分析和防治措施 （1）勘探期环境影响分析和防治 ①大气环境影响分析和防治措施 本项目钻前工程产生的粉尘量较少，通过采取加强对材料运输的管理、合理布置材料、对原料进行覆盖，以及及时清运弃渣等措施，可使扬尘影响降低到可接受程度；测试放喷和事故放喷废气引入放喷器燃烧后排放，可有效减少废气污染物的产生量；放喷时间选择在气象条件好的时间，可以充分自然稀释；柴油机尾气可通过自然稀释扩散后，满足环境空气质量标准要求。项目周边地势开阔，废气一经产生便可迅速扩散，施工废气对周围环境影响较小。 ②声环境影响分析 由于钻井施工作业时间段，施工完成后影响即消除，对井场产噪声设备进行隔声、消声、减振处理后，噪声对周围环境的影响可接受，施工期噪声不会对当地环境及居民产生影响。 ③水环境影响分析 本项目生产废水主要为钻井废水、压裂废水和泥浆析出液，经处理后全部回用，钻井结束后由罐车运至其它井场回用，或委托有资质单位定期处置。 生活污水主要为食堂废水与日常生活用水，食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水经沉淀处理后用于洒水抑尘；项目区生产废水与生活污水均得到合理处置，对地表水影响较小。 同时，做好油罐区、泥浆罐区等设施的防渗和防护，本项目基本不会对水环境造成污染。此外，井场还修建了雨污分流系统，可以避免污染物由地表下渗污染浅层地下水。 ④固体废物影响分析 由于钻井施工作业时间段，施工完成后影响即消除，对井场产噪声设备进行隔声、消声、减振处理后，噪声对周围环境的影响可接受，且项目周边范围内居民较少，勘探期噪声对当地环境及居民影响较小。 ⑤生态环境 本项目对所产生的各类废物需进行妥善处理处置，并使其符合相关的环保标准和技术规范的规定；对工程临时堆土(料)采取拦挡、覆盖等措施；完井后，对临时占地按照原土地利用类型恢复其地表植被，减少水土流失；对井场临时占地进行地表植被恢复等措施，可以有效防止本项目对生态环境造成的不利影响。 运营期环境影响分析和防治 ①水环境影响分析及防治 本项目井场建成后采用远程监控系统，只需在当地集气站进行集中控制，井场无人值守，不设劳动定员，因此无生活废水产生。项目修井作业可能会产生井筒循环液、井口返排水、冲洗水，由作业罐车收集拉运至当地长庆气田的污水处理站处理，不会对周边水环境产生影响。 ②大气环境 天然气井运营期无生产废气产生，井场井口阀和采气管线密闭，天然气几乎无逸散，对周围大气环境影响很小。当天然气排采过程中，动力设备出现事故时，关闭截断阀，开采停止，井筒内遗留天燃气经管道输送至集气站，安全阀释放少量天然气。项目通过采取监控，同时加强保养等措施，不会对周边大气环境造成影响。 ③声环境影响分析及防治 本项目运营期无高噪声运行设备，因此对周围声环境影响极小 ④固体废物环境影响分析及防治 本项目运营期不涉及管道清管等作业，不设劳动定员，因此无固体废物产生。 ⑤生态环境 运营期井场已恢复植被，对生态基本无影响。 闭井期环境影响分析 地面设施拆除、场地清理过程中会产生少量扬尘，拆除作业工程量少，且地区扩散条件较好，闭井后对整个厂区或施工区域覆土并恢复为灌木林地。对环境影响较小。 4、环境风险评价结论 本工程针对井场废水泄漏及外溢、柴油储运、废油转运以及钻井工程中存在的井喷、井漏等风险提出了相应的环境风险防范措施，制定应急预案。在落实风险防范措施及应急预案后，项目的环境风险达到可接受水平。 环境管理与监测计划 环境管理是现代化管理的重要组成部分，报告中明确规定了本项目的环境管理相关要求，制定了详细的环境监测计划。 总结论： 综上所述，“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-1井场建设项目”符合国家产业政策。本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废弃物经有效措施处理后均不会对周围环境造成不利影响。因此，本项目建设可行。

主要要求： 项目产生的固体废物应按要求进行处理，禁止随意掩埋或倾倒；生产过程产生的废水应严格执行本报告要求处置，严禁采用渗井、渗坑等排放；项目可能发生渗漏的区域严格按照要求做防渗处理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 执行标准 附件3 临时用地批复 附件4 控制线监测报告 附件5 引用监测报告 附件6 现状监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 环境保护目标图 附图5 环境质量现状监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

北

厂区

4 #

3 #

2 #

1 #

▲4#

▲3#

▲1#

项  目  地

北

▲2#

遇火

井喷

喷射火焰

扩散

爆炸极限内爆炸

甲烷窒息

遇火

未遇火

未遇火