- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 子洲县续航加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 子洲县续航加油站 |
| 法人代表 | 胡建斌 | 联系人 | 胡建斌 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市子洲县苗家坪镇冯庄村 |
| 联系电话 | 13891298532 | 传真 | —— | 邮政编码 | 718402 |
| 建设地点 | 子洲县苗家坪镇307国道冯庄段 |
| 立项审批部门 | 榆林市商务局 | 批准文号 | 榆政商发〔2017〕30号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 机动车燃料零售（F5265） |
| 占地面积(平方米) | 1423.0 | 绿化面积 （平方米） | 498.0 |
| 总投资 (万元) | 300.0 | 其中：环保投资 (万元) | 26.6 | 环保投资占总投资比例（%） | 8.87 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 概述 1、项目由来 2018年08月09日，子洲县续航加油站取得子洲县工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》（子洲登记内名预核字〔2018〕第000173号），选址位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，已列入《榆林市商务局关于转发〈陕西省商务厅关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知〉的通知》（榆政商发〔2017〕30号）中选址规划。站内共设4座地埋式SF双层油管，包括2座柴油罐和2座汽油罐，单个油罐容积均为30m3，总储量为90m3（柴油罐折半计算容积），依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版），建设规模为三级加油站。 2、项目特点 拟建项目为加油站建设，主要污染物为损耗的油气、生活污水、生活垃圾、潜油泵工作时产生的噪声以及清罐废物。 3、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）等有关环保法律、法规，建项目需进行环境影响评价。结合项目建设情况，经检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部 44号令）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部1号部令），本项目属于：“四十、社会事业和服务业”中“124加油、加气站—新建、扩建”，应编制环境影响报告表。 2019年5月，子洲县续航加油站委托我公司对该项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘和资料收集，并根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，在此基础上编制完成了《子洲县续航加油站建设项目环境影响评价报告表》。 4、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修订），拟建项目未列入鼓励类、限制类和禁止类建设项目；同时，本项目也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97 号）内。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析 根据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）文件中要求：加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000t的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。 本项目设置三次油气回收系统，有效的控制油气挥发排放量，并定期对油气回收系统进行外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。因此，本项目符合该文件相关要求。 （3）与《榆林市铁腕治霾十四项攻坚行动计划》相符性分析 根据《榆林市铁腕治霾十四项攻坚行动计划》中“13、加油站污染防治行动”，2019年6月底前完成全部加油站三次油气回收和双层罐改造任务。 2018年8月底前完成城市建成区范围内所有加油站油气三次回收改造工作。对完成三次油气回收治理改造的加油站，由具有资质的检验机构对油气回收系统的气液比、密闭性、液阻、油气排放浓度进行检测，确保污染物达标排放；简化审批流程，严格按照环保部《加油站地下水污染防治技术指南》要求，实施加油站双层罐改造或防渗池建设，并同时完成核查验收。2018年12月底前完成80%的加油站三次油气回收和双层罐改造任务，2019年6月底前完成全部改造任务。整改不合格的加油站不予通过年检，拒不改造的实施停产整治。 根据本项目设计文件内容，本项目设置三次油气回收装置，并定期进检测其回收效果，确保污染物能做到达标排放，因此本项目符合榆林市相关管理要求。 （3）选址合理性及规划符合性分析 ①项目所在地基础设施 本项目选址位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，北侧即为307国道，交通十分便利。根据调查，项目所在地供电由市政电网供给，供水由村级给水管网供给。 ②项目所在地周围环境 本项目位于农村环境，北侧紧邻307国道，周围环境敏感点主要为少量散居居民点。运营期主要污染物为损耗的油气、生活污水、生活垃圾、潜油泵工作时产生的噪声以及清罐废物，经治理后不会对周围环境造成不良影响。因此，本项目与外环境相容。 ③规划符合性分析 本项目位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，该站规划选址已列入《榆林市商务局关于转发〈陕西省商务厅关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知〉的通知》（榆政商发〔2017〕30号）及《陕西省商务厅关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知》（陕商函〔〔2017〕96号〕）附件6：榆林市成品油零售分销体系“十三五”发展规划名单。因此，本项目符合陕西省及榆林市成品油零售分销体系“十三五”发展规划。 本项目已取得子洲县国土资源局关于本项目用地的预审批复（子政国土资源预发〔2018〕24号），本项目用地选址符合《子洲县土地利用总体规划》（2006-2020），同意项目通过用地预审。 ④与周边建筑物间距，满足相关规范的符合性分析 本项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等分布，东侧与站界距离4m处有一散户居民，属于三类保护物，与加油站距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中三级加油站工艺设施与站外建、构筑物之间安全间距要求。 综上所述，本项目区域优势明显、选址合理，符合当地规划要求。 ④项目“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，判定本项目与“三线一单”相符性如下表1。 表1 项目“三线一单”符合性分析对照表 序号 内容 通知要求 项目情况 相符性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目所在地位于榆林市子洲县307国道绕城过境线冯庄段，不触及生态保护红线 符合 2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。 项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区域环境质量现状良好；项目采取污染防治措施合理可行，各污染物均可达标排放，不会造成区域内环境质量超标。 符合 3 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。 本项目不使用高能耗能源，采用市政供电，区域电网能够满足项目供电需求。项目用水为市政供水。本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。 符合 4 环境准入负面清单 境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 目前，区域未设定环境准入负面清单。项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中允许类项目，不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）内，符合国家和地方产业政策要求。 符合 经对照分析，本项目区域优势明显，且不受“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，从环保角度而言，项目选址合理。 5、关注的主要环境问题及环境影响 根据本项目的特点及周边环境情况，报告主要关注环境问题为： （1）损耗油气污染防治及对周边环境的影响；（2）生活污水对地表水环境影响；（3）设备噪声对周围环境的影响；（4）定期清罐废物处置措施的可行性分析。 6、环境影响评价的主要结论 本项目建设符合国家、地方产业政策要求，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施条件下，项目对环境的不利影响可以减轻或消除，不利影响可为环境所接受。从环境保护的角度分析，该项目建设可行。 二、项目建设内容及规模 （1）项目名称：子洲县续航加油站建设项目 （2）建设单位：子洲县续航加油站 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：子洲县307国道绕城过境线冯庄段 （5）建设内容及规模： 本项目共设有4座地埋式SF双层油罐，包括2座柴油罐和2座汽油罐，单个油罐容积均为30m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）对加油站规模的划分，柴油罐容积折半计入油罐总容积，本项目油罐总容积为90m3，属于三级加油站。根据设计，该项目销售量为450t/a，其中汽油供应量350t/a，柴油供应量100t/a。 本项目总占地面积1423.0m2，总建筑面积594m2，主要建设罩棚、站房、加油岛、地埋式油罐等，配套建设消防箱和消防器材箱等，项目组成见表2： 表2 项目工程组成表 序号 项目组成 内容 备注 1 主体工程 埋地油罐 共设4座地埋式SF双层油罐，包括2座柴油罐和2座汽油罐，单座油罐容积均为30m3；设置混凝土防渗罐池 承重防渗结构 加油棚区 加油棚罩1座，H=7.95m，建筑面积377.0m2，下设4个加油岛 钢网架结构 每个加油岛配备2台双枪加油机，共4台，加油机安装集中式汽油油气回收系统 2 辅助 工程 站房 2F，建筑面积约192.0m2，H=7.05m。功能布置为值班室（内设卫生间）、储藏室、便利店、设备间、财务室、办公室和会议室 砖混结构 配电房 1F，建筑面积约25.0m2 砖混结构 防雷与防静电 利用建筑物钢筋作为防雷装置；金属工艺设备及油罐车均作防静电接地，设置静电接地报警器 3 公用工程 供电 由市政电网引入，站内设置1座配电房 / 给排水 加油站不需用水，生活用水由村镇级供水管网供给，生活污水主要为职工以及顾客盥洗废水，排入站区化粪池，由当地村民定期清掏用作农肥，污水不外排 / 供暖、制冷 冬季采暖采用电取暖和空凋取暖，本加油站属于敞开式，不会有易燃气体积存，不需要机械通风 / 4 环保工程 废气 加油站设计平衡式密闭卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统，及储油三级油气回收系统，设置4根通气立管，DN50，H=4.0m / 废水 生活污水主要为职工以及顾客盥洗废水，全部排入化粪池，并由居民定期清掏用作农肥，污废水不外排 / 噪声 设置减速、禁鸣标志；潜油泵置于埋地油罐内，且油罐上部覆土 / 固废 生活垃圾：设置垃圾箱分类收集，交由环卫部门定期清运 / 危险废物：设置危险废物暂存间，并采取“三防”措施，委托有资质单位处置 / 三、主要生产设备 项目的主要设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 材质 1 SF双层柴油罐 V=30m3 个 2 / 2 SF双层汽油罐 V=30m3 个 2 / 3 加油机 四枪 台 4 组合件 4 油气回收系统 / 套 6 组合件 5 阻火器 / 个 4 / 6 快速接头 / 个 4 / 7 量油器 / 个 4 / 8 手提式干粉灭火器 4kg 个 5 / 9 推车式干粉灭火器 35kg 个 1 / 四、主要药剂及动力消耗 拟建项目为加油站，建成后主要销售92#汽油、95#汽油及0#柴油。主要原辅材料及动力消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料及动力消耗及动力消耗一览表 序号 名称 年消耗数量 储存方式 来源 1 汽油 350t 油罐储存 外运 2 柴油 100t 油罐储存 3 水 246.0m3 \ 村镇供水管网 4 电 用电量4.0×104kw·h \ 市政电网 五、总图布置合理性分析 拟建项目为新建工程，选址于榆林市子洲县307国道绕城过境线冯庄段。北侧紧邻307国道，出入口紧临道路设置，入口位于场地西北侧，出口位于场地东北侧，可供周边区域来往车辆加油。加油区布置在站区西部，埋地储油罐位于场地东南部，站房布置在站区东侧。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中三级加油站设计要求，结合加油站周边环境状况，判断本加油站的布置是否满足相关要求，详见表5~8（下表中分子代表规范中要求的距离，分母本项目实际距离）。 表5 加油站选址址及总平面布置相关要求符合性 序号 规范要求 项目情况 结论 1 在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。 三级加油站 合格 2 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定。 详细见表6、表7 合格 3 站内设施间的防火距离应符合规范要求。 详细见表8 合格 4 工艺设施与站外建、构筑物之间距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.9中的防火距离的1.5倍时，且大于25m时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 按规范要求实施 合格 5 车辆进口和出口应分开设置。 分开设置 合格 6 面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞。 开敞 合格 7 加油岛及汽车加油场地所设的罩棚应采用非燃烧材料制作。罩棚的有效高度不小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。 按规范要求实施 合格 8 站房及其它附属建筑物的耐火等级不应小于二级，爆炸危险区域地坪应采用不发火花地面，站内不得建设经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。 符合规范要求 合格 9 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 混凝土路面 合格 表6 汽油设施与站外建、构筑物安全间距 单位：m 站外建、构筑物 站内设施 散户居民（东） 307国道（北） 埋地油罐 距离 7/15 5.5/31 结论 合格 合格 加油机 距离 7/22 5/20 结论 合格 合格 通气管管口 距离 7/13 5/37 结论 合格 合格 表7 柴油设施与站外建、构筑物安全间距 单位：m 站外建、构筑物 站内设施 散户居民（东） 307国道（北） 埋地油罐 距离 7/8 5.5/30 结论 合格 合格 加油机 距离 7/22 5/11.3 结论 合格 合格 通气管管口 距离 7/12 5/35 结论 合格 合格 表8 站内设施之间的防火距离 单位：m 设施名称 距离 埋地油罐 通气管管口 结论 埋地油罐 距离 0.5/0.7 － 合格 加油机 距离 － － 合格 站房 距离 汽油4/8.5，柴油3/8.5 汽油4/14，柴油3.5/14 合格 站区围墙 距离 汽油3/11，柴油2/4.5 汽油3/9，柴油2/9 合格 综上所述，本加油站站内设施间的防火距离符合规范要求，油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离也符合要求。从而实现了建构筑物布置的紧凑、合理。 六、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员3人，其他员工7人。全年工作365天，采用三班倒工作制，每班8小时。工作人员均不在厂区内食宿。 七、公用工程 （1）给水工程 本项目用水由村镇供水管网供给，主要为生活用水和绿化用水。 ①生活用水：根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），按30L/（人·d）计算，则本项目职工生活用水为0.3m3/d（109.5m3/a）。顾客使用生活用水量按 2L/（人·d）计算，预计运营期每天用水顾客人数为50人，则顾客用水为0.1m3/d（36.5m3/a）。因此，项目生活用水总量约为0.4m³/d（146.0m3/a）。 ②绿化用水 本项目绿化面积为498.0m2，绿化用水定额按2.0L/（m2·d）计算，全年浇洒按100天计，则本项目绿化用水为1.0m3/d（100.0m3/a）。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流的形式，雨水散排至公路边的排水沟中。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a）。根据现场调查，项目附近无市政污水管网，生活污水进入化粪池，定期由当地村民清掏用作农肥，污水不外排。 （3）供电工程 本项目供电由市政电网引入，站区设置配电室。 （4）供暖及制冷 本项目站房内冬季供暖及夏季制冷采用分体式空调。 （5）消防 站区布置有4kg手提式干粉灭火器5具、35kg的推车式干粉灭火器1具，另备有灭火毯5块、消防沙2m3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 子洲县位于陕北黄土高原丘陵沟壑区腹地，榆林市南缘。1944年从绥德、米脂、清涧、横山等县划地建县，为纪念革命烈士李子洲而命名。县域面积2042平方公里，总耕地面积137万亩，全县总人口30.39万（2017年），其中农业人口27.88万。全县辖11镇1乡1个街道办事处，279个行政村，11个居民委员会。 本项目站址位于子洲县苗家坪镇307国道冯庄段，站址中心坐标：东京110.058704；北纬37.569721，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 子洲县属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深，沟缘线十分明显，长期以来因严重的水土流失，将整个县境切割成塬、梁、坡、峁、沟、台、涧等不同地貌。 本项目污水处理站处在大理河北岸阶地上，地形平坦，地势较开阔。 3、气候、气象 子洲县地跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。年极端最高气温38.0℃（1981年5月7日），年极端最低气温为-24.8℃（1984年12月24日）。境内降水量不足，年平均降水量428.1mm，最多降水量704.8mm，最少186.1mm。常年主导风向主要是西北、其次是东南，全年均风速为2.2m/s，最大风速24.0m/s。 4、水文 （1）地表水 评价区地处无定河流域，区内河流主要为大理河，水域功能属于《陕西省水功能区划》中的Ⅲ类。 大理河发源于靖边县中部白于山东延的五台山南侧乔沟湾，向东南流经横山县、子洲县、绥德县，在绥德县城东北注入无定河，全长159.9km，流域面积3904.24km2，高差503.3m，比降3.16‰。子洲县境内未过境河，属中下游河段，西从马家沟岔乡麻湾村入境，东至苗家坪乡高家砭村出境，境内长60km，有较大支流8条，流域面积1385km2，流速0.4m/s，常年流量2.05m3/s，地表水资源为21956万m3 (包括客水14684万m3)。 本项目污水站距离大理河最近距离为40m，依托镇区现有污水排放口，不新建排污口。 （2）地下水 区域地下水根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。松散岩类潜水是新生界第四系河谷冲积层孔隙潜水和河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水；层状碎屑岩类潜水是中生界基岩风化带裂隙潜水及孔隙裂隙潜水。 ① 新生界第四系松散岩类潜水 河谷冲积层潜水：分布在大理河、淮宁河、小理河、岔巴沟等河谷及部分较大冲沟地段的高漫滩及一级阶地。含水层为砾石、卵石层及细、粉砂层，补给条件较好，水位埋藏浅，富水性较弱。 河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水：片状分布在梁峁地区，下部一般系三趾马红土为隔水层，水位埋藏深，一般大于80m，富水性微弱。 ② 中生界层状碎屑岩类潜水 基岩风化带裂隙潜水：含水层为侏罗系及上三迭系，分布在河谷部分。大理河河谷的续家湾至三皇峁段，小理河河谷的石垛坪至巡检司段，磨石沟的郭家新庄至电市段，为富水区，其余沟谷为贫水区。这类地下水水位埋藏一般在3～20m，河间区一般在80m以上，分水岭地区水位埋藏在150m以上。 基岩孔隙裂隙水（承压水）：含水层为侏罗系及上三迭系风化带以下的裂隙砂岩，产状受互层分布的泥页岩控制，因泥页岩分布不稳定，所以基岩孔隙水变化大，一般水量极为贫乏，多在近河谷处自流排走。 5、生态环境 （1）土壤 子洲县共有黑垆土、黄土、红土、淤土、潮土、草甸土和盐土7个土类、9个亚类、12个土属、50个土种，评价区内土壤类型主要为黄土。 （2）植被 子洲县是暖温带落叶阔叶林带向草原带的过渡地带，植物以草本植物为主，也有部分木本植物和少量半灌丛。评价区地处大理河北岸阶地，主要为人工栽植农作物和灌草植被。 7、特殊敏感区 据调查，项目评价区内无文物保护单位、风景名胜保护区、自然保护区等需要特殊保护的敏感点。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2019-7）中“附表5 2018年陕北地区25个县（区）空气质量状况统计表”中子洲县统计数据，2018年环境空气质量主要污染物项目年均值浓度达标分析见表9。 表9 2018年子洲县区域空气质量现状评价表 项目 SO2（µg/m3） NO2（µg/m3） PM10（µg/m3） PM2.5（µg/m3） CO95百分位（mg/m3） O38h滑动第90百分位（µg/m3） 2018年 25 35 94 44 2.2 169 标准值（年均值） 60 40 70 35 4 160 最大浓度占标率（%） 0.42 87.5 134.28 125.71 55.0 105.62 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 从上表可看出，项目所在区域内各项指标中：SO2、NO2、CO可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5、O3均有所超标。因此，项目所在区域属于环境质量不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价委托陕西同元环境检测有限公司进行现场监测，采样时间2019年06月03日～2019年06月09日，报告编号：同元监（现）字（2019）第454号。 ①监测因子：非甲烷总烃 ②监测时间及地点 监测时间：2019年06月03日～2019年06月09日连续采样，连续采样7天； 监测点位：项目拟建地。 ③监测结果 其他污染物环境质量现状监测结果见下表10。 表10 其他污染物环境质量现状监测结果 单位：μg/m3 项目 点位及时间 非甲烷总烃 02:00 04:00 06:00 08:00 项目拟建地 06.03 0.46 0.52 0.67 0.58 06.04 0.44 0.51 0.66 0.59 06.05 0.49 0.57 0.69 0.61 06.06 0.51 0.59 0.71 0.63 06.07 0.48 0.56 0.69 0.60 06.08 0.45 0.54 0.68 0.59 06.09 0.47 0.56 0.70 0.61 标准限值 2.0 超标率（%） / 最大超标倍数 / 根据现场监测结果可知，非甲烷总烃可满足本次评价参考执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577—2012）限值要求。 2、地下水环境质量现状 （1） 监测点位 本项目设置5个地下水环境监测点，监测点位均位于项目所在地周围居民水井。 （2）监测因子 pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、汞、Cr6+、铅、镉、锰、铁、石油类，共20项。 （3）监测结果及评价 根据评价方法及标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。水质监测结果见表11。 表11 地下水水质现状监测结果统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测因子 项目 pH K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42- 总硬度 S1 监测值 8.44 5.78 67.5 4.89 72.2 ND 209 75 128 367 标准值 6.5～8.5 / ≤200 / / / / / ≤250 ≤450 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S2 监测值 7.58 0.734 104 6.24 108 ND 274 133 197 405 标准值 6.5～8.5 / ≤200 / / / / / ≤250 ≤450 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S3 监测值 7.55 0.725 103 5.31 111 ND 295 126 188 357 标准值 6.5～8.5 / ≤200 / / / / / ≤250 ≤450 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S4 监测值 7.54 1.26 117 11.8 146 ND 311 219 221 380 标准值 6.5～8.5 / ≤200 / / / / / ≤250 ≤450 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S5 监测值 7.71 2.37 85.5 1.39 93.3 ND 232 106 172 408 标准值 6.5～8.5 / ≤200 / / / / / ≤250 ≤450 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 监测因子 项目 耗氧量 氨氮 砷 汞 Cr6+ 铅 镉 锰 铁 石油类 S1 监测值 0.74 0.295 1.5μg/L 0.54μg/L 0.004ND 0.01ND 0.001ND 0.01ND 0.03ND 0.01ND 标准值 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0005 ≤0.10 ≤0.3 / 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S2 监测值 0.65 0.218 2.0μg/L 0.04ND 0.004ND 0.01ND 0.001ND 0.01ND 0.03ND 0.01ND 标准值 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0005 ≤0.10 ≤0.3 / 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S3 监测值 0.58 0.244 1.6μg/L 0.04ND 0.004ND 0.01ND 0.001ND 0.01ND 0.03ND 0.01ND 标准值 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0005 ≤0.10 ≤0.3 / 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S4 监测值 0.69 0.115 0.9μg/L 0.22μg/L 0.004ND 0.01ND 0.001ND 0.01ND 0.03ND 0.01ND 标准值 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0005 ≤0.10 ≤0.3 / 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 S5 监测值 0.76 0.095 4.8μg/L 0.04ND 0.004ND 0.01ND 0.001ND 0.01ND 0.03ND 0.01ND 标准值 ≤3.0 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.0005 ≤0.10 ≤0.3 / 达标情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 由上表可知，拟建项目所在地各监测点地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。 3、噪声环境质量现状 本项目位于子洲县苗家坪镇307国道冯庄段，根据现场调查，本项目北厂界在307国道道路红线35m范围内，属4a类声环境功能区，其余厂界执行2类区域标准。为了解项目拟建地声环境质量现状，评价分别在厂界四周及东侧散居居民点布设5个监测点。 （1）监测时间：2019年06月08日～2019年06月19日 （2）监测频次：等效连续A声级，连续监测2天，每天昼夜各1次 （3）监测结果：具体监测结果如下： 表12 建设地声环境现状监测结果 单位：db（A） 测点 06月08日 06月09日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 4#北厂界 58.6 43.8 58.2 42.6 昼间：70；夜间：55 1#东厂界 46.3 40.2 45.7 40.8 昼间：60；夜间：50 2#南厂界 52.3 40.5 53.5 41.6 3#西厂界 55.1 42.4 56.3 41.8 5#东侧散居居民点 52.5 42.7 53.1 43.2 根据监测结果可知，各监测点昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准限值，项目所在地声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 （1） 监测点位 本项目设置2个土壤监测点，监测点位分别位于加油区、油罐区、东侧居民点。 （2）监测因子 pH值、石油烃，共2项。 （3）监测结果及评价 具体监测结果见表13。 表13 土壤监测结果 监测项目 监测结果 1#加油区 2#油罐区 3#项目东侧居民区 pH（无量纲） 9.21 9.26 9.23 石油烃（mg/kg） 6ND 6ND 6ND 根据监测结果可看出，本项目拟建地土壤环境可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关限值要求。

主要环境保护目标： 根据现场调查，项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点，附近区域内无天然分布的珍稀濒危动植物资源。主要环境保护目标及保护级别为： 表14 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 规模 相对于项目边界 保护 内容 保护目标 方位 距离（m） 环境空气 散居居民 1户/5人 东 4 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南丰寨村 94户/330人 东南 280 冯家庄村 45户/158人 西北 210 香水坪 11户/45人 东北 230 声环境 散居居民 1户/5人 东 4 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参考执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577—2012）限值要求； （2）地表水环境执行：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； （3）地下水执行：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； （4）声环境执行：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值；运营期加油站有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中无组织排放标准限值要求。 （2）污水 运营期污水不外排。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求。 （4）固体废物 一般工业固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关要求。 |
| 总量 控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，结合本项目特点，本项目生活污水进入化粪池，定期由附近村内清掏、堆肥，不外排。 项目主要总量控制指标为：VOCs 0.141t/a。 |

- 建设项目工程分析

| 生产工艺流程简述： 一、施工期 项目施工期主要是场地平整后进行基础施工、结构施工、设备安装及设备调试，最后竣工验收后交付使用，施工工序及可能产污环节如图1。本项目施工期间，施工人员主要为当地居民，不设生活营地。 图1 污水处理站施工工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目为加油站项目，主要给过往车辆加油。涉及的油品主要为汽油、柴油，采用的工艺流程均为常规的自吸流程，油品经油罐车卸到加油站储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，项目营运期工艺流程如下： 图2 运营期工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述如下： （1）卸油：项目柴油和汽油由油罐车运入站内，装卸人员把接卸软管与储油罐车的密封进口连接好，把软管的另一端插入站内储油罐中，打开汽车储油罐开关，利用汽车罐车与储油罐体内油液之间的高差，开始自流式卸油，将柴油、汽油分别卸入地埋式卧式储油罐体储存。油气回收系统可将储油罐体内的油气回收到储油罐罐车内。 该工序有少量非甲烷总烃排放。 （2）储油 各规格的油品储存于相应的储油罐内，油罐大呼吸、小呼吸产生的废气通过油气回收系统回收利用。 该工序有少量非甲烷总烃排放。 （3）加油 加油时柴油、汽油通过潜油泵，经自吸式加油机链接加油枪注入车辆加邮箱，整个加油过程由电脑控制，自动化完成。加油过程油气回收系统将油箱的油气回收到储油罐。 该工序有少量非甲烷总烃排放和噪声产生。 （4）清罐 加油站大概每5年需进行一次油罐清洗作业，保证输出油品质量和防治油罐腐蚀。清罐由专业资质公司进行，首先排除罐内存油，然后再用通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围，接着人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物，人工用290～490kpa高压水冲洗罐内油污和浮锈，同时尽快排除冲洗污水并用拖布擦净，然后再通风干燥除湿，人工用铜制工具除去局部锈蚀，最后进行质量检查验收。清罐产生的清罐废物用塑料桶盛装，清罐废物转运均采用联单制管理，当日交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理。 该工序会产生一定量清罐废物（包括清罐油渣和清罐废水）。 油气回收工艺流程： 加油站油气回收总体分为三次油气回收，一次油气回收主要是加油站卸油时的油气回收，即油罐车向地下储油罐卸油过程中，与卸出的油箱等体积的油气被置换到油罐车内。在接卸汽油时务必要连接一次油气回收管。二次油气回收是指加油机给汽车加油时的油气回收，加油机发油时，通过油气回收真空泵作动力，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内。三次油气回收即使用油气后处理装置进行油气回收，油气后处理装置是当汽油储油罐、输油管线系统内压力升高需排放时，对高浓度油气进行处理回收后再排放的装置。三次油气回收是在加油站，利用压缩冷凝和先进的膜分离技术，将油气变成液体汽油和高浓度的油气加以回收利用，同时分离释放出清洁的空气。 |
| --- |
| 主要污染工序： 项目污染因素识别见表15。 表15 项目污染因素识别汇总表 类别 污染源 污染物 主要污染因子 施工期 废气 施工场地 施工扬尘 TSP 运输车辆、施工机械 尾气 CO、NOx、THC 废水 施工场地 施工废水 COD、SS 施工人员 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 噪声 施工场地 噪声 噪声 固废 施工场地 施工废料 建筑垃圾 弃土石方 弃土石方 生活垃圾 生活垃圾 运营期 废气 卸油、储油、加油 油气 非甲烷总烃 废水 日常生活 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 噪声 潜油泵、来往车辆等 噪声 噪声 固废 日常生活 生活垃圾 生活垃圾 设备维修 危险废物 含油手套、抹布 清罐 清罐油渣、清罐废水 一、施工期污染源强核算 （1）大气污染源 施工期废气主要为施工扬尘、施工车辆尾气，均为无组织排放，对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。 ①扬尘 本项目施工过程由附近商混站购买商品混凝土，不进行现场搅拌。场地平整、土方开挖均有大量扬尘逸散到周围环境空气中，同时，物料运输、临时堆放亦将引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，影响范围较大，但扬尘浓度随距离的增大而快速下降，下风向200m以外基本无影响。据相关资料显示，施工现场车辆行驶扬尘占总扬尘的60%以上，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二标准中的标准限值。 ②运输车辆汽车尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是THC、CO和NOx，属无组织排放源。 （2）水污染源 ①生活污水：本项目施工期间不设施工营地，项目施工期间无集中式生活污水产生，施工人员生活污水利用项目所在区域现有化粪池进行处理后用作肥田。 ②生产废水：施工期间产生的污水主要建筑施工废水，主要包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、冲洗废水，这部分废水主要污染物为COD、SS，类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L。施工废水经沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排。 （3）噪声污染源 施工期噪声主要为各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见表16。 表16 主要施工机械设备噪声值 序号 机械类型 测点距施工机械距离 最大声级 1 挖掘机 5m 80dB（A） 2 装载机 5m 85 dB（A） 3 吊车 5m 80 dB（A） 4 运输车辆 5m 70 dB（A） （4）固废污染源 施工过程中产生的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物。参照《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》（陆宁，陆路，李萍，马红军，朱琳），中国现阶段每建筑1万m2，会产生废弃砖和水泥块等建筑垃圾550吨。本项目总建筑面积为593m2，根据计算，建筑垃圾产生量约32.62吨。建筑垃圾按照子洲县管理部门要求送往指定建筑垃圾填埋场处置。 ②土石方 项目场地平整过程中会有土方产生，无石方，根据项目现场情况及业主介绍，项目进行高挖低填，基本上无多余土方外运，可在项目内平衡，本项目无废弃土石方产生。根据建设单位提供资料，项目土方总挖方量260m3，总填方量120m3，弃方140m3，施工期间基础工程挖方高地势土方填低地势土方，使场地趋于平整，多出来的挖方用于厂内低洼地势填埋。项目土石方平衡见下图5。 图3 项目土石方平衡图 ③生活垃圾 本项目施工期间不设施工营地，施工人员全部附近村民，高峰期施工人员约15人。生活垃圾产生量按照每天0.25kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约3.75kg/d，生活垃圾依托所在村庄内农村垃圾清运现有设施，统一由环卫部门处置。 二、营运期污染源强核算 1、大气污染源 项目营运期产生的大气污染物主要来自于加油站运行过程中无组织排放的非甲烷总烃气体、加油车辆汽车尾气。 （1）加油废气 项目非甲烷总烃主要来源包括卸油油气、储油油气、加油机作业和成品油的跑、冒、滴、漏等，排放系数参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，具体见表17。 表17 项目非甲烷总烃类气体排放表 项目 产生系数 销售量（t/a） 产生量（t/a） 回收率 排放量（t/a） 卸油工序 2.3kg/t汽油 350 0.805 95% 0.04 0.027kg/t柴油 100 0.003 0 0.003 储油工序 0.16kg/t汽油 350 0.056 90% 0.006 柴油忽略不计 / / / / | 加油工序 2.49kg/t汽油 350 0.871 90% 0.087 0.048kg/t柴油 100 0.005 0 0.005 总计 1.74 0.141 综上，项目运行期非甲烷总烃类气体产生量为1.74t/a，经过汽油三次油气回收装置处理后，非甲烷总烃类气体排放量为0.141t/a。 （2）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和碳氢化合物。由于车辆在加油、加气时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 2、水污染源 项目运营期废水主要为生活污水，根据前述用水量计算，生活用水总量约为0.4m3/d（146.0m3/a），排水量按用水量80%计算，则生活污水产生量约为0.32m3/d（116.8m3/a）。生活污水进入化粪池，定期由附近村民清掏堆肥，不外排。 参考一般生活污水水质，污水中各污染物产生及排放情况如下： 表18 水污染物产生及排放情况一览表 污水量（m3/a） 污染物产生及排放情况 污染因子 进水浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 116.8 COD 450 0.052 / / BOD5 230 0.027 / / SS 200 0.023 / / NH3-N 30 0.004 / / TP 9 0.001 / / 3、噪声污染源 加油站噪声源强均较小，主要噪声源包括潜油泵、油罐车以及加油车辆进出加油站时产生的噪声，其噪声值详见表19。 表19 运营期噪声排放源强 单位：dB（A） 序号 名称 数量 噪声值 备注 1 潜油泵 4台 85 置于埋地油罐内 2 油罐车、加油车辆 / 65 慢速行驶、禁止鸣笛 4、固体废物 加油站运营期固体废弃物主要为职工生活垃圾、废油手套、抹布以及定期清罐过程产生的清罐废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，均不在站区内食宿，生活垃圾产生量按0.25kg/（人·d），则生活垃圾产生量为0.91t/a。 （2）含油手套、抹布 生产运营期，加油机械擦拭过程中会产生含油手套、抹布等。类比同规模加油站运营经验，产生量约为0.01t/a。 （3）清罐废物 根据调查了解，加油站大概每5年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，主要由清罐油渣和清罐废水构成（统称为清罐废物），清洗工作由有相关资质单位进行。清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为危险废物（HW08）进行处理。根据类比计算，拟建项目清罐废物产量估计约0.5t/次·罐（合计约2.0t/次·5年），清洗完成后清罐废物由该清洗单位专用车辆回收，统一处置。 （4）危险废物属性判别 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1—2007），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表20。 表20 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生环节 是否属于危险废物 危废类别 废物代码 1 生活垃圾 职工、顾客生活 否 / / 2 废油手套、抹布 加油机擦拭 是 HW49 900-041-49 3 清罐废物 储油罐清洗 是 HW08 900-201-08 综上所述，本项目运营期固体废物分析情况汇总如下表所示： 表21 固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 属性 危废类别 危废代码 产生量 1 生活垃圾 职工、顾客生活 一般固废 / / 0.91 2 废油手套、抹布 加油机擦拭 危险废物 HW49 900-041-49 0.01 3 清罐废物 储油罐清洗 危险废物 HW08 900-201-08 2.0t/次·5年 根据《国家危险废物名录》（2016年）第五条：列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节。且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。根据《危险废物豁免管理清单》中第8项目“900-041-49”，废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。 因此，本项目所产生的废油手套、抹布等可混入生活垃圾一起处理，项目清洗储油罐所产生的清罐废物由该清洗单位清运、处置。 |

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 基础开挖 | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 机械尾气 | HC、CO、NOx | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 运营期 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 1.74t/a | 0.141t/a |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 经沉淀处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排 |
|  | 运营期 | 生活全厂污水 | COD | 450mg/L，0.052t/a | 清掏堆肥，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 230mg/L，0.027t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.023t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | TP | 9mg/L，0.001t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工工地 | 土石方 | 项目内部调配平衡 | 项目内部调配平衡 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 32.62t | 充分利用其中可再生部分，不可利用部分收集后及时清运至弃渣场处置 |
|  | 运营期 | 职工、顾客生活 | 生活垃圾 | 0.91t/a | 集中收集，交环卫部门统一处理 |
|  |  | 加油机擦拭 | 废油手套、抹布 | 0.01t/a |  |
|  |  | 储油罐清洗 | 清罐废物 | 2.0t/次·5年 | 由具有相关资质清洗单位清运、处置 |
| 噪声 | 施工期：施工机械噪声源强在70～90dB（A）之间。 运营期：主要为机械设备噪声，噪声源强在 75～95dB（A）之间 |
| 主要生态影响： 本项目总占地面积2894.0m2，项目在建设期间，对原有土地、植被以及当地生态造成了一定的影响，但建成后，加油站对站场开展环境绿化等措施，可种植草坪、设置花坛，恢复原有生态环境，减少了水土流失，但不得种植油性植物，运行过程对周围生态环境产生影响较小。 |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工对环境空气的污染主要来自土方挖掘扬尘、车辆运输扬尘和施工机械尾气。 （1）施工扬尘 从项目周边类似施工场地实地调查的数据资料来看，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m 以外对大气影响甚微。施工单位在采取一系列有效的扬尘控制措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，根据现场调查，施工现场150m范围内无环境敏感点。为最大限度降低施工期扬尘对周围环境的影响，施工单位在现场施工中，建筑材料的堆放应定点、定位，并设置挡风板，定期对施工场地进行洒水抑尘，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，建设过程中使用商业混凝土，使施工场地扬尘对周边环境敏感点的影响程度降至最低。 （2）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表22为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表22 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25(km/h) 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表23。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表23 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m) 5 20 50 100 TSP浓度 (mg/m3) 不洒水 10.14 2.81 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 根据上述分析，施工阶段采取洒水逸尘、湿法作业等措施后，扬尘污染可控制在50m范围内，根据现场调查，施工现场50m范围内无环境敏感点。 （3）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目区域地区环境空气质量良好，大气环境容量大，施工场地地形开阔，周边绿化面积广，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （4）污染防治措施 本项目施工过程中对大气环境影响主要是施工扬尘的影响，为减少施工扬尘对周边影响，施工期严格执行《陕西省大气污染防治条例》、严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（2013年）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》（修订版）（陕政发〔2018〕29号）、《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年》（修订版）等关于加强扬尘污染工作的相关规定，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网；加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。本次评价建议，施工期应采取以下防治措施： ①施工现场周边设置2.5m以上的硬质围墙，施工厂界实行封闭，禁止敞开式作业，土方、拆除、洗刨工程作业时分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间，废弃物及时覆盖或清运； ②开挖过程中，洒水作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ③加强回填土方堆放场的管理，制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；对工地内堆放的易产生扬尘污染物料应密闭存放，对弃土渣等要及时进行覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网封闭；当出现四级以上风天气时，禁止进行土方类和拆除施工等易产生扬尘污染施工作业，并应当采取防尘措施； ④施工地出入口地面必须硬化处理，并设车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆在驶出工地前，必须将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； ⑤建筑施工现场主要道路应进行硬化处理；土方开挖阶段应对施工现场车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； ⑥建设单位应指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施；工地出入口必须设环保监督牌，要求注明项目名称、建设与施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话，以及项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容； ⑦施工结束后应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被； ⑧发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、拆迁、倒土等所有土石方作业； ⑨冬防期（12月1日至明年2月底），如果甘泉县启动空气重污染应急响应，则必须停止涉土作业。 （5）小结 综上所述，在严格落实本次环评提出的措施后，施工扬尘可以有效控制，施工机械尾气产生量较小，由于项目区域地区环境空气质量良好，大气环境容量大，经吸收扩散后对外环境影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 本项目施工现场不设施工营地，施工人员全部为附近村民，生活污水全部纳入村庄排水系统。施工期废水主要废水为施工废水，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期冲刷雨水对周围环境的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施： （1）设置施工废水隔油沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易隔油沉淀池，对冲洗废水进行隔油、沉淀处理循环使用； （2）各类运输车辆需要进入区域道路，要求出施工场地的车辆必须经简易清洗装置对车轮进行清洗，减少各类运输车辆车轮携带的泥土对外环境污染。车辆清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为70~90dB（A）。施工噪声可视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测结果见表24。 表24 主要施工机械的噪声级 单位dB（A） 机械设备名称 声级 dB（A） 距声源距离（m） 评价标准dB（A） 最大超标范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 挖掘机 80 5 70 55 16 90 装载机 85 5 30 160 吊车 80 5 16 90 运输车辆 70 5 5 29 建设施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 从上表可以看出，昼间施工机械噪声影响范围主要集中在施工现场30m范围内；夜间若施工影响范围较远，最远可达160m。施工噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之消失。但项目建设单位和施工单位也须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理安排施工计划采取较严格的施工管理措施，减轻施工噪声对施工场地周边敏感点声环境质量的影响程度。应采取的环保措施如下： （1）合理安排施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，严禁夜间施工作业（22：00～06：00），避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门证明，且必须公告附近居民。 （2）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ①尽量将施工机械安置在远离施工场地边界或敏感点处进行工作。 ②选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 （3）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声环境影响 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要加强管理，文明施工，杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 （4）施工车辆噪声影响减缓措施 强化施工期间环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；同时对途经敏感点的运输车辆应禁止鸣笛，要求减速慢行。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆运行，以保证道路两侧居民休息环境。 同时建设单位应做好与附近住户的协调联系工作，及时公示施工进度及降噪措施，以取得附近住户、单位的谅解，采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 4、固体废物影响分析 项目施工期无废弃土方产生，全部场内平衡和消化。施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 建设垃圾：施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物。参照《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》进行核算，建筑垃圾产生量约为32.62吨。建筑垃圾按照甘泉县渣土管理部门要求送往指定建筑垃圾填埋场处置。 （2）废弃土石方：施工期间基础工程挖方高地势土方填低地势土方，使场地趋于平整，弃方产生量约140m3，多出来的挖方用于厂内低凹地势填埋，做到厂内平衡，不外排。 （3）生活垃圾：项目施工期间不设集中式生活营地，施工人员全部为附近村民，生活垃圾产生量约3.75kg/d，生活垃圾依托农村垃圾清运现有设施，统一由环卫部门处置，不会对周围环境造成明显影响。 在采取上述措施后，项目施工过程中固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工机械噪声及施工固废等环境影响。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，施工废水均能综合利用不外排，施工场界噪声能够达标排放，各类固废均可得到妥善处置，对周边环境境影响较小，且施工期环境影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，按评价工作分级判据进行分级，具体如下： 主要废气污染源排放参数如下： 表25 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 加油站 110.058720 37.569821 905.703 44.43 35.65 3 非甲烷总烃 0.019 Kg/h 估算模式所用参数见表26。 表26 估算模式参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） 19907 最高环境温度 38 °C 最低环境温度 -24.8°C 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 加油站面源 非甲烷总烃 2000 77.53 3.88 / 综合以上分析，本项目无组织排放的非甲烷总烃Pmax值为3.88%， Cmax为77.53μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表28 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 加油站 卸油、储油、加油 非甲烷总烃 密封、三次油气回收系统 GB16297-1996 4.0 0.141 无组织总计 非甲烷总烃 0.141 （3）大气污染防治措施 ①采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； ②92＃和95＃储油罐均设置回气管线快速接头、油罐安装卸油防溢阀和浮球阀以及通气管顶部真空压力帽。卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证在小于750Pa时不漏气。埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，同时采用符合相关规定的溢油控制措施。油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油时油气回收管道将罐车与储油罐密闭连接，通过卸油压力将储油罐的油气通过回收管道回收至油罐车内，运回油库处理。卸油油气回收效率达95%，油气回收气液比为1：1； ③加油机安装集中式油气回收系统（即二次油气回收系统），将损耗的92#和95#汽油油气通过回收系统回收至埋地油罐内。集中式汽油油气回收系统包括有气液调节阀的油气回收油枪、同轴皮管、油气回收管、真空泵等。卸油油气回收效率达90%，油气回收气液比为1.2：1； ④油品储存过程，对储油罐内呼出的油气进行回收（即三次油气回收系统），储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液体回到集液罐或储油罐中。 （4）大气防护距离 根据估算模型AERSCREEN估算结果可知，本项目加气站面源非甲烷总烃的最大落地浓度分别为77.53µg/m3，贡献浓度未超过《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577—2012）限值要求，不需设置大气环境防护距离。 综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，可不进行进一步预测与评价。项目运行后外排废气对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，对区域内环境空气质量影响较小，环境影响是可接受的。 2、地表水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要为生活污水，总废水量为116.8t/a，全部排入站内化粪池，由当地居民定期清运，污水不外排，对地表水影响较小。 3、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目地下水环境影响评价项目类别为II类，项目厂址不在引用水源保护区准保护区内，也不在涉及国家或地方设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等，项目所在区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 （2）地下水环境影响分析 本项目油品泄漏主要是加油区泄漏和储罐区泄漏。加油区采取地面硬化，泄漏后及时清理不会对地下水产生影响。对地下水产生影响主要是储罐区，建设单位按照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求设置双层罐，防渗池、装卸油区、加油区地面做好防渗防漏的情况下，项目油污不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。另外罐体设有液位测量报警仪，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。 综合以上分析，储罐区发生泄漏，并采取有效的防范措施后，对地下水影响较小。 （3）地下水污染防治措施 建设项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的防渗原则，在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理，具体如下： 表29 建设项目地下水防渗分区一览表 序号 单元/设施名称 区域及部位 分区 防渗等级 1 油罐区 底板和壁板 重点防渗区 等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s 2 加油区 地面 简单防渗区 一般地面硬化 3 站房 地面 简单防渗区 一般地面硬化 （4）地下水环境监测与管理 为了及时的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 ①建设单位指派专人负责防治地下水污染管理工作； ②建设单位委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料，并进行存档。 综上所述，在做好上述地下水污染防治措施的情况下，本项目对地下水不会造成明显的影响。 4、噪声环境影响分析 （1）影响分析 由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程和驶离过程，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低；加油站内的噪声设备主要为潜油泵，噪声级约85dB（A），潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表覆土隔声；备用发电机位于站房内，采用基础减振措施后再通过减振隔声，预计对周边声环境质量的影响较小。 （2）防治措施 ①在加油站进站口设置减速标志； ②潜油泵置于埋地油罐内，且油罐上部覆土； ③种植非油性绿化植物，利用植物吸收等措施减少噪声对附近居民的影响； ④柴油发电机设于站房内，并对基础采用减振措施； ⑤加强管理，降低人为噪声。 采取以上措施后，该加油站在正常运行时噪声对周边敏感点的影响较小。 5、固体废弃物环境影响分析 加油站运营期固体废弃物主要为职工生活垃圾、废油手套、抹布以及定期清罐过程产生的清罐废物。项目各类固废具体产生量与处理方式如表30所示。 表30 运营期固废产生及治理措施情况一览表 单位：t/a 序号 固废名称 产污环节 是否危险废物 产生量 处置措施 1 生活垃圾 日常生活 否 0.91 集中收集，环卫部门定期清运 2 废油手套、抹布 擦拭加油机等 是 0.01 于危险废物豁免范围，混入生活垃圾一起处理 3 清罐废物 油罐清洗 是 2.0t/次·5年 由有资质清洗单位清运、处置 综上，本项目运营期间各类固废均可得到妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 6、土壤影响分析 本项目为加油站建设项目，为污染影响型，项目占地面积2894.0m2＜5hm2，占地规模为小型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目类别为III类。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表31。 表31 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据调查，项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为较敏感，根据分级判定结果，本项目可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 7.1评价依据 7.1.1风险调查 本项目为加油站项目，涉及的环境风险物质主要为汽油、柴油，均属于易燃、易爆物质，具有潜在的火灾、爆炸风险，对人和周围环境均存在潜在危害。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：涉及有毒有害、易燃易爆化学品的生产建设项目，应进行环境风险评价。 7.1.2风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按照表29确定环境风险潜势。 表32 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 （2）危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定 ①判断依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当企业存在多种危险物质时，应按下列计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1， q2，..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 II 判断结果 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质及Q值的见表33。 表33 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 存在最大总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 油类物质 / 96 2500 0.04 项目Q值∑ 0.04 经计算，本项目Q=0.04＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，可直接判断本项目环境风险潜势为 I。 7.1.3评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目不设风险评价等级，仅开展简单分析。 7.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）本项目所处区域不属于敏感区域，根据风险评价要求仅需开展简单分析，确定本次风险评价环境敏感目标见表34。 表34 项目环境风险保护目标一览表 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 1 散户居民 东 4 居住区 1户/5人 2 东吴家沟村 东 2041 17户/60人 3 新庄沟 东南 1055 12户/46人 4 康家沟村 东南 1425 16户/56人 5 南丰寨村 东南 280 94户/330人 6 五里桥 南 1364 5户/21人 7 申堰沟 南 1541 13户/45人 8 刘家坪 南 2176 17户/56人 9 党家沟村 南 2658 10户/35人 10 冯家庄村 西 210 45户/158人 11 钟家硷村 西 1464 49户/170人 杜家沟村 西北 30户105人 12 董家湾村 东北 1228 115户/370人 13 王庄村 东北 1445 85户/290人 14 新阳湾村 东北 2309 36户/126人 15 大理河 东北 720 地表水 / 7.3环境风险识别 7.3.1物质风险识别 本项目为三级加油站项目，储存经营的主要危险物料为汽油、柴油，主要分布在油品储罐。汽油闪点为-50℃，具有易燃性、爆炸性、蒸发性、易产生静电性、易扩散及流淌性等特性。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，汽油火灾危险性分类为甲类；柴油火灾危险性分类为乙类。经对照《危险化学品名录》（2015版）检查，汽油属于危险化学品，柴油虽然不属于危险化学品，但由于柴油闪点较低，属于高闪点易燃液体，具有一定的燃爆危险性，因此在对危险有害因素分析时特对柴油的危险性进行分析。汽油和柴油的理化特性见表35和表36。 表35 汽油的理化特性及毒性特性一览表 标识 中文名：汽油 英文名：Gasline（flash less than -18℃） 分子式：/ 分子量：/ / 危规号：/ RTECS号： / 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第 3.1 类低闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 熔点（℃）： ＜-60 相对密度（水＝1）： 0.70～0.75 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1）： 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 30～205 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3（小鼠井口，2小时） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激 表36 柴油的理化特性及毒性特性一览表 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel oil；Diesel fuel 分子式：/ 分子量：/ / 危规号：/ RTECS号： / 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 闪点（℃）： 55 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 180～370 爆炸上限％（V/V）： 6.0 自然点（℃）： 250 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 刺激性： 具有刺激作用 7.3.2生产系统风险识别 本项目为加油站项目，不存在工业类生产工艺，存在的环境风险主要是油罐和管道发生破损导致油品泄漏、火灾、爆炸。 7.3.3可能影响环境的途径 本项目对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。直接污染事故通常的起因是设备（包括油罐、管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误等，使油品泄漏至地面，对周围环境造成污染；根据汽油和柴油的物性，都具有燃烧性，因此伴生/次生污染主要为油品泄露或对明火管理不严、操作失误等原因，引发火灾、爆炸事故，产生的SO2、CO2和烟尘等有毒有害烟气对周围环境的影响。另外，扑救火灾时产生的消防污水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水产生污染。 7.4环境风险分析 （1）对地表水环境风险分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，因有机烃类物质难溶于水，大部分浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类的有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目设有观察井，可及时发现储油罐渗漏并进行处理，油品渗漏量较小不会污染地表水水质。 （2）对地下水环境风险分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成土壤动、植物死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。 本采用特别加强级防腐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐池内表面、输油管线外表面，油罐通道内表面均作防渗防腐处理；同时设置双层储油罐，一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于外层油罐的保护作用，积聚在外层油罐内，对该区域地下水不会造成影响。 （3）对大气环境风险分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸气压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及外层油罐的的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）对土壤环境风险分析 加油站对土壤的主要影响是储油罐泄漏或渗漏对土壤的污染，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行建设，对油罐采用防水混凝土箱式内填土（砂）埋设方法，并在箱内设置能够发现油罐是否渗漏油的检测装置，并按期（15年）对储油罐进行更新。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，油罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5cm），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。经过以上措施后，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 7.5环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，在项目运营过程中采取以下风险防范措施： （1）防渗漏措施 ①油罐采用双层卧式储油罐，采用防渗钢筋混凝土整体浇筑防渗池； ②项目每个油罐设置渗漏检测立管，检测立管上安装渗漏检测仪，便于查看油罐漏油情况； ③站内加油管道采用热塑性双层复合管道，热塑性复合管道的主体结构为无空隙聚乙烯材料，壁厚＞4mm，管道采用配套的连接管件电熔连接。其余管道采用无缝钢管，连接方式采用焊接和法兰连接，并对埋地钢管涂防腐层； ④油罐人孔操作井底部为80mm厚的C15防水混凝土垫层，防水水泥砂浆抹缝，满足防渗漏要求； ⑤卸油口内壁及地面采用1:2防水水泥砂浆抹面做成防渗层，满足防渗漏要求； ⑥加油机下方采取配套的防渗底座，管道穿过井壁使用专用密封装置，确保操作井密封； ⑦油罐安装具有高液位报警功能的液位监测系统，液位监测系统具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不大于0.8L/h； ⑧加油管道采用双层复合管道。 防火防爆措施 ①4座双层卧式储油罐埋置于站区的油罐区内； ②油罐车卸油采用密闭卸油方式，油品统一设置密闭卸油点，集中布置，便于集中管理，卸油接口装设快速接头及密封盖； ③油罐周围、油罐顶部、油罐与罐基础之间、罐与罐之间全部回填干净的沙子或细土，油罐周围的细沙厚度不小于0.3m，油罐顶部覆土厚度不小于0.5m； ④站内工艺管道采用埋地设置，埋深大于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土表面0.7m。管道四周回填大于100 mm厚中性沙子或细土； ⑤加油机按照规范布置在罩棚下、敞开空间，避免有害气体的聚积； ⑥加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min； ⑦汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管公称直径为DN50，管口高出地面4.5m，除设阻火器外，汽油通气管管口还设有机械呼吸阀； ⑧加油机面板处自带静电释放装置； ⑨加油站必须为作业人员配置防静电工作服装、鞋、帽。 （3）防腐蚀措施 ①本项目的油罐外层为FRP-强化玻璃钢复合材质，具有防腐功能； ②工艺管道试压试漏合格后，管道外表面的防腐按照《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定执行，防腐等级为加强级。 （4）突发环境事件应急预案编制要求 根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并邀请专家评审，审查合格后实施运行。应急预案纲要见表37。 表37 突发环境事件应急预案纲要 序号 项目 内容及要求 1 总则 编制目的 明确预案编制的目的、要达到的目标和作用等。 编制依据 明确预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。 适用范围 规定应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。 事件分级 参照《国家突发环境事件应急预案》。 工作原则 明确应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。 应急预案关系说明 明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。 2 组织机构与职责 组织机构 明确应急组织机构的构成。 职责 规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。 3 预防与 预警 危险源监控 明确对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。 预防与应急准备 明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作。 监测与预警 1、应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。 2、根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。 4 应急 响应 响应流程 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示。 分级响应 根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级。 启动条件 明确不同级别预案的启动条件。 信息报告与处置 明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法。 应急准备 明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等。 应急监测 明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。 现场处置 1、水环境污染事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型、可控性、严重程度、影响范围及水环境状 （1）可能受影响水体情况说明，包括水体规模、水文情况、水体功能、水质现状等； （2）制定监测方案，开展应急监测； （3）事件发生后，切断污染源的有效方法及泄漏至外环境的污染物控制、消减技术方法说明； （4）制定水中毒事件预防措施，中毒人员救治措施； （5）需要其他措施的说明（如其他企业污染物限排、停排，调水，污染水体疏导，自来水厂的应急措施等）； （6）跨界污染事件应急处置措施说明； （7）其他说明。 2、有毒气体扩散事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型，事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速和地形条件等，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定气体泄漏事件所采取的现场洗消措施或其他处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4） 制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域企业、单位、社区人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明。 3、危险化学品及危险废物污染事件现场处置 根据危险化学品和危险废物的性质、污染严重程度和影响范围，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2） 制定防止发生次生环境污染事件的处置措施； （3） 明确可能受影响区域及区域环境状况； （4） 制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明。 4、受伤人员现场救护、救治与医院救治 受伤人员现场救护、救治与医院救治依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： （1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； （2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表； （3） 国家中毒急救网络； （4） 伤员的现场急救常识 5 安全防护 应急人员的安全防护：明确事件现场的保护措施； 受灾群众的安全防护：制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。防止人员中毒或引发次生环境事件。 6 次生灾害防护 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案， 7 应急状态解除 1、明确应急终止的条件； 2、明确应急终止的程序； 3、明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案。 8 善后处置 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案； 配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估； 明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。 9 应急保障 应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障 10 预案管理 预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 11 附则 预案的签署和解释 预案的实施 7.6环境风险分析结论 本项目可能发生事故的类型主要有：储罐溢出、泄漏事故，加油机火灾、爆炸事故，其中以储罐溢出、泄露事故对环境的影响最为严重。项目在储罐区建有了观察井，只要做好日常检测，就可及时发现泄露问题。在采取相应的预防措施，并加强管理后，预计本项目发生各类事故的概率很小，上述风险事故隐患可降至可接受水平。 同时本次评价建议，建设单位应尽快编制突发环境风险事件应急预案，并组织单位所有员工进行学习，充分掌握应尽职责。定期安排有关人员进行培训与演练，一旦发生事故，应立即启动应急预案，尽可能的降低事故造成的危害程度。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理计划的制定和实施是工程在建设期和运行期环境保护措施落实的重要保证。通过环境管理，使项目建设和环境建设得以同步实施，使项目在施工期和运行期对环境所带来的不利影响降至最低程度。环境管理机构及职责如下： a、制定环境管理和安全生产制度章程； b、负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保主管部门； c、检查督促本项目环保设备的运行、维护和管理情况； d、负责处理各类污染事故和纠纷处理工作。 （2）“三同时”环保竣工验收及环保设施管理要求 严格按照环境影响报告表的要求认真落实，明确职责，专人管理，切实做好环境管理和监测工作，保证环保设施正常运行。建设项目环保设施管理要求见表38。 表38 “三同时”环保竣工验收及环保设施管理要求一览表 类别 治理内容 环保措施 验收要求 废气治理 非甲烷总烃 油气回收装置，包括一次汽油油气回收系统（1套）、二次汽油油气回收系统（4套）、三次汽油油气回收系统（1套） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 废水治理 污水 化粪池（1座，有效容积为5m3） 进入化粪池，定期由附近村民清掏堆肥，不外排 噪声 设备噪声 基础减震、建筑隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶，由环卫部门清运处置 妥善处置率100% 含油手套、抹布 混入生活垃圾一起处理 妥善处置率100% 清罐废物（清罐油渣、清罐废水） 由有资质清洗公司统一回收处置 妥善处置率100% （3）监测计划 建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，评价要求建设单位应按照相关法律法规和技术规范，组织开展的环境监测活动，指定监测方案，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。本次评价建议，运营期监测计划如下： 项目环境监测计划见表39。 表39 环境监测计划表 类别 监测点位置 监测因子 监测点数 监测频次 监测时间 监督机构 污染源 站区上、下风向 非甲烷总烃 2 1次/年 3天 子洲县生态环境局 厂界外1m 噪声 4 1次/年 2天 8、环保投入 该项目总投资300.0万元，其中环保投入26.6万元，占工程总投资的8.87%。 表40 环保投入一览表 类别 处理措施与设施 数量 估算环保投资（万元） 废水 生活污水 化粪池；1座，有效容积为5m3 1个 2.5 地下水 采用双层储罐，设混凝土防渗池，并配有在线监测系统，设置地下水监测井 / 10 废气 油气 油气回收装置，包括一次汽油油气回收系统（1套）、二次汽油油气回收系统（4套）、三次汽油油气回收系统（1套） 共6套 9 噪声 噪声设备 噪声设备至于室内、设备基础减振 若干 2 车辆进出噪声 限速禁鸣标志 2处 0.1 固废 生活垃圾 垃圾桶，由环卫部门清运处置 4个 1 废油棉纱手套、抹布 混入生活垃圾一起处理 / 1 清罐废物（清罐油渣、清罐废水） 由有资质清洗公司统一回收处置 / 1 合 计 26.6 9、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表41。

表41   污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物产生量 | 环保措施 | 污染物排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理工艺 | 数量 | 效率 |  |  |
| 废气 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 1.74 | 一次汽油油气回收系统 | 1套 | 95% | 1.141 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  |  |  |  | 二次汽油油气回收系统 | 4套 | 90% |  |  |
|  |  |  |  | 三次汽油油气回收系统 | 1套 | 90% |  |  |
| 废水 | 厂区污水 | COD | 0.52t/a | 化粪池 | 0t/a | 进入化粪池，定期由附近村民清掏堆肥，不外排 |
|  |  | NH3-N | 0.004t/a |  | 0t/a |  |
| 固废 | 一般生产固废 | 生活垃圾 | 0.91t/a | 垃圾桶，由环卫部门清运处置 | 0t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关要求 |
|  |  | 废油棉纱手套、抹布 | 0.01t/a | 混入生活垃圾一起处理 | 0t/a |  |
|  |  | 清罐废物（清罐油渣、清罐废水） | 2.0t/次·5年 | 由有资质清洗公司统一回收处置 | 0t/a |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 基础开挖 | 扬尘 | 围挡、围护、定期洒水，车辆及堆放场地加盖蓬布，及时处理建筑垃圾等 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值 |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 |  |  |
|  |  | 机械尾气 | HC、CO、NOx | 使用符合国家标准的车辆和设备，定期维护保养等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求 |
|  | 运营期 | 加气站 | 非甲烷总烃 | 采用密闭卸油方式、埋地式油罐及三次油气回收装置，按操作规范进行工作 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级“新扩改建”标准 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀后用于洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 运营期 | 全厂污水 | COD | 进入化粪池，定期由附近村民清掏堆肥，不外排 | 不外排 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工工地 | 土石方 | 项目内部调配平衡 | 妥善处置率100% |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 充分利用其中可再生部分，不可利用部分收集后及时清运至弃渣场处置 |  |
|  | 运营期 | 日常生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置 |  |
|  |  | 擦拭加油机等 | 废油手套、抹布 |  |  |
|  |  | 油罐清洗 | 清罐油渣、清罐废水 | 由有资质清洗公司统一回收处置 |  |
| 噪声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）本项目建成后绿化面积60m2，绿化率5.6%。站内种植绿色植物，用以净化空气、美化环境，改善厂区局部生态环境； （2）加油站内禁止种植油性植物。 |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 子洲县续航加油站建设项目选址位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，占地面积1423.0m2，总建筑面积594m2，主要建设罩棚、站房、加油岛、地埋式油罐，配套建设消防箱和消防器材箱等，共设有4座地埋式SF双层油罐，包括2座柴油罐和2座汽油罐，单个油罐容积均为30m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）对加油站规模的划分，柴油罐容积折半计入油罐总容积，本项目油罐总容积为90m3，属于三级加油站。预计，该项目销售量为450t/a，其中汽油供应量350t/a，柴油供应量100t/a。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修订），拟建项目未列入鼓励类、限制类和禁止类建设项目；同时，本项目也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97 号）内。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）选址合理性及规划符合性分析 ①项目所在地基础设施 本项目选址位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，北侧即为307国道，交通十分便利。根据调查，项目所在地供电由市政电网供给，供水由村级给水管网供给。 ②项目所在地周围环境 本项目位于农村环境，北侧紧邻307国道，周围环境敏感点主要为少量散居居民点。运营期主要污染物为损耗的油气、生活污水、生活垃圾、潜油泵工作时产生的噪声以及清罐废物，经治理后不会对周围环境造成不良影响。因此，本项目与外环境相容。 ③规划符合性分析 本项目已取得子洲县国土资源局关于本项目用地的预审批复（子政国土资源预发〔2018〕24号），本项目用地选址符合《子洲县土地利用总体规划》（2006-2020），同意项目通过用地预审。 本项目位于子洲县307国道绕城过境线冯庄段，已列入《陕西省商务厅关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三万”发展规划的通知》（陕商函〔2017〕96号）及附表6 榆林市成品油零售分销体系“十三五”发展规划名单。 ④与周边建筑物间距，满足相关规范的符合性分析 本项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等分布，东侧与站界距离4m处有一散户居民，属于三类保护物，与加油站距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中三级加油站工艺设施与站外建、构筑物之间安全间距要求。 综上所述，本项目区域优势明显、选址合理，符合当地规划要求。 3、环境质量现状 （1）大气环境 ①基本污染物环境质量现状 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2019-7）中“附表5 2018年陕北地区25个县（区）空气质量状况统计表”中子洲县统计数据，项目所在区域内各项指标中：SO2、NO2、CO可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5、O3均有所超标。因此，项目所在区域属于环境质量不达标区域。 ②其他污染物环境质量现状 根据现场监测，非甲烷总烃满足本次评价参考执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577—2012）限值要求。 （2）地下水环境：根据监测结果，区域地下水各项指标均符合地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （3）声环境：根据监测结果，项目厂界各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 （4）土壤环境：根据监测结果可看出，本项目拟建地土壤环境可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关限值要求。 4、环境影响结论 （1）大气环境影响分析 本项目营运期油品卸油、储存、加油过程中非甲烷总烃类气体产生量为1.74t/a，经过汽油三次油气回收装置处理后，非甲烷总烃类气体排放量为0.141t/a。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，不需要进一步预测分析，对区域内环境空气质量影响较小，环境影响是可接受的。 另外，进出加油站的车辆将产生一定量的汽车尾气，主要污染物有CO、NOx和碳氢化合物，易于扩散且排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水，生活污水全部排入化粪池，由当地居民定期清运，不外排。 本加油站地面不建设清洗车辆装置，站内的油品储油罐清洗工作由有相关资质单位进行，清洗完成后由该清洗单位专用车辆回收，统一处置。本项目不产生清洗废水。 （3）地下水环境影响分析 本项目运行过程对地下水的影响主要是加油区泄漏和储罐区泄漏对地下水的影响。建设单位拟对加油区采取地面硬化处理，并按照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求设置双层罐，防渗池、装卸油区、加油区地面做好防渗防漏的情况下，出现油品泄露下渗的可能性较小，对项目区地下水环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目加油车辆噪声为间断性产生，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低；潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表覆土隔声后，预计对周边声环境质量影响很小。 （5）固体废物 加油站运营期固体废弃物主要为职工生活垃圾、废油手套、抹布以及定期清罐过程产生的清罐废物。生活垃圾与废油抹布已经设置固定垃圾收集点，袋装收集后委托环卫部门定期清运；油罐五年一次清洗产生的废油及废渣由专业清洗公司专用车辆回收统一处理，不在项目加油站内停留暂存。 综上所述，本项目产生的固体废物处置率为100%，均可得到妥善处置，不会对外环境产生明显影响。 （6）土壤影响分析 本项目为加油站建设项目，为污染影响型，项目占地面积2894.0m2＜5hm2，占地规模为小型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目类别为III类。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，本项目可不开展土壤环境影响评价。 （7）环境风险 涉及的环境风险物质主要为汽油、柴油，均属于易燃、易爆物质，具有潜在的火灾、爆炸风险，对人和周围环境均存在潜在危害。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。 5、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，本项目总量控制指标为：VOCs 0.141t/a。 6、总结论 本项目建设符合国家、地方产业政策要求，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施条件下，项目对环境的不利影响可以减轻或消除，不利影响可为环境所接受。从环境保护的角度分析，该项目建设可行。 二、建议 （1）在项目建设的同时，应确保环保设施建设，做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工，同时投产”； （2）切实落实三次油气回收装置的安装使用，运行中加强管理，并做好维护工作，保证设备正常运行，提高净化效率； （3）项目建设完成后，企业应自主进行建设项目竣工环境保护验收，向环保部门备案后方可投入正式运营。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 原环评批复及验收批复 附件4 执行标准 附件5 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系图及监测点位图 附图3 敏感点分布图 附图4 平面布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废弃物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

场地开挖、平整

基础施工

结构施工

设备安装

设备调试

投入使用

噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水

噪声

噪声

油罐车

卸油口

进油管道

油罐

潜油泵

自吸式加油机

机动车

油气回收装置

油气

油气

油气回收装置

固废

油气

油气

油气回收装置

油气

噪声

尾气、噪声

汽油、柴油

挖方260m3

填方120m3

弃方140m3

厂内低地势填方