建设项目环境影响报告表

# (试 行)

项目名称:      延 479 井组供气工程

建设单位(盖章):   陕西延长石油（集团）有限责任公司

油气勘探公司北区勘探指挥部

编制日期: 2020年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 延479井组供气工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司油气勘探公司北区勘探指挥部 |
| 法人代表 |  | 联系人 | 王小平 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市靖边县北大街四栢树村 |
| 联系电话 | 13991794532 | 传真 |  | 邮政编码 | 719300 |
| 建设地点 | 榆林市子洲县何家集镇槐树墕村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D451 燃气生产和供应业 |
| 占地面积 （平方米） | 9333.38（井场） | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 561.16 | 其中：环保投资（万元） | 75 | 环保投资占 总投资比例(%) | 13.37 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目实施背景 延 479 井场位于子洲县何家集镇槐树嫣处，是延长石油油气勘探公司北区勘探指挥部的一个天然气丛式井场，共钻井4口，分别为延479井、延479-1井、延479-2井、延479-3井，目前延479井已试气，其他三口未试气。井组构造上位于鄂尔多斯盆地东部，主要开发层位为上古生界石炭系本溪组，共发育上下两套砂体，横向分布不连片。 天然气作为一种清洁能源在世界上得到了广泛利用，天然气的开发利用不仅可以缓解我国优质能源供需矛盾，一定程度上改善能源利用结构，有利于从根本上保障和改善全球大气环境。2017年6月，国家发改委发布《加快推进天然气利用的意见》，意见中充分认识加快推进天然气利用的重要意义，为了响应国家政策，同时充分利用本地资源，陕西昭燃能源有限公司在子洲县何家集镇槐树嫣村、距离延479井场100m处建设5×104Nm3/d天然气液化（LNG）撬装项目。 撬装站总占地面积16096.2m2，目前正在建设过程中。设计生产规模为日处理原料气5×104m3，采用原料气过滤分离、计量～原料气净化（甲基二乙醇胺（MDEA）脱除CO2～分子筛脱水～活性炭脱汞）～原料气液化（混合制冷）～LNG直接装车的处理工艺，日生产LNG约34.658t。 根据北区指挥部与 LNG 橇装站建设单位的相关协议，北区指挥部拟用延479井场天然气为 LNG 橇装站提供天然气气源，供气规模为5×104m3/d，在LNG橇装站预处理、净化、液化后得到LNG产品外运，同时作为周边居民生活用气。 本项目主要在延479井场将各单井气收集后输送至下游LNG橇装站，在LNG橇装站气液分离器后进行贸易计量；同时在下游LNG橇装站增设注醇橇，通过注醇管线给各井口注醇。 2、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关文件精神的规定，该项目应实施环境影响评价，编制环境影响报告表。建设单位于2020年2月2日委托延安力舟环保咨询服务有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位随即组织相关技术人员对工程场址及其周围环境进行了现场踏勘，通过全面现场调查、资料收集，依据工程相关技术资料，在工程分析、环境影响识别和因子筛选等基础上，按照国家产业政策、相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了本报告表。 3、分析判定情况 ⑴ 产业政策的符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类中“七、石油、天然气”中“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”项目，属于鼓励类；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 ⑵“三线一单”的相符性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1。 表1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 本项目用地不涉及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据现状监测结果，SO2、NO2、PM10监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；淮宁河地表水各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求；地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ级标准；场址噪声符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 项目属于供气工程，收集延479井场天然气输至LNG撬装站，通过净化和液化生产液化天然气，不涉及及资源利用问题 符合 环境准入负面清单 根据《市场准入负面清单草案（试点版）》和《陕西省延安市子洲县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于其中规定项目，项目建设符合国家和地方相关产业政策，布局选址均符合规划要求 符合 ⑶ 相关规划与政策符合性分析 ① 本项目将延479井场各单井气收集后输送至下游LNG橇装站，原料气由管道运输，所有装置均为密封，不设储罐区，产生的有机废气环节主要是工艺装置区管线阀门跑、冒等泄漏的天然气和装车区逸散气以及制冷剂循环泄漏的少量非甲烷总烃等，符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气﹝2017﹞121号）文中“石化行业重点加强动密封点和静密封点的泄漏管理，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐”和榆林市环保局《关于进一步加强全市工业企业挥发性有机物治理的通知》（2018）48号的相关要求； ② 本项目将延479井场各单井气收集后输送至下游LNG橇装站进行天然气液化，不属于《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中规定的行业类别，符合相关要求。 综上，本项目建设符合相关规划和相关产业政策要求。 ⑷ 与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发〔2016〕40号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定及《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2018[2077]号），本项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求。具体分析见表2。 表2 “多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目情况 相符性 措施 土地利用总体规划 项目涉及限制建设区 不符合 建设单位与相关主管部门沟通，办理相关手续。 城镇总体规划 / 符合 / 产业园区总体规划 / / / 林地保护利用规划 项目涉及三级保护林地 不符合 项目正在办理林业部门土地手续 生态红线 / 符合 / 文物保护紫线 （县级以上保护单位） / 符合 / 危险化学品企业外部安全防护距离控制线 / 符合 / 河道规划指导线 / / / 基础设施廊道控制线 （电力类） / 符合 / 基础设施廊道控制线 （长输管线类） / 符合 / 基础设施廊道控制线 （交通类） / 符合 / ⑸ 选址合理性分析 本项目利用延479井场和LNG撬装站进行建设，不新增占地，项目建设符合国家及地方产业政策和相关规划要求以及榆林市“多规合一”工作管理要求等。工程建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，水、气、声环境可以满足评价区的环境功能要求，在按照要求完善环境风险防范措施条件下，从环保角度考虑，选址可行。 二、地理位置与交通 本项目位于榆林市子洲县何家集镇槐树墕村，地理坐标东经109°47′57.53〞北纬37°17′38.65〞，距离何家集镇6.5km，东侧有村道与镇区子南路相接，交通条件较为便利。 地理位置与交通见附图1。 三、设计规模及参数 ⑴ 供气规模 本项目延479井组天然气供气规模为 5.0×104Nm³/d（20℃，101.325kPa）考虑，操作弹性范围 30%～120%，年生产时间为 8000h。 ⑵ 设计参数 ① 设计温度 -19～50℃ ② 设计压力 井口来气管道：32MPa； 井口采气橇： 32MPa、6.3MPa； 采气管线：6.3MPa； 注醇管道：32MPa。 ⑶ 产品方案 本项目供气为含水、甲醇及矿物质的原料天然气。气源组分见下表3。 表3 原料气组分数据表 组分 摩尔分数，% 组分 摩尔分数，% 甲烷 97.566 异戊烷 0.018 乙烷 1.023 正戊烷 0.007 乙烯 0 己烷 0.018 丙烷 0.102 庚烷及更重组分 0.011 丙烯 0 氦气 0.025 异丁烷 0.037 氢气 0.008 正丁烷 0.022 氮气 0.522 丁烯-1 0 二氧化碳 0.642 丁烯-2 0 空气 1.683 四、项目组成与建设内容 本项目主要分为井口采气单元和注醇及线路单元两个部分，其中井口采气单元主要包括井场内设备管道及配套设施、辅助用房值班室内电信设施及配套；注醇及线路单元主要包括井场内注醇管线、井场至橇装站的采气管线、注醇橇及配套安装、橇装站流量计阀组橇、辅助用房值班室的供电电缆，同时建设相应的给排水、供电等公用工程。 本项目组成及主要建设内容见表4。 表4 项目组成与工程建设内容 类别 系统名称 主要建设内容 主 体 工 程 井口采气单元 主要包括DN40井口采气橇4座（采气橇内设置采气模块和注醇模块，采气模块包括节流阀、紧急切断阀、气体流量计、温度和压力自控仪表等，注醇模块包括闸阀、止回阀、节流阀、压力表等）、集装箱、采气管线300m，以及配套的腐蚀刮片及取放装置、井下节流器、应急防护、检测器材等 注醇及线路单元 主要包括注醇橇1座（由注醇罐和注醇泵组成）、流量计阀组橇 1座以及注醇管线570m、采气管线150m 辅 助 工 程 自控系统 采用以 PLC 技术为核心的监控和数据集成系统，对井场内的仪表进行远程监测和控制，包括PLC 控制系统、气体报警控制器、可燃气体报警器、防爆接线箱等 供电系统 包括UPS、配电箱等 通信系统 井场及值班室的电视监视系统及广播系统，包括网络高清球型摄像机、视频工作站、系统机柜等 道路 在井口采气橇、集装箱附近设置碎石铺砌通往站外；在新增注醇橇处增加装置硬化铺砌 防护工程 井场东北侧设一座4m宽平开大门，西侧设一座2m宽紧急疏散门，井场四周围墙采用2.2m铁丝网围栏 公 用 工 程 给水 本项目无新增生产用水点，值班室工作人员用水依托撬装站 排水 撬装站站外雨水通过自然坡度排向附近水体，站内雨水通过厂区原有下凹式绿地或透水铺装地面等下渗，剩余部分顺坡自流外排；井场内设置有排水沟，并引至井场外橇装站已建的排洪沟。井场内分离的含醇污水由撬装站统一收集后外运处理 供配电 从橇装站电气集装箱低压配电柜备用回路引出两路电源，一路220V电源给井口采气单元；一路380V给注醇及线路单元 消防 井场配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器；撬装站内依托厂区原有消防给水系统，同时新增干粉灭火器，满足项目需求 供热 值班室依托撬装站内现有辅助用房，采取分体式空调供暖 环保 工程 废水处理 井场少量含醇废水收集后由撬装站统一运往有资质的单位处置 噪声控制 注醇泵安装减震座、减震垫 办公生活区 依托井场和撬装站现有生活区 主要工程量见表5。 表5 主要工程量表 序号 项目名称 规格 单位 数量 一 井口采气及配套 设施 1 挡土墙 M7.5毛石挡土墙 m3 760 2 截水沟 C30素混凝土，梯形，顶宽 0.85m，底宽0.4m，沟深0.4m m 130 3 排洪沟 C30钢筋混凝土，矩形，宽 1.0m，深1.0m m 140 4 人行道 150mmC30混凝土+150mm碎石，素土夯实 m2 260 5 碎石铺砌 150mm厚级配碎石；素土夯实 m2 350 6 围墙 高2.2m铁丝网围栏 m 400 7 大门 4.0m宽1座、2.0m宽1座 座 3 8 设备基础 混凝土结构 座 2 9 采气管线 无缝钢管 m 300 二 注醇及线路单元 1 设备基础 混凝土结构 座 2 2 采气管线 无缝钢管 m 150 3 注醇管线 无缝钢管 m 570 4 土石方数量 m3 450 五、输送工艺与主要设备 ⑴ 输送工艺 本项目采用井下节流、井口注醇中压输送工艺。 在延479井场就地设置井口采气橇，采气管线汇合后输送至下游 LNG 橇装站，在 LNG橇装站新增注醇橇并通过注醇管线给井口注醇，防止采气管线冻堵。 ⑵ 主要设备 本项目设备清单见表6和表7。 表6 井口采气单元主要安装设备 序号 项目名称 规格 单位 数量 一 工艺部分 1 井口采气橇 DN40、混凝土基础 座 4 2 腐蚀刮片及取放装置 套 1 3 井下节流器 套 4 4 集装箱 混凝土基础 座 1 5 应急防护、检测器材等 / 若干 6 采气管线（无缝钢管） Ф60X5.0mm-L245NS m 200 Ф48X9.0mm-L245NS m 68 Ф40X4.5mm-L245NS m 32 二 自控系统 1 PLC 控制系统 PLC 系统柜、操作站 套 1 2 气体报警控制器 壁挂式、6 通道，每通道两级开关量独立输出；带通讯接口 套 1 3 可燃气体报警器 台 4 4 防爆接线箱 套 1 5 电缆（含安装辅材） m 2830 三 供电系统 1 UPS 10KVA 三进单出 应急时间 30min 台 1 2 动力配电箱 台 1 3 防爆动力配电箱 台 1 4 电缆（含安装辅材） m 1110 5 接地材料 / 若干 四 通信系统 1 网络高清球型摄像机 套 2 2 网络高清半球型摄像机 套 1 3 视频工作站 套 1 4 系统机柜 套 1 5 接入层交换机 台 1 6 电视监控系统设备箱 套 2 7 4G DTU 无线设备 台 2 8 8 路硬盘录像机 套 1 9 光缆 m 1200 10 音箱、话筒等 / 若干 表7 注醇及线路单元主要安装设备 序号 项目名称 规格 单位 数量 一 工艺部分 1 注醇橇 甲醇罐8方，注醇泵2台、混凝土基础 座 1 2 流量计阀组橇 5×104 Nm3/d，混凝土基础 座 1 3 采气管线（无缝钢管） Ф60X5.0mm-L245NS m 150 注醇管线 （无缝钢管） 井场内 Ф27X6.0mm-L245NS m 300 井场外 Ф27X6.0mm-L245NS m 270 二 自控系统 1 可燃气体报警器 台 1 2 电缆（含安装辅材） m 260 三 供电系统 1 电缆（含安装辅材） m 125 2 接地材料 若干 / 六、总平面布置及管线走向 本项目总占地面积9333.38m2，在延479井场设置井口设备及配套设施，在LNG撬装站西北角建设注醇设备及配套设施。延479井场位于LNG橇装站西南约100m，本项目竖向设计采用平坡式，竖向设计标高与原井场和LNG橇装站的竖向设计协调一致。 延479井场：在气井附近设置井口采气橇，在靠近站场东北侧站场大门的地方设置集装箱，靠近井场主要出入口。 LNG橇装站：在站场西北角新增约25mx9m的空地，设置注醇橇，并在原工艺装置内管廊下设置一座流量计阀组橇，值班室利用站场原辅助用房的房间。 站外管线：将延479井场边缘采气管线、注醇管线、电仪信电缆埋地同沟敷设至LNG橇装站站外1m处，埋地敷设长度约120m。 延479井场、撬装站和站外线路走向见附图2～附图4。 七、公用工程 ⑴ 给排水系统 给水 本项目不新增生产用水点，井场新增工作人员利用撬装站现有辅助用房作为值班室，生活用水依托撬装站现有水井，供水规模4m3/h，满足需求。 根据《陕西省行业用水定额》，本项目新增生活用水量约0.67m3/d，站内设旱厕，少量洗漱水用于道路洒水或绿化。 排水 根据可研资料，本项目供应的天然气含水率为0.4m3/104m3，产生含醇废水量最大2m3/d，收集后由撬装站统一交由有资质单位合理处置。 ⑵ 供电系统 从橇装站电气集装箱低压配电柜备用回路引出两路电源，一路220V电源给井口采气单元所属的值班室内的动力配电箱供电，并在动力配电箱处设置电表计量；一路380V给注醇及线路单元所属的注醇橇供电。 橇装站值班室内动力配电箱为井场防爆动力配电箱、UPS电源、流量计阀组橇、仪表机柜等提供普通电源。延479井场的防爆动力配电箱为集装箱、井口采气橇等提供普通电源；UPS电源设置在橇装站值班室内，为仪表PLC机柜及电信机柜提供UPS电源。 本项目井口采气单元安装容量28.7kW，需要容量25.9kW；注醇及线路单元安装容量约4kW，需要容量约4kW。 ⑶ 消防系统 延479井场：包含采气橇、集装箱，根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 的规定，以及集装箱位置距离厂区较远，因此集装箱内配置2具8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 橇装站：厂内设消防水池一座，有效容积259.2m³，满足本项目用水需求，不新增消防水系统。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的规定，值班室设有6具 4kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，流量计阀组橇设2具8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，注醇橇设置2具8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器和1具35kg的手推车式磷酸铵盐干粉灭火器。 八、工作制度与劳动定员 本项目新增劳动定员7人，全年工作日为333d（8000h），三班两倒。 九、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标表见表8。 表8 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 供气规模 m3/d 5×104 2 占地面积 m2 9333.38 3 劳动定员 人 7 新增 4 年操作日 天 333 8000h 5 项目总投资 万元 561.16 6 财务内部收益率 % 16.56 税后 7 投资回收期 年 7.63 税后 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在延479井场将各单井气收集后输送至下游LNG橇装站，属于新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 子洲县属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深，沟缘线十分明显，长期以来因严重的水土流失，将整个县境切割成塬、梁、坡、峁、沟、台、涧等不同地貌。 本项目场址位于何家集镇槐树墕村，属黄土沟壑区，海拔1121m。 二、地质构造 评价区处于阴山～天山、秦岭～昆仑两个巨型纬向构造之间的祁吕～贺兰山字型构造伊陕盾地与新华夏系第三沉降带复合部，属华北地台的鄂尔多斯地台向斜一部分，是陕甘宁盆地的东缘陕北斜坡、志丹～米脂～佳县弧形拗陷带。 区内构造简单，没有较大的褶皱与断裂，仅县域南部见有小范围、短距离、断距不大的断层，断层为东西走向，为一个倾向正西或北西西的单斜翘曲构造，相对稳定。 据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2001），地震烈度为Ⅵ度。 三、气候气象 子洲县地跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。年平均气温，9.1℃，年极端最高气温38.0℃（1981年5月7日），年极端最低气温为—24.8℃（1984年12月24日）。境内降水量不足，年平均降水量428.1mm，最多降水量704.8mm，最少186.1mm。常年主导风向主要是西北、其次是东南，全年均风速为2.2m/s，最大风速24.0m/s。 四、水文 ⑴ 地表水 何家集镇地处无定河流域，镇内河流主要为淮宁河，水域功能属于《陕西省水功能区划》中的Ⅱ类。评价范围内无地表水体，项目厂址北距淮宁河约6.3km。 淮宁河发源于子长县高台乡南部(一说石家湾乡高柏山麓的枣树畔村)，流经子洲县、绥德县，在绥德县辛店乡邓家楼注入无定河。在子洲县境内，淮宁河从县境何家集镇何家坪村西葛家崖底入境，流经老君殿、裴家湾，由淮宁湾乡张家砭村东出境，境内长35km，有长5km以上支沟9条，流域面积587km2。多年平均流量1.68m3/s，地表水资源为5796万m3 (包括客水2911万m3)，河道比降3.70‰。 ⑵ 地下水 区域地下水根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。松散岩类潜水是新生界第四系河谷冲积层孔隙潜水和河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水；层状碎屑岩类潜水是中生界基岩风化带裂隙潜水及孔隙裂隙潜水。 ① 新生界第四系松散岩类潜水 河谷冲积层潜水：分布在大理河、淮宁河、小理河、岔巴沟等河谷及部分较大冲沟地段的高漫滩及一级阶地。含水层为砾石、卵石层及细、粉砂层，补给条件较好，水位埋藏浅，富水性较弱。 河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水：片状分布在梁峁地区，下部一般系三趾马红土为隔水层，水位埋藏深，一般大于80m，富水性微弱。 ② 中生界层状碎屑岩类潜水 基岩风化带裂隙潜水：含水层为侏罗系及上三迭系，分布在河谷部分。大理河河谷的续家湾至三皇峁段，小理河河谷的石垛坪至巡检司段，磨石沟的郭家新庄至电市段，为富水区，其余沟谷为贫水区。这类地下水水位埋藏一般在3～20m，河间区一般在80m以上，分水岭地区水位埋藏在150m以上。 基岩孔隙裂隙水（承压水）：含水层为侏罗系及上三迭系风化带以下的裂隙砂岩，产状受互层分布的泥页岩控制，因泥页岩分布不稳定，所以基岩孔隙水变化大，一般水量极为贫乏，多在近河谷处自流排走。 五、生态环境 ⑴ 土壤 子洲县共有黑垆土、黄土、红土、淤土、潮土、草甸土和盐土7个土类、9个亚类、12个土属、50个土种，评价区内土壤类型主要为黄土。 ⑵ 植被 子洲县是暖温带落叶阔叶林带向草原带的过渡地带，植物以草本植物为主，也有部分木本植物和少量半灌丛。评价区地处黄土梁峁沟壑区，主要为人工栽植农作物和灌草植被。 ⑶ 野生动物 评价区动物主要为人工饲养动物和常见的野兔、田鼠、麻雀等。据了解，区内无国家和省级重点保护的野生动物。 根据现场调查，工程所在地无自然保护区、国家珍稀保护动植物等特殊环境敏感保护目标。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 现场调查，本项目周边200m范围内无文物保护单位。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状 ⑴ 项目所在区域达标判断 根据环保快报对2019年1～12月清涧县空气质量状况进行了统计。统计结果见表4.2-1。 表9 2019年1～12月子洲县空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 超标倍数 达标情况 PM10 年平均质量浓度 71 70 0.014 未达标 PM2.5 年平均质量浓度 38 35 0.086 未达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 0 达标 SO2 年平均质量浓度 19 60 0 达标 CO 第95百分位浓度 1.9mg/m3 4mg/m3 0 达标 O3 第90百分位浓度 150 160 0 达标 由以上统计结果可知，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标倍数分别为0.014和0.086倍。区域环境质量不达标。 ⑵ 其他污染物环境质量现状评价 本次环境空气质量评价引用《陕西昭然能源有限公司5×104Nm3/d天然气液化（LNG）撬装项目环境影响报告表》中陕西众邦环保检测技术有限公司于2018年11月17日～23日对撬装站进行的监测数据，监测结果见表10。 表10 监测结果统计表 单位：mg/m3 项目 时间 SO2 NO2 PM10 非甲烷总烃 小时值 日均值 小时值 日均值 日均值 小时值 2018.11.17 11～31 25 17～54 46 60 0.49～0.52 2018.11.18 20～30 22 24～64 41 71 0.51～0.53 2018.11.19 26～64 38 40～86 49 69 0.50～0.53 2018.11.20 14～27 25 28～76 53 61 / 2018.11.21 18～56 29 14～89 47 65 / 2018.11.22 22～40 27 57～88 50 72 / 2018.11.23 15～44 29 33～75 52 75 / 标准限值 500 150 200 80 150 2.0 超标率（%） 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 监测结果表明，监测点SO2、NO2、PM10各因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 地表水环境质量现状 本次地表水评价引用榆林市常青环保检测有限公司2018年5月对淮宁河的常规监测结果，监测项目选取：pH值、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类共7项。监测结果见表11。 表11 地表水监测结果 单位：mg/L(pH值除外) 监测河流 监测项目 pH值 COD BOD5 氨氮 TP TN 石油类 淮宁河 2018.5.15 7.86 14 1.5 0.104 0.06 0.33 0.01ND 超标率（％） 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 地表水Ⅱ类标准 6～9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.5 ≤0.05 由现状监测结果可以看出，淮宁河地表水各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 三、地下水质量现状 本次地下水质量评价引用《陕西昭然能源有限公司5×104Nm3/d天然气液化（LNG）撬装项目环境影响报告表》中陕西众邦环保检测技术有限公司于2018年11月19日对槐树墕村地下水的监测数据，监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、汞、六价铬、总硬度、氟化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数共22项。监测数据见表12。 表12 地下水水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH值除外） 监测点位 监测项目 pH值 氨氮 总硬度 溶解性总固体 高锰酸盐指数 氟化物 硫酸盐 氯化物 场址 7.49 0.243 1139 1877 1.6 0.275 387 488 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值 6.5～8.5 0.5 450 1000 3.0 1.0 250 250 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 监测点位 监测项目 汞 六价铬 氰化物 挥发酚 硝酸盐 亚硝酸盐 总大肠菌群 细菌总数 场址 ND0.1 0.081 ND0.002 0.0039 222 0.020 <2 16 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值 0.001 0.05 0.05 0.002 20 1.00 3.0 100 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 监测点位 监测项目 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- 场址 2.24 300 153 204 ND5 342 由监测结果可知，在监测的指标中，除K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-等无标准外，各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ级标准。 四、声环境质量现状 2020年3月延长县环境监测站对拟建场址噪声进行现状监测，监测结果见表13，监测点位见附图5。 表13 环境噪声现状监测结果 单位：LAeq(dB) 位 置 等效A声级 标准值 超标量 2020.3.8 2020.3.9 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 延479井组 厂界东侧 43 42 41 40 60 50 0 0 厂界南侧 43 42 39 38 60 50 0 0 厂界西侧 40 39 41 40 60 50 0 0 厂界北侧 41 39 42 41 60 50 0 0 撬装站 厂界东侧 41 40 39 38 60 50 0 0 厂界南侧 50 48 49 48 60 50 0 0 厂界西侧 49 48 50 49 60 50 0 0 厂界北侧 51 50 51 48 60 50 0 0 监测结果表明，延479井组和撬装站各场址噪声符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周边200m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点文物保护单位等，环境保护目标见表14，分布情况见附图6。 表14 环境保护目标 环境要素 保护对象 相对场址距离 保护内容 保护目标或 保护对策 环境空气 村 庄 名称 方位 距离，m 东沟河村 N 2760 人群健康 符合《环境空气质量标准》中的二级标准 东则梁 N 560 圪里墕村 NE 1195 槐树墕村 S 680 枣林坬 S 1600 杨家崖 W 2060 地表水 淮宁河 N 6300 地表水质 《地表水环境标准》中Ⅱ类 地下水 地下水 地下水质 场址及周边 地下水质 《地下水质量标准》Ⅲ类 生态环境 地表植被等 拟建场址 生态环境 减少水土流失,保护生态环境

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中一次值标准； ⑵地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； ⑶地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； ⑷ 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值。 ⑵ 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准； 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ⑶一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 －2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目运行期不涉及总量控制指标排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目采气方案选用井下节流、中压输送、站内气液分离后精确计量的工艺路线，在延479井场将延479井、延479-1井、延479-2井、延479-3井四口单井均采用井下节流，节流后井口压力约 6-7MPa，经采气橇后埋地敷设管道输送至LNG橇装站。在LNG橇装站设置一套注醇装置，给延479井场四口单井井口注醇抑制输气过程水合物的形成。根据周边气田开发经验，延479井场4口单井经过采气橇后汇至一条采气管线至LNG橇装站，同时从LNG橇装站来1条注醇管线敷设至井场后分设至各采气橇，对各采气井进行井口注醇。 运营期工艺过程及产污环节见图1。

主要污染工序： 图1 运营期工艺流程及产污环节示意图 1.井口采气单元 延479井场四口单井气通过各自采 气树管道进入对应的井口采气橇调节、计量后，汇管至采气管线，采气管线埋地敷设至井 场边缘，出井场后进入注醇及线路单元。 井口采气橇工艺流程简述：自采气树来气经手动节流阀调节压力后，经紧急切断阀进入气液两相流量计计量阀组，然后进入天然气汇管；自注醇及线路单元来注醇管线进入采气橇后分两路注醇，一路给采气树来气注醇，一路给采气树油管注醇。 2.注醇及线路单元 从LNG橇装站来一条注醇管线进入井场后，与采气管线同沟敷设至四口单井对应的采气橇附近后，分设至各采气橇，经采气橇阀组后均分两路注醇，一路给采气树油管注醇， 一路给采气橇外输管线注醇。 一、施工期 1、废气 施工期废气主要为施工产生的无组织扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。 施工扬尘的主要污染因子为TSP；施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOX、非甲烷总烃等。 2、噪声 施工噪声主要是各类机械设备噪声及运输交通噪声，声源强度75dB(A)～95dB(A)。施工设备噪声级见表15。 表15 主要施工机械设备噪声源强 施工阶段 主要设备噪声源 噪声值 1 挖掘机、装载机等 92～95 2 推土机 85～90 3 运输车辆 75～85 3、废水 施工废水主要为施工人员生活污水及生产废水。 施工期按照施工人数20人，平均用水量50L/（人•日），排污系数0.8计，生活污水产生量0.8m3/d；施工废水主要产生于设备的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，主要污染物为SS、石油类等，经临时沉淀后回用。 4、固体废弃物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要包括废建材、废砖石等。施工期施工人员约20人，生活垃圾产生系数0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为0.01t/d。生活垃圾统一清运，建筑垃圾综合利用后，剩余部分送至城建部门指定的建筑垃圾处理厂处理。 二、运行期 本项目为供气项目，运营期正常状况下井场内会产生少量分离的含醇污水，撬装站内新增注醇泵产生噪声。除此外，当管线发生泄漏事故时，泄露天然气会带来一定的环境风险。 1、废水 根据可研资料，本项目供应的天然气含水率为0.4m3/104m3，产生含醇废水量最大2m3/d，收集后由撬装站统一交由有资质单位合理处置。 2、噪声 本项目主要噪声源为新增注醇泵（一用一备），噪声级约85dB(A)，采取室内放置并加装减振垫等措施。 3、风险 运行期存在一定的事故风险，主要风险类型为天然气、甲醇泄漏及引发的火灾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 井场 | 含醇污水 | 2m3/d | 0 |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 注醇泵 | 噪声 | 85dB（A） | 厂界达标 |
| 其他 | 运行期存在一定的事故风险，主要风险类型为天然气及甲醇泄漏及引发的火灾等 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设期对生态环境的影响主要为开挖及临时占地，破坏了地表植被，造成土地裸露，改变了原有地貌景观，同时由于施工场地地表裸露、弃土的临时堆放等在雨季容易加大土壤侵蚀，造成水土流失，主要体现在： ⑴ 植被破坏 在建设项目施工初期，平整场地以及管沟土石方开挖时会破坏地表植被。工程建成后对场地周边进行铺砌，对管线沿线进行植被恢复，可在一定程度上减缓工程建设对局部生态环境造成的影响。 ⑵ 水土流失 伴随着工程建设中的土地平整、基础挖填、建筑挖填、材料堆放、弃土弃渣排放，施工机械通行、施工人员生活等一系列生产活动，难免损坏原地貌、原状土壤结构和植被，使地表抗侵蚀能力降低。施工结束后，在按设计方案及时实施场地硬化、绿化后，地表抗侵蚀能力将有所恢复。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、废气影响分析 1、施工扬尘 施工期对环境空气的影响主要体现在施工期基础开挖所产生的施工扬尘。施工扬尘污染主要发生在基础开挖及土方回填、材料运输环节中。施工扬尘对环境造成的不良影响表现为：①导致环境空气中的TSP指标升高；②影响植物的光合作用与正常生长，使局部区域植被坏死；③影响施工沿线附近居民的身体健康。 施工扬尘主要源自基础开挖及回填产生的地面扬尘、车辆运输造成的道路扬尘。参考某施工场地实测资料，详见表16。 表16 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向 下风向 1号点 2号点 3号点 4号点 5号点 距尘源距离 20m 10m 50m 100m 200m 浓度值 0.244～0.269 2.176～3.435 0.856～1.491 0.416～0.513 0.250～0.258 标准值 1.0 注：参考无组织排放监控浓度值 由表可知，施工扬尘影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处。本项目周边200m范围内无敏感点分布，施工扬尘对当地居民影响较小，随着施工期结束，影响也随之消失。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，评价要求施工过程中必须严格按照国务院“大气污染防治行动计划”、《陕西省大气污染防治条例》以及《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》、延安市“治污降霾·保卫蓝天”行动计划中关于控制施工扬尘相关规定进行，对施工扬尘采取以下措施： ⑴ 施工场地严格按照陕西省建筑施工扬尘治理措施16条及当地政府有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实。建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑵建设施工工地周边必须设置1.8m以上的围挡，严禁敞开式作业，道路采取临时硬化措施。 ⑶ 原材料运输、堆放要求遮盖，阻隔和减轻施工扬尘外逸对周围环境空气影响。 ⑷ 及时清理场地和道路上的弃土渣，不能及时清运的要采取覆盖措施，洒水灭尘，防止二次扬尘。 ⑸ 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑹ 施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；使用商品混凝土。 ⑺ 拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 ⑻ 施工扬尘治理“六个百分百” 为进一步落实建设工地扬尘治理工作措施，项目在施工过程中必须严格执行《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》等相关规定，严格落实扬尘治理要求。 ① 施工区域100%标准围挡。施工现场围挡严格按照相关要求设置，并保持围挡稳固、完整、清洁。 ② 裸露黄土100%覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。 ③ 施工道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。 ④ 渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。 ⑤ 施工现场出入车辆100%冲洗清洁。新建项目工地必须严格按照标准在出入口设置车辆冲洗台;有条件的在建项目工地出入口冲洗台参照标准进行完善。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。 2、施工机械和运输车辆废气 施工期间，废气主要来自非道路移动施工机械用柴油机排放废气、各种物料运输车辆排放尾气等对环境空气的影响，主要污染物为CO、NOX和THC等，间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 评价要求，建设单位应加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）有关规定及排放限值要求。 二、噪声影响分析 施工期主要噪声源有挖掘机、推土机等施工机械产生的机械性噪声，声压级一般在85～95dB(A)。 类比一般施工场地噪声监测结果，项目施工过程中，昼间噪声影响距离为55～65m，夜间噪声影响距离为100～150m。现状调查，距离项目施工场界200m范围内无环境敏感点，施工噪声对其影响较小，但随着施工期结束，其噪声影响将会消失。 施工期间项目运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。类比调查监测，该类车辆噪声级一般在75～85dB (A)，属间断运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 为减少施工噪声对周围环境的影响需采取以下防治措施： ⑴ 合理布置施工场地，安排施工方式，选用低噪声设备。 ⑵ 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、建筑垃圾清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ⑶ 施工期应注意合理安排施工物料、建筑垃圾等的运输时间，减少运输车辆对沿线居民夜间休息的影响，另外，运输车辆在途经集中的居民点时，应减速慢行、禁止鸣笛。 三、水环境影响分析 根据工程分析，项目施工废水主要由少量建筑废水和施工人员生活污水组成。其中，建筑废水中主要污染物有SS、石油类等，基本无其它污染指标；施工人员生活污水产生量小，约0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 施工场地内设有旱厕，生产废水经处理后作场地、道路洒水等全部回用，可有效控制废水外排对地表水体污染，对环境影响小。 四、固废影响分析 施工期固体废物主要有管线开挖土方、各种建筑装修材料和少量施工人员生活垃圾等。根据可研，本项目挖方量小于填方量，因此移挖作填后，无弃方产生。 评价要求施工期间建筑垃圾应充分回收利用，尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按当地城建、环卫部门要求集中处置；施工场地生活垃圾产生量约10kg/d，设垃圾箱（桶）收集后定期运往当地生活垃圾场卫生填埋处理，环境影响小。 五、环境监管 根据本项目施工特点和周边环境状况，评价提出施工期污染防治措施要求和建议，具体见表17。同时，应加强施工期环境监管，积极配合当地环保部门的检查。 表17 施工期环境监管清单 序号 项目 内容 监管要求 1 平整场地 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响 当风速≥4级风时，应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施 2 基础开挖 ①挖方尽量回填场地 ②干燥天气施工定时洒水降尘 ① 砂土在场区内合理处置 ② 强化环境管理，减少施工扬尘 3 施工扬尘点 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等 满足《施工场界扬尘排放限值标准》（DB61/1078-2017） 4 建筑砂石 材料运输 ① 水泥、石灰等运输、装卸 ② 运输建筑物料车辆加盖篷布 ① 使用商品混凝土，罐装运输 ② 无篷布车辆不得运输砂石料 5 建筑物料堆放 沙、渣土、灰土等易产生扬尘物料，必须采取覆盖等防尘措施 ① 扬尘物料不得露天堆放 ② 扬尘控制不利追究领导责任 6 场地道路 硬化临时道路地面，防止扬尘 场地道路 7 施工废水 生活污水 ① 设临时沉淀池等 ②施工场地设旱厕 ① 全部进行综合利用、回用 ② 废水不外排 8 施工噪声 定期监测施工场界噪声 ①夜间22时～凌晨06时严禁施工 ②昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 9 施工固废 建筑垃圾运往指定场所 合理处置，不得乱堆乱放 10 环保设施和环保投资落实情况 报告规定的环保设施在施工阶段的工程进展情况和环保投资落实情况 严格执行“三同时”制度 11 生态环境 ① 及时平整，植被恢复 ② 强化环保意识 ① 完工地表裸露面植被必须平整恢复 ② 严格控制水土流失发生 ③ 开展环保意识教育、设置环保标志

运行期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本项目投产运行后，正常情况下，仅有井场少量含醇污水，由撬装站统一外送有资质单位处理，做到生产废水零排放。 二、噪声环境影响分析 ⑴ 设备源强 本项目新增注醇泵噪声源情况见表18。 表18 噪声源及距离厂界距离 位置 距离厂界距离 东 南 西 北 注醇泵 220 5 4 15 ⑵ 预测结果 本项目实行24h工作制，昼夜间均运行，噪声预测结果见表19所示。 表19 撬装站厂界噪声贡献影响预测结果 预测点 已有工程噪声预测值dB(A) 本项目贡献值dB(A) 建成后厂界预测值 标准限值dB(A) 超标量dB(A) 东厂界 53.5 53.5 18.2 18.2 53.5 53.5 60 50 0 3.5 南厂界 60.6 60.6 51.0 51.0 61.1 61.1 60 50 1.1 0 西厂界 61.9 61.9 53.0 53.0 62.4 62.4 60 50 2.4 0 北厂界 45.7 45.7 41.5 41.5 47.1 47.1 60 50 0 0 根据《陕西昭然能源有限公司5×104Nm3/d天然气液化（LNG）撬装项目环境影响报告表》中厂界噪声预测结果可知，撬装站北厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、西、南厂界受撬装站内工艺装置区和燃气发电机组噪声影响，有不同程度超标。 本项目仅新增一台注醇泵，评价要求室内放置并采取减震等措施，并不得在西、南侧开设门窗。撬装站厂界四周设2.4m高不燃烧材料实体墙，降噪量大于3dB(A)，可有效降低噪声对外环境的影响，确保厂界噪声达标。 三、环境风险分析 本项目涉及的主要化学品为天然气、甲醇，环境风险主要表现在：储存和生产过程中天然气和甲醇泄漏及其引发的火灾事故。 ⑴ 风险调查 本项目主要风险源为站外120m天然气供气管线和撬装站内新增8m3甲醇罐一个，运行期存在一定的环境风险，风险单元主要为天然气和甲醇泄漏的火灾爆炸事故风险。 ⑵ 环境风险潜势初判 ① 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量，及其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169—2018)附录B中对应临界量的比值确定Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在一种以上危险物质时，有下列公式： Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn— 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn — 每种危险物质临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶ Q≥100。 本项目危险单元主要为柴油储罐，Q值确定见表20。 表20 项目Q值确定 风险源 危险物质名称 最大存在量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 危险单元Q值∑ 甲醇罐（8m3×1） 甲醇 6.32 500 0.013 0.013 供气管线120m 天然气 12.2 50 0.244 0.244 合计 0.257 ② 环境风险潜势 本项目危险单元Q＜1，直接判定危险单元环境风险潜势为I。 ⑶ 评价等级判定 根据导则，判定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，见表21。 表21 评价工作等级判定表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目情况 环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析 ⑷ 风险识别 本项目涉及的天然气、甲醇性质见表22和表23。 表22 天然气理化性质 标识 中文名： 天然气 英文名：natural gas 分子式:CH4 分子量：16 危规号:21007 UN编号：1971 CAS号：74-82-8 理化性质 外观与形状:无色无臭易燃易爆气体 溶解性:微溶于水，溶于乙醇、乙醚 熔点(℃):-182 沸点(℃):-161.49 相对密度:(水=1)0.45（液化） 相对密度:(空气=1)0.55 饱和蒸汽压(kPa)53.32（-168.8℃） 禁忌物:强氧化剂、卤素 临界压力(MPa)：4.59 临界温度(℃):-82.3 稳定性:稳定 聚合危害:不聚合 危险特性 危险性类别:第2.1类易燃气体 燃烧性:易燃 引燃温度(℃):482～632 闪点(℃):-188 爆炸下限(%):4.145 爆炸上限(%):14.555 最小点火能(MJ):0.28 最大爆炸压力(kPa):680 燃烧热(MJ/mol):889.5 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险 灭火方法:切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂: 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 健康危害 侵入途径:吸入。 健康危害:当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤 急性中毒：当空气中浓度达到20～30 %时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC 300 mg/m3 急救 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至空旷地方，或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运 储运于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 表23 甲醇理化性质 标识 中文名： 甲醇 英文名：methyl alcohol; Methanol 分子式:CH3OH 分子量：32 危规号:32058 UN编号：1230 CAS号：67-56-1 理化性质 外观与形状:无色澄清液体，有刺激气味 溶解性:溶于水，可混溶于乙醇、醚苯等有机溶剂 熔点(℃):-97.8 沸点(℃):64.8 相对密度:(水=1)0.79 相对密度:(空气=1)1.11 饱和蒸汽压(kPa)13.33(21.2℃) 禁忌物:酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属 临界压力(MPa)：7.95 临界温度(℃):240 稳定性:稳定 聚合危害:不聚合 危险特性 危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体 燃烧性:易燃 引燃温度(℃):385 闪点(℃):11 爆炸下限(%):4.5 爆炸上限(%):44.0 最小点火能(MJ):0.215 最大爆炸压力(MPa): 燃烧热(MJ/mol):641 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高位能引起燃烧。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷将容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用:对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变:可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵忘，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 工作场所最高允许浓度：中国MAC=50mg/m3 急救 皮肤接触脱掉衣着用肥皂水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸纳溶液洗胃。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏；用砂士或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收集。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不要超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。 ⑸ 环境风险分析 ① 管线 本评价中供气管线环境风险评价引用《苏南-16站新建站外27条单井管线建设工程环境影响报告书》中对一管线外径D=114mm，长度9.5km，压力25MPa的管线进行的环境风险分析，后果分析按天然气管道处于无任何阻挡防护措施的理想状态进行计算，预测结果表明： 1.在F稳定度、3.5m/s风速气象条件下，管线泄漏的影响范围最大，管线泄漏甲烷工作场所最低允许浓度最大影响距离约2246m，燃烧爆炸次生的CO短时间允许接触浓度最大影响距离约1903m，均不会出现致死浓度范围； 2. 泄漏事故各气象条件下均不会出现硫化氢半致死浓度范围和阈限值浓度范围。 3. 发生火灾时，热辐射大于12.5kW/m2的最大危险距离为12m；管道破裂后天然气扩散成可爆炸云团点燃爆炸时，产生蒸汽云团爆炸的最大危险距离为11.6m。 本项目天然气成分不含硫，天然气管道埋设于地下，埋深为1.2m，长度较短，仅为120m，一旦发生管线破裂，由于受到管沟沟壁的阻挡，水平喷射量较小，加之天然气的密度小于空气且采用高压输送，管线发生破裂的情况下，高压天然气将主要喷射到高空形成云团。结合以上两点因素，发生天然气管线破裂后，形成的水平喷射火焰或云团将远远小于引用资料中的计算距离。 ② 注醇管线 本项目涉及的液态有毒有害物质主要为注醇管线中的甲醇，甲醇泄漏后，直接渗漏可能导致对土壤、地下水的污染。本项目注醇管线规格为φ27×6mm的无缝钢管和柔性高压复合软管，管材质量较好，具有较好的抗压抗腐蚀作用，正常运行时不会发生泄漏，在一定程度上降低了注醇管线破裂的风险。 ⑹ 环境风险防范措施 ① 风险事故预防措施 1.定期定时从井口注入防腐缓蚀剂，以减少管道系统内腐蚀，外部可采取防腐涂层如沥青玻璃纤维布，避免发生管线破裂事故。 2. 定期检验安全截断阀和泄压放空阀，以保证事故时启动灵敏，减少事故释放量。 3.每年用超声波检测仪对管线厚度进行减薄测试，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除爆管隐患。 4.注醇撬单元采取地面防渗，四周设置围堰、防火堤，围堰要有防渗和防冷冻措施。 5.禁止在管线两侧5m范围种植深根植物。 6. 注醇管线采用聚乙烯胶粘带加强级防腐，防腐性能好；管线在井注入口设有止回阀，确保高压天然气不会串气至注醇管道，确保管道安全；注醇泵设有电动关断阀，可以远程关断注醇系统。项目严格采取上述措施，可减小运行期注醇管线对地下水影响。 ② 风险事故应急处理措施 1.一旦发生事故，迅速启动应急预案，按照预案的要求进行事故处理； 2.事故发生后，应立即关闭安全截断阀，对设备及事故管段内天然气进行放空，同时成立事故处理应急小组，迅速、全面而有秩序地根据事故等级分头开展工作； 3.平时配备必要的个人防护设备（如防毒面具）和检测设备； 4.事故发生后，应立即报告上级环保管理部门和生产安全管理部门造成的损失，协助当地政府做好善后工作； 5.事故处理完毕后，认真总结经验教训，杜绝此类事故和其他非正常事故的发生。 ③ 风险应急预案 事故应急预案是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失有积极意义。将本项目井口采气单元纳入延479井场、注醇及线路单元纳入LNG撬装站应急预案体系中，评价要求按照表24内容完善相应的应急预案。 表24 事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 目的、依据、分类分级、适用范围、应急工作原则、应急预案体系等 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 整个管线 4 应急组织 在公司内成立应急组织，指挥职责、工作地点等 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 根据事故分析，定出事故级别报告和相应的相应级别 6 应急设施，设备与材料 防泄漏、火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 8 应急环境监测及 事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 9 应急防护措施、封堵泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。封堵泄漏，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 10 应急撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及救护。 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 四、土壤影响评价 本项目为天然气供气工程，运营期对环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ64-2018），本项目属于Ⅳ项目，可不开展土壤环境影响评价。 五、环境管理 ⑴ 环境管理机构及职责 本项目井口采气单元纳入陕西延长石油有限责任公司油气勘探公司北区勘探指挥部，由质量安全环保科统一进行管理；注醇及线路单元纳入撬装站统一进行管理。 评价要求本项目设专职人员进行安全环保管理，并设专人进行环境管理工作，检查相关设施的运行情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ② 建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③ 环保人员应及时汇报、处理运行中存在的环境污染问题。 ④ 加强环境风险防范及管理工作。 ⑵ 环境监测 企业应委托有资质的监测部门定期对生产过程中所产生的污染物进行日常监测，本项目注醇撬位于撬装站，环境监测由撬装站统一进行。环境监测计划列于表25。 表25 监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 测点数 监测频率 厂界噪声 等效A声级 厂界四周 4个点 半年一次 地下水 pH值、氨氮、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、汞、六价铬、氟化物、高锰酸盐指数 槐树墕村 1个点 每年1次 ⑶ 环保竣工验收 项目的环保设施验收清单见表26。 表26 环保设施验收清单 类别 治理项目 污染源位置 污染防治设施 治理要求 数量 验收标准 废水 含醇废水 延479井场 污水罐收集交由撬装站统一送有资质单位处理 合理处置 1座 零排放 噪声 注醇泵 撬装站 选用低噪声设备；设备安减振垫；室内放置 达标排放 1套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 事故防范 注醇撬 设置围堰、防火堤，采取防渗措施 环境管理 配备专职环保管理人员1～2人，并建立健全环境管理制度、风险应急预案等 ⑷ 运行期污染物排放清单 本项目运行期污染物排放清单见表27。 表27 运行期污染物排放清单 类别 污染源 污染物排放清单 排污口 位置 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 数量 执行的环境标准及污染物排放管理要求 污染物种类 排放浓度（量） 总量 指标 废水 含醇废水 甲醇、凝析油等 2m3/d / 井口采气单元 污水罐收集后由撬装站统一送有资质单位处理 1座 零排放 噪声 注醇泵 噪声 / / 注醇撬 选用低噪声设备；设备安装减振垫；室内放置 配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 六、环保投资 项目总投资561.16万元，环保投资75万元，占总投资的13.37%，具体见表28。 表28 环保设施及污染防治投资估算表 单位：万元 类别 治理项目 项目施工主要设备、设施内容 项目 环保投资 废水 含醇废水 污水罐 3 地下水 注醇撬区域地面防渗 10 噪声 注醇泵噪声控制 减震基座、室内放置 5 污染事故防范 注醇撬装置区设置围堰等 10 施工期 施工扬尘、废渣处置、植被恢复等 洒水设施、沉淀池、运输车辆蓬布、建筑垃圾清运以及管线沿线植被恢复 47 合 计 75

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 含醇污水 | 甲醇、油类等 | 污水罐收集后由撬装站统一送有资质单位处理 | 零排放 |
| 固体废物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其 他 | 环境风险应急预案应定期进行预案演练；建议与地方环保部门加强沟通，实现区域环境应急预案联动。 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间应科学合理安排施工工序，避免在雨季进行大规模的土石方工程，在雨水汇集处设排水沟，施工场下游设简易沉淀池，场地废水经沉淀处理达标后排放。弃土临时堆场设置档板或档墙，并采用覆盖等措施，尽量减少施工区的泥沙流失。 施工结束后，对场地进行平整，并对管线沿线进行植被恢复绿化，把水土流失造 成的影响降低至最低水平。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于子洲县何家集镇槐树墕村，北距何家集镇6.5km，主要在延479井场将各单井气收集后输送至下游LNG橇装站，在LNG橇装站气液分离器后进行贸易计量；同时在下游LNG橇装站增设注醇橇，通过注醇管线给各井口注醇。 项目组成主要分为井口采气单元和注醇及线路单元两个部分，其中井口采气单元主要包括井场内设备管道及配套设施、辅助用房值班室内电信设施及配套；注醇及线路单元主要包括井场内注醇管线、井场至橇装站的采气管线、注醇橇及配套安装、橇装站流量计阀组橇、辅助用房值班室的供电电缆，同时建设相应的给排水、供电等公用工程，总占地面积9333.38m2，投资561.16万元，环保投资为75万元，占总投资的13.37%。 本项目延479井组天然气供气规模为 5.0×104Nm³/d（20℃，101.325kPa）考虑，操作弹性范围 30%～120%，采用井下节流、井口注醇中压输送工艺，年生产时间为 8000h。 2、项目建设政策符合性和环境可行性分析 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录》（2019年修正）的规定，本项目属于鼓励类项目。本项目在延479井场内进行建设，不新增占地，项目建设符合国家及地方产业政策和相关规划要求以及榆林市“多规合一”工作管理要求等。工程建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，水、气、声环境可以满足评价区的环境功能要求，在按照要求完善环境风险防范措施条件下，从环保角度考虑，选址可行。 3、环境质量现状 由统计结果可知，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标倍数分别为0.014和0.086倍。区域环境质量不达标。SO2、NO2、PM10监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；淮宁河地表水各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求；地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ级标准；场址噪声符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 4、环境影响分析 ⑴ 水环境 地表水 本项目投产运行后，废水主要为井口采气单元分离的含醇污水，集中收集后由撬装站统一送有资质单位处理，不外排。 ② 地下水 在注醇撬装置区做围堰和防渗处理，并保证渗透系数应≤10－7cm/s，可防止污染物下渗对浅层地下水造成污染，本项目建成后对该地区地下水环境的影响较小。 ⑵ 噪声 本项目主要噪声源设备为注醇泵，其噪声级(单机)一般为85dB(A)，采取室内隔音、基础减振等措施。 根据《陕西昭然能源有限公司5×104Nm3/d天然气液化（LNG）撬装项目环境影响报告表》中厂界噪声预测结果可知，撬装站北厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东、西、南厂界受撬装站内工艺装置区和燃气发电机组噪声影响，有不同程度超标。本项目仅新增一台注醇泵，评价要求室内放置并采取减震等措施，并不得在西、南侧开设门窗。撬装站厂界四周设2.4m高不燃烧材料实体墙，降噪量大于3dB(A)，可有效降低噪声对外环境的影响，确保厂界噪声达标。 ⑶ 环境风险 本项目涉及的主要化学品为天然气、甲醇，环境风险主要表现在：储存和生产过程中天然气和甲醇泄漏及其引发的火灾事故。 本项目危险单元Q＜1，危险单元环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 ③ 建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并完善制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 5、评价总结论 本项目在建设和运营中严格按照相应的治理措施和建议进行管理，采取有效风险防范措施，项目建设和运营对环境影响较小，不会对区域环境产生较大影响。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和地方的环境保护要求。综上所述，本项目从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求与建议 ⑴ 注醇撬装置区应按规范要求设置围堰，并采取防渗措施。 ⑵ 加强含醇污水的收集管理，确保不外排。 ⑶ 施工结束后及时平整场地并对管线沿线进行植被恢复 ⑷ 建设单位针对本项目建设内容制定并完善环境风险应急预案，经过专家评审，定期进行预案演练。建立企业环境风险应急机制，加强巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

含醇污水