《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	14

环境质量状况	17

评价适用标准	25

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

结论与建议	50

附图1  项目地理位置图

附图2  项目管线走向图

附图3  项目监测点位图

附图4  环境保护目标图

附件1  委托书

附件2  临时用地批复

附件3   执行标准

附件4   多规合一

附件5  监测报告

附件6  引用监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 洲-20集气站相关管线建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 长庆油田分公司第四采油厂油田产能建设项目组 |
| 法人代表 | 靳文奇 | 联系人 | 张海洋 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市靖边县长庆油田分公司第四采油厂 |
| 联系电话 | 029-86505824 | 传真 | / | 邮政编码 | 718500 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市子洲县 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 石油和天然气开采辅助活动B1120 |
| 管线长度 | 128.66km | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资(万元) | 2030.8 | 其中：环保投资(万元) | 81.2 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020.10 |
| 项目内容及规模 一、项目概况 1、项目由来 为了加快榆林气田的开发建设步伐，适应产能规模逐年增大的需求，进一步完善气田集输系统网络化及弥补递减产能，不断提升质量效益，中国石油长庆油田分公司第四采油厂拟将榆林市子洲县水地湾乡石跺坪村的洲-20集气站的天然气直接输送至横山区冯家峁村的中-26集气站，将洲-20集气站所辖相关附属：麒107-7井场、麒13井场、麒13（扩）井场、麒105-10井场、麒103井场、麒108-9井场、麒101-11井场、麒105-1井场、麒20井场、麒101-10井场的天然气连接到洲-20集气站集气支线上，项目建成后将继续维持洲-20集气站的生产能力，同时原设计集气规模不发生变化。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月34日修订通过，2015年1月1日起执行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等规定，本项目属于分类管理名录中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 176 石油、天然气、页岩气、成品油管线(不含城市天然气管线)”中的“其他类”，应编制环境影响报告表。故建设单位委托陕西常春藤环境科技有限公司对此项目进行环境影响评价，我单位接受委托后派有关环评技术人员到现场进行调查和收集资料，按照国家有关环境影响评价的规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2、产业政策及规划符合性 （1）产业政策符合性 本工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修订）中鼓励类“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，符合国家产业政策。 拟建管线临时占地39.21hm2，占地类型以草地、耕地为主，其次为林地和其它土地，据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的文件，本项目不属于限制和禁止用地项目，符合国家土地供应政策。 （2）规划符合性 本项目与国家和地方相关规划、政策的相容性分析见表1。 表1 项目建设与相关规划的相容性 序号 相关规划 规划要求（摘录） 规划 符合情况分析 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 加强陆上和海上油气勘探开发，有序开放矿业权，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）。推进油气储备设施建设，提高油气储备和调峰能力。 本工程属于天然气管道网络的建设工程，符合规划要求。 2 陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 建设陕北大型绿色煤炭基地、清洁煤电基地、煤油气综合利用基地，打造全球一流的高端能源化工基地；加大陕北气田和镇巴新区块勘探开发，推进彬长、韩城、吴堡煤层气和延安页岩气勘探开发。常规、非常规天然气产能分别达到500亿立方米和40亿立方米。 项目的实施符合规划要求。 3 榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年） 推动油气深加工，延伸油气产业链，打造榆炼千万吨级炼化基地。加快天然气干线管网建设，形成覆盖市域的管网体系，全面完成“气化榆林”二期工程。 项目的实施符合规划要求。 4 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司关于下达2019年第一批业务发展投资实施计划（长油【2019】38号） 地面工程：投产气开发井66口，地面集气站、集气总站建设、集气干线、站外管线、自控、道路、环保等 本项目属于管线建设项目，符合计划要求 5 陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例（2019年12月1日实施） 石油、天然气开发单位应当对输油、输气管线和油气储存设施实行专人负责，定期进行巡查、检测、防护，防止断裂、穿孔，造成泄露。 本项目天然气管道建设项目，项目运营期建设单位会定期检漏，符合规范要求 6 关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知（2019年12月13日） 油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民。 本项目不在环境敏感区，沿线经过村庄较少，管道设计符合管道设计规范，符合通知要求。 7 陕西省矿产资源总体规划 加强国家和省内急缺、优势矿产石油、天然气、铜、铝、金、镍、铌、钽、锰、钾盐的勘查，大力推进深部探测，实现地质找矿第二空间的突破，缓解资源短缺压力，稳定矿产资源的保护和供给能力。 本项目为天然气管线建设项目，符合矿产资源规划 8 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（征求意见稿） 油气集输应当采用密闭式流程；鼓励应用油气集输管线泄漏报警及定位系统。应当加强对油气集输管线和油气储存设备的巡查、监测、维修，采取有效的防腐措施，防止油气泄漏事故发生。 管线采用L245N无缝钢管与L245NS无缝钢管；本工程输气管线普通段防腐采用环氧粉末普通级结构，特殊段（穿越段、进出站口部分）防腐采用环氧粉末加强级结构；定期巡线检查管线埋深、标示等；定期检查输气截断阀，使之灵敏可靠，以减轻事故时天然气的释放；符合要求 9 陕西省重点生态功能产业准入负面清单 1.新建天然气井仅限布局在县城内符合城镇总体规划和环保、土地、林业等有关政策要求的区域内，严格禁止布局在水土流失预防区和重点治理区。 新建天然气井的生产工艺、环保设施和清洁生产标准不得低于国内先进水平，现有油井未达到相应标准的，2019年12月31日完成升级改造。 对废气、关停的天然气井进行综合治理，逐步恢复原有植被和地貌。 本项目属于天然气集气支线建设项目，不属于负面清单内限制、禁止类项目 表2 “多规合一”符合性分析一览表 序号 控制线名称 检测意见 环评意见 1 土地利用总体规划 建议与国土部门对接 本项目为临时占地面积，占地面积较大，环评建议在项目建设前建设单位尽快与国土部门对接 2 城镇总体规划 符合 / 3 林地保护利用规划 建议与林业部门对接 本项目为临时占地面积，占地面积较大，环评建议在项目建设前建设单位尽快与林业部门对接 4 生态红线 该项目涉及生态红线，我市生态红线正在重新划定，建议与环保部门对接 本项目涉及河流滨岸带敏感区生态保护红线及水土保持功能区生态功能区生态保护红线，涉及地块为限制开发区，该市生态红线正在重新划定，且项目仅为临时占地，项目在建设前建议建设单位与环保部门对接 5 文物保护紫线 （县级以上保护单位） 符合 / 6 基础设施廊道控制线（电力类） 以实地踏勘结果为准 以实地踏勘结果为准 7 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 / 8 基础设施廊道控制线（交通类） 以实地踏勘结果为准 以实地踏勘结果为准 与“三线一单”符合性分析见表3。 表3 “三线一单”符合性分析一览表 “三线一单” 符合性 整改措施 生态保护红线 本项目为集气支线建设工程，在生态红线区域限制建设区内，项目占地主要为临时占地，建成后立即进行植被恢复，不减少空间面积，不会降低区域生态功能，集气支线建设对生态红线区影响较小。 / 环境质量底线 本次环境质量现状依据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中2018年连续一年子洲县城区空气质量，本项目区域SO2、CO、NO2达标，Pm2.5、O3、PM10不达标。评价区监测期区域环境空气、噪声、地下水环境均满足相应的标准要求，地表水中COD超标，经现场调查，超标原因可能是周边居民生活污水排入导致。根据环境影响分析，本项目合理处置各项污染物，项目的建设对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 / 资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 / 负面清单 根据《陕西省重点生态功能产业准入负面清单》（2019年版），本项目为天然气管道建设项目，不属于该清单内限制、禁止类产业。 / （3）管线选址合理性分析 11、选线可行性分析 ①设计规范符合性 拟建管线与《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）中原则进行对比，见表4。 表4 拟建管线选址可行性分析表 序号 选线原则 本项目情况 结论 1 线路走向应根据地形、工程地质、沿线主要进气、供气点的地理位置以及交通运输、动力等条件，经多方案对比后确定 拟建管线经过区域以冲积平原为主，其次为黄土丘陵、剥蚀丘陵，选线经多次踏勘，根据施工条件、交通运输、建设投资等因素最终确定方案 符合 2 线路宜避开多年生经济作物区域和重要的农田基本建设设施 拟建管线沿线无多年经济作物区域，并已尽量避让沿线耕地，对无法避让的进行赔偿 符合 3 大中型河流穿跨越工程和压力站位置的选择，应符合线路总走向。局部走向应根据大、中型穿跨越工程和压气站的位置进行调整 拟建管线沿线河流为小理河与暖水沟，此为小型河流穿越，开挖后采用堡坎、护岸等水保措施或者按原地貌恢复 符合 4 线路必须避开重要的军事设施、易燃易 仓库、国家重点文物保护区 拟建管线最终选线推荐方案无军事设施、易燃易爆仓库等设施、国家重点文物保护单位 符合 5 线路应避开城镇规划区、飞机场、铁路车站、海河港码头、国家级自然保护区等区域。当受条件限制管道需要在上述区域内通过时，必须征得主管部门同意，并采取安全保护措施 拟建管线沿线无飞机场、铁路车站、海河港码头、国家级自然保护区等区域 符合 6 除管道专用公路的隧道、桥梁外，线路严禁通过铁路或公路的隧道、桥梁、铁路编组站、大型客运站和变电所 拟建管线沿线通过县级沥青路及通村公路，均采用顶管穿越，对交通运输影响小 符合 7 输气管道应设置线路截断阀，截断阀位置应选择在交通方便地形开阔地势较高的地方，截断阀最大间距应符合下列规定：以一级地区为主的管段不宜大于32km；以二级地区为主的管段不大于24km；以三级地区为主的管段不大于16km；以四级地区为主的管段不大于8km 拟建管线通过地区按地区等级划分为一级地区，管线长度最长为洲-20集气站至中-26集气站的集气支管，管长为26.7km，小于一级地区设置截断阀室要求，不用设置截断阀室 符合 由表4可知，拟建管线选线符合国家相关设计规范。 ②环境敏感区符合性分析 拟建管线沿线及两侧500m不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需特殊保护地区范围内。评价要求施工前，建设单位应征得交通、林业等相关主管部门的同意。在此前提下，拟建管线选线基本可行。 3、关注的主要环境问题及环境影响 根据本项目建设工程施工和运行特点，结合管道沿线的环境特征及敏感保护目标情况，确定以施工期环境影响评价及运行期环境风险评价为重点。根据分析与评价结论，重点论述施工期和运营期环境保护措施，并提出施工期和运营期环境管理方案与监督计划。 4、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合“三线一单”相关要求，污染物治理措施可行。按照工程设计和本报告提出的各项污染防治、生态保护措施落实后，工程对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：洲-20集气站相关管线建设工程 （2）建设单位：长庆油田分公司第四采油厂 （3）建设地点：陕西省榆林市子洲县 （4）建设性质：新建 （5）项目总投资：2030.8万元，其中环保投资81.2万元。 2、项目地理位置 本项目位于榆林市子洲县境内，洲-20集气站位于子洲县水地湾乡石跺坪村，中-26集气站位于高镇冯家峁村，项目建设内容包括：洲-20集气站输送天然气至中-26集气站的集气支线1条，管线途径石跺坪村、孟山村等，洲-20集气站的10座附属井场输送天然气至洲-20集气站，该集气支线均在水地湾乡境内。项目涉及的具体管线数、管线长度等见表9，项目地理位置附图一。 3、项目组成及建设内容 本项目主要内容是洲-20集气站所辖相关附属井场：麒107-7井场、麒13移交井、麒13（扩）井场、麒105-10井场、麒103井场、麒108-9井场、麒101-11井场、麒105-1井场、麒20移交井、麒101-10井场的集气支线连接到洲-20集气站，且同沟铺设注醇管线；洲-20集气站输送天然气至中-26集气站之间的集气支线建设，本项目组成及建设内容详见表5。 表5 项目组成及建设内容 工程 内容 项目组成 主要内容及规模 线路 工程 管线工程 洲-20集气站输送天然气至中-26集气站集气支线1条，集气支线长度为26.7km，管线设计压力为6.8MPa，无注醇管线敷设。 洲-20集气站的10座附属井场输送天然气至洲-20集气站的集气支线总长度50.98km，管线采用L245N无缝钢管与L245NS无缝钢管。 项目注醇管线与输送至洲-20集气站的集气支线同沟敷设，注醇管线长度为50.98km，，设计压力32MPa，注醇管线采用L245N-27×4无缝钢管。 穿越工程 本工程管线穿越横子路3次，通村公路3次，采用顶管方式穿越，小理河3次，暖水沟1次，采用开挖穿越方式穿越 临时 工程 施工营地 不设施工营地，依托管线附近民房 临时堆场 堆管场2个，不设弃渣场，占地面积约240m2 辅助 工程 管道防腐 本工程集气支线普通段防腐采用环氧粉末普通级结构，特殊段（穿越段、进出站口部分）防腐采用环氧粉末加强级结构。 地面标示 里程桩30个，标志桩30个，转角桩35个，警示牌36个 公用 工程 供水 施工期接临近村庄供水 供电 施工期供电使用移动式配电箱 环保 工程 污水处理 施工期生活污水：依托周围农村旱厕，均不外排； 固废 施工期对施工废物清理后运往当地有资质环卫部门指定地点 生态 施工期结束后对管道施工所造成的所有土地进行生态恢复 5、天然气成分 根据业主提供相关资料，本项目输送天然气的组份见表6。 表6 本项目输送天然气组份 组份 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 IC5H12 CO2 H2S(mg/m3) （V%） 94.24 0.91 0.13 0.024 0.019 0.004 4.38 2320.00 6、管线工程 （1）线路走向 本项目洲-20集气站至中-26集气站集气支线线路起点为洲-20集气站，向西南方向敷设，途径子洲县水地湾乡和横山区高镇冯家峁村到达终点中-26集气站，该集气支线一条，管线水平长度26.7km。在北纬37°38ˊ39.20"，东经109°38ˊ55.40"处穿越暖水沟，109°36ˊ50.40"，37°37ˊ57.11"处穿越小理河，线路走向见附图二。 本项目洲-20集气站位于陕西省子洲县水地湾乡石跺坪村，根据现场调查本项目涉及洲-20集气站附属的10座井场（麒101-11井场、麒101-10井场、麒13（扩）井场、麒13移交井、麒108-9井场、麒103井场、麒105-1井场、麒107-7井场、麒105-10井场、麒20移交井），各井场已取得子洲县环境保护局批文，审批文号见下表7，洲-20集气站的10座附属井场输送天然气至洲-20集气站的集气支线总长度50.98km，注醇管线与集气支线同沟敷设，注醇管线长度同集气支线长度。项目集气支线走向见附图二。集气支线坐标及进站方式见表8，管线数量及管线长度汇总表见表9。 表7 本项目涉及井场建设环境影响评价汇总表 序号 井场 地理位置 井场坐标 土地审批情况 2019年环评办理情况 1 麒103 子洲县水地湾乡杨兴庄村 X:37382788 Y：4169004 子政函【2018】123号 子政环字【2018】159号 2 麒108-9 子洲县马岔镇龙家沟村 X:37380992 Y：4160935 子政函【2018】123号 子政环字【2018】157号 3 麒101-10 子洲县水地湾乡米家墕村 X:37381485 Y：4171255 子政函【2018】123号 子政环字【2018】158号 4 麒101-11 子洲县水地湾乡王家墕村 X:37381539 Y：4173650 子政函【2018】123号 子政环字【2018】156号 5 麒105-1 子洲县水地湾乡管常山村 X:37386103 Y：4166145 2019年1月23日，子洲县人民政府专项问题会议纪要（第三期） 子政环发【2019】42号 2019.4.23 6 麒105-10 子洲县水地湾乡野狐峁村 X:37380425 Y：4165109 2019年1月23日，子洲县人民政府专项问题会议纪要（第三期） 子政环发【2019】44号 7 麒107-7 子洲县马岔镇前吴山村 X:37377333 Y：4164836 2019年1月23日，子洲县人民政府专项问题会议纪要（第三期） 子政环发【2019】41号 8 麒13（扩） 子洲县水地湾乡四合坪村 X:37383638 Y：4171041 2019年5月22日，子洲县人民政府专题会议纪要（第23期） 子政环发【2019】43号 9 洲-20集气站 子洲县水地湾乡石垛坪村 X:37381539 Y：4168308 2018年8月22日，子政函【2018】123号 子政环发【2019】60号 10 中-26集气站 横山区高镇 冯家峁村 X:37367955 Y：4164814 2018年12月4日，横山区人民政府专项问题会议纪要（第86次） 横环发【2019】119号 表8 新建管线坐标及进场方式一览表 序号 集气站 所属井场 井号 横坐标 纵坐标 井场类型 进站方式/串接井号 1 洲-20 集气站 麒101-11 陕295-0-34 37381539 4173650 上古中压 (10MPa) 陕295-4-32 陕295-0-33 陕295-1-34 37381539 4173650 下古中压 (10MPa) 陕295-4-31 2 麒101-10 陕295-4-32 37381485 4171255 上古中压 (10MPa) 干管进站 陕295-4-33 陕295-3-31 陕295-4-31 37381485 4171255 下古中压 (10MPa) 干管进站 陕295-3-33 陕295-5-31 3 麒13扩 陕295-3-38 37383638 4171041 下古中压 (10MPa) 陕295-6-35 陕295-4-35 陕295-4-38 37383638 4171041 上古中压 (10MPa) 直接进站 陕295-5-38 陕295-3-37 陕295-5-36 麒13（移交） 37383638 4171041 下古高压 (25MPa) 直接进站 4 麒20 麒20（移交） 37384785 4165625 下古高压 (25MPa) 直接进站 5 麒108-9 陕295-17-31 37380992 4160935 下古中压 (10MPa) 陕295-11-31 陕295-17-30 6 麒103 陕295-6-35 37382788 4169004 下古中压 (10MPa) 干管进站 陕295-6-36 7 麒105-1 陕295-10-39 37386103 4166145 上古中压 (10MPa) 干管进站 陕295-9-40 8 麒107-7 陕295-12-25 37377333 4164836 下古中压 (10MPa) 陕295-11-31 陕295-13-25 9 麒105-10 陕295-11-31 37386103 4166145 下古中压 (10MPa) 干管进站 表9 本项目管线数一览表 序号 管线名称 连接点 起点 终点 集气 管线数 注醇 管线数 管线长度m 1 麒101-11 麒101-10 麒101-11 洲-20集气站 2 2 3.75 2 麒101-10 洲-20集气站 3 3 3.6 3 麒13（扩） 麒103 麒13（扩） 洲-20集气站 1 1 3.52 4 麒103 洲-20集气站 1 1 2.51 麒13 洲-20集气站 麒13 洲-20集气站 2 2 6.03 5 麒105-1 洲-20集气站 麒105-1 洲-20集气站 1 1 8.25 6 麒20 洲-20集气站 1 1 6.95 7 麒108-9 麒105-10 麒108-9 洲-20集气站 1 1 5.66 8 麒107-7 麒105-10 麒107-7 1 1 5.37 9 麒105-10 洲-20集气站 - 1 1 5.34 10 洲-20集气站至中-26集气站集气支线 中-26集气站 洲-20集气站 中-26集气站 1 0 26.7 （2）管道敷设方式 ①一般地段管道敷设 管线全线采用埋地敷设，为确保管道安全运行，不受外力破坏，其最小埋设深度应在冻土深度以下，管道设计埋设深度为管顶覆土1.3m。输气管道出土端及弯头两侧，回填时应分层夯实。 ②特殊地段管道敷设 本项目共有黄土崾岘16处，集气管道在黄土地区崾岘水工保护具体根据现场情况可采取草袋子护坡，石砌护坡或砖砌护坡等。 本工程共设置截水墙165个，其中草袋子截水墙150个，石砌截水墙15个，石砌护坡160m，石方段1440m，回填细土202m3，浆砌石排水管320m，草袋子98550个。 （3）管道试压 管道完成对接后，需要对管道进行试压监测，本项目完成时间在冬季，冬季不采用水试压，采用空气试压，在试压过程中需严格遵循《输气管道工程设计规范》（GB50251）及《输油输气管道线路工程施工及验收规范》（SY0401-98）相关规范要求。 7、管道穿跨越工程 本工程穿越工程主要是穿越公路6次，其中横子路3次，穿越通村公路3次，均采用顶管方式穿越，公路穿越施工要求如下： 管道穿越位置宜选在稳定的公路路基下，尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。 管道穿越公路应垂直交叉通过，必须斜交时，斜交角度大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。 穿越公路时，采用顶管方式，均采用钢筋混凝土套管保护，套管顶至路面埋深不小于1.2m。套管顶距道路两侧排水沟埋深不小于0.5m。 穿越县级以下公路及机耕道时，视公路车流量、重车量及可能改造提高等级情况，采用套管或裸管敷设，管顶距地面埋深不小于1.2m。由于区域内重型车辆较多，同时考虑到穿越境内县级以下公路及乡村公路将来的改扩建的需要（机耕道除外），本方案均考虑采用水泥套管保护，套管与主管之间加绝缘支承，套管两端密封。混凝土套管规格为600(管内径)×60(壁厚)×2000(长度)，单位为mm，执行标准为《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》（JC/T 640-2010）。 穿越公路的管道强度设计系数应符合《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）相关要求。 线路穿越工程详见表10。 表10 主要穿越工程一览表 穿越工程 名称 穿越方式 穿越长度（m/次） 穿越点坐标 公路穿越 横子路 顶管穿越 15/3 北纬37°37′44.04″东经109°41′32.54″ 北纬37°37′46.79″东经109°39′52.58″ 北纬37°38′06.61″东经109°37′15.69″ 通村公路 顶管穿越 10/3 北纬37°38′31.23″东经109°40′39.85″ 北纬37°38′31.26″东经109°40′39.81″ 北纬37°39′43.60″东经109°39′25.95″ 河流穿越 小理河 开挖穿越 96.4/3 北纬37°37′41.92″东经109°41′33.15″ 北纬37°37′44.04″东经109°39′49.18″ 北纬37°37ˊ57.11"，东经109°36ˊ50.40" 暖水沟 开挖穿越 138.8/1 北纬37°38ˊ39.20"，东经109°38ˊ55.40" 8、工程占地及拆迁 （1）工程占地 本工程全线总占地面积为39.21hm22（588亩），均为临时占地，占地类型以草地、耕地为主，其次为林地和其它土地。 （2）工程拆迁 本项目不涉及拆迁工程。 9、公用工程 （1）供配电 本项目只涉及管道施工，施工用电采用移动供电设备，施工用水通过附近存在提供，运营期均不涉及供电、供水。 （2）给排水方案 根据本项目特点，项目给水主要为施工期施工人员生活用水，施工生活污水依托周围村庄旱厕，均不外排。本项目运营期不涉及给排水。 10、工程主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表11。 表11 主要技术经济指标表 序号 内容 单位 数量 备注 一 建设规模 1 管道长度 km 128.66 注醇管线与集气支线总长 管道设计压力 MPa 10 洲-20集气站附属10座井场的集气支线 MPa 25 MPa 6.8 洲-20集气站到中-26集气站的集气支线 MPa 32 注醇管线 二 主要材料用量 1 管材 km 128.66 L245N无缝钢管，L245NS无缝钢管，L245N-27×4无缝钢管 三 占地面积 1 临时占地 hm2 39.21hm2 四 工程投资估算 1 总投资 万元 2030.8 环保投资 万元 81.2 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地貌 子洲县属黄土高原丘陵沟壑区地貌，其特征是：沟壑密集，支离破碎，梁峁起伏而峁顶较圆，峁小梁短，地面切割较深，沟缘线十分明显，长期以来因严重的水土流失，将整个县境切割成塬、梁、坡、峁、沟、台、涧等不同地貌。 本项目管线位于陕北黄土高原区，其地貌单元主要有黄土梁峁和黄土冲沟。 黄土梁峁：地形起伏较大，黄土梁与黄土峁相间出现，黄土梁几何形态呈长条状，宽十几米至几十米，黄土峁平面上呈圆形和椭圆形，立体上呈穹形，梁峁顶坡较平缓，梁峁顶坡以下坡折明显，局部峁顶为人工整平的梯田，植被以杂草、农作物为主，间有荆棘林、槐树。杨树分布，盖度10%~30%。 黄土冲沟：其纵剖面成“U”型或者“V”型，冲沟沟头一般较窄，沟壁较陡峭、破碎，两侧岸坡高差较大，冲沟长度可达数公里或数十公里，深度达数十米至百米。由于沟底流水的下蚀和侧蚀作用，沟槽不断加深，沟壁常有崩塌。 2、地质构造 评价区处于阴山～天山、秦岭～昆仑两个巨型纬向构造之间的祁吕～贺兰山字型构造伊陕盾地与新华夏系第三沉降带复合部，属华北地台的鄂尔多斯地台向斜一部分，是陕甘宁盆地的东缘陕北斜坡、志丹～米脂～佳县弧形拗陷带。 区内构造简单，没有较大的褶皱与断裂，仅县域南部见有小范围、短距离、断距不大的断层，断层为东西走向，为一个倾向正西或北西西的单斜翘曲构造，相对稳定。 据《中国地震动参数区划图》，地震烈度为VI度。 3、气候与气象 子洲县地跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。年平均气温，9.1℃，年极端最高气温38.0℃，年极端最低气温为-24.8℃。境内降水量不足，年平均降水量428.1mm，最多降水量704.8mm，最少186.1mm。常年主导风向主要是西北、其次是东南，全年均风速为2.2m/s，最大风速24.0m/s。 4、水文 子洲县地处无定河流域，区内河流主要为大理河、淮宁河。大理河发源于子洲县白于山脉东侧乔沟湾乡老虎脑山的箭杆梁下屈家圪崂村境，上游红河子沟流至双城乡大台，汇北来的清水河再至青阳岔，与西来的小河、卧牛城沟水汇集后始称大理河。大理河流经靖边、横山、子洲、绥德4县的13个乡镇，近200个村庄，又汇集马尾河、槐树岔沟河、砖庙沟河、小理河、岔巴沟河和驼耳巷沟河等支流，从西至东于绥德县城西北——清水沟村河口入无定河，全长170公里，总流域面积3906平方公里。小理河古有小力河、小里河等名称，它发源于横山县艾好峁乡色草湾，由西向东流经横山区、水地湾、电市等乡镇，至三眼泉乡巡检司村汇入大理河，全长69公里，总流域面积820.8平方公里，是大理河的一条主要支流。 本项目位于子洲县水地湾乡，项目周边的河流为小理河，区域地下水根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。松散岩类潜水是新生界第四系河谷冲积层孔隙潜水和河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水；层状碎屑岩类潜水是中生界基岩风化带裂隙潜水及孔隙裂隙潜水。 ①新生界第四系松散岩类潜水 河谷冲积层潜水：分布在大理河、淮宁河、小理河、岔巴沟等河谷及部分较大冲沟地段的高漫滩及一级阶地。含水层为砾石、卵石层及细、粉砂层，补给条件较好，水位埋藏浅，富水性较弱。 河间区（梁峁区）黄土层孔洞裂隙潜水：片状分布在梁峁地区，下部一般系三趾马红土为隔水层，水位埋藏深，一般大于80m，富水性微弱。 ②中生界层状碎屑岩类潜水 基岩风化带裂隙潜水：含水层为侏罗系及上三迭系，分布在河谷部分。大理河河谷的续家湾至三皇峁段，小理河河谷的石垛坪至巡检司段，磨石沟的郭家新庄至电市段，为富水区，其余沟谷为贫水区。这类地下水水位埋藏一般在3～20m，河间区一般在80m以上，分水岭地区水位埋藏在150m以上。 基岩孔隙裂隙水（承压水）：含水层为侏罗系及上三迭系风化带以下的裂隙砂岩，产状受互层分布的泥页岩控制，因泥页岩分布不稳定，所以基岩孔隙水变化大，一般水量极为贫乏，多在近河谷处自流排走。 5、生态环境 ⑴土壤 子洲县共有黑垆土、黄土、红土、淤土、潮土、草甸土和盐土7个土类、9个亚类、12个土属、50个土种，评价区内土壤类型主要为黄土。 ⑵植被 子洲县是暖温带落叶阔叶林带向草原带的过渡地带，植物以草本植物为主，也有部分木本植物和少量半灌丛。评价区地处淮宁河南阶地，主要为人工栽植农作物和灌草植被。 ⑶野生动物 评价区动物主要为人工饲养动物和常见的野兔、田鼠等。据了解，区内无国家和省级重点保护的野生动物。 根据现场调查，工程所在地无自然保护区、国家珍稀保护动植物等特殊环境敏感保护目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目位于榆林市子洲县。本项目环境空气质量现状根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》进行评价。区域空气污染物现状引用“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒107-7井场建设项目”的监测数据，地下水监测引用“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒105-10井场建设项目”与“长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组麒107-7井场建设项目”的部分监测数据，麒105-10井场与麒107-7井场均为本项目管道需通过的井场，所处环境与本项目相似，符合引用标准。本项目引用监测数据来自陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日-3月7日对区域污染物现状、地下水进行的现场监测（监测报告见附件五）。项目地表水环境质量与声环境质量现状监测委托陕西正为环境检测有限公司与2019年12月7日~12月9日开展现场监测，监测报告见附件四，环境质量监测点位布设见附图三。 一、环境空气质量现状 项目运营期无人值守，为远程监控系统。运营期基本无污染物产生。本次评价调查项目所在区域环境质量达标情况，并对H2S、甲烷、非甲烷总烃，这几个评价因子进行补充监测。 ⑴ 项目所在区域达标判断 根据陕西省环境保护厅办公室于2019年1月11日发布的环保快报《2018年12 月及 1～12 月全省环境空气质量状况》中2018年 1～12 月子洲县环境空气质量状况统计数据进行判定。 表12 子洲县环境质量状况及达标情况 名称 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 子洲县 SO2 年平均质量浓度 25 60 0.417 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 0.875 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 1.343 不达标 Pm2.5 年平均质量浓度 44 35 1.257 不达标 CO 第95百分位浓度 2200 4000 0.55 达标 O3 第90百分位浓度 169 160 1.06 不达标 从上表可知，环境空气6个监测项目中，二氧化硫、二氧化氮年均浓度值、一氧化碳24h平均第95百分位数浓度低于国家环境空气质量二级标准；颗粒物PM10、颗粒物Pm2.5浓度和臭氧8小时均值第90百分位数浓度均高于国家环境空气质量二级标准。 因此本工程处于不达标区。 （2）区域污染物现状 ①监测点位 本次评价拟设一个监测点。监测点的方位、距离及监测点布置见表13，监测点具体位置见附图三。 表13 监测点位与拟建项目位置关系表 编号 监测点位 相对于项目的方位与距离 方位 距离 1# 花豹峁村 NW 630m（麒107-7井场到麒105-10井场管线的直线距离） ②监测项目 监测项目为H2S、甲烷、非甲烷总烃。 ③监测时段及频率 陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日-2019年3月7对区域污染物现状进行了监测。项目共监测7天，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 ④监测方法 按照《环境空气质量标准》（GB3095―2012）中表3，《空气与废气监测分析方法》（第四版）进行，具体分析方法及来源见表14。 表14 监测方法和仪器 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 环境 空气 H2S 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气检测分析方法》 （第四版增补版） 国家环保总局2003 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.001mg/m3 甲烷 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 GC9790Ⅱ气相色谱仪（YQ06201） 0.06mg/m3 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 GC9790Ⅱ气相色谱仪（YQ06201） 0.07mg/m3 ⑤监测结果分析及评价 H2S、甲烷、非甲烷总烃1h现状监测结果统计见表15。 表15 环境质量现状监测结果表 污染物 评价标准（mg/m3） 监测 点位 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率(%) 超标倍数 达标 情况 甲烷 — 花豹峁 0.17-0.33 / / / 非甲烷总烃 2.0 花豹峁 0.25-0.43 21.5 0 达标 硫化氢 0.01 花豹峁 0.001-0.006 60.0 0 达标 由表3-4可知，评价区在监测期间，硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》其它污染物空气质量浓度参考限值表D.1要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（详解）要求。 二、地下水环境质量现状 （1）监测点位 地下水监测部位为第4系潜水层，均为饮用水井。具体坐标点位与项目区位置关系及距离见表16，监测点位见附图三。 表16 地下水环境质量现状监测布点一览表 编号 点位名称 井深（m） 坐标 1# 萝卜渠村饮用水井 8.0 109°36'50.4"E，37°35'8.08"N 2# 前吴山村饮用水井 6.0 109°36'25.92"E，37°36'7.84"N 3# 师庄村饮用水井 5.0 109°38'9.24"E，37°37'0.96"N （2）监测项目 pH、硝酸盐、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、挥发酚、总硬度、六价铬、石油类、硫化物、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共计19项。 （3）监测时段 陕西中测检测科技有限公司于2019年3月1日、3月3日对区域地下水进行了监测。 （4）分析方法 监测方法采用国家标准方法和国家环保局《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的监测方法，具体见表17。 表17 地下水监测分析方法 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 地下水 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.025mg/L 氟化物 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987 PXSJ-216 F离子计（YQ00701） 0.05mg/L 耗氧量 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006（1.1） 酸性高锰酸钾滴定法 酸式滴定管 0.05mg/L 挥发酚 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 UV-5500PC紫外/可见分光光度计（YQ00301） 0.0003mg/L 总硬度 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 （7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 酸式滴定管 1.0mg/L 六价铬 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006（10.1） 二苯碳酰二肼分光光度法 UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） 0.004mg/L 石油类 《水质 石油类和的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ970-2018 UV-5500PC紫外可见分光光度计(YQ00301) 0.01mg/L 硫化物 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 UV-5500PC紫外可见分光光度（YQ00301） 0.005mg/L 溶解性总固体 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(8.1)称量法 BSA224S电子天平（YQ00601） / （5）监测结果及分析评价 地下水监测结果统计见表18。 表18 地下水水质监测统计结果 项目 单位 萝卜渠村水井 前吴山村水井 师庄村水井 标准 达标情况 K+ mg/L 1.06 0.74 0.53 — — Na+ mg/L 21.3 26.2 20.8 ≤200 达标 Ca2+ mg/L 52.6 49.7 55.7 — — Mg2+ mg/L 30.8 34.5 38.2 — — CO32- mg/L 未检出 未检出 未检出 — — HCO3- mg/L 234 209 247 — — Cl- mg/L 44.8 52.6 48.2 — — SO42- mg/L 57.2 77.9 59.7 — — pH — 7.91 7.78 7.82 6.5-8.5 达标 硝酸盐 mg/L 1.63 2.15 0.76 ≤20.0 达标 氨氮 mg/L 0.075 0.068 0.092 ≤0.50 达标 氟化物 mg/L 0.32 0.36 0.38 ≤1.0 达标 耗氧量 mg/L 0.8 1.1 1.1 ≤3.0 达标 挥发酚 mg/L ND ND ND ≤0.002 达标 总硬度 mg/L 243 251 277 ≤450 达标 六价铬 mg/L 0.005 0.006 0.007 ≤0.05 达标 石油类 mg/L ND ND ND — — 硫化物 mg/L ND ND ND ≤0.02 达标 TDS mg/L 435 414 462 ≤1000 达标 由监测结果表明，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 地表水环境 监测点位 麒105-10井场至洲-20集气站管道与小理河交点上游500m处（109.657396,37.630765），麒20井场至洲-20集气站管道与小理河交点下游500m处（109.698360,37.627240）。 （2）监测时间及方法 陕西正为环境检测有限公司于2019年12月7日~12月9日对项目周边河流——小理河进行了监测，监测方法按《地表水质量标准》（GB3838-2002）进行。 （3）监测因子 pH、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、溶解氧、氟化物。 监测结果 表19 地表水监测结果 监测项目 12月7日 12月8日 12月9日 达标情况 上游500m 下游500m 上游500m 下游500m 上游500m 下游500m pH 8.31 8.13 8.06 8.21 8.14 8.06 达标 COD 30 35 27 36 28 35 超标 BOD5 9.6 11.2 9.0 11.4 9.4 11.7 达标 高锰酸盐指数 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 达标 氨氮 0.142 0.201 0.125 0.170 0.151 0.187 达标 总磷 0.01ND 0.02 0.01ND 0.02 0.01ND 0.02 达标 石油类 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 达标 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 达标 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 达标 硫化物 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005ND 0.005 0.005ND 达标 溶解氧 5.1 5.3 5.2 5.2 5.1 5.2 达标 氟化物 0.90 0.97 0.86 0.97 0.90 0.93 达标 由上表可知，项目监测断面中COD超标，最大超标倍数分别为1.8；根据与当地居民沟通及现场调查，评价认为本项目COD超标因河流两岸生活污水无组织排放导致，其余各监测因子单项指数均＜1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 四、声环境质量现状 （1）监测点位 本项目在项目敏感点处设置噪声监测点位3个，具体监测点位见附图三。 监测时间及方法 陕西正为环境检测有限公司于2019年12月7日~8日进行监测，监测分昼间（6：00~22：00）和夜间（22：00~6：00）进行。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价 噪声监测结果见表20。 表20 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 编号 点位 名称 12.7 12.8 标准值 12.7 12.8 标准值 评价 结果 昼间（Leq） 夜间（Leq） 1# 苪则坬村 47 49 60 43 42 50 达标 2# 石跺坪村 46 48 42 44 达标 3# 水地湾乡 48 49 44 43 达标 由上表可以看出，本项目噪声监测昼间声级范围为46~49dB(A)，夜间声级范围为42~44dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目管线沿途不穿越自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，因此环境保护目标主要为管线两侧200m周围的村庄及行政机关。管线工程沿线主要环境保护目标见表21，本工程管道沿线主要环境保护目标分布见附图四。 表21 管线工程主要环境保护目标 序号 环境要素 影响 因素 环境保护目标 环境质量目标 名称 与项目最近距离（m） 方位 规模 类别 大气环境 声环境 1 大气环境声 环境 地表开挖等、施工机械噪声 苪则坬村 117 管道东侧 2户 居住区 2类类功能区 2类 高新庄 55 管道东侧 3户 70 管道西侧 2户 水地湾乡 80 管道东侧 4户 野狐峁村 120 管道南侧 1户 鞍山 100 管道北侧 1户 2 地下水 区域具有饮用价值的地下水环境 《地下水质量标准》GB/T14848—2017Ⅲ类标准 3 地表水 区域地表水环境 GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 4 生态环境 管道敷设工程 不因输气管道敷设而影响沿线生态环境质量

# 评价适用标准

| 量 质量标准 准 | （1）环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》表D.1的浓度限值，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》（详解）要求； （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准； （3）地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的III类标准； （4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （5）生态环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）中的相关规定。 |
| --- | --- |
| 排放标准 | （1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值，其他大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值； （2）项目所产生的污废水主要为施工人员生活污水，旱厕通过定期清掏实现污废水零排放； （3）施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定限制；运行期管线两侧边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准； （4）固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中有关规定，生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB1689 2008）中有关规定。 |
| 总量控制 指 标 | / |

# 建设项目工程分析

工艺流程及污染工序简述（图示） 一、管道施工工艺及排污节点 （1）清理场地 管道施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械通行、作业。在施工带清理过程中，施工带范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，不过其造成的影响仅局限在施工带宽度的范围内。 （2）开挖管沟 管道全线采用沟埋方式，管道施工采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。施工结束后，对管道沿线开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制选用深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。一般管道敷设作业带横断面布置见图1。 图1 施工作业带横断面布置图 开挖管沟是建设施工期对生态环境构成影响的最主要活动。本管道主要采用沟埋方式敷设，施工中整个施工带范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟约1～3m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。 （3）顶管施工 项目集气支线穿越6处公路，,采用顶管施工工艺。顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起，同时把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，实现了非开挖敷设地下管道。顶管施工开挖面小，对周边生态环境影响较小。 项目穿越路面时采用顶管施工工艺，不影响穿越道路的正常通行。 （4）管道焊接 项目集气支线组焊采用氩弧焊打底+低氢型焊条焊填充盖面TIG50+E5015。目前这种工艺非常成熟，焊接方向由下而上，在管道安装行业中的应用相当普遍。氩弧焊几乎适用于任何金属材料，背面成型较好，并且对组对要求不高，手工电弧焊全位置焊接现在已经成熟。焊接过程中将会产生少量焊接烟气，主要污染因子是NOx、O3及MnO2、Fe2O3。由于焊接烟气分散于各个焊接点，在区域扩散条件下，焊接烟气对大气环境的影响小。此外，管道焊接会产生少量废焊条，类比同类项目可知，废焊条产生量约为焊条、焊丝用量的4%。则本项目施工期废焊条产生量约为43kg，属于一般固体废物，统一收集后回收利用。 图2 管道敷设工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及排污节点 本项目为管线建设项目，管线运营期正常状况下没有污染物排放，对环境没有影响。当管线发生泄漏事故时，泄露天然气、甲醇会带来一定的环境风险。

主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 本项目施工期的施工废气主要为管沟开挖，车辆行驶及施工建筑材料的装卸产生的无组织排放扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘的主要污染因子为TSP； （2）施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOX、非甲烷总烃等。 （3）管线焊接过程中产生的少量焊接烟气。 2、施工废水 施工期产生的废水主要是施工人员排放的少量生活污水。 生活污水：项目施工期约6个月，类比其它工程，本工程施工队伍人数约50人，以每人每日的生活用水量30L进行估算，生活用水量为1.5m3/d，排污系数取0.8，生活污水产生量约1.2m3/d，施工期生活污水产生总量216m3。生活污水中主要污染因子为COD、NH3-N、SS等。 3、施工噪声 本工程使用的机械主要有挖掘机、推土机、冲击式钻机、轮式装载机、电焊机、卡车、移动式吊车等。根据工程施工作业量，依据《环境噪声与振动工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A表A2的常见施工机械噪声源源强及相关资料，按照平均值确定本工程施工设备噪声级详见表22。 表22 施工机械设备和车辆的噪声值 单位：dB(A) 序号 机械、车辆类型 距离(m) 噪声值 序号 机械、车辆类型 距离(m) 噪声值 1 电动挖掘机 10 77 6 载重卡车 10 80 2 推土机 10 80 7 切割机 10 80 3 冲击式钻机 10 67 8 空压机 10 84 4 轮式装载机 10 87 9 砂轮机 10 79 5 电焊机 10 67 10 吊管机 10 75 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、废焊条及管沟开挖产生的弃土弃渣。 （1）生活垃圾：据估算，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，生活垃圾的产生量约25kg/d，施工期生活垃圾产生总量1.5t，纳入当地生活垃圾收运及处置系统，交环卫部门处置。。 （2）废焊条：项目施工期焊接作业中管道焊接会产生少量废焊条，类比同类项目可知，废焊条产生量约为焊条、焊丝用量的4%。则本项目施工期废焊条产生量约为43kg，属于一般固体废物，回收利用。 （3）弃土弃渣：本项目土石方阶段会产生一定量的弃土弃渣，由于拟建管线在黄土层中施工，弃土在管线沟道宽度范围内（约1.0m开挖宽度）回填高出地面0.1m后，废弃土方可全部综合利用，土石方平衡见表23。 表23 施工期土石方平衡及流向表 单位：m3 弃渣项目 开挖土方量 管沟回填至地表土方量 剩余土方量 去向 拟建管线 66400m³ 58029m³ 8371m³ 回填高出地面0.1m 5、生态环境影响 本项目施工期一般会对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响，主要集中在管线敷设区域6m宽作业带范围。 二、运行期 本项目为管线建设项目，管线运营期正常状况下没有废气、废水、固废和噪声等污染物排放，主要是当管线发生泄漏事故时，泄露天然气、甲醇会带来一定的环境风险。具体风险源项分析见环境影响分析章节。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓 度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | CO、NOX等 |  |  |
|  |  | 焊接废气 | NOx、O3及MnO2、Fe2O3 |  |  |
|  | 水污染物 | 生活废水 | COD | 500mg/L、0.108t | 主要依托沿线村民旱厕，不外排。 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.043t |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.043t |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0066t |  |
|  | 固体 废物 | 施工管道 焊接 | 废焊条 | 43kg | 废焊条回收利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.5t | 集中收集，定期清运 |
|  |  | 弃渣土 | 弃渣土 | 8371m3 | 回填高出地面0.1m |
|  | 噪声 | 施工期噪声主要为机械噪声，噪声值在70dB（A）~90dB（A） |
| 其他 | 环境风险：采气管道运行期间存在一定的事故风险，事故类型主要为集气支线及注醇管线破裂。 |
| 主要生态影响： 本项目的生态影响主要集中在拟建管线施工期，详见施工期生态影响分析。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 （1）施工扬尘 本项目施工期对环境空气产生的影响主要是来自土方开挖、堆积清运及建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸和交通运输引起的扬尘；运输车辆、工程设备的机动尾气；挖、铲、推、捣、打桩等施工设备废气等，主要空气污染因子为施工扬尘。 施工扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大起尘量呈正比增加，粉尘污染范围相应扩大。据有关统计资料表明，当风速为2.4m/s时管线施工场地的扬尘污染情况如表24，可以看出一般情况下施工扬尘影响范围在下风向150m以内。 表24 施工场地扬尘污染类比情况 单位：mg/m3 监测点 工地内 工地上风向 工地下风向影响情况 50m 100m 150m 工地1 0.759 0.328 0.502 0.367 0.336 工地2 0.618 0.325 0.472 0.356 0.332 工地3 0.596 0.311 0.434 0.376 0.309 工地4 0.509 0.303 0.538 0.465 0.314 平均值 0.621 0.316 0.486 0.390 0.322 项目所在地年平均风速2.3m/s，小于2.4m/s，由类比资料分析可知，一般情况下施工扬尘影响范围可控制在150m之内，因此，评价要求建设单位在施工过程中必须采取环评提出的防尘措施，以减小扬尘对周边环境产生的影响。在采取措施后，加之施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小。 （2）施工机械及运输车辆废气 评价要求建设单位加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）要求。 （3）焊接废气影响 管线焊接过程中将会产生少量焊接烟气，主要污染因子是NOx、O3及MnO2、Fe2O3，由于焊接烟气分散于各个焊接点，且处于区域扩散条件下。因此，焊接烟气对大气环境的影响小。 （4）防治措施 本项目管线施工涉及开挖，会导致大量裸土的出现，在风力作用下容易产生大量的扬尘；施工机械在作业带内进行作业和运输机械进行土石方运输时，均会产生大量的尘土。由于管道工程在某一工程段往往施工时间较短，因此应做好临时防护措施，减少施工期的环境污染影响。具体措施如下： ①大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等降尘措施。 ②对穿越工程等集中施工作业场地，未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大程度减少起尘量；同时对施工便道进行定期养护、清扫，确保路况良好。 ③对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。 ④施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保废气排放符合国家有关标准的规定。 ⑤车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源，减轻对动植物的干扰。 2、施工期地表水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要是施工人员排放的少量生活污水。 项目分段施工，工人主要来自当地村民，项目不设施工营地，施工人员生活污水依托沿线村民旱厕，洗漱废水，泼洒地面降尘，不外排，对地表水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此产生的噪声有无规则、强度大、暂时性等特点。由于施工设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价按点源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰减（不考虑遮挡衰减），见表25。 表25 施工期噪声预测结果表单位：dB（A） 施工机械 不同距离噪声级 1m 10m 20m 30m 70m 100m 200m 挖掘机 90 70 64 61 53 50 44 推土机 90 70 64 61 53 50 44 轮式装载机 90 70 64 61 53 50 44 运输车辆 75 55 49 45 38 35 29 打压泵 100 80 74 70.5 63.1 60 54 从预测结果并结合土石方阶段的建筑施工场界噪声标准（昼间75、夜间55dB）及本项目的施工特点（主要在昼间施工），在打压泵不运行的情况下，昼间10m可达到施工场界噪声限值；在打压泵运行的情况下，昼间20m基本可达到施工场界噪声限值；夜间项目不施工，对周围声环境无影响。项目距周围村民居住区较远，施工过程中产生的噪声对村民生活影响不大。 （4）施工期噪声治理措施 本项目施工期的噪声影响主要发生在管线敷管作业，在沿线区域施工时，建设单位必须采取适当措施来减缓其噪声影响。 ①本环评要求在施工过程中对受影响敏感点采取加隔音板等措施隔声降噪，在居民点附近施工时严格执行当地政府的控制规定，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求安排施工时间。严禁晚上22∶00昼至次日6∶00进行施工，夜间如需施工应向环保部门申请，经批准后方可施工； ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强； ③在施工中严格控制作业时间，根据具体情况，合理安排施工时间，提高操作水平，与周围居民做好沟通工作，减少对敏感点的影响，防止发生噪声扰民现象； ④运输车辆应尽可能减少鸣笛，尤其是晚间和午休时间； ⑤采用振动小的施工方法及低振机械；安装防振装置；合理布置机械设备；限制冲击式作业，缩短振动时间。 4、施工期固体废物环境影响分析 本工程施工期产生的固体废物主要来自三个方面：施工人员的生活垃圾；管线施工过程产生的弃土弃渣；管道施工焊接产生的废焊条。 （1）生活垃圾 本项目施工期施工人员生活依托当地的民宅，每日施工人员按50人计，生活垃圾产生量按一般施工作业时的平均值0.5kg/人·d计，生活垃圾总量为25kg/d，施工期生活垃圾产生总量1.5t。生活垃圾应纳入当地生活垃圾收运及处置系统，交环卫部门处置，对环境的影响不大。 （2）废焊条 项目施工期焊接作业中管道焊接会产生少量废焊条，类比同类项目可知，废焊条产生量约为焊条、焊丝用量的4%。则本项目施工期废焊条产生量约为43kg，属于一般固体废物，回收利用。 （3）弃土弃渣 根据工程分析，本项目土石方段弃土弃渣产生量约为8371m3，由于拟建管线在黄土层中施工，弃土在管线沟道宽度范围内（约1.0m开挖宽度）回填高出地面0.1m后，废弃土方可全部综合利用。 5、生态环境影响分析 （1）土地利用方式影响分析 拟建管线施工临时用地（约6m宽作业带）主要为施工建设时开挖土方堆场、管道安装场所、施工便道等临时用地。施工期间将破坏占用土地上的农作物、灌木以及草类植被，对土地利用功能有一定影响。但施工期短，施工结束后，经土方回填，采取植物复垦措施，耕地1年后，其它用地经过2～3年，施工影响临时用地可基本恢复原土地利用类型。 （2）对土壤环境的影响分析 管线施工过程中，对土壤的填挖均集中于作业带区域内，而对此区域以外的土壤影响较小。对土壤的影响主要体现在对土壤性质、土壤肥力和土壤污染三个方面。管线穿越公路时，因下层土壤已受到人类干扰，不生长植物，对土壤影响不大。 1）土壤性质影响 在管线施工、穿越工程、施工便道等施工过程中，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响，特别是通过农业生产区的土壤影响较大。 ①扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构 挖出土方的堆放占压开挖处两边的地表，会导致植物因窒息而死，但对土壤耕作层结构不会影响。拟建管线开挖宽度1.0左右，将造成壤耕作层及其结构破坏。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。 ②混合土壤层次，改变土体构型 施工过程中的土石方开挖与回填，使原来的土壤层次混合，原有的土体构型破坏，将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，很可能使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥的性能降低，从而造成对农作物的生长、发育及其产量影响。 ③影响土壤紧实度 施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长，甚至导致压实的地表寸草不生，形成局部线状人工荒漠现象。 （3）对植被或农作物的影响 在施工过程中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。 在管线穿过农业区段，填挖方占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。在建设时，建材的堆放，也需占压一定的植物，影响植物生长。在管线建设中，管沟范围内植物的地上部分与根系均被开挖铲除，同时还会伤及附近植物的根系，施工带两侧的植被由于挖掘出的土石堆放、人员践踏、施工车辆和机具的碾压，会造成地上部分破坏甚至死亡，但根系仍可保留。 施工便道主要为开拓推平、局部填挖等建设。在开拓推平中，使道路所经地方的植物全部清除，同时，所推岩石和土壤会顺坡覆盖坡面植物。 便道和管线对植被影响则呈线状分布，管线、便道等临时占地中原有植被破坏面积估计可占到80%以上，其中大部分在2～3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3～5年时间。 （4）动物影响分析 施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和人为活动，迫使动物离开沿线区域。但管线沿线无自然保护区，没有珍稀濒危动物，野生动物稀少；且该地段的野生动物主要为鼠类和草兔等常见种，施工一般昼间进行，因此，工程建设对野生动物的影响不大。 （5）水土流失影响分析 施工过程中，由于地面的清理、管线的开挖、弃土的堆放，都将不同程度的改变、损坏或压埋原有地貌及植被，使其降低或丧失水土保持的功能，造成水土流失。因此，评价要求，施工结束后进行植被恢复，以防产生新的水土流失。 （6）生态保护措施 参照《长庆油田分公司第四采油厂2019年子洲县区域气田开发建设井场、道路、管线和输电线路等配套设施水土保持方案编制和设施验收报告》中针对不同地貌类型的水土保持措施，并结合项目实际情况提出以下生态保护措施： 1）施工期减缓措施 ①加强施工管理，合理利用场地，严格控制施工范围，尽可能减少施工作业带宽度。对于植被生长较好的地段，尽量不要设置工棚、料场等。 ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。对于施工中必须破坏的树木，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿。 ③林地土壤的保护和利用。林地表层土壤是经过多年物理、化学、生物作用而成形的熟化土壤，具有较高的养分和有机质，对于植物生长发育有着重要作用，是深层生土所不能替代的。因此，在施工前，要保护利用好表层的熟化土壤(主要为0～30cm的土层)。首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，施工结束后再进行熟土回填，使其得到充分、有效的利用。 ④对穿越局部林木稠密地段，尽量采用弹性敷设避绕，并控制施工带宽度；加强施工人员安全防火教育，注意防火；规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。 ⑤合理组织土方调配、及时填平压实。在工程建设期，应首先计划安排好挖方量和填方量，及时将挖方量运往填方地点，铺平压实，并播放草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。 ⑥在工程施工中，对开挖管沟产生的临时堆土采用编织袋临时挡土拦挡和防尘网遮盖，编织袋挡土墙长度与管线长度相同，防尘网按照管线长度的四分之一遮盖面积采取分段连续使用。 2）植被恢复措施 ①表土剥离（回覆） 首先把表层的熟化土壤尽可能地剥离后在合适的地方储存并加以养护以保持其肥力；待土地平整结束后，再平铺于土地表面，管沟回填土应高出地面不少于0.2m。 为保护管线不受深根系植被破坏，在管线上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。管线维修二次开挖回填时，应尽量按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生产的影响。 耕地表层耕植土剥离厚度为25cm，就近堆置或装袋存放在地块周边和零挖（填）线的附近地段，并加以覆盖防雨布，防止水土流失。林地、园地、草地表层耕植土剥离厚度为15cm，就近堆置在周围较低的洼地处填平，塑料布覆盖。 ②植被种植 管道沿线植被恢复应当以草为主、灌木为辅，植物种类选择应选择当地易生长的物种，如紫花苜蓿、沙打旺、紫穗槐、沙蒿、沙柳、柽柳、沙棘、拧条、黑麦草、早熟禾、小叶杨、榆、毛白杨、侧柏、圆柏、紫穗槐等。 ③工程措施 管线敷设结束后，对管沟进行回填，对余土采取沿管线就地平整。管道通过陡坎、斜坡地段时需做回填土稳定及护坡设计，再管到通过湿陷性黄土地区时对管底及回填土需做处理设计；对管道中线附近的不良地质现象需做处理设计；管道需做山区、黄土地区的排水处理设计。上述设计需有专业机构设计施工，对生态保护提供工程支持。 3）生态保护、恢复措施费用估算 由于生态保护、恢复的措施一般安排在施工结束后的当年和第二年，评价要求建设单位必须将生态保护恢复费用列入工程总投资中，确保资金落实到位。工程生态保护、恢复措施费用估算，详见表26。 表26 工程生态保护恢复治理费用估算表 项目 土地类型 面积（hm2） 生态保护措施 费用 （万元） 临时占地 耕地 39.21 熟土层分层堆放，分层回填，恢复为耕地 72 林地 熟土层分层堆放，分层回填，恢复为草地、林地 草地 熟土层分层堆放，分层回填，恢复为草地 其他 熟土层分层堆放，分层回填，恢复为原用地类型 6、管线穿越影响分析 本工程穿越工程主要是穿越公路6次，穿越横子路3次，穿越通村公路3次，均采用顶管方式穿越，管线穿越影响主要集中在施工期，主要是对交通的影响。根据本项目相关资料，本项目穿越公路的施工方式均采用顶管方式穿越，可以有效避免直接开挖对周围生态环境及交通的不利影响，因此，工程穿跨越工程对当地交通的影响不大。 7、环境监管 根据本项目施工特点和周边环境状况，应加强施工期环境监管，积极配合当地环保部门的检查，具体见表27。 表27 施工期环境监管建议清单 序号 监管项目 监管内容 监管要求 1 施工扬尘 ① 管沟开挖区、施工运输道路定期洒水 ② 不及时回填的土石方采取篷布遮盖 ① 遇4级以上风力天气，禁止施工 ② 减少原有地表植被破坏，减少扬尘污染 2 施工噪声 ① 选用噪声低、效率高的机械设备 ① 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） ② 22时～06时严禁高噪声设备施工 3 施工固废 ① 废弃焊条回收利用 ② 弃土全部回填综合利用 ③ 生活垃圾集中收集，统一清运 ① 固废得到合理、有效处置，不随意排放 4 生态环境 ① 及时平整，植被恢复 ② 施工结束后按评价提出的生态保护及恢复措施进行土地复垦 ① 尽量减少占地，施工结束后耕地区恢复原地貌，草地区恢复为草地，弃土场进行土地复垦 5 穿越6处公路等交通设施 ① 制定施工方案，避免施工对交通影响 ① 交通设施运行不受影响 ② 征得主管部门同意

运行期环境影响分析 1、土壤环境影响分析 本项目为集气支线建设工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》 （HJ964-2018）中附录A 可知本项目属于采矿业中其他，为Ⅲ类项目，项目属生态影响型，查阅相关资料及文献，项目所属区域土壤盐化为其他、且属于中性土壤，根据土壤导则生态影响型中表1 内容可知，项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。项目土壤评价工作等级划分见表28。 表28 生态影响型评价工作等级划分表 项目类别 敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 项目为Ⅲ类项目，土壤敏感程度为不敏感，由上表可知，项目土壤评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 2、生态影响分析 （1）环境影响分析 根据类比调查类似工程，地下是否敷设天然气管道与其地表植物生长状况无明显关系，可以认为正常输气过程中管道对地表植物生长没有负面影响。但若有天然气泄漏，地表植物会有枯黄现象，应及时检修。由于施工结束后需对管道沿线进行适当的复垦。对本地区农业生态系统而言，工程建设没有影响生物的多样性，没有改变生态系统结构，也没有破坏生态系统的连续性，因此，本地区的生态系统功能和可持续利用性没有受到影响。 （2）运行期生态保护措施 ①在管线上方设置各种标志，以防各类施工活动对管线的破坏； ②为保护管道不受深根系植被破坏，在管道上部土壤中可复耕一般农作物及种植浅根系植被。管道维修二次开挖回填时，应按原有土壤层次进行回填，以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生产的影响； ③本工程事故条件下将对生态环境造成较大的影响，因此须对事故风险严加防范和控制。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训； ④对各种设备、管线、阀门定期进行检查，及时巡检管线，一旦发生事故应及时采取相应的补救措施，尽量减小影响和损失； ⑤加强宣传教育，提高管线沿线居民的环保意识，加强对绿化工程的管理与抚育，防虫、防火，禁止在管线沿线附近取土，以避免造成管线破坏； ⑥建设单位应加强各种防护工程的维护、保养与管理，加强对管线沿线生态环境的监测与评估，及时发现滑坡、坍塌、泥石流等隐患，提前采取防治措施。 3、运营期环境风险影响评价 风险调查 本项目涉及到的风险单元主要为天然气集气支线与注醇管线，集气支线涉及危险废物主要为天然气（甲烷）、注醇管线涉及的危险废物为甲醇，可能发生的风险事故主要为集气支线破裂及注醇管线破裂产生的天然气及甲醇泄漏。项目涉及的风险物质为甲烷、甲醇。本项目管线位于榆林市子洲县及横山区境内，评价集气支线77.68km（包括洲20集气站输送天然气至中-26集气站的集气支管26.7km，及洲-20集气站的10座附属井场的集气支线50.98km），管径114mm，注醇管线50.98km，管径27mm，因此对整个管线进行风险评价。本项目天然气及甲烷、甲醇的理化性质见表29~31。 表29 天然气理化性质 标识 中文名：天然气 英文名：natural gas 危规号：21007 CAS号：74-82-8 理化 性质 外观与形状：无色，主要成分为甲烷，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性 比重：0.7057 相对密度：0.45（-164℃） 稳定性：稳定 危险 特性 危险性类别：易燃气体 燃烧性：易燃 闪点(℃)：-180℃ 爆炸下限(％)：5 爆炸上限(％)：15 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 健康 危害 侵入途径：吸入 健康危害：天然气的主要成分是甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 表30 甲烷理化性质 标识 中文名：甲烷 英文名：methane 危规号：21007 CAS号：74-82-8 理化 性质 外观与形状：无色无嗅气体 相对密度：(空气=1)：0.55 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) 稳定性：稳定 危险 特性 危险性类别：低闪点易燃液体 燃烧性：易燃 闪点(℃)：-188℃ 爆炸下限(％)：5.3 爆炸上限(％)：15 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 健康 危害 侵入途径：吸入 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人 窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 毒性：属低毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 表31 甲醇理化性质 标识 中文名：甲醇 英文名：methanol 为新品运输标号：1230 CAS号：67-56-1 理化 性质 外观与形状：无色透明液体，有刺激性气味。 相对密度：(水=1)：0.79 饱和蒸气压(kPa)：12.3(20℃) 稳定性：稳定 危险 特性 危险性类别：易燃液体，有毒液体 燃烧性：易燃 闪点(℃)：8℃ 爆炸下限(％)：6 爆炸上限(％)：36.5 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 易燃有毒，高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。吞食后有毒。跟皮肤接触有毒。吸入有毒。短期暴露有严重损伤健康的危险。 健康 危害 侵入途径：吸入 健康危害：甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。 毒性：属低毒类。 评价工作等级划分 环境分析潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。对于长输管线项目，按管道截面100%，断裂估算泄漏量，本项目无截断阀，故泄漏量按实际工况确定。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 集气支线涉及危险物质主要为天然气（甲烷）、甲醇，可能发生的风险事故主要是集气支线破裂产生天然气泄漏及注醇管线泄漏，项目涉及的风险物质为天然气、甲醇。本项目管线位于子洲、横山区，评价集气支线77.68km，管径114mm，注醇管线50.98km，管径27mm，对集气支线及注醇管线进行风险评价。区域天然气常温常压下密度为0.7371kg/m3，集气支线中天然气为常温、输送压力为6.8Mpa，管线中天然气密度应为50.12kg/m3，则管线中的天然气量为39.72t。管线中天然气含H2S，H2S含量为20mg/m3，则 H2S量为0.016kg，甲醇密度为0.7918g/cm3，故注醇管线中甲醇量为23.1t。 在管线输送中，可能发生的风险事故主要为天然气集气支线及注醇管线破裂产生天然气及甲醇泄漏，各物质危险数量与临界值比值见表32。 表32 危险物质数量与临界量比值（Q）一览表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 CH4 74-82-8 39.72 10.0 Q=6.28 H2S 7783-06-4 0.16×10-3 2.5 2 CH3OH 67-56-1 23.1 10.0 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 故本项目泄漏风险的的1≤Q＜10。 行业及生产工艺（M） 根据项目所属行业及工艺生产特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10； （4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。 表33 行业及生产工艺（M） 行业 评估依据 分值 石化、化工、医药 轻工、化纤、有色金属冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合 成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、 氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化 工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 石化、化工、医药 轻工、化纤、有色冶 炼等 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 石化、化工、医药 轻工、化纤、有色冶 炼等 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）， 油库（不含加气站的油库）、油气管线 （不含城镇燃气管线） 10 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 根据表33可知，本项目属于油气管线 （不含城镇燃气管线）类别，分值为10，等级为 M3。 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表34确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。分别以 P1、P2、P3、 P4 表示。 表34 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） 危险物质数量与临界量 比值（Q） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 本项目工艺等级为 M3，危险物质数量与临界量比值为1≤Q＜10，根据表34可知， 本项目危险等级判断为 P4。 环境敏感性判断 表35 大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 E2 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5 万人；或周边500 m 范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 E3 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 依据表35，大气环境敏感程度分级，本项目管线周边200m范围内居住人口工11户，共65人，少于100人，故大气敏感程度为E3。 表36 建设项目环境分析潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境分析。 表37 风险评价等级判别标准 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质，环境影响途径，环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A 根据表36，本项目属于环境低度敏感区（E3），工艺危险性为轻度危害（P4），根据表37，本项目风险潜势为Ⅰ。故本项目风险评价仅进行简单分析。 （3）评价范围及环境敏感目标调查 评价范围 大气环境评价范围：管线中心线两侧200m范围内。 环境敏感目标 本项目环境风险评价范围内的环境保护目标主要为村庄及小理河，无其他需特殊保护区域。本项目环境敏感保护目标及分布见表38。集气支线评价范围内敏感目标图见附图四。 表38 建设项目环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边5km范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 熟悉 人口数 1 苪则坬村 管道东侧 117 居民区 10 2 高新庄 管道东侧 55 居民区 25 3 水地湾乡 管道东侧 80 居民区 20 4 野狐峁村 管道南侧 120 居民区 5 5 鞍山 管道北侧 100 居民区 5 厂址周边500m范围内人口小计 - 厂址周边5km范围内人口小计 - 大气环境敏感程度E值 E3 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排水点水域环境功能 24h内流经范围 / / / 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 小理河 不敏感 Ⅲ类 - 地表水环境敏感程度E值 E3 地下水 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与排放点距离/m 1 / / / / / 地下水环境敏感晨读E值 E3 （4）环境风险识别 本次运行期事故风险评价主要考虑输气、注醇管道事故风险，项目涉及的主要危险物质为天然气、甲醇，风险事故类型主要为泄漏和火灾、爆炸。 （5） 环境风险分析 本工程天然气管道埋设于地下，埋深为1.3m。一旦发生管线破裂，由于受到管沟沟壁的阻挡，水平喷射量较小，加之天然气的密度小于空气且采用高压输送，管线发生破裂的情况下，高压天然气将主要喷射到高空形成云团。项目管线距最近的村庄55m，因此不会产生致死伤害；项目发生天然气泄漏风险，天然气无色无味，且项目所处地周围无建筑物，地势宽广，易随风扩散，对环境影响不大。 根据以上分析，本项目的环境风险是可以接受的。 （6）风险防范措施 （1）风险事故的预防措施 ①管道穿越段应增加管道壁厚，防止外界对管道产生影响，将可能产生的风险降至最低； ②在集气支线敷设线路附近，应设置永久性标志，以提醒人群避免在管线两侧50m内建设大型工程以及取土、打井和种植根深植物； ③定期巡线检查管线埋深、标示等；定期检查输气截断阀，使之灵敏可靠，以减轻事故时天然气的释放。 ④合理控制气井注醇量，减少井堵频次，减少井口放空解堵的频次，尽量采用站内放空； ⑤发现注醇管线及天然气管线破损，及时停气维修； ⑥严格管理甲醇运送车辆的行车安全，防止发生交通事故，甲醇在装卸车的过程中，防止泄露，防止人员中毒； ⑦定期对污水回注井套管腐蚀监测，防止套管破损甲醇进入浅地层。 （7）风险事故的应急处理措施 ①一旦发生事故，迅速启动应急预案，按照预案的要求进行事故处理； ②事故发生后，应立即关闭安全截断阀，对事故管段内天然气进行放空，同时成立事故处理应急小组，迅速、全面而有秩序的根据事故等级分头开展工作； ③平时配备必要的个人防护设备（如防毒面具）和检测设备； ④事故发生后，应立即报告上级环保管理部门和生产安全管理部门，造成的损失，协助当地政府做好善后工作； ⑤事故处理完后，认真总结经验教训，杜绝此类事故和其他非正常事故的发生。 （8）分析结论 项目涉及的主要危险物质为天然气。通过判定环境风险潜势为Ⅰ，项目主要事故类型为管道爆炸和火灾事故。项目在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。

环保投资及验收清单 根据本评价所采取的环保措施估算该工程的环境保护投资，其中包括建设期和运营期预防、治理污染有关的基建工程、环保措施等，预计环保投资约81.2万元，占项目总投资的4％。本项目环保投资估算见表39。 表39 项目环保投资估算表 时 段 项 目 单位费用（万元） 防治措施 施工期 施工噪声防治 5.0 施工机械做好维护保养，降低施工噪声 施工扬尘防治 6.0 管沟挖土在指定地点分层堆放，严禁抛洒；施工场地定时洒水；车辆运输需用帆布覆盖；对施工区进行围挡 施工固废处理 8.2 废弃焊条回收利用；弃土全部回填综合利用 ；生活垃圾集中收集，统一清运 植被恢复及水土保持等生态措施费用 62.0 恢复临时占地39.21hm2，恢复为原用地类型 合计 81.2 - 环保投资可以有效保护区域环境质量，使本项目所带来的环境影响降至最小，同时，可有效地降低生态环境影响，因此，环保投资是可行、合理的。根据工程环保措施及生态保护和恢复措施，评价提出环保验收清单见表40。 表40 环境保护验收清单（建议） 类别 治理要求 验收标准 生态恢复 管线施工结束后及时进行回填，临时占地植被恢复 临时占地破坏植被恢复率80%以上，水土保持措施因地制宜 风险管理 针对可能发生的重大环境风险事故，完善现有的《突发环境事件应急预案》，定期进行预案演练。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 施工期严格管理；管沟挖土在指定地点分层堆放，严禁抛洒，并及时清运；施工场地定时洒水；车辆运输时限载限速，覆盖帆布运输；对施工区进行围挡；大风（风速＞4m/s）停止施工。 | 达标，不影响当地环境质量现状 |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | CO、NOX等 |  |  |
|  |  | 焊接废气 | NOx、O3及MnO2、Fe2O3 |  |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托沿线村民旱厕，洗漱废水，泼洒地面降尘，不外排 |
|  | 固体废物 | 施工管道焊接 | 废焊条 | 废焊条回收利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集，定期清运至当地环卫部门指定地点 |
|  |  | 弃渣土 | 弃渣土 | 回填高出地面0.1m，全部综合利用 |
|  | 噪声 | 施工期噪声主要来自管道开挖时用的挖掘机、装载机等机械噪声。施工机械尽量远离居民或敏感点，在人群密集处，集中施工力量，缩短工期；按照建筑施工要求，晚间（22点~次日6点）及中午休息时段，施工机械应停止使用；工程施工运输车辆经过人群密集处及敏感点区域时，减速禁鸣；严格施工机械操作规范，减轻操作人为噪声。由于项目工期短，施工结束后噪声影响也将消失。因此项目施工噪声对环境影响较小。 |
| 其他 | 运行期采取环境风险防范措施后，风险值达到可接受水平。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程对生态环境的影响主要在施工期，其中挖掘、运输、埋管等施工活动对区域生态环境和植被以及大气环境影响较大，因此只要在施工期间加强环境保护，严格按照相关规定和本评价提出的措施进行施工后，项目施工对周边生态环境影响较小，此外，营运期只要加强监管，发现隐患立即整改，力争将管道事故减小至最低程度就可以将其因为事故而产生的生态环境问题降至最低。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建项目主要位于榆林市子洲县，工程内容为新建洲-20集气站至中-26集气站集气支线1条，管线长度为26.7km，管线设计压力为6.8MPa，钢管材质为无缝钢管；洲-20集气站所辖相关附属井场：麒107-7井场、麒13移交井、麒13（扩）井场、麒105-10井场、麒103井场、麒108-9井场、麒101-11井场、麒105-1井场、麒20移交井、麒101-10井场的集气支线连接到洲-20集气站，该10座井场的集气支线总长度为50.98km，且同沟铺设注醇管线，注醇管线长度为50.98km；本项目工程总投资2030.8万元，其中环保投资81.2万元。 2、产业政策及规划选址符合性分析 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，符合国家产业政策。 本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》等规划的相关要求。因此，本项目的建设符合国家和地区规划要求及选址要求。 拟建管线设计施工在符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）相关要求，工程施工前，建设单位应征得交通、林业等相关管理部门的同意的前提下，拟建管线选线基本可行。 3、环境现状 （1）环境空气质量现状 陕西省环境保护厅办公室于2019年1月11日发布的环保快报《2018年12 月及 1～12 月全省环境空气质量状况》中2018年 1～12 月子洲县环境空气质量状况统计，本项目区域SO2、CO、NO2达标，PM2..5、O3、PM10不达标。监测期间硫化氢未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（详解）标准。 （2）地表水环境质量现状 本项目监测断面中COD超标，最大超标倍数分别为1.8；根据与当地居民沟通及现场调查，评价认为本项目COD超标因河流两岸生活污水无组织排放导致，其余各监测因子单项指数均＜1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （3）地下水环境质量现状 根据本次监测结果可知，评价区地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。 （4）声环境质量现状 根据本次监测结果可知，本项目拟建地沿线昼间、夜间环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)），因此该区域的声环境质量现状良好。 4、项目总投资2030.8万元，其中环保投资81.2万元，占总投资的比例为4%，主要用于拟建管线沿线的生态恢复。 5、管线运行期的主要风险事故类型为火灾、爆炸事故。在完善现有环境风险应急预案，采取有效风险防范和应急处置措施后，本项目的环境风险水平可接受。 6、综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和相关规划。项目在落实设计和环评提出的各项污染治理措施后，可实现各项污染物的达标排放，对环境的影响总体较小。从环保角度分析，项目可行。 二、要求与建议 要求： 1、建设单位针对可能发生的环境风险事故完善长庆油田分公司第四采油厂现有环境风险应急预案，定期进行预案演练，与当地应急机构形成长效联动机制。 2、建设单位应征得交通、林业等相关管理部门同意后方可施工，确保基础设施安全。 3、要求在各个公路穿越点两侧设置警示牌，加强该段巡线，每日一次。 建议： 1、施工结束后及时恢复植被，加强水土保持工作。 2、建设单位应聘请具有管道施工探伤资质的单位进行探伤作业，明确施工作业规程，并严格按照规范操作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 临时用地批复 附件3 执行标准 附件4 多规合一 附件5 监测报告 附件6 引用监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目管线走向图 附图3 项目监测点位图 附图4 环境保护目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

2.5m

3m