# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       槐树墕注水点采出水站改造项目

建设单位（盖章）： 延长油田股份有限公司子洲采油厂

编制日期：            二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

| 槐树墕注水点 | 槐树墕注水点西面居民 |
| --- | --- |
| 槐树墕注水点来水管道 | 槐树墕集油点 |
| 槐树墕注水点原有采出水处理装置 | 危废暂存间（依托） |

现场照片

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

建设项目污染物排放量汇总表	54

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 槐树墕注水点采出水站改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 纪鹏 | 联系方式 | 15877580460 |
| 建设地点 | 陕西 省 榆林 市 子洲 县 何家集 镇 槐树墕村 |
| 地理坐标 | （ 109 度 47 分 33.328 秒， 37 度 17 分 31.752 秒） |
| 国民经济 行业类别 | B0711陆地石油开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业7. 陆地石油开采0711其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 子洲县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-610831-04-02-642059 |
| 总投资（万元） | 397.3 | 环保投资（万元） | 42.5 |
| 环保投资占比（%） | 10.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 原站场内建设，不新增占地面积 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专题评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目处理达标后的采出水依托现有注水井回注，不外排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 本项目不设取水口。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不涉及海洋工程。 否 因此，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属鼓励类第四十二条中的“10.工业‘三废’循环利用”，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，项目符合地方产业政策。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 （1）与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 本项目位于陕西省榆林市子洲县，根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号），本项目所在站场属于一般管控单元，查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》得知，项目位于榆林市生态环境一般管控单元内，区域环境管控要求具体分析见表1-2，本项目在榆林市“三线一单”管控单元中的位置见附件。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-2。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 市(区) 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积/长度(平方米/米) 本项目 情况 符合性 1 榆林市 子洲县 子洲县一般管控单元 一般生态空间-极重要极敏感区一般生态空间-水土流失极敏感区 空间布局 约束 一般生态空间-极重要极敏感区： 1.原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。一般生态空间-水土流失极敏感区； 参照《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）、《陕西省水土保持条例》相关要求及规定进行管理。 1.禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、开矿、采石等可能造成水土流失的活动。 2.水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 3.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。人均耕地五亩或者基本农田二亩以上的地区，禁止在二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。已在禁垦的陡坡地范围内开垦种植农作物的，县级以上人民政府应当制定退耕还林（草）计划，逐年退耕，还林还草，恢复植被。 4.禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 5.在封山禁牧区域禁止损毁、擅自移动封山禁牧的标志、设施。 1609.44 本项目在原站场内建设，不新增占地面积，项目施工期、运营期采取一系列水土保持措施后，对区域水土流失影响较小；采取各项污染防治措施后，污染物可达标排放，固废可妥善处置，满足相关法律、法规、标准和政策文件要求。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ③一说明 本项目所在站场均位于榆林市“三线一单”生态环境分区中一般管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合榆林市生态环境准入清单中一般管控单元的环境分区管控的要求。 （2）与榆林市“三线一单”符合性分析 项目与榆林市“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目“三线一单”符合性分析 类别 相关规定 符合性 生态保护红线 本项目位于榆林市子洲县何家集镇，依据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）以及榆林市生态环境管控单元分布示意图，本项目所在区域位于一般管控单元。 本项目在原站场内建设，不新增占地面积，并根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果，本项目不触及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2023-9），项目所在子洲县属于环境空气质量达标区。项目运营期各类污染物在采取评价提出的各项污染防治措施后，满足达标排放要求，对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目生产过程中所用的资源主要为电资源，项目运行中企业将采取有效的节电措施，符合资源利用上线相关要求。 符合 环境准入负面清单 本项目符合国家产业政策，经查《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 符合 3、项目与榆林市“多规合一”的符合性分析 项目与榆林市“多规合一”控制线检测结果符合性分析见下表，控制线检测报告见附件（报告编号：2023（4087）号）。 表1-4 本项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 序号 控制线名称 检测结果 备注 1 电磁环境保护区 未占用 符合 2 榆阳机场净空区域 未占用 符合 3 矿业权现状 2022 未占用 符合 4 林地规划 占用耕地0.1618公顷 符合 5 文物保护线 未占用 符合 6 生态保护红线 未占用 符合 7 永久基本农田 未占用 符合 8 2021年土地利用现状 占用工矿用地0.1618公顷 符合 本项目在原站场内建设，不新增占地面积，不占用生态红线，根据现场调查，项目均在现有井场围墙内建设，项目建设符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 4、与相关政策规划符合性分析 本项目与相关政策规划符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与相关政策规划符合性分析一览表 名称 内容 本项目 符合性 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号） 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。 本项目为油田采出水处理站建设工程，项目建成后服务槐树墕区域油田采出水处理，槐树墕区域属于《延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目报告书》中涉及的区域，已编制环评报告书并取得批复：榆政环发[2010]297号，同时，该项目已于2022年5月通过竣工环境保护验收。 符合 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 本项目在已有回注井回注采出水，不回注与油田开采无关的废水；本项目采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等防治措施后对地下水影响较小。 符合 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目产生的固体废物遵循减量化、资源化、无害化原则，并按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 符合 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 本项目在原站场占地范围内建设，不新增占地面积，项目工程量小、工期短，施工过程选用低噪声设备对周围环境影响较小。 符合 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。 建设单位须根据本次建设内容对应急预案进行修订完善纳入子洲采油厂应急预案内。 符合 《陕西省生态环境厅关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目环境影响评价文件审批要点（试行）的通知》（陕环办发[2020]34号） 第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，并与环境功能区划、生态环境保护规划等规划相协调。 本项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，符合环境功能区划。 符合 第十一条 选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等措施有效控制噪声污染。 本项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施有效控制噪声对周边环境的影响。 符合 《油田注水管理规定》 分层注水。结合油田地质条件、开发阶段、工艺技术等，制定合理的注水层段组合标准，确定各分注段的油层数和渗透率级差控制范围，不断提高油层吸水厚度比例。多层油藏都要实施分层注水，主力油层或强水淹油层要单卡单注，其它油层要尽可能细分。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 《石油天然气开采业污染防治技术政策》 行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处置率达到100%；在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，按规范回注油层。 符合 《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》（2019年9月27日修订） 石油、天然气开发单位应当对开采过程中产生的钻井废水、压裂返排液、采出水按照国家有关规定进行无害化处理，经处理达到标准的，按照经批准的环境影响评价文件要求排放或者回注。石油采出水应当同层回注，不得外排。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置。禁止在废弃矿坑、渗坑、裂隙、沟渠内储存或者排放含油的废水、泥浆和其他有毒有害物质。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 《地下水管理条例》（国令第748号） 第二十一条 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 第二十二条 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 建设地下水取水工程的单位和个人，应当在申请取水许可时附具地下水取水工程建设方案，并按照取水许可批准文件的要求，自行或者委托具有相应专业技术能力的单位进行施工。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 《陕西省地下水条例》（[十二届]第三十一号） 第三十三条划入地下水超采区的设区的市、县（市、区）人民政府应当制定地下水保护和治理方案，明确目标、措施和责任，合理调整用水结构，削减地下水开采量，涵养恢复地下水。 第三十四条地下水禁止开采区，不得新建地下水取水工程，已建的自备地下水取水工程应当限期关闭。 第三十五条地下水限制开采区，应当严格控制开采地下水，逐年削减地下水开采量，不得新建一般地下水取水工程。食品、制药、饮料、酿造行业和其他对用水有特殊要求确需建设地下水取水工程的，应当经县级以上水行政主管部门批准。 本项目不在地下水超采区范围内，不新建地下水取水工程。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号） 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。推进黄土高原水土流失和环境污染治理，完善水沙调控机制，坚持退耕还林还草。 本项目在原站场占地范围内建设，不新增占地面积。项目工程量小、工期短，随着施工期结束，环境影响结束。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 持续提升大气污染治理综合监管能力，优化大气重点区域重点行业源头管控，实施典型行业清洁能源替代和低挥发性有机物源头替代，严防“散乱污”企业反弹。 本项目采出水处理采用密闭管道运输，无组织逸散的非甲烷总烃较少。 符合 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。 本项目在原站场占地范围内建设，不新增占地面积。项目工程量小、工期短，随着施工期结束，环境影响结束。 符合 《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字〔2023〕33号） 建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工场周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，酒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。 本项目要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓了施工期扬尘污染。 符合 5、选址合理性分析 本项目位于子洲县何家集镇槐树墕村，项目在原站场占地范围内建设，不新增占地面积，用地为子洲采油厂原槐树墕注水点已征用土地，该注水点目前正常运行。项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，站场周围200m范围内均无居民区，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在站场供水、排水（雨水、污水）、供电、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运营期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 延长油田股份有限公司子洲采油厂是延长石油集团下属延长油田12个采油厂之一，主要从事石油和天然气的勘探、开采业务。根据建设单位提供资料，子洲采油厂产能规模1.7万吨/年，采出水量约13万m3/年，采出水经采出水处理系统处理后同层回注，全厂配注率约95%。全厂共有油水井641口，其中油井594口，注水井47口。 随着油田逐年开采，槐树墕区域原油含水率逐渐升高，采出水处理需求增大，亟需扩建槐树墕注水点采出水处理站以满足采出水处理需求。同时，随着《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）的实施，槐树墕注水点现有采出水处理工艺不能满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求，因此，延长油田股份有限公司子洲采油厂计划对槐树墕注水点采出水处理站进行提标、扩能改造工程以满足槐树墕片区采出水处理需求，同时实现达标回注。项目建成后，苗，项目收水范围为子洲采油厂槐树墕区域的油田采出水，与原槐树墕注水点采出水处理站收水范围一致（因油田含水率逐渐升高遂考虑扩大规模）。 槐树墕注水点于2009年5月6日以“子政环建审子（2009）第2号”文取得了该注水点环境影响登记表的审批意见。原槐树墕注水点采出水处理站处理规模180m3/d，处理工艺“气浮+过滤”，注水撬注水能力15m3/h。本项目拆除站内原180m3/d采出水处理装置和注水装置，在站内预留场地建设缓冲水箱、气浮处理装置、膜处理装置、注水装置，采出水处理工艺“隔油+气浮+膜处理”，项目建成后采出水处理规模300m3/d，其余均依托站内现有工程。 槐树墕注水点收水范围涉及的油井井号见表2-1。 表2-1 槐树墕注水点收水范围油井井号明细表 序号 井号 层位 1 坤1 长61 2 探3 长61 3 峪63 长61 4 12201 长61 5 12218 长61 6 12219 长61 7 12224 长61 8 12236 长61 9 12237 长61 10 12241 长61 11 12243 长61 12 12245 长61 13 12255 长61 14 12262 长61 15 12265 长61 16 12275 长61 17 12282 长61 18 12286 长61 19 12297 长61 20 12301 长61 21 12302 长61 22 12308 长61 23 12321 长61 24 12328 长61 25 12334 长61 26 12338 长61 27 12356 长61 28 12382 长61 29 12392 长61 30 12392-1 长61 31 12392-2 长61 32 12393 长61 33 12394-1 长61 34 12394-2 长61 35 12394-3 长61 36 12394-4 长61 37 12395-1 长61 38 12395-2 长61 39 12395-3 长61 40 12395-4 长61 41 12395-5 长61 42 12396-1 长61 43 12396-2 长61 44 12396-3 长61 45 12396-4 长61 46 12397-1 长61 47 12397-2 长61 48 12397-3 长61 49 12397-4 长61 50 12398 长61 51 12398-2 长61 52 12398-3 长61 53 12398-4 长61 54 12398-5 长61 55 12399 长61 56 12399-2 长61 57 12399-3 长61 58 12399-4 长61 59 12401 长61 60 12402 长61 61 12403 长61 62 12404 长61 63 12405 长61 64 12406 长61 65 12407 长61 66 12407-2 长61 67 12407-3 长61 68 12421 长61 69 12434 长61 70 12438 长61 71 12444 长61 72 12458 长61 73 12460 长61 74 12461 长61 75 12464 长61 76 12465 长61 77 12470 长61 78 12470-1 长61 79 12470-3 长61 80 12470-5 长61 81 12481 长61 82 12484 长61 83 12485 长61 84 12485-1 长61 85 12485-2 长61 86 12485-3 长61 87 12485-4 长61 88 12487 长61 89 12491 长61 90 12496 长61 91 12499 长61 92 12499-1 长61 93 12499-2 长61 94 12499-3 长61 95 12499-4 长61 96 12534 长61 97 12534-1 长61 98 12534-2 长61 99 12534-3 长61 100 12540 长61 101 12540-1 长61 102 12540-2 长61 103 12540-3 长61 104 12557 长61 105 12557-1 长61 106 12557-2 长61 107 12557-3 长61 108 12564 长61 109 12564-1 长61 110 12564-3 长61 111 12564-2 长61 112 12564-4 长61 113 12564-5 长61 114 12565 长61 115 12565-1 长61 116 12565-2 长61 117 12565-3 长61 118 12565-4 长61 119 12565-5 长61 120 12566 长61 121 12566-1 长61 122 12566-2 长61 123 12566-3 长61 124 12569 长61 125 12569-1 长61 126 12569-2 长61 127 12569-3 长61 128 12569-4 长61 129 12569-5 长61 130 12569-6 长61 131 12569-7 长61 132 12569-8 长61 133 12651 长61 134 12652 长61 135 12653 长61 136 12658-1 长61 137 12658-2 长61 138 12659 长61 139 12674 长61 140 12676 长61 141 12690 长61 142 12697 长61 143 12700 长61 144 12701 长61 145 12015 长6 146 12400-1 长6 147 12409 长6 148 12445 长6 149 12470-2 长6 150 12407-1 长6 151 12697-1 长6 152 12408 长6 以上油井均属于《延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目环境影响报告书》中的建设内容（环评批复：陕政环发[2010]297号），且该项目已于2022年5月通过竣工环境保护验收。 二、本项目概况 1、项目基本情况 项目名称：槐树墕注水点采出水站改造项目； 建设单位：延长油田股份有限公司子洲采油厂； 建设地点：陕西省榆林市子洲县何家集镇槐树墕村； 建设性质：改扩建； 总投资：397.3万元；资金全部由企业自筹； 建设规模：本项目拆除站内原180m3/d采出水处理装置和15m3/h注水装置，在站内预留场地建设缓冲水箱67.5m3、气浮处理装置15m3/h、膜处理装置15m3/h、注水装置15m3/h，采出水处理工艺“隔油+气浮+膜处理”，项目建成后采出水处理规模300m3/d，其余均依托站内现有工程，处理后回注至长6油层。 2、项目四邻关系 本项目位于子洲县何家集镇槐树墕村，在原站场占地范围内建设，不新增占地面积。本项目所在站场四邻关系如下： 东南面紧邻槐树墕办公生活区，东面45m处为槐树墕集油点； 西南面紧邻进入办公生活区的道路，道路以南为空地； 西面紧邻乡道； 北面紧邻乡道，道路以北为空地。 3、项目组成及建设内容 本项目拆除站内原180m3/d采出水处理装置和注水装置，在站内预留场地建设缓冲水箱67.5m3、气浮处理装置15m3/h、膜处理装置 15m3/h、注水装置15m3/h，采出水处理工艺“隔油+气浮+膜处理”，项目建成后采出水处理规模300m3/d，其余均依托站内原有工程。 本项目组成及主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目组成表 工程类别 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 采出水处理装置 采出水在站内处理后外输至周边注水井同层回注，拆除站内原180m3/d采出水处理装置和注水装置，在站内预留场地建设缓冲水箱67.5m3、气浮处理装置15m3/h、膜处理装置 15m3/h、注水装置15m3/h，采出水处理工艺“隔油+气浮+膜处理”，建成后处理规模为300m3/d。 新建 公用工程 供电系统 子洲油区已有10kV专线，站内已建配电室 依托现有 供水系统 生活用水由罐车拉运供水。 依托现有 排水系统 经采出水处理系统处理达标后回注油层。 / 环保 工程 废气 非甲烷总烃 项目采出水处理过程中产生少量非甲烷总烃，无组织散逸 / 废水 采出水 采出水经处理达标后回注。处理工艺为“隔油+气浮+膜处理”，建成后处理规模为300m3/d。 原水箱、净化水罐依托 反冲洗废水 撬装设备反冲洗废水排放到原水箱进入水处理系统进行处理。 / 噪声 污水提升泵、污泥泵等 选用低噪声设备，采取隔声减震等措施。 / 固废 废药剂包装材料、含油污泥、废滤膜 含油污泥收集至原水箱，运至苗家坪注水点压泥间压滤后送子洲采油厂危废暂存间暂存，最后交由交有资质的单位处置，废药剂包装材料、更换后的废滤膜暂存在子洲采油厂危险废物间内，定期由有资质的单位处置 / 浮油 定期对浮油收集后送槐树墕集输系统回收。 / 依托工程 原水箱 1具，40m3，位于站场西北面。 依托 净化水罐 1具，容积200m3，主要是储水，高压回流用水，位于站场东面。 依托 配电室 1间，板房结构，建筑面积30m2，位于站场西南面 依托 注水泵房 1间，板房结构，建筑面积25m2，位于站场南面 依托 备用发电机房 1间，砖混结构，建筑面积60 m2，位于站场东南面 依托 值班室 1间，板房结构，建筑面积25m2，位于站场西面 依托 4、采出水处理系统依托工程 本项目采出水处理系统依托原槐树墕注水点原水箱、净化水罐。 （1）原水箱 1具，容积40m3。 （2）净化水罐 1具，容积200m3，主要是储水，高压回流用水。 本项目建成后采出水处理规模300m3/d，项目建成后站内气浮处理装置15m3/h、膜处理装置 15m3/h、注水装置15m3/h，均满足300m3/d的处理规模，站内原水箱40m3，净化水罐200m3，缓冲水箱67.5m3，各箱、罐、池总容积大于300m3，因此，项目依托原40m3原水箱，200m3净化水罐可行。 5、主要生产设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目设备表 序号 设备名称 规格 数量 备注 1 缓冲水箱 9.0m×3.0m×2.5m 1座 新建 2 气浮装置 Q=15m3/h 1具 新建 3 耐油PEK有机管式膜过滤装置 Q=15m3/h 1套 新建 4 注水装置 Q=15m3/h 1套 新建 槐树墕注水点含油污泥采用防雨、防渗漏、防遗撒运输工具运至苗家坪注水点压泥间压滤后送子洲采油厂危废暂存间暂存，最后交由交有资质的单位处置，槐树墕注水点站内不设置污泥压滤装置。 6、原辅材料消耗 本项目运行时消耗的主要原料为水处理所加药剂等，根据来水水质进行投加，项目处理经槐树墕集油点分离后的采出水，根据建设单位提供资料，初步估算项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗一览表 单位t/a 序号 名称 年用量（t） 最大储存量（t） 储存规格 备注 1 NaOH 15 7.5 25kg，袋装 国内，汽车运输 2 聚合氯化铝 15 7.5 25kg，袋装 国内，汽车运输 3 次氯酸钠 0.65 0.3 25kg，桶装 国内，汽车运输 三、设计进出水水质 本项目原水来自槐树墕集油点分离后的采出水。 1、原水水质指标（进水） 原水水质指标：进液含油量≤300mg/L，短期最大含油量≤500mg/L；悬浮物固体含量≤1000mg/L。 根据建设单位提供资料，子洲采油厂采出水水质：悬浮物9.60~16.26 mg/L，石油类6.30~7.30 mg/L，满足设计进水水质要求。 2、注水水质指标（出水） 回注指标为：满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求，回注指标为：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 四、公用工程 1、供电 槐树墕注水站内已建1座10/0.4kV低压变配电室，容量800kVA，电源引自站外10kV终端杆。 2、给排水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水、生活污水，用水主要是药液配置用水、设备反冲洗用水，药液配置用水和反冲洗用水为经处理后的出水，其中药液配置用水量4m3/d，反冲洗用水约6m3/a（采出水处理系统中的滤膜每周进行一次反冲洗，每次用水量约0.12m3/次），配置的药液全部加入采出水处理系统，反冲洗废水进入采出水处理系统进行处理。 项目建成后采出水处理规模300m3/d，采出水处理达标后回注至长6油层。 本项目用排水情况见表2-5。 表2-5 本项目用排水情况表 序号 用水项目 用水系数 工作制度 用水量 排水量 1 药液配置用水 4m3/d 360d/a 1440m3/a 0 2 设备反冲洗用水 6m3/a / 6m3/a 0 图2-1 项目水平衡图 m3/a 五、总平面布置 本项目位于槐树墕注水点占地范围内，不新增占地面积。站场大门位于场地西面，站场北面左至右依次布置原水箱、气浮处理装置（拆除原有装置后新建），东面从上至下依次为净化水罐区，南面从左至右依次为值班室、配电室、注水泵房，中部从左至右依次为膜处理装置（本次新建）、缓冲水箱（本次新建）。项目总平面布置见附图2。 六、劳动定员与工作制度 本项目不新增劳动定员，年工作日为360d，每天实行3班制，每班8个小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期工艺流程见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图 施工期工艺流程简述： （1）拆除工程：本项目涉及部分构筑物的拆除及改造。此工序主要污染物为固废、噪声和扬尘等。 （2）场地平整：根据现场勘查，涉及井场站点在施工前期需平整项目场地，如清除厂区地上障碍物，排除地面杂物，铺筑厂区道路等。此工序主要污染物为噪声、扬尘、固废等。 （3）基础作业：主要包括围护挖土、基础施工、场地的填土和夯实。此工序主要污染物为机械设备噪声、场地扬尘、施工机械尾气等。 （4）设备安装：按照设计要求进行设备安装、检修施工。此工序主要污染物为噪声、固废等。 二、运营期 项目运营期工艺流程见图2-2。 图2-2 运营期工艺流程图 运营期工艺流程简述： 本项目废水处理规模为300m3/d，槐树墕注水点采出水处理工艺为：原水箱（采出水来自槐树墕集输点油水分离后的采出水，管输至槐树墕注水点）→隔油→气浮→膜处理→净化水罐→采出水回注 A、隔油：缓冲水箱原理为利用废水中悬浮物、水和油类的比重不同而达到分离的目的。分离后的废水经管道输送至原水池，缓冲水箱中沉淀下来的重油及其他杂质，经收油管进入原水箱。 B、气浮：气浮装置的工作原理是在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压，快速释放，长生大量微细气泡黏附于经过混凝反应后废水中的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地去除水中的污染物质，达到净水的目的。本项目采用RQ型组合气浮装置，将加药聚凝部分、回流水溶气释放部分、气浮部分、电器控制部分有机地组合于一体。RQ型组合气浮装置无须基础设备，一经调试好后，正常运行后不需有专人管理，运行可达到自动化无人管理状态。经气浮工艺处理后的废水表面浮油经管道回流至缓冲水箱，下部废水进入膜处理装置继续处理。 C、膜处理：一般认为超、微滤是一种筛孔分离过程，在静压差为推动力的作用下，原料液中溶剂和小分子溶质颗粒从高压的料液侧透过膜到低压侧，一般称为滤出液或透过液，而大颗粒组分被膜所截留，使它在截留侧中浓度越来越大。按照这样的分离机理，管式膜具有选择性表面层的主要因素是形成具有一定大小和形状的孔。由于管式膜的操作模式采用错流过滤，两者互相垂直，截留的溶质为切向流所带走，工作中自行清理了膜孔表面滞留的截留物，减少了浓差极化率，直至达到预定的分离目的，从而实现阶段性连续作业。在工作结束后，通过采取合适的清洗方法 可使膜通量完全恢复，实现长周期运行。 图2-3 管式膜原理示意图 以上工序产生的污染物主要为设备运行产生的噪声及采出水处理过程中产生的废药剂包装材料、含油污泥、废滤膜以及采出水处理装置逸散的非甲烷总烃等。 施工期和运营期产污环节一览表见表2-6。 表2-6 产污环节一览表 类型 排放源 污染物名称 治理措施及排放去向 大气污染物 施工期 装置拆除、场地平整、开挖填埋、车辆行驶 施工扬尘 无组织排放 施工机械和运输车辆 机械、车辆尾气 无组织排放 运营期 采出水处理 非甲烷总烃 采出水处理系统密闭 水污染物 施工期 机械冲洗、车辆冲洗等 施工废水 沉淀后洒水抑尘 运营期 采出水、反冲洗废水 处理后的出水 满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准后回注油层 固体废弃物 施工期 施工人员 生活垃圾 集中收集，定期运送至市政生活垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运 设备拆除 污油泥、拆除的废旧设备 清除的污油泥委托有资质的危废处置单位合理处置；进行预处理后拆除的废旧设备交由子洲采油厂物资管理部门统一处置 运营期 废水处理 浮油 回收至槐树墕原油集输系统 废水处理 废药剂包装材料 委托有资质的危废处置单位合理处置 废水处理 含油污泥 委托有资质的危废处置单位合理处置 废气处理 废滤膜 委托有资质的危废处置单位合理处置 噪声 施工期 施工设备 噪声 隔声降噪，加强管理 运营期 泵组、设备等 噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 区块： 环评：项目位于子洲采油厂苗家坪区域，该区域已纳入延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目环境影响报告书，环评批复：陕政环发[2010]297号。 验收：延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目于2022年5月通过竣工环境保护验收，主要建设内容：产能规模1.7万吨/年，油井594口，注水井47口。 站场： 槐树墕注水点属于槐树墕集输点项目建设内容，槐树墕集输点于2009年5月6日以“子政环建审子（2009）第2号”文取得了该注水点环境影响登记表的审批意见。原槐树墕注水点采出水处理站处理规模180m3/d，处理工艺“气浮+过滤”，注水撬注水能力15m3/h。 二、现有工程概况 槐树墕集输点具有来车卸油，原油脱水，净化油储存，污水处理，净化污水回注，计量和汽车拉油装车等功能。 原槐树墕注水点采出水处理站处理规模180m3/d，处理工艺“气浮+过滤”，注水撬注水能力15m3/h。站内已建一具40m3原水箱，一套“气浮+过滤”一体化采出水处理装置，一具200m3净化水罐，注水泵房、配电室、值班室、备用发电机房各一间。原槐树墕注水点配套的注水井情况见表2-7。 表2-7 配套的注水井坐标 序号 注水井号 X Y 1 12244 4129805.7 19393785 2 12263 4129757.7 19393443.2 3 12311 4129166.1 19392595.5 4 12392-3 4126820 19392250 | 5 12394 4126622.3 19392501.7 6 12395 4126476.1 19392047.3 7 12396 4126652.2 19391225 8 12397 4126686.9 19391573.7 9 12398-1 4127230.3 19391495.4 10 12399-1 4127700 19391370 11 12493 4131347.5 19392113 12 12495 4130514.5 19391721.2 13 12497 4130755.2 19391980.7 14 12658 4130246.9 19392029 15 12664 4129789.1 19391968 16 12678 4130082.9 19392504.9 17 12687 4129475.1 19392251.1 三、现有工程污染物治理及排污情况 原槐树墕集输点运营期主要污染为无组织排放的非甲烷总烃、站内处理的采出水、生活污水、反冲洗废水、设备运行噪声、含油污泥、废滤料等，现有工程污染物治理及排放情况如下： 1、废气 运营期废气主要为原水箱、采出水处理站运行逸散的非甲烷总烃，根据榆林科立威生态环境检测有限公司2023年3月30日对槐树墕集油点无组织废气的监测结果，槐树墕集油点非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》中边界浓度不应超过4.0mg/m3的限制要求，具体情况如下： 表2-8 槐树墕集油点无组织废气监测结果 监测项目 监测 日期 监测点位 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃 2023. 3.30 槐树墕集油点上风向 0.39 0.35 0.40 0.34 槐树墕集油点下风向1 0.80 0.78 0.74 0.74 槐树墕集油点下风向2 0.96 1.08 1.10 1.00 槐树墕集油点下风向3 1.03 1.04 1.12 1.02 槐树墕注水点位于槐树墕集油点西面45m处，均属于槐树墕集输点项目建设内容。区域环境空气状况类似，与槐树墕集油点相比，无组织排放污染源较少，因此，槐树墕注水点非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》中边界浓度不应超过4.0mg/m3的限制要求。非甲烷总烃排放量约0.27t/a。 2、废水 （1）采出水 原槐树墕注水点采出水处理站处理规模180m3/d，处理工艺“气浮+过滤”，注水撬注水能力15m3/h。根据《陕西省生态环境厅关于石油天然气开采项目环评涉及采出水适用回注标准的复函》：建议石油天然气开采企业建设项目环评采出水达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）规定的回注标准后回注。根据资料查阅，槐树墕注水点现行处理工艺“气浮+过滤”不能满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求，在本项目（采出水处理工艺“隔油+气浮+膜处理”）建成后，出水水质可以满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 （2）反冲洗废水 根据建设单位提供资料，原槐树墕注水点反冲洗废水量为3.6m3/a，全部进入采出水处理系统处理达标后回注油层。 3、噪声 现有工程污染源主要为设备运行噪声，根据槐树墕注水点四邻关系，注水点周围50m范围内无声环境敏感目标，在采取基础减振、隔声降噪、定期维护设备等隔声降噪措施后，对区域声环境影响很小。 4、固废 （1）废药剂包装材料 现有工程废药剂包装材料产生量约0.08t/a，定期由采油厂委托的有资质的的单位清运处置。 （2）含油污泥 现有工程含油污泥产生量约为65t/a，属危险废物（HW08），危废代码为071-001-08，含油污泥运送至子洲采油厂危废暂存间暂存，定期由采油厂委托的有资质的的单位清运处置。 （3）废滤料 废滤料属危险固废（HW49），危废代码为900-041-49，产生量约3t/a，不在站内贮存，更换的废滤料。 四、现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施 根据现场踏勘，现有工程主要存在的问题及“以新带老”措施如下： 表2-9 项目“以新带老”措施一览表 序号 现有工程 以新带老措施 1 槐树墕集油点卸油台未完全密闭 卸油台密闭改造 2 槐树墕注水点站内未建设截排水沟及事故应急池（兼作雨水收集池） 沿围墙设置截排水沟，站内设置事故应急池（兼作雨水收集池） |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规污染物 本项目常规污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的环保快报“附表5、2023年1-12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中相关数据，具体见下表。 表3-1 2022年子洲县环境空气质量监测结果统计表 年评价指标 污染物 现状浓度均值 标准值 达标情况 年平均 质量浓度 PM10 48ug/m³ 70ug/m³ 达标 PM2.5 26ug/m³ 35ug/m³ 达标 SO2 8ug/m³ 60ug/m³ 达标 NO2 30ug/m³ 40ug/m³ 达标 CO第95百分位 1.5mg/m³ 4mg/m³ 达标 O3第90百分位 156ug/m³ 160ug/m³ 达标 子洲县2023年1~12月的空气质量状况较好，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO第95百分位、O3第90百分位均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。 综上，子洲县为环境空气质量达标区。 （2）补充监测数据现状评价 本项目主要排放的污染物为非甲烷总烃，中环标检科技有限公司于2023年10月27日~10月29日对区域非甲烷总烃进行了监测。 ①监测点位 监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 监测点位基本信息 监测点 名称 经纬度 监测因子 监测时段 相对拟建项目厂址方位 相对拟建项目厂界距离/m 经度 纬度 槐树墕注水点下风向 109°47′34.98″E 37°17′29.77″N 非甲烷总烃 2023年10月27日～29日 下风向 / ②监测结果及评价 补充监测污染物环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 非甲烷总烃监测结果表 监测点位名称 经纬度 污染物 平均时间 评价标准(mg/m3) 监测浓度范围(ug/m3) 最大浓度占标率/% 达标 情况 经度 纬度 槐树墕注水点下风向 109°47′34.98″E 37°17′29.77″N 非甲烷总烃 1h 2.0 0.75~0.84 42 达标 由监测结果可知，环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0 mg/m3限值要求。 2、地表水环境 本项目不新增劳动定员，不涉及生活污水。项目采出水、反冲洗废水经站内采出水处理系统处理达《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6），不外排，故不需要对地表水环境质量现状进行评价。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不需要对声环境质量现状进行评价。 4、地下水环境质量 中环标检科技有限公司于2023年10月27日对区域地下水环境质量进行了监测。 ①监测点位 监测点位基本信息见表3-3。 表3-3 监测点位基本信息 监测点 名称 经纬度 监测时段 相对拟建项目厂址方位 相对拟建项目厂界距离/m 经度 纬度 槐树墕村水井 109°47′33.30″E 37°17′32.84″N 2023年10月27日 东 470 监测因子： a.水质：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、挥发性酚类、氟化物、氰化物、耗氧量、溶解性总固体、铁、锰、铅、砷、汞、镉、铬（六价）、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类共28项。 b.水位：井口坐标、井口标高、井深、水位埋深、水温。水位与水质同期进行。 ②监测结果及评价 a.评价方法 采用单因子污染指数法，计算公式为：Pi=Ci/Cis 式中：Pi—监测点某因子的污染指数； Ci—监测点某因子的实测浓度，mg/L； Cis-某因子的环境质量标准值，mg/L。 pH值评价采用如下模式： 当实测pH值≤7.0时，SpHi=(7.0-pHi)/(7.0-pHsmim) 当实测pH值>7.0时，SpHi=(pHi-7.0)/(pHsmax-7.0) 式中：SpHi—监测点pH值的污染指数； pHi—监测点pH值的实测值； pHsmin—pH值的环境质量标准值下限； pHsmax—pH值的环境质量标准值上限。 b.地下水环境质量现状监测结果见表3-4、表3-5。 表3-4 地下水水位监测结果表 监测点位 2023年10月27日 井口标高（m） 井口坐标 井深（m） 水位埋深（m） 水温（℃） 用途 1#槐树墕村水井 1163.24 E 109°47'52.49" N 37°17'33.48" 18.43 12.10 4.7 灌溉用水 表3-5 地下水水质监测结果表 序号 监测项目 监测结果 标准限值 评价结果 1 pH值（无量纲） 7.18（4.7℃） 6.5≤pH≤8.5 0.12 2 总硬度（以CaCO3计，mg/L） 854 ≤450 1.898 3 高锰酸盐指数 （耗氧量，以O2计，mg/L） 1.35 ≤3.0 0.45 4 溶解性总固体（mg/L） 1.28×103 ≤1000 1.28 5 氨氮（以N计，mg/L） 0.025ND ≤0.5 0.025ND 6 硫酸盐（mg/L） 342 ≤250 1.368 7 氯化物（mg/L） 540 ≤250 2.16 8 碳酸根（mg/L） 5ND - - 9 重碳酸根（mg/L） 28 - - 10 钾（mg/L） 8.02 - - 11 钠（mg/L） 108 ≤200 0.54 12 钙（mg/L） 151 - - 13 镁（mg/L） 113 - - 14 硝酸盐（以N计，mg/L） 18.5 ≤20.0 0.925 15 亚硝酸盐（以N计，mg/L） 0.004 ≤1.00 0.004 16 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） 0.002ND ≤0.02 0.002ND 17 氰化物（mg/L） 0.002ND ≤0.05 0.002ND 18 铬（六价，mg/L） 0.005 ≤0.05 0.1 19 砷（mg/L） 1.0×10-3ND ≤0.01 1.0×10-3ND 20 汞（mg/L） 1×10-4ND ≤0.001 1×10-4ND 21 铅（mg/L） 2.5×10-3ND ≤0.01 2.5×10-3ND 22 镉（mg/L） 5×10-4ND ≤0.005 5×10-4ND 23 铁（mg/L） 0.3ND ≤0.3 0.3ND 24 锰（mg/L） 0.1ND ≤0.10 0.1ND 25 石油类（mg/L） 0.01ND ≤0.05 0.01ND 26 氟化物（mg/L） 0.7 ≤1.0 0.7 27 菌落总数（CFU/mL） 38 ≤100 0.38 28 总大肠菌群（MPN/100mL） 未检出 ≤3.0 未检出 备注：①石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值； ②监测结果低于方法检出限时，结果用检出限加“ND”表示； ③“-”表示无标准限值。 地下水水质监测点各点的阴阳离子平衡分析见表3-6。 表3-6 阴阳离子平衡分析表 监测点位 阴阳离子 1#槐树墕村水井 K+(mg/L) 8.02 Na+(mg/L) 108 Ca+(mg/L) 151 Mg2+(mg/L) 113 CO32-(mg/L) 5ND HCO3-(mg/L) 28 Cl-(mg/L) 540 SO42-(mg/L) 342 阴离子总和(mmol/L) 22.87 阳离子总和(mmol/L) 21.73 E/% 2.55 备注：监测结果低于方法检出限时，按1/2最低检出浓度值参加统计处理 根据离子平衡的检查公式：E=100×（∑mc-∑ma）/（∑mc+∑ma），计算得该区域地下水中阴阳离子毫克当量浓度相对误差均小于±5%，检测数据可信。 由监测结果可知，监测点位总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物监测结果超标，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标主要原因是受原生地质因素影响和地下水循环条件（径流途径长、径流速度慢、更新能力弱、蒸发作用强烈）等有关，非人类工程活动影响造成。 5、土壤环境质量 中环标检科技有限公司于2023年10月27日对区域土壤环境质量进行了监测。 ①监测点位 监测点位基本信息见表3-7。 表3-7 监测点位基本信息 监测点 名称 经纬度 监测时段 经度 纬度 采出水处理站附近 109°47′33.30″E 37°17′32.84″N 2023年10月27日 监测因子： a.特征因子：石油烃。 b.GB36600-2018建设用地45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 ②监测结果及评价 土壤环境质量现状监测结果见表3-8、表3-9。 表3-8 土壤理化性质监测结果表 监测点位 采出水处理站附近 时间 10月27日 经度 109°47′33.30″ 纬度 37°17′32.84″ 层次 表层土0-0.2m 现场记录 颜色 棕 结构 团粒状结构 质地 轻壤土 砂砾含量 1% 其他异物 无 实验室测定 pH值（无量纲） 8.34 阳离子交换量（cmoL+/Kg） 9.1 氧化还原电位（mV） 366 饱和导水率 Kt(mm/min) 2.67 土壤容重/(g/cm3) 1.17 孔隙度（%） 50 表3-9 土壤监测结果表 序号 监测项目 监测结果 标准限值 1 砷（mg/kg） 12.4 60 2 汞（mg/kg） 0.050 38 3 镉（mg/kg） 0.06 65 4 铅（mg/kg） 39 800 5 铜（mg/kg） 20 18000 6 镍（mg/kg） 34 900 7 铬（六价）（mg/kg） 0.5ND 5.7 8 四氯化碳（mg/kg） 1.3×10-3ND 2.8 9 氯仿（mg/kg） 1.1×10-3ND 0.9 10 氯甲烷（mg/kg） 1.0×10-3ND 37 11 1,1-二氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3ND 9 12 1,2-二氯乙烷（mg/kg） 1.3×10-3ND 5 13 1,1-二氯乙烯（mg/kg） 1.0×10-3ND 66 14 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 1.3×10-3ND 596 15 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 1.4×10-3ND 54 16 二氯甲烷（mg/kg） 1.5×10-3ND 616 17 1,2-二氯丙烷（mg/kg） 1.1×10-3ND 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3ND 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3ND 6.8 20 四氯乙烯（mg/kg） 1.4×10-3ND 53 21 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） 1.3×10-3ND 840 22 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3ND 2.8 23 三氯乙烯（mg/kg） 1.2×10-3ND 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） 1.2×10-3ND 0.5 25 氯乙烯（mg/kg） 1.0×10-3ND 0.43 26 苯（mg/kg） 1.9×10-3ND 4 27 氯苯（mg/kg） 1.2×10-3ND 270 28 1,2-二氯苯（mg/kg） 1.5×10-3ND 560 29 1,4-二氯苯（mg/kg） 1.5×10-3ND 20 30 乙苯（mg/kg） 1.2×10-3ND 28 31 苯乙烯（mg/kg） 1.1×10-3ND 1290 32 甲苯（mg/kg） 1.3×10-3ND 1200 33 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） 1.2×10-3ND 570 34 邻二甲苯（mg/kg） 1.2×10-3ND 640 35 硝基苯（mg/kg） 0.09ND 76 36 苯胺（mg/kg） 0.06ND 260 37 2-氯（mg/kg） 0.06ND 2256 38 苯并[a]蒽（mg/kg） 0.10ND 15 39 苯并[a]芘（mg/kg） 0.10ND 1.5 40 苯并[b]荧蒽（mg/kg） 0.10ND 15 41 苯并[k]荧蒽（mg/kg） 0.2ND 151 42 䓛（mg/kg） 0.10ND 1293 43 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） 0.10ND 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） 0.10ND 15 45 萘（mg/kg） 0.09ND 70 46 石油烃（mg/kg） 23 4500 备注：监测结果低于方法检出限时，结果用检出限加“ND”表示。 由监测结果可知，监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值，因此该区域土壤环境质量良好。 6、生态环境质量 本项目在原站场内建设，不新增占地面积，不占用生态红线，不会对区域生态环境质量造成新的影响。 7、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 按照大气环境、声环境、地下水环境、生态环境各环境要素，本项目主要环境保护目标如下： （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区。 表3-10 环境保护目标一览表 类别 保护对象 方位 距离（m） 保护内容 保护目标 大气 槐树墕村 （7户，21人） 西面 215 人群健康 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 （2）声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 （4）生态环境 本项目在本项目在原站场内建设，不新增占地面积，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限，因此，项目施工对生态环境影响较小。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准见表3-11、3-12。 表3-11 项目污染物排放控制标准 项目 标准名称 适用类别 标准限值 评价对象 参数名称 限值 废气 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8mg/m3 施工扬尘 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7mg/m3 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） 边界浓度 非甲烷总烃 4.0mg/m3 运营期无组织排放废气 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 等效连续A声级 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 施工期场界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效连续A声级 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 厂界 固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 运营期固废 本项目不新增劳动定员，不涉及生活污水。运营期采出水、反冲洗废水经采出水处理系统处理达标后回注油层，油田回注水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022），具体情况如下： ①当注水井配注率大于或等于100%时，水质满足注入要求，保持现有水处理工艺流程不变，确保注入水水质稳定。 ②当注水井配注率介于80%~<100%时，宜参考表3-12中水质主要控制指标，调整水处理工艺流程，改善注入水水质，提高注水井配注率。 表3-12 水质主要控制指标 储层空气渗透率μm2 <0.01 [0.01，0.05) [0.05，0.5) [0.5，2.0) ≥2.0 水质标准分级 I II III IV V 悬浮固体含量mg/L ≤8.0 ≤15.0 ≤20.0 ≤25.0 ≤35.0 悬浮物颗粒直径中值μm ≤3.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.5 含油量mg/L ≤5.0 ≤10.0 ≤15.0 ≤30.0 ≤100.0 平均腐蚀率mm/a ≤0.076 ③当注水井配注率小于或等于80%时，宜参考表3-13中水质对储层适应性的评价指标，按照SY/T5358的有关规定开展注入水水质对油藏的适应性评价。 表3-13 水质对储层适应性的评价指标 储层空气渗透率μm2 渗透率变化率% <0.5 ≤20 [0.5，2.0) ≤25 ≥2.0 ≤30 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发陕西省“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政发[2021]25号），按照陕西省十四五生态环境保护规划要求污染物控制指标为：NOx、VOCs、COD、NH3-N。 经分析，本项目采出水经采出水处理系统处理达标后回注油层，无总量控制指标污染物。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有站场内建设，不新增占地。施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、废气、废水、噪声、固体废弃物等方面的污染。 1、施工期废气防治措施 项目施工期产生的废气主要为原有采出水处理装置拆除、场地平整、开挖填埋、车辆行驶产生的无组织排放扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘 扬尘主要包括施工作业扬尘；现场堆放扬尘；材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘；土方回填等环节。施工扬尘对环境造成的不良影响，环境空气中的TSP指标升高。 为进一步降低本项目施工期扬尘对周围环境的影响，本项目施工期拟采取措施如下： ①施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ②干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； ④气象预报风速达到四级以上或出现重污染天状况时，应停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的设施； ⑤施工场地进出口处应当设置车辆清洗及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流周边的道路保持清洁不得存留建筑垃圾和泥土； ⑥工程施工产生的渣土堆放应当采取防止暴雨冲刷遮挡和覆盖等必要措施。各类建设工均由单位指定专人负责现场控制扬尘污染的实施； ⑦多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落； ⑧施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土； ⑨施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且项目工期较短，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （2）施工机械废气 加强对施工车辆的保养，确保施工机械废气排放符合《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）及修改单要求、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）相关要求。由于施工机械排放的尾气具有流动性、间歇性和短期性，尾气排放量相对较小，对周围环境影响较小。 （3）非道路移动机械管理要求 为规范施工期施工机械排气污染防治工作，环评要求本项目施工期期使用的施工机械按照《非道路移动接卸管理制度》进行管理，项目使用非道路移动机械需进行登记并取得环境主管部门的非道路移动机械排放标准，标志应粘贴于显著位置；使用的油品应使用正规渠道购买的油品，不得使用低于国家阶段性排放标准；使用过程应定期进行维护保养，确保非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。 2、施工期废水防治措施 项目施工期不设食宿。施工期废水包括机械冲洗废水、车辆冲洗水等，经沉淀后用于地面洒水抑尘。 3、施工噪声防治措施 项目施工期噪声源主要包括装载机、吊车等施工机械噪声，产生的等效噪声声级约为产生的噪声情况见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声值单位：dB(A) 设备名称 声级/dB（A 距声源的距离（m） 挖掘机 85 1 吊车 80 1 运输车辆 80 1 上述噪声源可视为点声源，噪声衰减公式如下： 式中：LA——距离声源rm处的施工噪声预测值dB(A)； L0——距离声源r0m处的施工噪声预测值dB(A)。 根据上述公式，预测结果见表4-2所示。 表4-2 施工机械环境噪声影响预测结果 设备名称 距施工设备距离及监测噪声值（m） 标准值dB(A) 1 5 10 20 40 50 80 100 200 昼间 夜间 挖掘机 85 71 65 58 56 51 47 45 39 70 55 吊车 80 66 60 54 47 46 42 40 34 运输车辆 80 66 60 54 47 46 42 40 34 由上表可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围约为昼间10m，夜间50m，施工场界昼夜间噪声值一般可以保证达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此，本项目施工机械噪声对周围声环境好质量影响较小。 为减小项目施工期对周围敏感目标的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经环保部门审查批准后方可开工； ②选用低噪声施工机械设备； ③杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感点的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； ④采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放； ⑤提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 4、施工期固体废物防治措施 （1）生活垃圾 项目施工现场设置垃圾箱，垃圾分类收集后，子洲采油厂定期运送至市政生活垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运。 （2）拆除的废旧设备 项目涉及原有采出水处理装置、注水装置拆除，拆除的装置有可能沾染了废矿物油和含油污泥，因此拆除前需进行预处理。首先采用物理清除设备上粘附的污油污泥等物质，然后采用高温蒸汽进行进一步清理。蒸汽清洗的作用原理是利用饱和和蒸汽的高温和外加高温，加快污油污泥分子的运动速度，通过破坏它们之间的结合力，来达到消除顽固油污的目的。蒸汽清洗技术可以清洗任何细小的间隙和孔洞，剥离并去除油渍和残留物，具有高效、节水、洁净、干燥、低成本的特点，清理沾染污油设备具有可靠的保证。清除的污油泥属危险废物（HW08，900-210-08，含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），委托有资质的危废处置单位进行合理处置。 进行预处理后拆除的废旧设备交由子洲采油厂物资管理部门统一处置。 5、施工期生态影响分析 本项目在本项目在原站场内建设，不新增占地面积，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限，因此，项目施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排量核算及防治措施 采出水处理系统在运营过程中产生的大气污染物主要为缓冲水箱、气浮装置、原水箱等逸散的非甲烷总烃，以无组织的形式排放。 本项目建成后，采出水处理规模为300m3/d，参考环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中石油天然气行业的排放系数中废水收集、处理和处置过程逸散，大多数油气田废水收集、处理和处置过程均在封闭管道或容器中进行，挥发性有机物排放可以忽略，产污系数为0；部分敞口的污水罐或污泥池，如水层顶部有明显浮油时，挥发性有机物排放量会比较大，产污系数为0.6；而废水的生化处理装置挥发性有机物排放量相对较小，产污系数为0.005。本项目采出水处理系统均为密闭，仅有少量非甲烷总烃无组织排放，参考产污系数0.005千克/立方米-产品考虑，项目采出水处理系统年最大处理采出水量为90000m3/a（300m3/d），经计算，项目采出水处理过程逸散的非甲烷总烃最大为0.45t/a（0.0625kg/h）。 表4-3 废气产排量及防治措施一览表 污染源 污染因子 产生情况 治理措施 排放情况 产生量 t/a 产生速率kg/h 排放量 t/a 排放速率kg/h 无组织排放的废气 非甲烷总烃 0.45 0.0625 采出水处理系统密闭 0.45 0.0625 （2）大气环境影响分析 项目所在区域属于达标区，所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3限值要求，项目厂界外西面215m为槐树墕村且位于项目区域主导风向的侧风向，项目采用密闭处理工艺，项目无组织排放的烃类气体很少，由于项目所在区域空旷，经空气稀释后，对环境空气影响较小。 （3）环境监测计划 本次增加槐树墕注水点厂界非甲烷总烃例行监测，同时监测计划纳入子洲采油厂定期监测计划。 表4-4 废气监测计划 污染源 监测项目 监测点位 监测频次 控制标准 无组织排放的废气 非甲烷总烃 槐树墕注水点上风向1个对照点，下风向3个控制点 1次/季 满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求 2、废水 （1）产排量核算及防治措施 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水、生活污水，用水主要是药液配置用水、设备反冲洗用水，药液配置用水和反冲洗用水为经处理后的出水，配置的药液全部加入采出水处理系统，反冲洗废水进入采出水处理系统进行处理。 采出水 本项目建成后，槐树墕注水点采出水处理规模为300m3/d（108000m3/a）。槐树墕注水站内流程密闭，来水为经槐树墕集输点分离、沉降后的采出水，通过管道输送至站内原水箱，经采出水处理系统处理达《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6）。本项目主要服务槐树墕区域油田采出水处理，根据表2-1，槐树墕注水点收水范围采油井均为长6油层，采出水回注油层为长6油层，满足同层回注原则。 反冲洗废水 根据建设单位提供资料，本项目反冲洗废水6m3/a，反冲洗废水经采出水处理系统处理达《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6）。 （2）污水治理技术可行性分析 ①处理工艺 槐树墕注水点采出水处理工艺为：原水箱（采出水来自槐树墕集输点油水分离后的采出水，管输至槐树墕注水点）→隔油→气浮→膜处理→净化水罐→采出水回注 ②设计进出水水质 a.原水水质指标（进水） 原水水质指标：进液含油量≤300mg/L，短期最大含油量≤500mg/L；悬浮物固体含量≤1000mg/L。 b.注水水质指标（出水） 回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求，回注指标为：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 ③工艺可行性分析 槐树墕注水点改造后采用“隔油+气浮+膜处理”处理工艺，根据设计资料，采取上述工艺后出水水质可满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求，回注指标为：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 处理工艺具体效率见表4-5。 表4-5 水处理工艺分段污染物去除率一览表 单位mg/L 处理工艺 指标 SS 含油量 隔油处理 进水 1000 500 去除率% / 60 出水 1000 200 气浮处理 进水 1000 200 去除率% 95 90 出水 50 20 膜过滤 进水 50 20 去除率% 99 80 出水 5 4 综合 合计去除率（%） 99.5 99.2 设计出水水质 8 5 出水水质限值要求 8 5 是否满足要求 满足 满足 采取上述工艺后出水水质可满足回注水标准《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关限值要求。 同时，本次评价收集到了延长油田股份有限公司宝塔采油厂王皮湾联合站PEK管式膜污水处理系统水质监测数据，具体情况如下： 表4-13 管式膜水处理工艺水质监测结果 单位mg/L 监测点位 监测指标 监测结果 标准限值 王皮湾联合站PEK管式膜污水处理系统出口 悬浮固体含量 mg/L 3 ≤8.0 含油量 mg/L 0.52 ≤5.0 硫酸盐还原菌 个/mL 2.5 - 铁细菌 个/mL 0.0 - 注：“-”，表示《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）不做评价 由此可知，经PEK管式膜污水处理系统处理后的采出水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1中Ⅰ级标准限值要求。 综上，项目采用“隔油+气浮+膜处理”采出水处理工艺可行。 ④注水系统依托可行性分析 本项目建成后，注水井依托原槐树墕注水点配套注水井，注水井注水能力见表4-6。 表4-6 槐树墕注水点配套注水井注水能力情况表 序号 注水井号 注水装置能力 1 12244 15m3/h×1 2 12263 3 12311 4 12392-3 5 12394 6 12395 7 12396 8 12397 9 12398-1 10 12399-1 11 12493 12 12495 13 12497 14 12658 15 12664 16 12678 17 12687 合计 360m3/d 本项目建成后，槐树墕注水点处理规模300m3/d，配套的注水装置处理能力360m3/d，项目建成后采出水处理规模与注水能力匹配。 （3）地表水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，不涉及生活污水。项目采出水、反冲洗废水经站内采出水处理系统处理达《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6），不外排，不会对地表水环境质量造成影响。 （4）环境监测计划 本次增加槐树墕注水点采出水处理系统及注水井例行监测，同时监测计划纳入子洲采油厂定期监测计划。 表4-7 废水监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 采出水处理系统 进口 悬浮物、悬浮物粒径中值、石油类 1次/年 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022） 出口 储层空气渗透率 注水井 / 1次/半年 配注率 配注率、配注量、注水压力、平均腐蚀率 1次/季 井筒完整性 井筒完整性 1次/二年 3、噪声 （1）噪声源强及防治措施 项目噪声污染源主要是站内机泵以及撬装设备，污水提升泵设置在原水箱内、污泥泵设置在罐内，缓冲水箱、气浮装置、膜处理装置和注水撬等设备均进行封闭设置采用隔声处理，设备采用低噪声设备。拟对噪声源采取减振、隔声措施。通过类比，主要生产设备噪声级多为75～90dB(A)，各声源统计情况见表4-8。 表4-8 工业企业主要噪声源强调查清单 单位：（dB(A)/m） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声压级/距离声源距离 声源控制 措施 处理后声级/距离声源距离 运行时段 X Y Z 1 污水提升泵 / -15.52 45.82 1 85/1 选用低噪声设备、定期维修、设置在池内 65/1 连续 2 污泥泵 / -1.83 39.65 1 90/1 70/1 间断 3 缓冲水箱 / -10.81 23.72 1 75/1 选用低噪声设备、基础减振、封闭处置 55/1 连续 4 气浮装置 / 2.88 35.95 1 75/1 55/1 连续 5 膜处理装置 / -2.96 29.33 1 75/1 55/1 连续 6 注水撬 / -10.02 34.48 1 75/1 55/1 连续 注：以站场南角为原点（0，0，0）。 （2）声环境影响分析 项目采用低噪声设备，进行基础减振、泵类设置在池内、设备进行封闭隔声处理及周围植树等措施降低噪声。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界贡献值，将厂区内各主要高噪声设备看作点声源预测，并判断是否达标。 ①点声源几何发散的基本公式如下： 式中：LP（r）——预测点的噪声级，dB(A)； LP（r0）——距离声源1m处的噪声级，dB(A)； r——预测点离声源距离，m； ②噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 噪声预测结果见下表4-9。 表4-9 噪声预测结果一览表 噪声源 东南厂界声源贡献值dB(A) 西南界声源贡献值dB(A) 西厂界声源贡献值dB(A) 北厂界声源贡献值dB(A) 贡献值dB(A) 30.99 33.17 28.87 44.51 噪声限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 图4-1 声环境预测结果图 由表4-8预测结果可以看出，项目运行期四周厂界噪贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （3）噪声监测计划 本次增加槐树墕注水点厂界噪声例行监测，同时监测计划纳入子洲采油厂定期监测计划。 表4-10 噪声监测计划 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 噪声 四周厂界外1m 等效A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 4、固体废物 （1）产排量核算及防治措施 项目产生的固体废物有废药剂包装材料、含油污泥、废滤膜和浮油，其中浮油收集至原水箱后全部回收至槐树墕原油集输系统。根据《国家危险废物名录》，废药剂包装材料、含油污泥、废滤膜属危险废物。 ①废药剂包装材料 采出水处理过程投加药剂的废包装材料，产生量约0.1t/a，委托有资质的单位清运处置。 ②含油污泥 本项目建成后含油污泥产生量约为110t/a，属危险固体废物（HW08），危废代码为071-001-08，含油污泥运至苗家坪注水点压泥间压滤后送子洲采油厂危废暂存间暂存，该危废暂存间已采取了防风、防雨、防晒措施，定期由采油厂委托有资质的单位清运处置。项目产生的固体废物均得到了合理的处置，对环境影响小。 ③废滤膜 本项目采用“隔油+气浮+膜处理”处理工艺，滤材定期更换，会产生废滤膜，每3~5年更换一次，每次更换量为0.8t，废滤膜属危险固废（HW49），危废代码为900-041-49。废滤膜更换后交由有资质的单位处置。 本项目建成后固体废物产生及处置情况见表4-11。 表4-11 固体废物产生及处置情况一览表 名称 产生环节 属性 主要物质名称 产生量（t/a） 危险特性 贮存方式 利用处置方式和去向 环境管理要求 废药剂包装材料 采出水处理 危险废物 / 0.1 HW49 运送至子洲采油厂危废暂存间，定期交由资质单位处置 合理处置 含油污泥 采出水处理 石油类 110 HW08 废滤膜 过滤设备更换滤膜 / 0.8t/次 HW49 （2）危废暂存间设置情况 子洲采油厂危废暂存间已履行了相关环保手续，贮存危废为含油污泥等HW08类危险废物和采出水处理滤料等HW49类危险废物，暂存间的设计最大暂存量为120t，定期清运，暂存设施依托可行。子洲采油厂已与榆林市勤录科污油处理有限责任公司签订了危废处置协议。 （3）环境管理要求 本评价对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌； ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道； ③收集时应配备必要的收集工具、以及必要的应急监测设备及应急装备； ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑤在转移危险废物前应做好登记台账。 危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025）、《关于印发<危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告2021年第74号）等有关规定。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径分析 本次评价对象主要为注水点，在正常状况下，不会对地下水及土壤造成污染。项目设备均位于地面以上，一旦发生跑、冒、滴、漏可以及时发现处理，不会对地下水、土壤产生影响。但如果发生非正常状况，原水箱等装置发生跑、冒、滴、漏现象，泄漏的含油废水将进入土壤中，如长时间未发现并未采取补救措施，则含油废水可能持续下渗，如下渗至含水层，将对土壤和地下水产生污染。 ①防治措施 本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对本项目污染源进行分区防渗，提出防渗要求。根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，确定本项目防渗分区，分区防渗图见附图，防渗技术要求见下表： 表4-11 项目分区防渗内容及技术要求 地点 新建污染源名称 防治分区 防渗技术要求 槐树墕注水点 原水箱 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 缓冲水箱 气浮装置 膜处理装置 净化水罐 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 注水泵房 配电室 备用发电机房 其余区域 简单防渗区 一般地面硬化 ② 其它措施 a定期对原水箱等区域进行检查，杜绝跑冒滴漏的发生； b加强监管，保证采出水达标回注，以免回注水超标污染地下水； c在人员素质和管理水平提高上下功夫，严格定期检查各种设备的制度，积极培养工作人员的责任意识，提高操作工作人员的技术水平； d加大环境执法力度，实施建设项目“三同时”制度，杜绝将采出水直接排放地表水及支沟中，以防止入渗补给地下水的地表水受到污染； e一旦发生事故，立即启动应急预案和应急系统，将对土壤及地下水水质的影响降低到最小程度。 （2）环境影响分析 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在满足防渗系数并加强维护和站场环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤。同时评价要求建设单位加强污染物源头控制，运行过程中定期进行检查，发现裂缝或破损及时进行修复，避免污染地下水及土壤。通过采取以上措施后，可有效防治地下水及土壤的污染，对周围地下水、土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测要求 建立项目土壤和地下水环境监控体系，包括建立土壤和地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题及时采取预防措施。 ① 地下水监测原则 地下水监测遵循以下原则： a、重点污染防治区加密监测原则；b、重点监测具有供水意义的含水层；c、兼顾地表水监测的原则；d、充分利用现有井作为监测井；e、水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。 根据以上原则，结合现场踏勘及调查情况，项目选取槐树墕注水点采出水处理站下游作为地下水环境影响跟踪监测点及污染扩散监测点，监测点位见表4-12。 表4-12 地下水监测点位信息表 监测点位 坐标 井深（m） 距离（m） 井口标高 经度 纬度 槐树墕注水点采出水处理站下游 109.792617°E 37.292115°N / 站内 1178 ② 监测内容 参考《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关文件，地下水、土壤跟踪监测见表4-13。 表4-13 地下水、土壤跟踪监测计划 监测对象 监测点位置 监测 点数 监测项目 监测 频率 控制标准 土壤 槐树墕注水点采出水处理站附近 1个 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬 1次/年 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准 地下水 槐树墕注水点采出水处理站下游 1个 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬 1次/半年 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值限值 综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，故本项目对地下水和土壤的影响较小。另外，评价要求建设单位禁止回注与油田开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 6、生态影响分析 本项目在原站场内建设，不新增占地面积，运营期站场对植被的影响相对较小，人类活动集中在厂区内，对于野生动物的活动影响较小，但仍需加强人员的运营教育，减少对野生动物的干扰。 7、环境风险影响 本项目主要为注水点改造项目，涉及的主要危险物质为含油废水，主要事故类型为含油废水泄漏。 若发生泄漏，废水在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，废水中的凝析油粘度较大，渗透深度有限，泄漏后覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足农作物生长发育的需要而致其死亡。高矿化度作业废水可能向土壤深层迁移，甚至影响到地下潜水。废水泄漏下渗可能导致地下水污染风险的发生。站场内管线发生泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制；贮污设施的泄漏是由基座渗漏引起的，污染危害取决于防污工程质量，因此这类污染发生的可控性很高，故一般发生在局部，应以预防为主。 根据现场调查，本项目拟采取以下风险防范措施： ①厂区原水箱、缓冲水箱、气浮装置、膜处理装置均采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。净化水罐、注水泵房、配电室、备用发电机房采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ②日常运行中，每日对原水箱、缓冲水箱、气浮装置、膜处理装置巡检，定期检修处理设施。 ③定期清理含油污泥，运至苗家坪注水点压泥间压滤后送子洲采油厂危废暂存间暂存，最后交由交有资质的单位处置。 ④沿围墙设排水沟，并设置事故应急池，事故状态下关闭排水口，确保污染物完全阻隔在站场之内，不流入外环境。 ⑤定期开展安全环保培训教育活动，定期进行安全环保技术知识的教育、劳动保护方针政策教育。 ⑥将本项目纳入子洲采油厂突发环境事件应急预案并及时修编，储备应急物资，定期进行应急演练。 含油废水处理设施一旦发生泄漏，应及时将泄漏发生的装置中的废水进行导排收集，待设备检修完毕后再将废水导流至废水处理系统，重新进入流程处理。因为泄漏事故位置的不确定性，本项目不设置事故导排管网，当发生处理设备故障时，及时停止设备运行，将废水在原水箱内暂存，可保证事故状态下废水不出场，对土壤和地下水影响较小，环境风险可接受。 8、环保投资 本项目总投资397.3万元，其中环保投资37.5万元，环保投资占总投资的10.7%，项目具体的环保费用详见表4-14。 表4-14 环保投资一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资 废气 非甲烷总烃 密闭处理工艺 / / 废水 采出水、反冲洗废水 进入采出水处理系统处理达标后回注油层 / / 噪声 采用低噪声设备、基础减振、设备隔声，加强设备维护和检修 6 10 固废 废药剂包装材料 定期交由资质单位处置 / 0.5 含油污泥 / 1.5 废滤膜 / 0.5 地下水、土壤 原水箱、缓冲水箱、气浮装置、膜处理装置重点防渗；净化水罐、注水泵房、配电室、备用发电机房一般防渗；其余区域简单防渗 / 10 以新带老措施 地面硬化；沿围墙设置截排水沟，站内设置事故应急池（兼作雨水收集池） / 5 卸油台密闭改造 / 15 合计 / / 42.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 采出水处理站 | 非甲烷总烃 | 密闭处理工艺 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求 |
| 地表水环境 | 采出水 | 石油类、SS | “隔油+气浮+膜处理”工艺 | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022） |
|  | 反冲洗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、设备隔声，加强设备维护和检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废药剂包装材料、含油污泥、废滤膜运至子洲采油厂危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区原水箱、缓冲水箱、气浮装置、膜处理装置均采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；净化水罐、注水泵房、配电室、备用发电机房采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余区域简单防渗。 |
| 生态保护措施 | 本项目在本项目在原站场内建设，不新增占地面积，运营期站场对植被的影响相对较小，人类活动集中在厂区内，对于野生动物的活动影响较小，但仍需加强人员的运营教育，减少对野生动物的干扰。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，将本项目纳入子洲采油厂突发环境事件应急预案并及时修编，储备应急物资，定期进行应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目设置专门的安全环保负责人，定期检查设备的正常运行情况，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 ②建设单位应制定运行管理制度及台账管理制度。 ③认真履行注水点消防安全管理规范，定期检查消防设施，提高员工实际操作能力。 ④定期对地面进行打扫，保持站内清洁。 ⑤定期检查环保设施的运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运转。 ⑥建设单位应规范相关环保备案文件并指定专门负责人管理，以方便配合管理部门检查等事宜。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.27 t/a |  |  | 0.45 t/a | -0.27 t/a | 0.45 t/a | +0.18 t/a |
| 废水 | 采出水 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 反冲洗废水 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废药剂包装材料 | 0.08 t/a |  |  | 0.1 t/a | -0.08 t/a | 0.1 t/a | +0.02 t/a |
|  | 含油污泥 | 65 t/a |  |  | 110 t/a | -65 t/a | 110 t/a | +45 t/a |
|  | 废滤料 | 3 t/a |  |  | 0 | -3 t/a | 0 | -3 t/a |
|  | 废滤膜 | 0 |  |  | 0.8t/次 | 0 | 0.8t/次 | 0.8t/次 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①