# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：      苗家坪注水点污水站建设项目

建设单位（盖章）：延长油田股份有限公司子洲采油厂

编制日期：             二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目场地 | 项目场地西侧（报废品存放站） |
| --- | --- |
| 项目场地西侧、南侧（林地） | 项目场地北侧（马路） |
| 子洲采油厂危废暂存间（依托） | 苗家坪集输点 |

现场照片

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

建设项目污染物排放量汇总表	66

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苗家坪注水点污水站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610831-04-01-503184 |
| 建设单位 联系人 | 纪鹏 | 联系方式 | 15877580460 |
| 建设地点 | 陕西 省 榆林 市 子洲 县 何家集 镇 苗家坪村 |
| 地理坐标 | （109度48分9.219秒，37度20分52.502秒） |
| 国民经济 行业类别 | B0711陆地石油开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业7. 陆地石油开采0711其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 子洲县发展改革和科技局 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 2401-610831-04-01-393608 |
| 总投资（万元） | 744.88 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 9.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积：5954m2 （永久占地2174m2，临时占地3780m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属鼓励类第四十二条中的“10.工业‘三废’循环利用”，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，项目符合地方产业政策。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 二、“三线一单”相符性分析 （1）与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 本项目位于陕西省榆林市子洲县，根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号），本项目建设范围属于一般管控单元，查询《陕西省“三线一单”数据应用系统平台》得知，项目位于榆林市生态环境一般管控单元内，区域环境管控要求具体分析见表1-1，本项目在榆林市“三线一单”管控单元中的位置见附件。 图1-1“三线一单”管控单元位置图 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-1。 表1-1本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 市(区) 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积/长度(平方米/米) 本项目 情况 符合性 1 榆林市 子洲县 子洲县一般管控单元 一般生态空间-极重要极敏感区一般生态空间-水土流失极敏感区 空间布局 约束 一般生态空间-极重要极敏感区： 1.原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。一般生态空间-水土流失极敏感区； 参照《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）、《陕西省水土保持条例》相关要求及规定进行管理。 1.禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、开矿、采石等可能造成水土流失的活动。 2.水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 3.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。人均耕地五亩或者基本农田二亩以上的地区，禁止在二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。已在禁垦的陡坡地范围内开垦种植农作物的，县级以上人民政府应当制定退耕还林（草）计划，逐年退耕，还林还草，恢复植被。 4.禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 5.在封山禁牧区域禁止损毁、擅自移动封山禁牧的标志、设施。 7047.65 本项目采出水处理站在子洲采油厂消防队场占地范围内建设，铺设管线新增临时用地，施工期、运行期采取一系列水土保持措施后，对区域水土流失影响较小；采取各项污染防治措施后，污染物可达标排放，固废可妥善处置，满足相关法律、法规、标准和政策文件要求。 符合 ③一说明 本项目建设范围均位于榆林市“三线一单”生态环境分区中一般管控单元，对照表1-1中的管控要求，项目建设符合榆林市生态环境准入清单中一般管控单元的环境分区管控的要求。 （2）与榆林市“三线一单”符合性分析 项目与榆林市“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2本项目“三线一单”符合性分析 类别 相关规定 符合性 生态保护红线 本项目位于榆林市子洲县何家集镇，依据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）以及榆林市生态环境管控单元分布示意图，本项目所在区域位于一般管控单元。 本项目铺设管线新增临时占地，并根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果，本项目不触及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2023-9），项目所在子洲县属于环境空气质量达标区。项目运营期各类污染物在采取评价提出的各项污染防治措施后，满足达标排放要求，对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目生产过程中所用的资源主要为电资源，项目运行中企业将采取有效的节电措施，符合资源利用上线相关要求。 符合 环境准入负面清单 本项目符合国家产业政策，经查《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 符合 （3）项目与榆林市“多规合一”的符合性分析 项目与榆林市“多规合一”控制线检测结果符合性分析见表1-3，控制线检测报告见附件。 表1-3本项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 序号 控制线名称 检测结果 备注 1 电磁环境保护区 未占用 符合 2 榆阳机场净空区域 未占用 符合 3 矿业权现状2022 未占用 符合 4 林地规划 占用非林地0.4764公顷、占用林地0.0362公顷 符合 5 文物保护线 未占用 符合 6 生态保护红线 未占用 符合 7 永久基本农田 占用0.0478公顷 符合 8 2021年土地利用现状 占用耕地0.0478公顷、占用交通运输用地0.015公顷、占用工矿用地0.4499公顷 符合 本项目采出水处理站用地占用工矿用地，管线临时占地占用永久基本农田，不占用生态红线，根据现场调查，项目建设符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 三、与相关政策规划符合性分析 项目与相关政策规划符合性分析见表1-4。 表1-4项目与相关政策规划符合性分析一览表 名称 内容 本项目 符合性 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号） 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。 本项目为油田采出水处理站建设工程，项目建成后服务苗家坪区域油田采出水处理，苗家坪区域属于《延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目报告书》中涉及的区域，已编制环评报告书并取得批复：榆政环发[2010]297号，同时，该项目已于2022年5月通过竣工环境保护验收。 符合 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 本项目在已有回注井回注采出水，不回注与油田开采无关的废水；本项目采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等防治措施后对地下水影响较小。 符合 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目产生的固体废物遵循减量化、资源化、无害化原则，并按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 符合 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 本项目采出水处理站在子洲采油厂消防队场占地范围内建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，新增管线占地为临时占地，后期恢复对生态环境影响较小。项目工程量小、工期短，施工过程选用低噪声设备对周围环境影响较小。 符合 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。 建设单位须根据本次建设内容对应急预案进行修订完善纳入子洲采油厂应急预案内。 符合 《陕西省生态环境厅关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目环境影响评价文件审批要点（试行）的通知》（陕环办发[2020]34号） 第二条 项目应符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，并与环境功能区划、生态环境保护规划等规划相协调。 本项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合“三线一单”要求，符合环境功能区划。 符合 第十一条 选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声、减振和优化总平面布置等措施有效控制噪声污染。 本项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施有效控制噪声对周边环境的影响。 符合 《油田注水管理规定》 分层注水。结合油田地质条件、开发阶段、工艺技术等，制定合理的注水层段组合标准，确定各分注段的油层数和渗透率级差控制范围，不断提高油层吸水厚度比例。多层油藏都要实施分层注水，主力油层或强水淹油层要单卡单注，其它油层要尽可能细分。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 《石油天然气开采业污染防治技术政策》 行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处置率达到100%；在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注；鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，按规范回注油层。 符合 《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》（2019年9月27日修订） 石油、天然气开发单位应当对开采过程中产生的钻井废水、压裂返排液、采出水按照国家有关规定进行无害化处理，经处理达到标准的，按照经批准的环境影响评价文件要求排放或者回注。石油采出水应当同层回注，不得外排。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置。禁止在废弃矿坑、渗坑、裂隙、沟渠内储存或者排放含油的废水、泥浆和其他有毒有害物质。 采出水经本项目采出水处理站处理达标后同层回注，不外排。 符合 《地下水管理条例》（国令第748号） 第二十一条 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 第二十二条 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 建设地下水取水工程的单位和个人，应当在申请取水许可时附具地下水取水工程建设方案，并按照取水许可批准文件的要求，自行或者委托具有相应专业技术能力的单位进行施工。 本项目注水来源为处理达标后的采出水，不新增水源井建设。 符合 《陕西省地下水条例》（[十二届]第三十一号） 第三十三条划入地下水超采区的设区的市、县（市、区）人民政府应当制定地下水保护和治理方案，明确目标、措施和责任，合理调整用水结构，削减地下水开采量，涵养恢复地下水。 第三十四条地下水禁止开采区，不得新建地下水取水工程，已建的自备地下水取水工程应当限期关闭。 第三十五条地下水限制开采区，应当严格控制开采地下水，逐年削减地下水开采量，不得新建一般地下水取水工程。食品、制药、饮料、酿造行业和其他对用水有特殊要求确需建设地下水取水工程的，应当经县级以上水行政主管部门批准。 本项目不在地下水超采区范围内，不新建地下水取水工程。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号） 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。推进黄土高原水土流失和环境污染治理，完善水沙调控机制，坚持退耕还林还草。 本项目采出水处理站在子洲采油厂消防队占地范围内建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，新增管线占地为临时占地，后期恢复对生态环境影响较小。随着施工期结束，环境影响结束。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 持续提升大气污染治理综合监管能力，优化大气重点区域重点行业源头管控，实施典型行业清洁能源替代和低挥发性有机物源头替代，严防“散乱污”企业反弹。 本项目采出水处理采用密闭管道运输，除油沉砂池和污水污泥池产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。逸散的非甲烷总烃较少，对环境影响较小。 符合 《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字〔2023〕33号） 建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工场周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，酒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。 本项目要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓了施工期扬尘污染。 符合 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） 临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件；临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年；县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。 本项目管线施工临时占用永久基本农田，基本农田范围内无永久性建筑，建成后可恢复原种植。本次评价要求建设单位对于临时占用永久基本农田及时办理相关用地手续，施工结束后及时按照要求恢复种植。 符合 《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号） 临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。县级自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。 本项目管线施工临时占用永久基本农田，环评要求土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年。项目施工期、运营期采取环评提出的一系列污染治理措施及生态保护措施，对区域生态环境影响较小。 符合 四、选址合理性分析 本项目位于子洲县何家集镇苗家坪村，采出水处理站在子洲采油厂消防队占地范围内建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，新增管线占地为临时占地。项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，站场周围200m范围内均无居民区，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在站场供水、排水（雨水、污水）、供电、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，本次供暖依托苗家坪集输点锅炉，新建供暖管线，各基础设施能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 综上所述，本项目符合国家和地方政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 延长油田股份有限公司子洲采油厂是延长石油集团下属延长油田的12个采油厂之一，主要从事石油和天然气的勘探、开采业务。根据建设单位提供资料，子洲采油厂产能规模1.7万吨/年，采出水量约13万m3/年，采出水经采出水处理系统处理后同层回注，全厂配注率约95%。全厂共有油水井641口，其中油井594口，注水井47口。 由于苗家坪注水点停用时间较长，同时，随着《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）的实施，苗家坪区域原有污水处理工艺不能满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求，因此，延长油田股份有限公司子洲采油厂选址原子洲采油厂消防队（位于苗家坪集输点附近）占地范围新建苗家坪注水点采出水处理站。项目建成后，苗家坪集输点原配套的采出水处理站随即拆除，项目收水范围为子洲采油厂苗家坪区域的油田采出水，与苗家坪集输点原配套的采出水处理站收水范围一致（因油田含水率逐渐升高遂考虑扩大规模）。 苗家坪注水点收水范围涉及的油井井号见表2-1。 表2-1 苗家坪注水点收水范围油井井号明细表 序号 井号 层位 1 探2 长61 2 峪50 长4+5 3 11008 长4+5 4 11015-1 长4+5 5 11015-2 长4+5 6 11017 长4+5 7 11020 长4+5 8 11022 长4+5 9 11024 长4+5 10 11025 长4+5 11 11025-1 长4+5 12 11025-2 长4+5 13 11025-3 长4+5 14 11027 长4+5 15 11027-1 长4+5 16 11027-2 长4+5 17 11027-3 长4+5 18 11027-4 长4+5 19 11029 长4+5 20 11031 长4+5 21 11050 长4+5 22 11051 长4+5 23 11051-1 长4+5 24 11051-2 长4+5 25 11051-3 长4+5 26 11051-4 长4+5 27 12034 长61 28 12035 长61 29 12042 长61 30 12043 长61 31 12045 长61 32 12045-1 长61 33 12045-2 长61 34 12049 长61 35 12100 长61 36 12100-1 长61 37 12101 长61 38 12101-1 长61 39 12111 长61 40 12111-1 长61 41 12112 长61 42 12115 长61 43 12115-1 长61 44 12115-2 长61 45 12115-3 长61 46 12115-4 长61 47 12116 长61 48 12122 长61 49 12123 长61 50 12125 长61 51 12125-1 长61 52 12125-3 长61 53 12134 长61 54 12135 长61 55 12136 长61 56 12143 长61 57 12144 长61 58 12148 长61 59 12155 长61 60 12157 长61 61 12162 长61 62 12162-1 长61 63 12162-3 长61 64 12162-4 长61 65 12162-5 长61 66 12170-1 长61 67 12180 长61 68 12551 长61 69 12552 长61 70 12552-1 长61 71 12552-2 长61 72 12552-3 长61 73 12553 长61 74 12553-1 长61 75 12553-2 长61 76 12553-3 长61 77 12554 长61 78 12554-1 长61 79 12554-2 长61 80 12554-3 长61 81 12555 长61 82 12555-1 长61 83 12555-2 长61 84 12556 长61 85 12556-1 长61 86 12556-2 长61 87 12556-3 长61 88 12556-4 长61 89 12716 长61 90 12723-1 长61 91 12723-2 长61 92 12723-4 长61 93 12728 长61 94 12729 长61 95 12735 长61 96 12736 长61 97 12738 长61 98 12739 长61 99 12741 长61 100 12742 长61 101 12744 长61 102 12745 长61 103 12747 长61 104 12747-1 长61 105 12748 长61 106 12748-1 长61 107 12748-2 长61 108 12751-1 长61 109 12751-2 长61 110 12751-3 长61 111 12751-4 长61 112 12755 长61 113 12755-1 长61 114 12755-2 长61 115 12755-3 长61 116 12755-4 长61 117 12756-1 长61 118 12758 长61 119 12761 长61 120 12761-2 长61 121 12762 长61 122 12770 长61 123 12771 长61 124 12771-1 长61 125 12771-2 长61 126 12772 长61 127 13001 长4+5 128 13002 长4+5 129 13003 长4+5 130 13004 长4+5 131 13005 长4+5 132 13008 长4+5 133 13009 长4+5 134 13011 长4+5 135 13013 长4+5 136 13014 长4+5 137 13015 长4+5 138 13016 长4+5 139 13017 长4+5 140 13018 长4+5 141 13019 长4+5 142 13020 长4+5 143 13031 长4+5 144 13032 长4+5 145 13033 长4+5 146 13040 长4+5 147 13041 长4+5 148 13042 长4+5 149 13050 长4+5 150 13076 长4+5 151 13100 长4+5 152 13102 长4+5 153 13705 长4+5 154 15001 长61 155 2000 长6 156 2002 长6 157 11001 长6 158 11002 长6 159 11003 长6 160 11004 长6 161 11005 长6 162 11006 长6 163 11007 长6 164 11009 长6 165 11010 长6 166 11011 长6 167 11012 长6 168 11013 长6 169 11014 长6 170 11015 长6 171 11016 长6 172 11021 长6 173 11023 长6 174 11030 长6 175 11032 长6 176 11033 长6 177 11034 长6 178 12011 长6 179 12012 长6 180 12013 长6 181 12014 长6 182 12169 长6 183 12550 长6 184 12722 长6 185 12723 长6 186 12724 长6 187 12725 长6 188 12726 长4+5 189 12727 长4+5 190 12732 长4+5 191 12733 长4+5 192 12737 长4+5 193 12800 长4+5 194 13006 长4+5 195 13007 长4+5 196 13012 长4+5 197 13023 长4+5 198 13034 长4+5 199 13038 长4+5 200 13051 长4+5 201 13052 长4+5 202 13053 长4+5 203 13066 长4+5 204 13068 长6 205 13070 长6 206 13071 长6 207 13075 长4+5 208 13077 长6 209 13080 长6 210 13099 长6 211 13101 长6 212 13105 长6 213 13150 长6 214 13151 长6 215 13200 长6 216 13201 长6 217 13202 长6 218 14058 长6 219 15002 长6 220 15003 长6 221 15005 长6 222 15006 长6 223 12550-1 长6 224 12723-3 长6 225 12724-1 长6 226 12724-2 长6 227 12724-3 长6 228 11018 长6 229 11028 长6 230 11047 长6 231 13055 长6 232 槐探1 长6 233 槐探2 长6 234 龙井贸1 长6 235 探6 长6 236 峪11 长6 237 峪12 长6 238 峪13 长6 239 峪17 长6 240 峪18 长6 241 峪19 长6 242 峪21 长6 243 峪22 长6 244 峪37 长6 245 峪38 长6 246 峪39 长6 247 峪41 长6 248 峪42 长6 249 峪43 长6 250 峪47 长6 251 峪49 长6 252 峪55 长6 253 峪56 长6 254 峪6 长6 255 峪60 长6 256 峪62 长6 257 峪7 长6 258 峪72 长6 259 峪76 长6 260 峪77 长6 261 峪79 长6 262 峪84 长6 263 峪85 长6 264 峪75 长6 265 峪86 长6 266 峪87 长6 267 峪89 长6 268 理47 长6 269 峪2 长6 270 11035 长6 271 2001 长6 以上油井均属于《延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目环境影响报告书》中的建设内容（环评批复：陕政环发[2010]297号），且该项目已于2022年5月通过竣工环境保护验收。 本项目概况 1、项目基本情况 项目名称：苗家坪注水点污水站建设项目； 建设单位：延长油田股份有限公司子洲采油厂； 建设地点：陕西省榆林市子洲县何家集镇苗家坪； 建设性质：新建； 总投资：744.88万元；资金全部由企业自筹； 建设规模：新建500m3/d采出水处理污水站，采用“除油+气浮+膜过滤”处理工艺，新建1具缓冲水箱、1具清水箱、1座除油沉砂池、1具气浮处理装置、1具膜处理装置、1座污水污泥池、1座压泥间、1座危废暂存间以及其他辅助配套设施和配套管线。 2、项目四邻关系 本项目位于子洲县何家集镇苗家坪村，采出水处理站在子洲采油厂消防队占地范围内建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，苗家坪集输点和采出水处理站新增输送管线占地为临时占地。 采出水处理站西面和南面紧邻林地，北面紧邻乡道，西面为报废品存放站，采出水处理站西北方向隔路91m为苗家坪集输点（新建缓冲水箱），西北方向360m为苗家坪集输点注水点1（依托清水罐），西北方向339m为苗家坪集输点注水点2（新建清水箱）。 3、项目主要建设内容 本项目拟建采出水处理站，处理规模为500m3/d，主要设置“除油+气浮+膜过滤”设备对采出水进行处理，处理后的废水输送至苗家坪集输点注水点清水箱/清水罐，再进行回注。本项目采出水由原油（周围井场通过罐车拉运进场）在苗家坪集输点油水分离管输至缓冲水箱。本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 采出水处理装置 污水处理工艺“除油+气浮+膜过滤”，建成后处理规模为500m3/d。采出水经苗家坪集输点输送至采出水处理站进行“除油+气浮+膜过滤”处理后外输至苗家坪集输点注水点回注。在苗家坪集输点场地新建缓冲水箱，在苗家坪集输点注水点2新建清水箱，在站内场地新建气浮处理装置、膜处理装置、除油沉砂池、污水污泥池、压泥间、危废暂存间和VOCs处理装置。 新建 管线工程 输水管线 （1）苗家坪集输点缓冲水箱至采出水处理站除油沉砂池，铺设输水管线1条，长度0.15km，DN100； （2）站内膜处理装置至注水点，铺设输水管线1条，长度0.24km，DN150。 管线均不涉及穿、跨越。 新建 供暖管线 苗家坪集输点锅炉房至采出水处理站，铺设供暖管线2条，同沟铺设，长度0.24km，DN50。管线均不涉及穿、跨越。 新建 辅助工程 办公楼 1F用于生产，2F为会议室，3F用于办公。 依托消防队原有建筑。 值班室 用于工作人员办公。 位于办公楼1F 新建，位于采出水处理站。 化验间 内设化验设备，主要对进（出水）pH、总矿化度、SS、含油量等指标进行化验，用以判定水质及调整加药方案。 位于办公楼1F 配电间 在站内设备配电间。 位于办公楼1F 库房（药品间） 存放水处理药剂（NaOH、碳酸钠、聚合氯化铝和次氯酸钠）。 位于办公楼1F 加药间 用于水处理过程中药剂添加。 位于办公楼1F 储运工程 除油沉砂池 新建1座158.4m3的除油沉砂池。 新建，位于采出水处理站。 污水污泥池 新建1座158.4m3的除油沉砂池。 新建，位于采出水处理站。 缓冲水箱 新建1具81m3的清水箱。 新建，位于苗家坪集输点。 清水箱 新建1具72m3的清水箱。 新建，位于苗家坪集输点注水点2。 清水罐 1具100m3的钢制清水罐。 依托苗家坪集输点注水点1。 公用工程 供电 接入附近区域电网。 原有 供暖 接入苗家坪集输点锅炉房供暖干线。 新建 供水 站场周边水井。 依托，位于采出水处理站东北方向。 排水 站内采用雨污分流制，雨水经排水沟汇集后排至场外。 依托消防队 采出水、反冲洗废水处理达标后回注油层。 新建 生活污水经消防队原有化粪池处理后，作业区定期抽运处置。 依托消防队 环保 工程 废气 除油沉砂池和污水污泥池产生有机废气经1套二级活性炭吸附装置（风量1500m3/h）处理后，经1根15m高排气筒排放。 新建 废水 生活污水经消防队原有化粪池处理后，作业区定期抽运处置。 依托消防队 污泥压滤废水和反冲洗用水进入除油沉砂池，进一步处理后回注油层。 新建 噪声 选用低噪声设备，隔声减震。 新建 固废 含油污泥交子洲采油队，暂存于子洲采油厂危废暂存间，定期交有资质的单位处理。 依托子洲采油厂危废暂存间 污油由子洲采油队定期回收处理。 依托子洲采油队 废活性炭、废弃包装物、化验废液、废滤膜暂存于新建危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位处理。 新建，位于采出水处理站东北角。 生活垃圾：垃圾桶收集后由作业区统一清运。 依托消防队 4、依托工程 本项目依托苗家坪集输点清水罐、注水撬。 （1）清水罐 1具，容积100m3，位于苗家坪集输点注水点1，主要存放采出水处理后回注水。 （2）注水撬 苗家坪集输点注水点1内含注水泵1台，流量为11m³/h。 苗家坪集输点注水点2内含注水泵2台，流量各为11m³/h。 （3）依托可行性分析 目前苗家坪注水点注水规模为33m3/h，本项目建成后，污水处理规模为500m3/d（20.8m3/h），处理后的采出水全部回注，苗家坪注水点的注水能力可以满足此项目注水需求。 5、主要生产设备情况 本项目工程主要生产设备情况见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 设备规格（型号） 数量（台套） 备注 1 平流式气浮处理装置 30m3/h 1 新增 2 管式膜过滤器 30m3/h 1 新增 3 板框压滤机 / 1 新增 4 加药装置 / 1 新增 5 污水提升泵 / 2（1用1备） 新增 6 污泥提升泵 / 2（1用1备） 新增 7 除油沉砂池 12m×4m×3.3m，158.4m3 1 新增 8 污水污泥池 12m×4m×3.3m，158.4m3 1 新增 9 缓冲水箱 9m×3m×3m， 81m3 1 新建（位于苗家坪集输点） 10 清水箱 6m×4m×3m， 72m3 1 新建（位于苗家坪集输点注水点2） 6、原辅材料 本项目运行时消耗的主要原料为水处理所加药剂等，主要使用4种药剂，根据来水水质进行投加，根据建设单位提供资料，项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量（t） 最大储存量（t） 储存规格 备注 1 NaOH 18 9 25kg，袋装 国内，汽车运输 2 碳酸钠 20 10 25kg，袋装 国内，汽车运输 3 聚合氯化铝 18 9 25kg，袋装 国内，汽车运输 4 次氯酸钠 1.08 0.5 25kg，桶装 国内，汽车运输 三、设计进出水水质 1、原水水质指标（进水） 根据设计文件，原水水质指标：进液含油量≤300mg/L，短期最大含油量≤500mg/L；悬浮物固体含量≤1000mg/L。 根据建设单位提供资料，子洲采油厂采出水水质：悬浮物9.60~16.26 mg/L，石油类6.30~7.30 mg/L，满足设计进水水质要求。 2、注水水质指标（出水） 根据设计文件，回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求，回注指标为：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 四、公用工程 1、供电 依托子洲采油厂消防队内原有供电设施。 2、供热 本次新建，供暖管线从苗家坪锅炉接入采出水处理站内。供暖管网均应防腐保温，保温材料选用岩棉管壳；供暖管道管材选用《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2008）。 3、给排水 生活用水、药剂配置用水、反冲洗用水来源均为站场周围井水。 a.生活用水 建设项目定员5人，年工作360天，员工生活用水量按80L/(人·d)计，则员工生活用水量约144m3/a，员工盥洗水用于站场内洒水抑尘。 b.药液配置用水 药液配置用水量6m3/d，配置的药液全部加入污水处理系统。 c.反冲洗用水 采出水处理系统中的滤膜每周进行一次反冲洗，每次用水量约0.2m3/次，反冲洗用水量约10m3/a，反冲洗废水进入污水处理系统进行处理。 项目建成后采出水处理规模500m3/d，采出水处理达标后回注至长6油层。 本项目用排水情况见表2-5。 表2-5 本项目用排水情况表 序号 用水项目 用水系数 单位 用水量 排水量 1 药液配置用水 6m3/d 360d/a 2160m3/a 0 2 设备反冲洗用水 10m3/a / 10m3/a 0 3 生活用水 144m3/a / 144m3/a 0 合计 2314m3/a 0 图2-1 项目水平衡图 m3/a 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：全厂劳动定员5人。 工作制度：三班制，每班8小时，年运行360天，全年运行8640小时。 7、项目平面布置 本项目站场平面布局呈矩形布置，厂区出入口位于东侧，采出水经站场东北侧的苗家坪集输点缓冲水箱除油处理后管输至除油沉砂池，除油沉砂池紧邻污水污泥池，除油沉砂池和污水污泥池位于站场西北角，气浮处理装置、膜处理装置位于站场车间，库房（药品间）、加药间、化验间和值班室等位于站场办公楼一层，办公楼二层和三层用于办公和会议，新建的危险废物暂存间和值班室位于厂区入口处，新建的清水箱位于站场北侧的苗家坪集输点注水点2，依托的清水罐位于站场东北侧的苗家坪集输点注水点1，新建的缓冲水箱位于站场东北侧的苗家坪集输点。综上，本项目平面布局合理，功能分区明确，交通便利。平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目可分为施工期、运营期两个阶段。 施工期环境影响的特点是施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响随着施工期的结束会消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。运营期环境影响持续时间长，并随着产能规模的增加而加大，贯穿于整个运营期。 1、施工期 1.1施工期场站工艺流程 场站施工期间主要分为场地清理、平整地坪、基础建设、建设及安装设备，最后投入使用，此过程中不可避免的对项目区所在地周围环境产生一定的影响。施工期主要是产生噪声、扬尘、固体废弃物（生活垃圾、建筑垃圾）等。施工工艺流程及产污环节详见图2-1。 图2-1 本项目站场施工工艺流程及产污环节图 1.2施工期管线工艺流程 图2-2 本项目管线施工工艺流程及产污环节图 1.3主要产排污环节 （1）施工废气 本项目施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、机械汽车燃油尾气。 施工作业产生的扬尘是施工期的主要污染因素，造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆粘带泥砂量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 施工阶段，运输车辆、施工机械设备排出的燃油尾气主要污染物是THC、CO、NOx等，会对周围的空气产生污染。 （2）施工期废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和工程废水。 生活污水：主要来源于施工人员的生活污水，经站内化粪池处理后作业区定期抽吸处置。 工程废水：结构施工阶段产生的工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水、泥浆水、混凝土养护废水、管道试压废水等，车辆清洗及养护废水主要污染物是SS，水量较少，车辆清洗废水经沉淀后用于施工场地抑尘，混凝土搅拌产生少量废水经过沉淀池沉淀后可利用，不排放，并无乱排放现象。管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压废水中污染物含量很少，主要为SS。试压结束后，试压废水可用作场地降尘用水。 （3）施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声产生源有挖土机械、装载机等，为相对静态的点声源；施工作业噪声主要是指瞬间出现的敲打声、装卸建材模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 （4）固体废物 施工期各种类型的施工垃圾（主要为建筑垃圾）、生活垃圾以及少量弃土，对附近区域将产生污染（如污染水体和大气）。因此，必须制定严格的管理措施，限制固体废物的排放，使其不成为该区域危害环境的新污染源。 （5）非污染生态影响 ①压占土地 拟建工程占地包括永久占地和临时占地，临时占地包括管线、施工场所的临时占地。施工结束后，临时占地经过2-3年后可恢复原有使用功能。永久占地主要为场站区域，永久占用的土地将永久性的改变土地利用结构和功能，临时占地将在短期改变土地利用的结构和功能，但可以得到生态恢复。 ②破坏植被 施工期对植物的影响主要有占地面积原有植物的清理、占压及施工人群的干扰。工程不但造成直接破坏区的植被剥离，还将对间接破坏区的植被造成压占，将造成局部区域生物量的减少。 ③破坏、污染土壤 工程对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。工程土方的开挖和回填，将造成土壤结构的改变，进而导致土壤肥力的降低，对当地植被的生长和产量造成一定影响。 ④水土流失 站场、管道施工扰动，将使站场、管线及周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。项目不但造成的地表扰动可能加剧地表直接破坏区的水土流失，对区域的水土流失有加剧的趋势。 2、运营期 2.1工艺流程 本项目废水处理规模为500m3/d，处理工艺采用“除油+气浮+膜过滤”，工艺流程图见图2-3。 工艺流程说明： （1）除油 苗家坪集输点原油分离的采出水进入缓冲水箱，污水管输至采出水处理站除油沉砂池进行除油处理。除油沉砂池原理为利用废水中悬浮物、水和油类的比重不同而达到分离的目的。分离后的废水输送至气浮装置。 （2）气浮 经除油处理的废水进入气浮处理装置处理，来水仍含有少量的悬浮物和油，进入气浮处理装置。气浮处理装置的工作原理是在一定条件下，将大量空气溶于水中，形成溶气水，作为工作介质，通过释放器骤然减压，快速释放，长生大量微细气泡黏附于经过混凝反应后废水中的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速地去除水中的污染物质，达到净水的目的。本项目采用的组合气浮处理装置，将加药聚凝部分、回流水溶气释放部分、气浮部分、电器控制部分有机地组合于一体。经气浮工艺处理后的废水表面浮油经管道回流至污水污泥池，下部废水进入膜处理装置继续处理。 图2-3主要工艺流程及产污环节图 （3）膜处理 气浮处理后的水输送到管式膜过滤器。管式膜具有选择性表面层的主要因素是形成具有一定大小和形状的孔。管式膜技术属于压力驱动型膜分离技术。由于管式膜的操作模式采用错流过滤，两者互相垂直，截留的溶质为切向流所带走，工作中自行清理了膜孔表面滞留的截留物，减少了浓差极化率，直至达到预定的分离目的，从而实现阶段性连续作业。在工作结束后，通过采取合适的清洗方法可使膜通量完全恢复，实现长周期运行。 施工期和运营期的产污环节一览表见表2-6。 表2-6 产污环节一览表 类型 排放源 污染物名称 治理措施及排放去向 大气污染物 施工期 开挖土方 施工扬尘 无组织排放 机械设备 机械排放废气 无组织排放 运营期 采出水处理 非甲烷总烃 除油沉砂池和污水污泥池产生废气经1套二级活性炭吸附装置（风量1500m3/h）处理后，经1根15m高排气筒排放，其余废气密闭处理无组织排放。 水污染物 施工期 砂石料冲洗、机械和车辆冲洗、混凝土养护等 工程废水 沉淀后，循环使用。 管道试压废水 工程废水 进入下一段管线循环使用，可用作场地降尘用水。 施工人员 生活污水 经站内化粪池处理后作业区定期抽吸处置。 运营期 采出水、反冲洗废水 处理后的出水 达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准后回注地层。 工作人员 生活污水 经站内化粪池处理后作业区定期抽吸处置。 固体废弃物 施工期 工地 建筑垃圾 建筑垃圾填埋场或综合利用 施工人员 生活垃圾 集中收集，运往生活垃圾填埋场。 土石方过程 施工弃土 厂区回填，综合利用 运营期 废水处理 含油污泥 交子洲采油队，暂存于子洲采油厂危废暂存间，定期交有资质的单位处理。 废水处理 污油 子洲采油队回收处理 废水处理 废滤膜 暂存于本次新建危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 废气处理 废活性炭 水处理药剂 废弃包装物 废水化验 化验废液 工作人员 生活垃圾 作业区统一清运。 噪声 施工期 施工设备 噪声 隔声降噪，加强管理 运营期 泵组、机械等 噪声 生态影响 施工期 机械设备、施工人员 压占土地、破坏植被等 严格控制施工范围，规范人员活动，最大限度减少对植被生存环境的践踏破坏。 运营期 场站 永久占地、污水 选用优质设备，定期进行设备检修，加强运行管理和进出水水质监测工作。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与新建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，项目采出水处理站在子洲采油厂消防队场地建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，苗家坪集输点和采出水处理站新增输送管线。现场踏勘未发现遗留污染问题。无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 一、现有工程环保手续履行情况 区块： 环评：项目位于子洲采油厂苗家坪区域，该区域已纳入延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目环境影响报告书，环评批复：陕政环发[2010]297号。 验收：延长油田股份有限公司子洲采油厂产能开发建设项目于2022年5月通过竣工环境保护验收，主要建设内容：产能规模1.7万吨/年，油井594口，注水井47口。 站场： 原苗家坪污水水处理系统属于苗家坪集输点建设项目内容，苗家坪集输点于2009年5月6日以“子政环建审子（2009）第4号”文取得了该集输点环境影响登记表的审批意见。设计建设规模：日处理液量200方，存储原油100方，处理回注污水180方。本项目另行选址新建苗家坪采出水处理站，原苗家坪污水水处理系统随即拆除。 二、现有工程概况 苗家坪集输点具有来车卸油，原油脱水，净化油储存，污水处理，净化污水回注，计量和汽车拉油装车等功能。原油处理量200m3/d，污水处理规模180m3/d，处理工艺为沉降除油+过滤，注水规模33m3/h，注水点1注水撬设计注水能力11m3/h，注水点2注水撬设计注水能力22m3/h，目前注水点1注水规模为10m3/h，注水点2注水规模为16m3/h，设计注水压力为25MPa，实际注水为13MPa。本次采出水处理站建成后，现有采出水处理站不再使用。苗家坪集输点已建一座10m3污油池，苗家坪集输点注水点2已建一具100m3清水罐，原苗家坪注水点配套的注水井情况见表2-7和表2-8。 表2-7 注水点1配套的注水井坐标 序号 注水井号 X Y 1 12124 4135562.9 19395088.4 2 12125-2 4135490 19395440 3 12137 4135199.6 19395283.8 表2-8 注水点2配套的注水井坐标 序号 注水井号 X Y 1 12030 4134646.1 19395195.9 2 12038 4134931.9 19394896.9 3 12051 4135318.7 19394785.7 4 12162-2 4134650 19394410 5 12170 4134791.8 19394156.5 6 12729-1 4135745 19394620 7 12731 4136070.2 19394203 8 12740 4135513.2 19394195.3 9 12751 4135164.3 19394006.4 10 12752 4135550.3 19393508.9 11 12756 4134840.3 19393791.2 12 12757 4135218.6 19393486.9 13 12761-1 4134191 19393825 14 12761-3 4134481 19393675 三、现有工程污染物治理及排污情况 原苗家坪集输点运营期主要污染为无组织排放的非甲烷总烃、站内处理的采出水、反冲洗废水、设备运行噪声、含油污泥等，现有工程污染物治理及排放情况如下： 1、废气 （1）无组织排放 运营期废气主要为采出水处理站运行逸散的非甲烷总烃，根据榆林科立威生态环境检测有限公司2023年3月30日对苗家坪集油点无组织废气的监测结果，苗家坪集油点非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》中边界浓度不应超过4.0mg/m3的限制要求，具体情况如下： 表2-9 苗家坪集油点无组织废气监测结果 监测项目 监测 日期 监测点位 监测结果（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃 2023. 3.30 苗家坪集油点上风向 0.47 0.46 0.44 0.43 苗家坪集油点下风向1 0.96 0.90 0.94 0.95 苗家坪集油点下风向2 1.00 1.02 1.00 1.03 苗家坪集油点下风向3 1.13 1.06 1.12 1.00 苗家坪注水点非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》中边界浓度不应超过4.0mg/m3的限制要求。 2、废水 （1）采出水 原苗家坪注水点采出水处理站处理规模180m3/d，处理工艺“沉降除油+过滤”，注水点1注水撬注水能力11m3/h，注水点2注水撬注水能力22m3/h。根据《陕西省生态环境厅关于石油天然气开采项目环评涉及采出水适用回注标准的复函》：建议石油天然气开采企业建设项目环评采出水达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）规定的回注标准后回注。根据资料查阅，苗家坪注水点现行处理工艺“沉降除油+过滤”不能满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关限值要求。 （2）反冲洗废水 根据建设单位提供资料，苗家坪集输点反冲洗废水量为2.7m3/a，全部进入污水处理系统处理达标后回注油层。 3、噪声 现有工程污染源主要为设备运行噪声，根据苗家坪注水点四邻关系，注水点周围50m范围内无声环境敏感目标，在采取基础减振、隔声降噪、定期维护设备等隔声降噪措施后，对区域声环境影响很小。 4、固废 （1）废弃包装物 现有工程废弃包装物产生量约0.08t/a，定期交由有资质的单位处置。 （2）含油污泥 现有工程含油污泥产生量约为200t/a，属危险废物（HW08），危废代码为071-001-08，含油污泥运送至子洲采油队危废暂存间暂存，定期由有资质的单位清运处置。 （3）废滤料 废滤料产生量约10t/a，定期交由有资质的单位处置。 四、现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施 根据现场踏勘，苗家坪集输点现有工程主要存在的问题及“以新带老”措施如下： 表2-10 项目“以新带老”措施一览表 序号 现有工程 以新带老措施 1 卸油台未完全密闭 卸油台密闭改造 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 项目位于陕西省榆林市子洲县苗家坪村，根据大气环境功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目常规污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的环保快报“附表5、2023年1-12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中相关数据，具体见下表。 表3-1环境空气质量现状表 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 30 40 75.0 达标 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 26 35 74.3 达标 CO 日平均第95百分位浓度 1.5 4 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 156 160 97.5 达标 根据以上数据，本项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度、CO日平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，因此，本项目所在区域属于环境空气质量达标区域。 （2）其他污染物环境空气质量现状 本项目排放的主要污染物为非甲烷总烃，中环标检科技有限公司于2023年10月27日~10月29日对区域非甲烷总烃进行了补充监测。 ①监测点位 监测点位与项目位置关系见表3-2。 表3-2监测点位与项目位置关系 序号 监测点位 相对厂址方位与距离 监测项目 监测频次 坐标 方位 距离（m） 1 1#苗家坪注水点处理站下风向 109°48′9.17355″， 37°20′50.69660″ 下风向 / 非甲烷总烃 连续监测3天， 每天4次 ②监测结果及评价 本项目排放的其他污染物环境空气质量现状监测结果及评价详见表3-3。 表3-3其他污染物环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 1#厂界下风向 非甲烷总烃 1h平均值 2 0.70~0.84 42 / 达标 由监测结果可知，项目区域环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值要求。 2、地表水环境 项目废水不外排，不涉及地表水，因此，本次评价未进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需检测保护目标声环境质量现状并进行评价。 4、生态环境 本项目采出水处理站依托子洲采油厂消防队场地建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，苗家坪集输点和采出水处理站新增输送管线占地为临时占地。永久占地不涉及生态环境保护目标，区域生态环境质量良好。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射。 6、地下水环境质量现状 中环标检科技有限公司于2023年10月27日对项目周边地下水水井进行地下水环境质量现状监测。 （1）监测点位 地下水监测点位与本项目相对位置关系见表3-4。 表3-4监测点位与项目位置关系 序号 监测点位 坐标 井深/水位 （m） 井口标高 （m） 距离本项目 （m） 相对位置 1 1#苗家坪注水点水井 E 109°48'19.52" N 37°21'6.09" 17.86 1018.32 486 NE （2）监测项目 水质：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、石油类。 水位：井口坐标、井口标高、井深、水位埋深、水温。井深、井口标高及水位埋深应准确到小数点后两位数字（厘米级），与水质同期进行。 （3）执行标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类满足参考标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）监测结果及评价 地下水环境质量现状监测结果及评价详见表3-5。 表3-5地下水环境质量现状监测结果一览表 序号 监测项目 监测结果 标准限值 达标情况 1 pH值（无量纲） 7.14 6.5-8.5 达标 2 氨氮（以N计，mg/L） 0.025ND 0.5 达标 3 硝酸盐（以N计）（mg/L） 17.6 20.0 达标 4 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） 0.002 1.00 达标 5 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） 0.002ND 0.002 达标 6 氰化物（mg/L） 0.002ND 0.05 达标 7 砷（mg/L） 1.0×10-3ND 0.01 达标 8 汞（mg/L） 1.0×10-4ND 0.001 达标 9 铬（六价）（mg/L） 0.007 0.05 达标 10 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） 943 450 超标（污染指数2.10） 11 铅（mg/L） 2.5×10-3ND 0.01 达标 12 氟化物（mg/L） 0.7 1.0 达标 13 镉（mg/L） 5×10-4ND 0.005 达标 14 铁（mg/L） 0.3ND 0.3 达标 15 锰（mg/L） 0.1ND 0.10 达标 16 溶解性总固体（mg/L） 1.36×103 1000 超标（污染指数1.36） 17 耗氧量（mg/L） 1.34 3.0 达标 18 硫酸盐（mg/L） 340 250 超标（污染指数1.36） 19 氯化物（mg/L） 538 250 超标（污染指数2.15） 20 总大肠菌群（MPN/100mL) 未检出 3.0 达标 21 细菌总数CFU/mL) 46 100 达标 22 钾（mg/L） 8.30 / 达标 23 钠（mg/L） 123 200 达标 24 钙（mg/L） 167 / 达标 25 镁（mg/L） 131 / 达标 26 碳酸根（mg/L） 5ND / 达标 27 碳酸氢根（mg/L） 164 / 达标 28 石油类（mg/L） 0.01ND / 达标 地下水水质监测点各点的阴阳离子平衡分析见表3-6。 表3-6阴阳离子平衡分析表 监测点位 阴阳离子 1#苗家坪注水点水井 K+(mg/L) 8.30 Na+(mg/L) 123 Ca+(mg/L) 167 Mg2+(mg/L) 131 CO32-(mg/L) 5ND HCO3-(mg/L) 164 Cl-(mg/L) 538 SO42-(mg/L) 340 阴离子总和(mmol/L) 24.67 阳离子总和(mmol/L) 25.00 E/% 0.67 备注：监测结果低于方法检出限时，按1/2最低检出浓度值参加统计处理 根据离子平衡的检查公式：E=100×（∑mc-∑ma）/（∑mc+∑ma），计算得该区域地下水中阴阳离子毫克当量浓度相对误差均小于±5%，检测数据可信。 由监测结果可知，监测点位总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物监测结果超标，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标主要原因是受原生地质因素影响和地下水循环条件（径流途径长、径流速度慢、更新能力弱、蒸发作用强烈）等有关，非人类工程活动影响造成。 7、土壤环境质量现状 中环标检科技有限公司于2023年10月27日对区域土壤环境质量进行了监测。 （1）监测点位及监测项目 本项目土壤环境质量现状监测点位及监测因子详见表3-7。 表3-7土壤监测点位与项目位置关系 序号 监测点位 点位坐标 类型 取样深度 监测频次 监测项目 #1 厂区采出水处理站附近 109°48′9.95″E 37°20′51.93″N 表层样 0-0.2m 采样1次 GB36600-2018中45项基本因子+pH值+石油烃 （2）执行标准 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类用地筛选值。 （3）监测结果与评价 土壤环境质量现状监测结果及评价详见表3-8、表3-9和表3-10。 表3-8土壤理化性质监测结果表 监测点位 项目厂址采出水处理站附近 时间 2023年10月27日 经度 109°48′9.95″ 纬度 37°20′51.93″ 层次 表层土0-0.2m 现场记录 颜色 棕 结构 团粒状结构 质地 轻壤土 砂砾含量 4% 其他异物 无 实验室测定 pH值（无量纲） 8.24 阳离子交换量（cmoL+/Kg） 8.6 氧化还原电位（mV） 378 饱和导水率 Kt(mm/min) 2.58 土壤容重/(g/cm3) 1.20 孔隙度（%） 52 表3-9土壤环境质量现状监测结果一览表 序号 采样时间 2023.10.27 项目名称 第二类用地 项目厂址采出水处理站附近（0-0.2m） 筛选值 管制值 监测值 达标情况 1 砷（mg/kg） 60 140 12.3 达标 2 镉（mg/kg） 65 172 0.06 达标 3 铬（六价）（mg/kg） 5.7 78 0.5ND 达标 4 铜（mg/kg） 18000 36000 20 达标 5 铅（mg/kg） 800 2500 35 达标 6 汞（mg/kg） 38 82 0.042 达标 7 镍（mg/kg） 900 2000 35 达标 8 四氯化碳（mg/kg） 2.8 36 1.3×10-3ND 达标 9 氯仿（mg/kg） 0.9 10 1.1×10-3ND 达标 10 氯甲烷（mg/kg） 37 120 1.0×10-3ND 达标 11 1，1-二氯乙烷（mg/kg） 9 100 1.2×10-3ND 达标 12 1，2-二氯乙烷（mg/kg） 5 21 1.3×10-3ND 达标 13 1，1-二氯乙烯（mg/kg） 66 200 1.0×10-3ND 达标 14 顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg） 596 2000 1.3×10-3ND 达标 15 反-1，2-二氯乙烯（mg/kg） 54 163 1.4×10-3ND 达标 16 二氯甲烷（mg/kg） 616 2000 1.5×10-3ND 达标 17 1，2-二氯丙烷（mg/kg） 5 47 1.1×10-3ND 达标 18 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） 10 100 1.2×10-3ND 达标 19 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） 6.8 50 1.2×10-3ND 达标 20 四氯乙烯（mg/kg） 53 183 1.4×10-3ND 达标 21 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） 840 840 1.3×10-3ND 达标 22 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） 2.8 15 1.2×10-3ND 达标 23 三氯乙烯（mg/kg） 2.8 20 1.2×10-3ND 达标 24 1，2，3-三氯丙烷 0.5 5 1.2×10-3ND 达标 25 氯乙烯（mg/kg） 0.43 4.3 1.0×10-3ND 达标 26 苯（mg/kg） 4 40 1.9×10-3ND 达标 27 氯苯（mg/kg） 270 1000 1.2×10-3ND 达标 28 1，2-二氯苯（mg/kg） 560 560 1.5×10-3ND 达标 29 1，4-二氯苯（mg/kg） 20 200 1.5×10-3ND 达标 30 乙苯（mg/kg） 28 280 1.2×10-3ND 达标 31 苯乙烯（mg/kg） 1290 1290 1.1×10-3ND 达标 32 甲苯（mg/kg） 1200 1200 1.3×10-3ND 达标 33 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） 570 570 1.2×10-3ND 达标 34 邻二甲苯（mg/kg） 640 640 1.2×10-3ND 达标 35 硝基苯（mg/kg） 76 760 0.09ND 达标 36 苯胺（mg/kg） 260 663 0.06ND 达标 37 2-氯酚（mg/kg） 2256 4500 0.06ND 达标 38 苯并[a]蒽（mg/kg） 15 151 0.10ND 达标 39 苯并[a]芘（mg/kg） 1.5 15 0.10ND 达标 40 苯并[b]荧蒽（mg/kg） 15 151 0.10ND 达标 41 苯并[k]荧蒽（mg/kg） 151 1500 0.2ND 达标 42 䓛（mg/kg） 1293 12900 0.10ND 达标 43 二苯并[a，h]蒽（mg/kg） 1.5 15 0.10ND 达标 44 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） 15 151 0.10ND 达标 45 萘（mg/kg） 70 700 0.09ND 达标 表3-10厂区土壤监测点位特征因子检测结果 点位 采样深度 石油烃（mg/kg） pH值（无量纲） 项目厂址采出水处理站附近 0-0.2m 58 8.24 由表3-5和3-6可以看出，本项目厂址采出水处理站附近土壤点位监测结果可以达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中二类用地筛选值要求，所在地土壤环境较好。 6、生态环境 本项目周边无珍稀野生动物及珍稀植物，无文物古迹等需特殊保护的目标，区域生态环境质量现状良好。 7、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘根据现场勘查，项目主要环境保护目标如下： 1、大气环境 项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境 项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。 4、生态环境 本项目采出水处理站在子洲采油厂消防队场地建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，苗家坪集输点和采出水处理站新增输送管线占地为临时占地。永久占地不涉及基本农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物 本项目施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求；运营期DA001排气筒排放的非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.4章节废水集输和处理系统排放控制要求标准限值，厂界非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，具体标准限值详见表3-11和表3-12。 表3-11施工期大气污染物排放标准 污染物名称 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值mg/m3 标准来源 施工扬尘（TSP） 周界外浓度最高点a 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 注：a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-12运营期大气污染物排放标准 污染物名称 排气筒高度（m） 有组织排放限值（mg/m3） 厂界监控点浓度限值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 >15 120 4 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） 二、水污染物 本项目废水处理后水质标准按《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的规定执行，具体见表3-13。根据建设单位提供资料，何家集镇储层空气渗透率为1.04×10-3µm2，储层空气渗透率1.04×10-3µm2＜0.1µm2，执行Ⅰ类标准要求。 表3-13《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》 储层空气渗透率（µm2） ＜0.01 [0.01，0.05） [0.05，0.5） [0.5，2.0） ≥2.0 水质标准分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 悬浮固体含量（mg/L） ≤8.0 ≤15.0 ≤20.0 ≤25.0 ≤35.0 悬浮物颗粒直径中值（um） ≤3.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.5 含油量（mg/L） ≤5.0 ≤10.0 ≤15.0 ≤30.0 ≤100 平均腐蚀率 ≤0.076 三、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，具体标准限值见表3-14。 表3-14噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 四、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气：VOCs排放量0.143t/a（有组织0.068t/a，无组织0.075t/a）。项目VOCs污染物总量在区域内平衡，具体根据当地环保部门的总量控制要求进行。 （2）废水：废水不外排。 （3）固体废物：均妥善处置不外排，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要发生在基坑开挖、基础处理、材料运输和土方回填以及开辟施工场地与便道环节中。施工扬尘对环境造成的不良影响表现为：①导致环境空气中的TSP指标升高；②影响植物的光合作用与正常生长，使局部区域农作物减产。根据类比分析，建设期运输道路下风向TSP轴线净增浓度主要对管线、道路两侧各50m范围影响较大，将形成扬尘污染带（最高允许浓度是1.0mg/m3）。为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施： ①严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。 ②严格渣土运输车辆规范化管理。推动渣土运输车辆公司化运营，推动渣土车运输车辆安装密闭装置、确保车辆按照规定时间、地点和路线行驶。 ③施工工地四周应当设置不低于2m的硬质密闭围挡，施工作业层外侧须使用密目安全网进行封闭。 ④施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。 ⑤闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施。 ⑥各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场材料的清运、堆放和场地恢复等，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。 ⑦加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。 ⑧施工场地应配备洒水车定期清扫洒水，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘。 ⑨土方和物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，运输路线尽量避开集中居住区，并对车辆经过的道路进行洒水降尘，以减少扬尘污染；对于不慎洒落的废渣、材料等派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染。 ⑩建设单位应合理设计材料运输路线，运输道路，并设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于20km/h。 通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%~80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，将施工期扬尘基本控制在施工现场范围内。 （2）施工机械和运输车辆废气 施工期运输建筑材料及机械设备的车辆较多，且多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工路段和运输道路沿线的空气污染物排放。根据已建工程的类比调查，每辆车日耗油量约11.52kg/d，则每辆车平均日排放烃类0.025kg/d、NOx为0.034kg/d。施工期运输车辆尾气影响范围主要在道路沿线两侧50m范围，因此将对沿线的环境空气产生一定影响。 对此提出如下防治措施： ①在施工过程中，禁止运输车辆超载； ②加强施工机械的日常保养和维护； ③禁止使用废气排放超标的车辆。 2、施工期水环境污染防治措施 施工期产生的废水主要为施工生活污水和施工废水。 生活污水经消防队化粪池处理后由作业区定期抽吸处置。施工废水主要包括进出施工场地的车辆清洗废水、泥浆水、管道试压等工程废水，主要污染物是SS。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后用于施工场地抑尘，混凝土搅拌废水经过临时性沉淀池沉淀后循环使用，不外排；管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压废水中污染物含量很少，主要为SS。试压结束后，试压废水可用作场地降尘用水。因此，施工期工程废水不会对外环境造成不利影响。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声源主要是施工机械、运输车辆和水泵，其源强详见表4-1。 表4-1 施工机械噪声值一览表 序号 设备名称 声级/距离[dB（A）/m] 1 挖掘机 84/5 2 运输车辆 83.6/3 3 水泵 85/1 施工期各机械噪声源均视为点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中无指向性几何发散衰减模式预测计算各类施工机械在不同距离的贡献值。点声源噪声衰减模式为： L（r）=L（r0）－20lg（r/r0）－△L 其中：L（r）——距声源r处声级，dB（A）； L（r0）——距声源r0处声级，dB（A）； r——声源距离测点处的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。 根据上述公式计算出各类噪声设备在不同距离处的噪声贡献值，具体详见表4-2。 表4-2 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号 机械 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] 施工阶段 40m 60m 100m 200m 300m 400m 500m 1 挖掘机 66 62 58 52 48 46 44 场地作业 2 运输卡车 61 58 53 47 41 41 39 物料运输 3 水泵 53 49 45 39 35 33 31 场地浇灌 由表4-2噪声源预测计算结果可知，施工场地作业阶段，昼间距施工设备40m，夜间200m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）表1规定的排放限值，场地浇灌阶段昼间和夜间距离水泵40m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值。 为减少施工噪声对周围声环境的影响，施工单位及建设单位应采取以下防治措施： ①选用低噪声设备，同时施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并严格按操作规范使用各类机械； ②高噪声建筑施工机械在施工时应采取隔声或基础减振等降噪措施； ③合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工； ④承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛； ⑤应将高噪声设备规定施工时间，严禁夜间施工高噪声机械设备。 综上，施工期较短，该影响随着施工期的结束而消失，不会对周围声环境产生不良影响。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为场地平整、建（构）筑物基础开挖产生的土石方和施工过程产生的剩余废物料等建筑垃圾以及施工人员日常生活产生的生活垃圾。 开挖回填管沟多余的土方沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富裕量，剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。项目管线施工的挖方全部回填，无弃方。场站基础工程挖土方量、回填土方量和工程弃土在场内周转，就地平衡，也可用于绿地和道路建设。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地环卫部门制定填埋地点。生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处置。 为防止施工期固体废物对周围环境带来不利影响，要求施工单位在工程施工期采取以下防治措施： ①砖块、混凝土、涂刷材料和包装材料等固体废物必须妥善处理，及时清运； ②合理规划施工方案，科学布局施工材料堆放场； ③当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； ④施工结束后，要对砖块、混凝土和包装材料等固体废物及时收集，尽量回用，不能回用的及时清运，集中收集后运至相关部门指定地点统一处理，以防造成二次污染； ⑤施工期施工人员产生的生活垃圾禁止乱堆乱放，集中收集后定期拉运至生活垃圾填埋场集中处理。 施工期应严格按照上述措施加强管理，对各类固体废物分类收集，合规处置。 5、施工期土壤污染防治措施 （1）施工中尽量利用现有道路和生活设施，不得随意开设施工便道，减少施工临时用地，减轻对土壤、植被的破坏。 （2）项目区裸露地表进行平整处理后尽快将这部分表层土壤覆盖在最上面，能够在一定程度上恢复原先的土壤肥力。 6、施工期生态污染防治措施 本项目仅管线铺设工程新增用地，占用永久基本农田，土壤类型为壤土，扰动总面积达3780m2，为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构（砾幕），增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性，项目占地情况可见表4-3。 表4-3占地情况一览表 区域 永久占地（m2） 临时占地（m2） 占地土壤类型 备注 来水管线（0.15km） / 900 壤土 施工作业带宽度6m 外输管线（0.24km） / 1440 施工作业带宽度6m 供热管线（0.24km） / 1440 施工作业带宽度6m 小计 / 3780 / / ①应对拟敷设管线的地表情况进行现场调查，尽可能选择植被稀疏的区域进行工程建设，尽量避开植被茂密区域，减少因施工造成的植被破坏。 ②管线施工时，管道施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期。管道施工带范围严格控制在6m以内；管线施工作业结束后，立即对现场进行分层回填平整，恢复地貌原状，并覆土压实，减少水土流失；对占用的农田的表土进行单独收集，用于复垦和新垦农田的土壤改造。 ③管线尽量沿前期选址阶段已开辟便道建设，避免对周边野生植被重复破坏。划定施工作业范围和路线，严格控制和管理运输车辆及机械施工作业范围，采用拉设彩条等方式限定行驶范围，所有车辆采用“一”字行驶，避免并行开辟新路。管道施工作业带应严格控制在规定范围以内，确定作业路线，不得随意改线。 ④对管沟回填后多余的土应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水区域。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致。 占用基本农田的土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然主管部门备案，一般不超过两年。临时占地在施工期结束后立即恢复原有土地利用现状。占用草地及林地的，及时种树种草，恢复植被；占用耕地的施工完毕后，立即恢复原貌，确保不影响其土地功能性质；占用其他土地的，均按照相关措施恢复原有土地性质及功能。从整个评价区来看，项目评价范围内无珍稀濒危动植物，项目实施不会造成地区植被类型和植物种类的消失。农田生态系统不同于自然生态系统，农作物依赖人类的耕作和管理，且大部分生物量在作物成熟后被人类收割，项目实施后减少了当地农作物的产量，对次年产生一定的不利影响，但通过落实经济补偿、复垦等措施后，对生态的影响为短暂的且可逆的，项目不会改变周围生态系统的功能和结构，对生态环境的影响是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气产排污节点及污染防治措施 本项目运营过程中产生的废气主要为采出水处理过程中产生的非甲烷总烃。本项目在除油沉砂池和污水污泥池上设置集气罩收集废气，再经1套二级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放。未捕集的废气无组织排放。 （1）有组织废气 本项目除油沉砂池和污水污泥池会逸散有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中石油天然气开采行业中废水收集、处理和处置过程逸散的排放系数“大多数油气田废水收集、处理和处置过程均在封闭管道或容器中进行，挥发性有机物排放可以忽略，产污系数为0；部分敞口的污水池或污泥池，如水层顶部有明显浮油时，挥发性有机物排放量会比较大，产污系数为0.6；而废水的生化处理装置挥发性有机物排放量相对较小，产污系数为0.005”，本项目产污系数按0.005千克/立方米-产品考虑，项目污水处理设施年最大处理水量为150000m3/a（500m3/d），逸散的非甲烷总烃最大产生量为0.75t/a。 逸散的有机废气收集效率为90%，二级活性炭装置对有机废气去除率为90%，因此进入废气处理的污染物量为非甲烷总烃0.675t/a，处理后排气筒排放量为非甲烷总烃0.068t/a。 （2）无组织废气 根据上述，项目除油沉砂池和污水污泥池未集中收集的废气无组织排放，捕集效率为90%，则未被捕集的量为非甲烷总烃0.075t/a。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | （3）废气排放情况分析 表4-4项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源 污染物 污染物产生 处理措施措施 污染物排放 排放时间/h 排放 方式 排放口类型 核算方法 设计风量/ （m3/h） 排风量/ （m3/h） 产生浓度/ （mg/m3） 产生速率/（kg/h） 产生量/ （t/a） 工艺 效率 /% 核算方法 排放浓度/ （mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/ （t/a） / 非甲烷总烃 / 1500 1200 65.104 0.078 0.675 二级活性炭吸附装置 90% / 6.510 0.008 0.068 8640 DA001排气筒 一般排放口 注：考虑到风压阻力损耗等因素（20-30%），项目风量按设计风量的80%计算。 表4-5项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置 产生工序 污染物 产生量t/a 消减量t/a 排放量t/a 排放源强kg/h 逸散时间h 面源面积m2 面源高度m 污水处理装置 逸散 非甲烷总烃 0.075 / 0.075 0.019 8640 96.52 2 （4）排放口基本情况 表4-6项目废气排放口基本情况表 排放口编号 污染物名称 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气流速m/s 排放温度（℃） 年排放小时数/h 排放工况 经度 纬度 DA001 非甲烷总烃 109°48′8.74627″ 37°20′52.83056″ 15 0.2 10.62 25 8640 连续 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （5）大气污染物排放量核算表 表4-7大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 DA001 非甲烷总烃 7.813 0.008 0.068 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.068 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.068 表4-8大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 无组织 污水处理 非甲烷总烃 加强管理、通风 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 周界外浓度最高点 4 0.075 无组织排放 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.075 表4-9大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.143 表4-10非正常工况下有组织废气污染源强一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 DA001 废气处理设施出现故障 非甲烷总烃 65.104 0.078 0.5 1 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产，及时维修 （6）废气防治措施可行性及达标分析 a.有组织废气治理措施 ①项目有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 技术原理：有机废气由风机提供动力，进入活性炭吸附器塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其被吸附并保持在固体表面，处理后的尾气通过15m高的排气筒排放。 项目使用的活性炭是一种高效的吸附材料，利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。 项目有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，参其他行业废气污染防治推荐可行技术，项目采用二级活性炭吸附装置去除有机废气，为有机废废气污染防治可行技术。 b.无组织排放废气治理措施 项目无组织废气排放主要是采出水处理过程逸散未收集废气，拟采取的控制措施有： 1）生产线装置防治措施 ①对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； ②加强车间通风，通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 2）其他与无组织排放相关的安全环保管理措施 ①安装在项目仓库、生产间等建筑物内的全部电气设施，均应符合国家颁布的《中华人民共和国爆炸和火灾危险场所电力装置及设备规范》，以及其他相关安全、环保技术规范； ②完善各类安全环保规章制度，加强管理，所有操作严格按照规程进行； ③加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗； ④加强劳动保护措施，以防生产过程中操作工人健康损害事故发生。 通过采取以上无组织排放控制措施，污染物非甲烷总烃厂界最高浓度能够达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）非甲烷总烃限值标准。 综上，项目大气环境污染物防治措施是可行的。 3、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022），本次评价建议废气监测频次及指标如下表，延长油田股份有限公司子洲采油厂后续应将本项目纳入油田整体废气自行监测计划，并根据需要对本次评价提出的监测计划进行调整。废气自行监测要求如下表。 表4-11环境监测计划 类别 监测位置 监测指标 监测频率 排放标准 监测单位 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 1次/月 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020） 有资质的环境监测机构 厂界 非甲烷总烃 1次/季度 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测委托具备相应监测资质单位进行。 4、大气环境影响分析 项目所在区域属于达标区，所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3限值要求，项目站场厂界外北侧600m为苗家坪村且位于项目区域主导风向的上风向，项目有机废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，无组织排放的烃类气体很少，由于项目所在区域空旷，经空气稀释后，对环境空气影响较小。 二、废水 1、产排量核算及防治措施 本项目生活污水经化粪池处理后定期由作业区抽吸处置。生产用水主要是药液配置用水、设备反冲洗用水，药液配置用水和反冲洗用水为站场周边井水，配置的药液全部加入污水处理系统，反冲洗废水进入污水处理系统进行处理，污泥压滤废水进入污水处理系统进行处理。 采出水 本项目建成后，苗家坪注水点处理站污水处理规模为500m3/d（180000m3/a）。站内流程密闭，来水为经苗家坪集输点油水分离后的采出水，经处理达《碎屑岩油藏注水指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6）。根据表2-1，苗家坪注水点收水范围采油井均为长4+5、长6油层，根据建设单位提供资料，长4+5、长6油层配伍，采出水回注油层为长6油层，满足同层回注原则。 ②反冲洗废水 根据建设单位提供资料，本项目反冲洗废水10m3/a，反冲洗废水经采出水处理系统处理达《碎屑岩油藏注水指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6）。 2、污水治理技术可行性分析 ①处理工艺 苗家坪注水点污水处理工艺为：经苗家坪集输点油水分离后的采出水→缓冲水箱（位于苗家坪集输点）→除油处理（管输至处理站除油沉砂池）→气浮处理→膜处理→清水箱/清水罐（位于苗家坪集输点）→回注 ②设计进出水水质 a.原水水质指标（进水） 原水水质指标：进液含油量≤300mg/L，短期最大含油量≤500mg/L；悬浮物固体含量≤1000mg/L。 b.注水水质指标（出水） 回注水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅰ类标准要求，回注指标为：含油量≤5mg/L，悬浮物≤8mg/L，悬浮物粒径中值≤3.0µm。 ③工艺可行性分析 苗家坪注水点处理站采用“除油+气浮+膜过滤”处理工艺，根据设计资料，原水水质指标为进液含油量≤300mg/L，短期最大含油量≤500mg/L；悬浮物固体含量≤1000mg/L，处理工艺具体效率见表4-12。 表4-12水处理工艺分段污染物去除率一览表 单位mg/L 处理工艺 指标 SS 含油量 除油沉砂处理 进水 1000 500 去除率% 20 60 出水 800 200 气浮处理 进水 800 200 去除率% 95 90 出水 40 20 膜过滤 进水 40 20 去除率% 99 80 出水 4 4 综合 合计去除率（%） 99.6 99.2 设计出水水质 4 4 出水水质限值要求 8 5 是否满足要求 满足 满足 采取上述工艺后出水水质可满足回注水标准《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关限值要求。 同时，本次评价收集到了延长油田股份有限公司宝塔采油厂王皮湾联合站PEK管式膜污水处理系统水质监测数据，具体情况如下： 表4-13 管式膜水处理工艺水质监测结果 单位mg/L 监测点位 监测指标 监测结果 标准限值 王皮湾联合站PEK管式膜污水处理系统出口 悬浮固体含量 mg/L 3 ≤8.0 含油量 mg/L 0.52 ≤5.0 硫酸盐还原菌 个/mL 2.5 - 铁细菌 个/mL 0.0 - 注：“-”，表示《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）不做评价 由此可知，经PEK管式膜污水处理系统处理后的采出水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1中Ⅰ级标准限值要求。 综上，本项目采用“除油+气浮+膜过滤”污水处理工艺可行。 ④注水系统依托可行性分析 本项目建成后，注水井依托原苗家坪注水点配套注水井，注水井注水能力如下： 表4-14 苗家坪注水点配套注水井注水能力情况表 注水点 序号 注水井号 注水装置能力 注水点1 1 12124 11m3/h×3 2 12125-2 3 12137 注水点2 1 12030 2 12038 3 12051 4 12162-2 5 12170 6 12729-1 7 12731 8 12740 9 12751 10 12752 11 12756 12 12757 13 12761-1 14 12761-3 合计 792m3/d 本项目建成后，苗家坪注水点处理规模500m3/d，配套的注水装置处理能力792m3/d，项目建成后采出水处理规模与注水能力匹配。 3、地表水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后定期由作业区抽吸处置。项目采出水、反冲洗废水经站内处理系统处理达《碎屑岩油藏注水指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关限值要求后回注油层（长6），不外排，不会对地表水环境质量造成影响。 4、环境监测计划 本次增加苗家坪注水点采出水处理站及注水井例行监测，同时监测计划纳入子洲采油厂定期监测计划。 表4-15废水监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 采出水处理站 进口 悬浮物、悬浮物粒径中值、石油类 1次/年 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022） 出口 储层空气渗透率 注水井 / 1次/半年 配注率 配注率、配注量、注水压力、平均腐蚀率 1次/季 井筒完整性 井筒完整性 1次/二年 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测委托具备相应监测资质单位进行。 三、噪声 1、噪声源强 本项目主要设备噪声源强见下表。 表4-16本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号/数量 空间相对位置/m 声功率级/dB（A） 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 废气处理装置风机 1 9 23 1 85 外墙隔声减震（10dB）、隔声罩隔声（10dB）选用低噪声设备、减振、距离衰减 昼间、夜间 2 污泥泵 1 10 35 1 80 3 污水泵 1 5 35 1 80 4 板框压滤机 1 18 42 1 80 注：空间相对位置的坐标原点为厂界西南角。 表4-17工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号 建筑物 名称 声源 名称 型号/数量 声功率 级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内 边界距 离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑 物外 距离 1 水处理车间 气浮处理装置 1 75 厂房隔声减振、距离衰减 1 2 1 东 8 56.94 昼间、夜间 30 26.94 1m 西 1 75.00 30 45.00 1m 南 2 68.98 20 48.98 1m 北 1 75.00 30 45.00 1m 西 4.5 56.94 30 26.94 1m 南 2 63.98 20 43.98 1m 北 1 70.00 30 40.00 1m 2 膜处理装置 1 75 8 1 1 东 1 75.00 30 45.00 1m 西 8 56.94 30 26.94 1m 南 2 68.98 20 48.98 1m 北 1 75.00 30 45.00 1m 3 加药间 加药装置 1 75 20 2 1 东 20 48.98 30 18.98 1m 西 3 65.46 30 35.46 1m 南 2 68.98 20 48.98 1m 北 8 56.94 30 26.94 1m 注：空间相对位置的坐标原点为厂界西南角。 2、防治措施 应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局： ①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力均按20dB（A）设计，厂区外墙隔声能力按10dB（A）设计，废气处理装置风机、污泥泵、污水泵、板框压滤机隔声罩隔声能力按10dB（A）设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。 ②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。 ③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 ④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 3、声环境影响分析 将采出水处理站4个厂界作为边界点，考虑噪声隔声减振、距离衰减措施，预测昼间和夜间厂界受到的影响，预测结果见下表。 表4-18厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 噪声源 等效声级Leq 预测点距声源m 隔声 几何发散衰减 单类声源贡献值 厂界总贡献值 东厂界 废气处理装置风机 85.00 29 20 29.25 35.75 46.14 污泥泵 80.00 28 20 28.94 31.06 污水泵 80.00 33 20 30.37 29.63 板框压滤机 80.00 20 20 26.02 33.98 气浮处理装置 75.00 8 30 18.06 26.94 膜处理装置 75.00 1 30 0.00 45.00 加药装置 75.00 18 30 25.11 19.89 西厂界 废气处理装置风机 85.00 9 20 19.08 45.92 49.65 污泥泵 80.00 10 20 20.00 40.00 污水泵 80.00 5 20 13.98 46.02 板框压滤机 80.00 18 20 25.11 34.89 气浮处理装置 75.00 24 30 27.60 17.40 膜处理装置 75.00 31 30 29.83 15.17 加药装置 75.00 20 30 26.02 18.98 南厂界 废气处理装置风机 85.00 23 20 27.23 37.77 48.68 污泥泵 80.00 35 20 30.88 29.12 污水泵 80.00 35 20 30.88 29.12 板框压滤机 80.00 42 20 32.46 27.54 气浮处理装置 75.00 4 20 12.04 42.96 膜处理装置 75.00 4 20 12.04 42.96 加药装置 75.00 4 20 12.04 42.96 北厂界 废气处理装置风机 85.00 23 20 27.23 37.77 49.30 污泥泵 80.00 11 20 20.83 39.17 污水泵 80.00 11 20 20.83 39.17 板框压滤机 80.00 4 20 12.04 47.96 气浮处理装置 75.00 31 30 29.83 15.17 膜处理装置 75.00 31 30 29.83 15.17 加药装置 75.00 38 30 31.60 13.40 表4-19各测点噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 东厂界 46.14 60 50 达标 西厂界 49.65 达标 南厂界 48.68 达标 北厂界 49.30 达标 综上：项目通过采取隔声减振、距离衰减等措施，加上室内设备合理布局，降低噪声对厂界外环境的影响，建设项目采出水处理站营运期昼间和夜间厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区标准，不会对周边环境产生明显影响，不会降低当地的环境声功能级别。 4、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，本项目噪声监测计划如表4-20。 表4-20环境监测计划 类别 监测位置 监测指标 监测频率 排放标准 监测单位 噪声 厂界 连续等效A声级 每季一次 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 有资质的环境监测机构 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质单位进行。 三、固体废物 1、固废产生源强 （1）本次固体废物产生情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废弃包装物、废滤膜、污油、含油污泥、废活性炭和化验废液。 ①生活垃圾：全厂定员5人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约0.9t/a，经厂方收集后由作业区统一清运。 ②废弃包装物：本项目水处理药剂（NaOH和次氯酸钠）使用过程中会产生废弃包装物，产生量约0.067t/a，需设置危废暂存场所暂存并委托有资质单位处置。 ③废滤膜：本项目采用“气浮+膜过滤”水处理工艺，滤材定期更换，会产生废滤膜，每3~5年更换一次，每次更换量为0.8t，需设置危废暂存场所暂存并委托有资质单位处置。 ④污油：项目污水处理过程中除油沉砂池会产生污油，处理污水500m3/d，来水含油量约300mg/L，除油沉砂池除油效率约为60%，污油产生量约32.4t/a，由子洲采油队定期回收处置。 ⑤含油污泥：项目污水处理过程中会产生含油污泥，含油污泥经污泥池输送至压泥间处理，含油污泥产生量约179t/a，定期交子洲采油队，在子洲采油厂危废暂存场所暂存并委托有资质单位处置。 ⑥废活性炭：除油沉砂池和污水污泥池逸散产生的非甲烷总烃用集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后排放，由活性炭吸附的废气量为0.607t/a，活性炭的吸附效率按照每1kg活性炭吸附0.25kg有机废气计算，预测消耗活性炭量为3.305t/a，活性炭吸附箱填充量为0.175m3，蜂窝活性炭的密度取600kg/m3，活性炭填充量约210kg（每级105kg），年更换次数约16次，废活性炭产生量约3.967t/a，需设置危废暂存场所暂存并委托有资质单位处置。 ⑦化验废液：项目污水处理过程中需对水质指标进行检测，化验废液产生量约0.001t/a，需设置危废暂存场所暂存并委托有资质单位处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表4-21。 表4-21本项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 0.9 √ × GB34330-2017 2 废弃包装物 水处理药剂 固态 包装袋、NaOH 0.067 √ × 3 废滤膜 水处理 固态 废滤膜 0.8t/次 √ × 4 污油 液态 污油 32.4 √ × 5 含油污泥 半液态 含油污泥 179 √ × 6 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机废气 3.967 √ × 7 化验废液 废水化验 液态 有机、无机废液 0.001 √ × （3）固体废物产生情况及去向 项目固体废物产生源强汇总见表4-22。 表4-22本次项目固体废物产生源强汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 废物 类别 废物 代码 估算产生 量（t/a） 处置措施 1 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 生活垃圾 / / 0.9 作业区统一清运 2 废弃包装物 危险废物 水处理药剂 固态 包装袋、NaOH HW49 900-041-49 0.067 暂存于新建危废暂存间，委托有资质单位处置 3 废滤膜 一般固废 水处理 固态 废滤膜 HW08 900-210-08 0.8t/次 4 污油 危险废物 液态 污油 HW08 900-210-08 32.4 子洲采油队定期回收处置 5 含油污泥 危险废物 半液态 含油污泥 HW08 900-210-08 179 交子洲采油队，暂存子洲采油厂危废暂存间内，委托有资质单位处置 6 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 活性炭、有机废气 HW49 900-041-49 3.967 暂存于新建危废暂存间，委托有资质单位处置 7 化验废液 危险废物 废水化验 液态 有机、无机废液 HW49 900-047-49 0.001 2、环境管理要求 本评价对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌； ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道； ③收集时应配备必要的收集工具、以及必要的应急监测设备及应急装备； ④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； ⑤在转移危险废物前应做好登记台账。 危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发<危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采>等七项危险废物环境管理指南的公告》（公告2021年第74号）等有关规定。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）可知，新建危废贮存库要求如下： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； g.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求； h.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3、危废暂存间及处置情况 本项目危险废物在采出水处理站站内新建危废暂存间及子洲采油厂危废暂存间暂存。 采出水处理站站内新建危废暂存间 本项目产生的废弃包装物、废活性炭、化验废液、废滤膜在采出水处理站内新建危废暂存间内暂存，产生量约4.835t/a，面积为10m2，有足够容量暂存产生的危险废物。 子洲采油厂危废暂存间 本项目产生的含油污泥交子洲采油队，在子洲采油厂危废暂存间暂存，子洲采油厂危废暂存间已履行了相关环保手续，贮存危废为含油污泥等HW08类危险废物和污水处理滤料等HW49类危险废物，暂存间的设计最大暂存量为120t，定期清运，暂存设施依托可行。子洲采油厂已与榆林市勤录科污油处理有限责任公司签订了危废处置协议。 综上所述，在切实采取以上固废暂存、危废收集及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 四、地下水、土壤 1、污染源及污染途径分析 本项目处理的污水为油田生产中产生采出水（其中含有石油类），在正常情况下，污染源能够得到有效控制，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，但通过及时发现及时维修，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染土壤和地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。 在非正常工况下，如污水处理设施破裂、管道或阀门破裂、防渗层受损等，废水渗漏或外泄，含油污水中污染物经土层渗漏，通过包气带进入含水层。含油污水泄露对土壤环境影响比较显著，泄露的石油覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。如果有大量的含油污水泄漏到疏松的土壤中，就会使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，还有可能下渗至潜水带并在潜水带顶面扩展而形成“油饼”，最终影响局部的生态环境。 根据类比调查结果可知，含油污水泄漏事故发生后，在非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小；粘重土壤多为耕作土，原油覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力。在泄漏事故发生的最初，含油污水在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大。综上，为防止含油污水泄露对土壤和地下水造成影响，必须采取一定措施。 2、防治措施 ①防渗措施 本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对本项目污染源进行分区防渗，提出防渗要求。根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，确定本项目防渗分区，分区防渗图见附图，防渗技术要求见下表： 表4-23项目分区防渗内容及技术要求 地点 新建污染源名称 防治分区 防渗技术要求 苗家坪集输点、采出水处理站 缓冲水箱 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 除油沉砂池 污水污泥池 气浮处理装置 膜处理装置 化验间 库房（药品间） 加药间 压泥间 危废暂存间 重点防渗区 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s） 清水箱 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 配电间 其余区域 简单防渗区 一般地面硬化 ②其它措施 a定期对除油沉砂池、污水污泥池等区域进行检查，杜绝跑冒滴漏的发生； b加强监管，保证采出水达标回注，以免回注水超标污染地下水； c在人员素质和管理水平提高上下功夫，严格定期检查各种设备的制度，积极培养工作人员的责任意识，提高操作工作人员的技术水平； d加大环境执法力度，实施建设项目“三同时”制度，杜绝将采出水直接排放地表水及支沟中，以防止入渗补给地下水的地表水受到污染； e一旦发生事故，立即启动应急预案和应急系统，将对土壤及地下水水质的影响降低到最小程度。 3、环境影响分析 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在满足防渗系数并加强维护和站场环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤。同时评价要求建设单位加强污染物源头控制，运行过程中定期进行检查，发现裂缝或破损及时进行修复，避免污染地下水及土壤。通过采取以上措施后，可有效防治地下水及土壤的污染，对周围地下水、土壤环境影响较小。 4、跟踪监测要求 建立项目土壤和地下水环境监控体系，包括建立土壤和地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题及时采取预防措施。 ①地下水监测原则 地下水监测遵循以下原则： a、重点污染防治区加密监测原则；b、重点监测具有供水意义的含水层；c、兼顾地表水监测的原则；d、充分利用现有井作为监测井；e、水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。 根据以上原则，结合现场踏勘及调查情况，项目选取位于苗家坪注水点污水处理系统下游作为地下水环境影响跟踪监测点及污染扩散监测点，监测点位见表4-24。 表4-24地下水监测点位信息表 监测点位 坐标 井深（m） 距离（m） 井口标高（m） 经度 纬度 苗家坪注水点污水处理系统下游 109.802557°E 37.347958°N / 站内 1058 监测内容 参考《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等相关文件，地下水、土壤跟踪监测见表4-23。 表4-23地下水、土壤跟踪监测计划 监测对象 监测点位置 监测 点数 监测项目 监测 频率 控制标准 土壤 苗家坪注水点采出水处理站附近 1个 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬 1次/年 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准 地下水a 苗家坪注水点污水处理系统下游 1个 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬 1次/半年 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值限值 注：a当监测指标出现异常时，可按照HJ164的附录F中石油和天然气开采业特征项目开展监测。 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质单位进行。另外，评价要求建设单位禁止回注与油田开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 五、生态影响分析 本项目采出水处理站在子洲采油厂消防队场地建设，清水箱在苗家坪集输点注水点2建设，缓冲水箱在苗家坪集输点建设，占地为子洲采油厂原有建设场地，苗家坪集输点和采出水处理站新增输送管线占地为临时占地。运营期站场对植被的影响相对较小，人类活动集中在厂区内，对于野生动物的活动影响较小，但仍需加强人员的运营教育，减少对野生动物的干扰。 六、环境风险影响 本项目主要为污水处理项目，涉及的主要危险物质为含油废水，主要事故类型为含油废水泄漏。 若发生泄漏，废水在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，废水中的凝析油粘度较大，渗透深度有限，泄漏后覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足农作物生长发育的需要而致其死亡。高矿化度作业废水可能向土壤深层迁移，甚至影响到地下潜水。废水泄漏下渗可能导致地下水污染风险的发生。站场内管线发生泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制；贮污设施的泄漏是由基座渗漏引起的，污染危害取决于防污工程质量，因此这类污染发生的可控性很高，故一般发生在局部，应以预防为主。 根据现场调查，本项目拟采取以下风险防范措施： 厂区缓冲水箱、除油沉砂池、污水污泥池、气浮处理装置、膜处理装置、化验间、库房（药品间）、加药间、压泥间均采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间采取重点防渗，铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；清水箱、配电间采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其余区域简单防渗。 ②日常运行中，每日对重点区域巡检，定期检修处理设施。 ③定期清理含油污泥，运送至危废暂存间暂存。 ④沿围墙设排水沟，并设置事故应急池，事故状态下关闭排水口，确保污染物完全阻隔在站场之内，不流入外环境。 ⑤定期开展安全环保培训教育活动，定期进行安全环保技术知识的教育、劳动保护方针政策教育。 ⑥将本项目纳入子洲采油厂突发环境事件应急预案并及时修编，储备应急物资，定期进行应急演练。 含油废水处理设施一旦发生泄漏，应及时将泄漏发生的装置中的废水进行导排收集，待设备检修完毕后再将废水导流至废水处理系统，重新进入流程处理。因为泄漏事故位置的不确定性，本项目不设置事故导排管网，当发生处理设备故障时，及时停止设备运行，将废水在污水池内暂存，可保证事故状态下废水不出场，对土壤和地下水影响较小，环境风险可接受。 七、环保投资 本项目总投资744.88万元，其中环保投资70万元，环保投资占总投资的9.4%，项目具体的环保费用详见表4-24。 表4-24环保投资一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资 废气 非甲烷总烃 除油沉砂池和污水污泥池上设置集气罩收集废气，经1套二级活性炭吸附装置处理，再经1根15m高排气筒排放。 1 20 废水 采出水、反冲洗废水 进入污水处理系统处理达标后回注油层。 / / 噪声 采用低噪声设备、基础减振、设备隔声，加强设备维护和检修。 / 10 固废 含油污泥、废弃包装物、废活性炭、化验废液、废滤膜 委托有资质单位处置。 / 10 地下水、土壤 缓冲水箱、除油沉砂池、污水污泥池、气浮处理装置、膜处理装置、化验间、库房（药品间）、加药间、压泥间、危废暂存间重点防渗；清水箱、配电间一般防渗；其余区域简单防渗。 / 10 环境风险 沿围墙设置截排水沟，站内设置事故应急池（兼作雨水收集池） / 5 以新带老措施 卸油台密闭改造 / 15 合计 / / 70 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理系统 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.4章节废水集输和处理系统排放控制要求标准限值 |
|  |  |  | 无组织 | 密闭处理 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求 |
| 地表水环境 | 采出水、反冲洗废水 | 石油类、SS | “除油+气浮+膜过滤”工艺 | 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022） |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 采用低噪声设备、基础减振、设备隔声，加强设备维护和检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾收集后由作业区统一清运。 危险废物：污油由子洲采油队回收处理；含油污泥交子洲采油队，暂存于子洲采油厂危废暂存间，定期交有资质的单位处置；废活性炭、废弃包装物、化验废液、废滤膜暂存于新建危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 缓冲水箱、除油沉砂池、污水污泥池、气浮处理装置、膜处理装置、化验间、库房（药品间）、加药间、压泥间均采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间采取重点防渗，铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；清水箱、配电间采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其余区域简单防渗清水箱、配电间采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余区域简单防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，将本项目纳入子洲采油厂突发环境事件应急预案并及时修编，储备应急物资，定期进行应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目设置专门的安全环保负责人，定期检查设备的正常运行情况，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 ②建设单位应制定运行管理制度及台账管理制度。 ③认真履行消防安全管理规范，定期检查消防设施，提高员工实际操作能力。 ④定期对地面进行打扫，保持站内清洁。 ⑤定期检查环保设施的运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运转。 ⑥建设单位应规范相关环保备案文件并指定专门负责人管理，以方便配合管理部门检查等事宜。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | / | / | / | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | / | / | / | 0.075 | 0 | 0.075 | +0.075 |
| 废水 | 采出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 反冲洗废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
| 危险废物 | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | +0.067 |
|  | 废滤膜 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/次 | 0 | 0.8t/次 | +0.8t/次 |
|  | 污油 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | +32.4 |
|  | 含油污泥 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | +179 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 3.967 | +3.967 |
|  | 化验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a；

# Text boxes

项目所在位置

采出水

## 500

噪声、非甲烷总烃

缓冲水箱

除油沉砂池

噪声、非甲烷总烃

污泥

噪声

非甲烷总烃

污水污泥池

噪声、非甲烷总烃

气浮处理

噪声

非甲烷总烃

压泥间

噪声

膜处理

污泥压滤废水返回除油沉砂池处理

清水罐/清水箱

回注油层

噪声